|  | Администрация муниципального образования «Зеленоградский район» |  |
| --- | --- | --- |

|  | ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОВРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО РАЙОНА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- | --- |
| Том II | МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА |

2015 год

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОВРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО РАЙОНА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Том II

Часть 3

Оценка воздействия на окружающую среду

Заказчик: Администрация муниципального образования «Зеленоградский район»

Муниципальный контракт: № 0135300003815000010-20 от 20 мая 2015 г.

Исполнитель: ООО НИИ «Земля и город»

Генеральный директор _____________________________________________П.И. Комаров

Главный архитектор   _____________________________________________М.Э. Клюйкова

Главный технолог____________________________________________________Р.А. Васин

И. о. начальника проектного отдела № 4 ______________________________И.В. Курбатов

Генеральный план МО «Ковровское сельское поселение» Зеленоградского района Калининградской области разработан творческим коллективом ООО «ВестСтайл-Инвест» по заказу Администрации МО «Ковровское сельское поселение».

ООО НИИ «Земля и город» по заказу Администрации муниципального образования «Зеленоградский район» выполнил проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Ковровское сельское поселение» Зеленоградского района Калининградской области. В подготовке проекта принимали участие иные организации и специалисты, которые были вовлечены в общую работу предоставлением консультаций, заключений и рекомендаций, участием в совещаниях, рабочих обсуждениях.

СОСТАВ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОВРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО РАЙОНА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Состав генерального плана поселения определен на основании требований статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Калининградской области № 321 от 16 февраля 2009 года «О градостроительной деятельности на территории Калининградской области»., п. 7-8 Технического задания на выполнение работ по разработке проектной  документации: «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Ковровское сельское поселение» Зеленоградского района Калининградской области» (Приложение № 1 к муниципальному контракту № 0135300003815000010-2015 от 20 мая 2015 года), и включает в себя материалы, соответствующие 1-му этапу работ (выполнение работ по разработке проектной документации).

Состав проектных материалов

| № п\п | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |
|  | Текстовые материалы |  |
| 1 | Том I. Положение о территориальном планировании | - |
|  | Графические материалы (карты) |  |
| 1 | Карта 1. Карта размещения объектов местного значения | М 1:25 000 |
| 2 | Фрагменты карты 1. Карта размещения объектов местного значения, в части касающейся п. Заостровье, п. Романово, п. Васильково, п. Муромское, п. Сальское, п. Мельниково, п. Геройское | М 1:5 000 |
| 3 | Карта 2. Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры, в части газоснабжения, теплоснабжения и нефтеснабжения | М 1:25 000 |
| 4 | Карта 3. Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры, в части электроснабжения, связи, водоснабжения и водоотведения | М 1:25 000 |
| 5 | Карта 4. Карта функциональных зон | М 1:25 000 |
| Материалы по обоснованию проекта |
|  | Текстовые материалы |  |
| 1 | Том II. Часть 1. Анализ существующего состояния территории | - |
| 2 | Том II. Часть 2. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | - |
| 3 | Том II. Часть 3. Оценка воздействия на окружающую среду | - |
|  | Графические материалы (карты) |  |
| 1 | Карта 1. Карта существующего состояния территории | М 1:25 000 |
| 2 | Фрагменты карты 1. Карта существующего состояния территории, в части касающейся п. Заостровье, п. Романово, п. Васильково, п. Муромское, п. Сальское, п. Мельниково, п. Геройское | М 1:5 000 |
| 3 | Карта 2. Карта местоположения существующих объектов инженерной инфраструктуры | М 1:25 000 |
| 4 | Карта 3. Карта зон с особыми условиями использования территорий | М 1:25 000 |
| 5 | Карта 4. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:25 000 |

Проектные предложения, отображенные в графической части материалов, представлены в соответствии с утвержденными документами территориального планирования муниципального образования «Ковровское сельское поселение» (Генеральный план, корректировки Генерального плана, проекты планировки на территории проектирования), а также планами развития территории муниципального образования федерального, регионального и местного уровней.

Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Ковровское сельское поселение» Зеленоградского района Калининградской области выполняется на основании Муниципального контракта № 0135300003815000010-20 от 20 мая 2015 г. и Технического задания (Приложение № 1 к муниципальному контракту № 0135300003815000010-2015 от 20 мая 2015 года). Объем, порядок и содержание Проекта определены Техническим заданием. В задачи Проекта не входит актуализация всей информации, отображенной в существующем Генеральном плане муниципального образования «Ковровское сельское поселение».

Содержание

1. Описание структуры проекта	6

2. Состав авторского коллектива	7

3. Термины и определения	8

4. Перечень используемых сокращений:	10

5. Краткое руководство пользователя	10

6. Мероприятия по охране окружающей среды	11

7. Охрана окружающей среды	14

Общие положения	14

Природоохранные мероприятия	18

Общепланировочные и организационные мероприятия	25

Состояние и охрана атмосферного воздуха	26

Мероприятия по защите воздушного бассейна	31

Санитарно-защитные зоны	32

Охрана водных ресурсов	40

Поверхностные воды	40

Подземные воды	45

Основные мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения	45

Рекомендуемый к исполнению санитарный режим в пределах зоны строго режима	46

Мероприятия по второму поясу санитарной охраны	47

Мероприятия по второму и третьему поясам санитарной охраны	49

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения	50

Мероприятия по предотвращению загрязнения воды и почвы	51

Охрана пляжей и ландшафтов	52

Мероприятия по защите от шума	59

Зоны ограничения жилищного строительства в окрестностях аэропорта Калининград (Храброво)по факту авиационного шума	62

Основные термины и определения	70

Санитарная очистка территории	71

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

# 1. Описание структуры проекта

Генеральный план МО «Ковровское сельское поселение» выполняется обществом с ограниченной ответственностью «ВестСтайл-Инвест» по заказу администрации Муниципального образования «Ковровское сельское поселение» на основании Муниципального контракта №1 от 25 января 2010 года.

Генеральный план выполняется в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации (Градостроительным кодексом, Земельным кодексом, Федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления в РФ), Калининградской области, а также действующими нормативно-техническими документами - и согласно заданию на проектирование.

Генеральный план Ковровского сельского поселения - основной документ территориального планирования муниципального образования, определяющий стратегию градостроительного развития МО «Ковровское сельское поселение» - разрабатывается в интересах населения, должен способствовать формированию среды жизнедеятельности, определению направления развития и зонирования территории, а также развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. Проект Генерального плана поселения должен учитывать градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, улучшению экологического обеспечения.

Данный генеральный план выполнен на основании ряда программ, направленных на социальное и экономическое развития МО «Зеленоградский район», Схемы территориального планирования Калининградской области и других документов, содержащих программы социально-экономического развития территории муниципального образования «Ковровское сельское поселение».

Генеральный план МО «Ковровское сельское поселение» выполняется на следующий проектный период: первая очередь 2020 год и расчетный срок 2031 год.

Исходные данные для проектирования предоставлены Заказчиком. Графические материалы выполняются в программе AutoCad 2011 и представляются в электронном виде на СD - диске и на бумажных носителях в М 1:5 000 (поселки) и М 1:20 000 (основные чертежи).

Разработка проектной документации велась в три этапа:

1 этап: разработаны материалы по обоснованию генерального плана МО «Ковровское сельское поселение»;

- в составе материалов по обоснованию Генерального плана МО 
«Ковровское сельское поселение» – анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития; обоснование решения задач территориального планирования; мероприятия по территориальному планированию; обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации; перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2 этап: разработаны проекты генеральных планов поселков: Коврово, Заостровье, Сальское, Горбатовка, Куликово, Каменка, Рощино, Сокольники, Холмы, Муромское, Вербное, Каштановка, Краснофлотское, Мельниково, Романово, Ольшанка, Моховое, Васильково, Дубровка, Широкополье, Аральское, Надеждино, Родники, Низовка, Александровка, Киевское, которые входят в первую очередь проектирования.

3 этап: разработан проект генерального плана муниципального образования «Ковровское сельское поселение» и генеральные планы населенных пунктов (вторая очередь проектирования), входящих в состав сельского поселения.

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации проект генерального плана содержит Положения о территориальном планировании, содержащие цели и задачи территориального планирования и перечень мероприятий по территориальному планированию, а также соответствующие карты (схемы).

Уточнение НИИ «Земля и Город»: проектом внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Ковровское сельское поселение» предлагаются к изменению границы населенных пунктов – Геройское, Васильково, Романово, Заостровье, Мельниково.

# 2. Состав авторского коллектива

В работе над проектом принимали участие следующие специалисты:

- Пермякова Т.П.  - руководитель проектного бюро;

- Малкова Н.Ф. -  руководитель проекта,

- Иванова Л.В. - ГАП

- Отдельные разделы проекта разработаны:

- Архитектурно-планировочные решения – ГАП Иванова Л.В.;

архитекторы: Башина З.А., Иванова Т.С., Панченко Н.Н., Юров В.В.

- Экономические разделы - инженер-экономист Ковшура И. С.;

- Транспортные разделы - инженер Ковшура И.С.;

- Раздел водоснабжения и водоотведения - инженер Михина О.В.;

- Раздел энергоснабжения, газоснабжения – Архипова Т.Г.;

- Раздел ИТМ по ГО и ЧС -  ГИП Малкова Н.Ф.; ГАП Иванова Л.В.,

архитектор Иванова Т. С.;

- Раздел комплексной оценки территории и раздел инженерная подготовка территории - ГИП Малкова Н. Ф.; ГАП Иванова Л. В.

- Раздел охраны окружающей среды - инженер Захарова И. В.;

- Компьютерное оформление – архитекторы: Башина З. А., Иванова Т. С.;

Панченко Н. Н., Юров В. В.

# 3. Термины и определения

Для целей настоящего проекта термины и определения используются в следующих значениях:

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий;

градостроительная документация - обобщенное наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

задание на проектирование (градостроительное задание) - документ, содержащий требования к составу, содержанию и последовательности выполнения работ по разработке проектов генеральных планов, а также к их качеству, порядку и условиям выполнения в составе контракта (договора) на разработку проектов;

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительное регулирование - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по упорядочению градостроительных отношений, возникающих в процессе градостроительной деятельности, осуществляемая посредством принятия законодательных и иных нормативных правовых актов, утверждения и реализации документов территориального планирования, документации по планировке территории и правил землепользования и застройки;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

объект капитального строительства (федерального, регионального и местного значения) - существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

# 4. Перечень используемых сокращений:

МО – муниципальное образование;

ГО - гражданская оборона;

ЧС - чрезвычайные ситуации;

ИТМ - инженерно-технические мероприятия;

ДЗЗ - дистанционное зондирование Земли;

ИСОГД - информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;

СанПиН - санитарные правила и нормы;

СНиП - строительные нормы и правила;

ГОСТ - государственные стандарты;

ЛПХ – личное подсобное хозяйство.

# 5. Краткое руководство пользователя

Проект Генерального плана муниципального образования «Ковровское сельское поселение» состоит из четырёх томов:

Том 0 - Исходные данные

Том I – Обоснование генерального плана МО «Ковровское поселение»

Том II. – 	Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Оценка воздействия на окружающую среду

Том III. – Проект генерального плана МО «Ковровское сельское поселение»

Проекты генеральных планов населенных пунктов

Материалы Тома 0 представлены в виде альбома с перечнем и копиями исходных данных и на магнитном носителе в папке «Исходные данные» в виде изображений в формате JPEG.

Материалы Тома I представлены в виде пояснительной записки и чертежей на бумажном носителе и в электронном виде на CD – диске в папке «Обоснование» в формате JPEG.

Материалы Тома II представлены в виде пояснительной записки и чертежей на бумажном носителе и в электронном виде на CD – диске в папке «Генплан» в формате JPEG.

Материалы Тома III представлены в виде пояснительных записок и чертежей на бумажном носителе и в электронном виде на CD – диске в папке «Генплан» в формате JPEG.

# 6. Мероприятия по охране окружающей среды

Экологическая ситуация на территории МО «Ковровское сельское поселение» неоднородна. Существуют «заповедные», «нетронутые» территории, отличающиеся благоприятной экологической обстановкой, проблемные районы, требующие проведения плановых мероприятий для улучшения экологии, «горячие точки» несанкционированного складирования мусора, наличие населенных пунктов и дачных массивов, не имеющих централизованных систем канализации и очистных сооружений.

В связи с наличием указанных экологических проблем необходимо реализовать комплекс специальных мер, направленных на улучшение экологической ситуации и формирование благоприятной для проживания населения и развития экономики экологической среды. При этом программные мероприятия развития района должны согласовываться с деятельностью, осуществляемой в данном направлении на региональном уровне и в соседних муниципальных образованиях.

В связи с экологической уязвимостью сложного природного комплекса района, особое внимание должно уделяться размещению хозяйственных объектов с исключением экологически опасных, загрязняющих окружающую среду. Указанные требования должны быть учтены в Схеме территориального планирования района.

Основными направлениями мероприятий являются:

Развитие системы экологического мониторинга

Активное участие муниципального образования в деятельности государственных органов в сборе и анализе информации о состоянии компонентов окружающей среды.

Очевидным является необходимость создания на уровне муниципального района обособленного подразделения, занимающегося совместно с государственными органами вопросами охраны окружающей среды. На эти цели необходимо предусматривать в бюджете муниципального образования денежные средства.

Улучшение качественного состояния водных ресурсов (Доведение условий жизнедеятельности в районе до высокого качественного уровня санитарно-экологического состояния водных объектов)

Среди основных мероприятий в рамках этой группы выделяются: строительство локальных очистных сооружений на предприятиях и турбазах; строительство в 12 поселках района очистных сооружений; реконструкция 9 очистных сооружений, работающих в настоящее время в режиме лишь механической очистки; расчистка и дноуглубление русел рек и ручьев, впадающих в Балтийское море на территории муниципального района;

Охрана и рациональное использование полезных ископаемых

На территории муниципального образования производится разработка нерудных строительных материалов. Планируется участие муниципального образования в мероприятиях, проводимых в данной сфере на региональном уровне с учетом интересов населения муниципалитета.

Воспроизводство, охрана и рациональное использование лесных ресурсов и зеленых насаждений

Предусматривается применение комплексного подхода при реализации Схемы территориального планирования района, разработки и исполнения Генеральных планов населенных пунктов с использованием современных методов ландшафтного планирования. Привлечение специализированных организаций, как на стадии планирования и проектирования, так и на этапе реализации мер по озеленению территории.

Одновременно усилия администраций будут направлены на всестороннюю поддержку и стимулирование общественной и частной инициатив по обустройству прилегающих территорий общего пользования (городские леса, скверы, парки), территорий, прилегающих к домам частного сектора, учреждениям санаторно-рекреационного назначения и т.д.);

Улучшение качественного состояния почв и земельных ресурсов

Участие муниципального образования в мероприятиях по мониторингу состояния земель, рекультивации нарушенных земель, в проведении мер по повышению плодородия почв, проводимых на региональном уровне.

Развитие экологически безопасных мест массового отдыха с созданием специализированных мест массовой парковки автотранспорта.

Реализация мер по обеспечению чистоты водных объектов.

Особо охраняемые природные территории и биологическое разнообразие

Участие в мероприятиях, направленных на усиление мер охраны уникальных, особо охраняемых или разрушающихся объектов природы (прежде всего залива, побережья моря и песчаных пляжей);

Берегозащитные мероприятия

Совместное участие с региональными и федеральными органами власти в проведении комплекса берегозащитных мероприятий с учетом интересов и перспектив активного развития прибрежной зоны Балтийского моря в туристско-рекреационных целях.

Утилизация и обезвреживание отходов производства и потребления

Внедрение современных систем сбора, размещения и утилизации твердых бытовых отходов, представляющих собой комплекс финансовых, экономических, нормативно-правовых мероприятий, направленных на снижение уровня техногенного воздействия, а также стимулирующих переработку и вторичное использование промышленных и бытовых отходов (закрытие и рекультивация полигона ТБО в п. Сосновка, внедрение современных технологий в обращении с ТБО на полигоне регионального значения в п. Круглово).

Участие муниципального образования в мероприятиях проводимых, органами региональной власти по созданию единой информационной базы данных по отходам и системы хранения и утилизации отходов.

Участие в работе направленной на создание экологически чистого объекта по утилизации биологических отходов.

Меры по снижению загрязнения атмосферного воздуха

Включают систему мероприятий, направленных на снижение вредного воздействия на атмосферный воздух со стороны тепловых источников и автомобильного транспорта.

Основные мероприятия по загрязнению со стороны тепловых источников - перевод котельных на газ и биологическое топливо. Развитие иных систем, использующих альтернативные виды источников энергии;

Для решения проблемы загрязнения атмосферы транспортом необходимо: выделить пешеходные зоны в районном центре и других населенных пунктах; ограничить движение транспорта в курортно-рекреационной зонах; исключить транзитный поток автотранспорта по центральной, исторической части города Зеленоградска; ужесточить контрольно-профилактические мероприятия в отношении технического состояния подвижного состава; перевод специализированного грузового автотранспорта, обслуживающего места торговли, общественного питания, массового отдыха и туристические объекты на экологически чистые виды топлива. Необходимо внедрение системы мониторинга состояния атмосферного воздуха в курортных территориях района.

Экологическое образование и воспитание населения

Участие руководителей и специалистов организаций всех форм собственности в специальной подготовке по вопросам охраны окружающей среды, экологической безопасности и обращению с опасными отходами.

Усиление преподавания экологи в общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях района.

Популяризация и информационное обеспечение, в том числе через средства массовой информации, вопросов охраны окружающей среды.

Создание условий свободного доступа населения к экологической информации, в целях повышения экологической культуры и информированности населения.

# 7. Охрана окружающей среды

## Общие положения

В основу разработки раздела заложены основные принципы Федерального Закона «Об охране окружающей среды»:

- соблюдение права человека на благоприятную среду обитания;

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

- научно обоснованное сочетание экологических, экономических интересов человека, общества и государства и т.д.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

- СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- СанПиН «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Водный кодекс РФ ст. 6 «Водные объекты общего пользования», ст.65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы»;

- Федеральный закон №2395-1 ФЗ от 21.02.1992 (ред. от 28.12.2013, с изменениями и дополнениями) «О недрах» ст. 25;

- СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»;

- СП 42.13330.2011 – «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- Федеральный закон от 24.07.2009 №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

В настоящее время особое внимание при разработке градостроительной документации уделяется требованиям в области охраны окружающей среды. Закон «Об охране окружающей природной среды», принятый 20 декабря 2001 г., обязывает при планировании развития территорий соблюдать «требования в области охраны окружающей среды, принимать меры по восстановлению природной среды... в соответствии с законодательством» (ст.44, п.2).

В соответствии с федеральным законом «Об охране окружающей природной среды» (ст. 10) управление в области охраны окружающей среды осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

В сфере, касающейся охраны окружающей среды, к вопросам местного значения поселения относятся (ст. 14 ФЗ № 131) следующие:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах сельского поселения;

- организация и осуществление экологического контроля за объектами производственного и социального назначения на территории сельского поселения, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- планирование застройки территории посёлков, территориальное зонирование земель поселения, установление правил землепользования и застройки территории поселения, изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;

- выявление факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье граждан, информирование о них населения и проведение мероприятий по их устранению; осуществление профилактических, санитарно - гигиенических и природоохранных мер;

- учёт и оценка состояния окружающей природной среды подведомственной территории;

- определение основных направлений охраны окружающей природной среды и разработка экологических программ.

В рамках своих полномочий органы местного самоуправления должны контролировать состояние окружающей природной среды и выполнять мероприятия по ее улучшению.

Учитывая расположение проектируемой территории, на которой расположено сельское поселение в непосредственной близости от областного и районных центров, а также курортной зоны, настоящим проектом предъявляются повышенные требования по охране и оздоровлению окружающей среды.

С этой целью проектом учитывается, что в муниципальном сельском поселении при разработке проектов строительства объектов жилого и общественного назначения должны предусматриваться следующие основные природоохранные мероприятия:

-проектирование и строительство бытовой канализации;

-проектирование и строительство дождевой канализации;

- организация дождевого и поверхностного стока в проектируемую дождевую канализацию;

-строительство закрытой осушительной сети с определением на основании инженерно-геологических изысканий максимального уровня грунтовых вод со сбросом дренажного стока (при необходимости устройства закрытого дренажа) в проектируемую дождевую канализацию. При этом отметка пола проектируемых подвалов увязывается с отметкой лотка проектируемого дождевого коллектора (при отсутствии возможности самотечного сброса дренажного стока предусматривается механический водоподъем);

- очистка дождевых и поверхностных стоков от мазутосодержащих веществ и нефтепродуктов, стекающих с территории;

- сброс очищенных дождевых и поверхностных стоков в дождевую канализацию.

Земля в Российской Федерации охраняется как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.

Использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности.

Целями охраны земель являются:

- предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;

- обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности.

В целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по:

- сохранению почв и их плодородия;

- защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и других негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит деградация земель;

- защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, а также защите растений и продукции растительного происхождения от вредных организмов (растений или животных, болезнетворных организмов, способных при определенных условиях нанести вред деревьям, кустарникам и иным растениям);

(пп. 3 в ред. Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ)

- ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и захламления земель;

- сохранению достигнутого уровня мелиорации;

- рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению земель в оборот;

- сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ, связанных с нарушением земель.

В целях охраны земель разрабатываются федеральные, региональные и местные программы охраны земель, включающие в себя перечень обязательных мероприятий по охране земель с учетом особенностей хозяйственной деятельности, природных и других условий.

Оценка состояния земель и эффективности предусмотренных мероприятий по охране земель проводится с учетом экологической экспертизы, установленных законодательством санитарно-гигиенических и иных норм и требований. Оценка состояния почвы в целях охраны здоровья человека и окружающей среды выполняется в соответствии с нормативами предельно допустимых концентраций вредных веществ, вредных микроорганизмов и других загрязняющих почву биологических веществ. Для проведения проверки соответствия почвы экологическим нормативам проводятся почвенные, геоботанические, агрохимические и иные обследования.

Внедрение новых технологий, осуществление программ мелиорации земель и повышения плодородия почв запрещаются в случае их несоответствия предусмотренным законодательством экологическим, санитарно-гигиеническим и иным требованиям.

При проведении связанных с нарушением почвенного слоя строительных работ и работ по добыче полезных ископаемых плодородный слой почвы снимается и используется для улучшения малопродуктивных земель.

В целях предотвращения деградации земель, восстановления плодородия почв и загрязненных территорий допускается консервация земель с изъятием их из оборота в порядке,

установленном законодательством.

В целях повышения заинтересованности собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков в сохранении и восстановлении плодородия почв, защите земель от негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности может осуществляться экономическое стимулирование охраны и использования земель в порядке, установленном бюджетным законодательством и законодательством о налогах и сборах.

## Природоохранные мероприятия

На проектируемой территории муниципального образования «Ковровское сельское поселение» имеются территории, находящиеся во втором и третьем поясах горно-санитарной охраны курортов федерального значения, что накладывает на эти территории определенные ограничительные регламенты в соответствии с федеральным законодательством:

- от курорта федерального значения «Светлогорска-Отрадного» (в районе посёлков Горбатовка, Сальское, Александровка, Аральское, Обухово, Светлово, Ольшанка, Калиново,),

- от курорта федерального значения «Зеленоградска» (в районе посёлков Каменка, Моховое, Холмы, Вольное).

Профиль курорта Зеленоградск - климатобальнеогрязевой. Основными лечебными факторами курорта являются приморский климат, морские купания, минеральные воды и лечебные грязи.

Ввиду основной курортно-рекреационной функции города администрация муниципального образования «Зеленоградское городское поселение» не должна допускать размещения и развития на своей территории промышленных предприятий, непосредственно не связанных с обслуживанием курорта.

Основное развитие МО «Ковровское сельское поселение» в дальнейшем может быть связано обслуживанием потока отдыхающих, как приезжающих на длительный срок, так и прибывающих кратковременно из Калининграда, Калининградской области и других регионов России.

Развитие туризма и рекреации на территории, находящийся во втором и третьем поясах горно-санитарной охраны курортов федерального значения, не должно противоречить целям охраны и превышать допустимые нагрузки на природную экосистему.

Необходимо помнить, что для успешного развития рекреационной деятельности природная среда должна сохранять целостность, привлекательность и чистоту, в противном случае инвестиции не принесут ожидаемого дохода, а территории будет нанесен непоправимый ущерб.

Основной задачей охраны окружающей среды является обеспечение сохранения и рационального использования всех компонентов курорта, что влечет за собой выполнение повышенных экологических требований на данной и прилегающих территориях.

Экологические проблемы природного характера, свойственные для

МО «Ковровское сельское поселение», связаны, прежде всего с климатическими, гидрологическими, гидрогеологическими особенностями территории (обвально-оползневые процессы на побережье, водная и ветровая эрозия береговых склонов, депрессионные воронки, заболачивание и заторфовывание территории, затопление паводковыми водами, подтопление грунтовыми водами в условиях плоского рельефа, слабой дренированности территории).

Антропогенные воздействия усиливают неблагоприятные природные процессы, формируют комплекс особых проблем, связанных с загрязнением среды.

Градостроительные мероприятия направлены на установление границ санитарно-защитных зон промышленных предприятий, коммунальных и инженерных объектов, коридоров автомобильных дорог, а также разработку мероприятий по защите населения в этих зонах с учетом перспективного территориального развития.

Природоохранными мероприятиями являются:

- мероприятия по защите воздушного бассейна;

-  мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов;

-  мероприятия по охране и рациональному использованию земель;

-  мероприятия по защите от шума;

-  санитарная очистка территории;

-  предотвращение загрязнения территории ТБО.

Особо охраняемые природные территории

Охрана биоразнообразия осуществляется за счет создания, функционирования особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Согласно ФЗ от 14.03.1995 № 33-ФЗ, особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории муниципального образования «Ковровское сельское поселение» представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Особо охраняемые природные территории муниципального образования «Ковровское сельское поселение»

| п\п | Наименование | Категория | Значение | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Могайкино» | государственный природный заказник | Регионального | 385,0 |
|  | «Романовское» | государственный природный заказник | Регионального | 277,0 |
|  | «Дунаевское» | государственный природный заказник | Регионального | 340,0 |
|  | «Пионерское» | государственный природный заказник | Регионального | 328,1 |
|  | «Надеждинское 2» | государственный природный заказник | Регионального | 2 717,0 |

Государственный природный заказник «Могайкино»

Организован: постановление правительства Калининградской области от 15.05.2013 №297.

Площадь ООПТ: 385,0 га.

Цели создания государственного природного заказника: сохранение ценных объектов и комплексов неживой природы (месторождений янтаря и связанных с ними элементов ландшафта).

образован для выполнения следующих задач:

- сохранение ценных объектов и комплексов неживой природы (месторождений янтаря и связанных с ними элементов ландшафта);

- содействие научным организациям в проведении научно-исследовательских работ;

- экологическое просвещение.

Согласно постановлению правительства Калининградской области от 15.05.2013 №297, на территории государственного природного заказника регионального значения «Могайкино» запрещается хозяйственная или иная деятельность, если она противоречит целям и задачам создания заказника, в том числе:

- выполнение работ по геологическому изучению недр и разработка любых месторождений полезных ископаемых;

- все виды рубок лесных насаждений, за исключением санитарных;

- мелиорация и распашка земель, за исключением существующих сельскохозяйственных угодий и земель, принадлежащих на законном праве гражданам и юридическим лицам для ведения садового, огороднического и дачного хозяйства;

- сбор минералогических коллекций, за исключением сбора в научно-исследовательских целях;

- проезд и стоянка транспортных средств вне дорог и специально предусмотренных мест;

- загрязнение и засорение территории бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором, складирование и захоронение отходов, складирование леса и других материалов;

- выжигание растительности и разведение костров;

- уничтожение или повреждение аншлагов и других информационных знаков и указателей.

Государственный природный заказник «Романовское»

Организован: постановление правительства Калининградской области от 15.05.2013 №293.

Площадь ООПТ: 277,0 га.

Целью создания государственного природного заказника, является сохранение ценных объектов и комплексов неживой природы (месторождений янтаря и связанных с ними элементов ландшафта).

для выполнения следующих задач:

- сохранение ценных объектов и комплексов неживой природы (месторождений янтаря и связанных с ними элементов ландшафта);

- содействие научным организациям в проведении научно-исследовательских работ;

- экологическое просвещение.

Согласно постановлению правительства Калининградской области от 15.05.2013 №293, на территории государственного природного заказника регионального значения «Романовское» запрещается хозяйственная или иная деятельность, если она противоречит целям и задачам создания заказника, в том числе:

- выполнение работ по геологическому изучению недр и разработка любых месторождений полезных ископаемых;

- все виды рубок лесных насаждений, за исключением санитарных;

- мелиорация и распашка земель, за исключением существующих сельскохозяйственных угодий и земель, принадлежащих на законном праве гражданам и юридическим лицам для ведения садового, огороднического и дачного хозяйства;

- сбор минералогических коллекций, за исключением сбора в научно-исследовательских целях;

- проезд и стоянка транспортных средств вне дорог и специально предусмотренных мест;

- загрязнение и засорение территории бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором, складирование и захоронение отходов, складирование леса и других материалов;

- выжигание растительности и разведение костров;

- уничтожение или повреждение аншлагов и других информационных знаков и указателей.

Государственный природный заказник «Дунаевское»

Организован: постановление правительства Калининградской области от 15.05.2013 №294.

Площадь ООПТ: 340, 0 га

Цель создания государственного природного заказника: сохранение ценных объектов и комплексов неживой природы (месторождений янтаря и связанных с ними элементов ландшафта).

для выполнения следующих задач:

- сохранение ценных объектов и комплексов неживой природы (месторождений янтаря и связанных с ними элементов ландшафта);

- содействие научным организациям в проведении научно-исследовательских работ;

- экологическое просвещение.

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

На территории государственного природного заказника регионального значения «Дунаевское» запрещается хозяйственная или иная деятельность, если она противоречит целям и задачам создания заказника, в том числе:

- выполнение работ по геологическому изучению недр и разработка любых месторождений полезных ископаемых;

- все виды рубок лесных насаждений, за исключением санитарных;

- мелиорация и распашка земель, за исключением существующих сельскохозяйственных угодий и земель, принадлежащих на законном праве гражданам и юридическим лицам для ведения садового, огороднического и дачного хозяйства;

- сбор минералогических коллекций, за исключением сбора в научно-исследовательских целях;

- проезд и стоянка транспортных средств вне дорог и специально предусмотренных мест;

- загрязнение и засорение территории бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором, складирование и захоронение отходов, складирование леса и других материалов;

- выжигание растительности и разведение костров;

- уничтожение или повреждение аншлагов и других информационных знаков и указателей.

Государственный природный заказник «Пионерское»

Организован: постановление правительства Калининградской области от 15.05.2013 №290, постановление правительства Калининградской области от 26.09.2013 №724.

Цель создания государственного природного заказника: сохранение ценных объектов и комплексов неживой природы (месторождений, проявлений янтаря и связанных с ними элементов ландшафта).

для выполнения следующих задач:

- сохранение ценных объектов и комплексов неживой природы (месторождений, проявлений янтаря и связанных с ними элементов ландшафта);

- содействие научным организациям в проведении научно-исследовательских работ;

- экологическое просвещение.

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

На территории государственного природного заказника «Пионерское» запрещается хозяйственная или иная деятельность, если она противоречит целям и задачам создания заказника, в том числе:

- выполнение работ по геологическому изучению недр и разработка любых месторождений полезных ископаемых;

- все виды рубок лесных насаждений, за исключением санитарных;

- мелиорация и распашка земель, за исключением существующих сельскохозяйственных угодий и земель, принадлежащих на законном праве гражданам и юридическим лицам для ведения садового, огороднического и дачного хозяйства;

- сбор минералогических коллекций, за исключением сбора в научно-исследовательских целях;

- проезд и стоянка транспортных средств вне дорог и специально предусмотренных мест;

- загрязнение и засорение территории бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором, складирование и захоронение отходов, складирование леса и других материалов;

- выжигание растительности и разведение костров;

- уничтожение или повреждение аншлагов и других информационных знаков и указателей.

Государственный природный заказник регионального значения «Надеждинское 2»

Организован: постановление правительства Калининградской области от 15.05.2013 №295.

Площадь ООПТ: 2 717,0 га.

Цель создания государственного природного заказника: сохранение ценных объектов и комплексов неживой природы (месторождений янтаря и связанных с ними элементов ландшафта).

для выполнения следующих задач:

- сохранение ценных объектов и комплексов неживой природы (месторождений янтаря и связанных с ними элементов ландшафта);

- содействие научным организациям в проведении научно-исследовательских работ;

- экологическое просвещение.

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

На территории государственного природного заказника регионального значения «Надеждинское 2» запрещается хозяйственная или иная деятельность, если она противоречит целям и задачам создания заказника, в том числе:

- выполнение работ по геологическому изучению недр и разработка любых месторождений полезных ископаемых;

- все виды рубок лесных насаждений, за исключением санитарных;

- мелиорация и распашка земель, за исключением существующих сельскохозяйственных угодий и земель, принадлежащих на законном праве гражданам и юридическим лицам для ведения садового, огороднического и дачного хозяйства;

- сбор минералогических коллекций, за исключением сбора в научно-исследовательских целях;

- проезд и стоянка транспортных средств вне дорог и специально предусмотренных мест;

- загрязнение и засорение территории бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором, складирование и захоронение отходов, складирование леса и других материалов;

- выжигание растительности и разведение костров;

- уничтожение или повреждение аншлагов и других информационных знаков и указателей.

## Общепланировочные и организационные мероприятия

В целях решения задач охраны окружающей среды в проекте использованы общепланировочные мероприятия, к которым относятся мероприятия, призванные планировочными средствами обеспечить благоприятные санитарно-гигиенические условия в местах проживания населения:

- оптимизация функционального зонирования и планировочной структуры территории для обеспечения рационального природопользования (выбор оптимальных вариантов размещения различных хозяйственных объектов, зон отдыха и резервных территорий поселений);

- соблюдение регламентов второго и третьего пояса зон санитарной и горносанитарной охраны курортов (см. главу 4 «Регламенты использования территории в зонах горно-санитарной охраны курорта»);

- рациональное распределение и регулирование транспортных потоков;

- обеспечение необходимых разрывов между селитьбой и источниками вредности путем организации СЗЗ.

Предлагаемое проектное решение предусматривает приоритетное использование территории МО «Ковровское сельское поселение», под курортно-рекреационные функции.

Наиболее ценные территории - это пляжная полоса и прибрежная зона шириной около 300 м. Эта зона должна использоваться для развития рекреационных функций. Важная задача - сохранить и природный ландшафт.

В архитектурно-планировочном решении учтены предложения и мероприятия по проекту округов горно-санитарной охраны курортов Зеленоградск, Светлогорск-Отрадное, разработанных в составе «Схемы территориального планирования Калининградской области».

Наиболее ценные территории, расположенные, преимущественно, в непосредственной близости от моря, отнесены к рекреационной зоне МО «Ковровское сельское поселение». В эту зону включены пляжи, приморские парковые массивы и территории МО «Ковровское сельское поселение», ограниченные с запада – рекой Спокойной, с юга – железной дорогой Зеленоградск-Светлогорск и границами посёлка Куликово, с востока – притоком реки Аллейки.

## Состояние и охрана атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных наиболее важных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Основными факторами, воздействующими на состояние атмосферного воздуха, являются количество и масса загрязняющих веществ (ЗВ), поступающих в атмосферу от различных источников, а также потенциал загрязнения атмосферы.

Потенциал загрязнения атмосферы – это сочетание метеорологических факторов, обуславливающих уровень возможного загрязнения атмосферы от источников в данном географическом районе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) является косвенной характеристикой рассеивающих способностей атмосферы. Территория муниципального образования «Ковровское сельское поселение» находится в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Характеристика и санитарно-защитные зоны промышленных,  сельскохозяйственных объектов Ковровского сельского поселения представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Характеристика и санитарно-защитные зоны промышленных и сельскохозяйственных объектов Ковровского сельского поселения

| № | Наименование предприятия | Местонахождение | Вид деятельности | Санитарно-защитная зона, м/класс предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-07, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Свиноводческий комплекс | п. Романово | свинофермы свыше 12 тыс. голов | I класс, 1000 м |
|  | ООО «Автотор Агро» | п. Васильково | Выращивание рапса, зерновых культур | IV класс, 100 м |
|  | СПК «Колхоз им. Калинина» | п. Васильково | Ферма свиноводство, зерноводство, механическая станция | IV класс, 100 м |
|  | Ферма | п. Васильково | Хозяйство с содержанием животных до 50 голов | V класс, 50 м |
|  | ООО «БАЛТЗАНГАС НЕФТЕОРГСИНТЕЗ» | п. Мельниково | Производство сельхозпродукции, свиноводческая деятельность | I класс, 1000 м |
|  | Ферма КРС | п. Каштановка | Фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов | III класс, 300 м |
|  | ЗАО «Мельниково» | п. Сиренево | Ферма КРС | IV класс, 100 м |
|  | Молочная ферма | п. Рощино | Ферма КРС | III класс, 300 м |
|  | Пекарня | п. Коврово | Производство хлебобулочных изделий | V класс, 50 м |
|  | Авторемонтная мастерская | п. Муромское | - | IV класс, 100 м |
|  | Производство пластмассовых изделий ООО «Сардоникс» | п. Сальское | Производство изделий из пластмасс | V класс, 50 м |
|  | Цех по розливу воды | п. Обухово | Производство по розливу вод | III класс, 300 м |
|  | ООО «Фито-Балт» | п. Романово | Переработка овощей | V класс, 50 м |
|  | Производство прохладительных напитков | п. Романово | Производство безалкогольных напитков на основе концентратов и эссенций | V класс, 50 м |
|  | ИП «Вульферт» | п. Коврово | Производство хлебобулочных изделий | V класс, 50 м |
|  | ООО МПФ «Емельянов» | п. Коврово | мебельное производство с инкрустацией янтаря | IV класс, 100 м |
|  | Склад ГСМ | п. Коврово | - | IV класс, 100 м |
|  | Склад ГСМ | п. Рощино | - | IV класс, 100 м |
|  | ООО «Комплект сервис» | п. Озерово | Изготовление окон и дверей из ПВХ | IV класс, 100 м |
|  | ООО «Агропромышленный комплекс Балтийский бекон» | п. Муромское | Переработка свинины | III класс, 300 м |
|  | ООО «АЗОФ» | п. Холмы | Производство мясных изделий и колбас | V класс, 50 м |
|  | Механические мастерские | п. Моховое | - | IV класс, 100 м |
|  | ООО «Рыбкомсервис-Плюс» | п. Каменка | Производство консервов, рыбопереработка | V класс, 50 м |
|  | ООО «Панцер» | п. Каменка | Производство кованных металлоизделий, металлических дверей | V класс, 50 м |
|  | ООО «Политекс» | п. Каменка | Производство ковровых изделий | V класс, 50 м |
|  | Столярный цех | п. Каменка | - | III класс, 300 м |
|  | Транспортный цех | п. Каменка | - | IV класс, 100 м |
|  | «Русский Ренессанс» | п. Луговское | Производство мебели | V класс, 50 м |

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон должны быть обоснованы проектами санитарно-защитных зон с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждены результатами натурных исследований и измерений.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

В зависимости от санитарной классификации предприятий, санитарно-защитная зона должна быть озеленена. В соответствии с СП 42.13330.2011, минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины санитарно-защитной зоны предприятия, %:

до 300 м ................................................. 60

св. 300 до 1000 м .................................... 50

св. 1000 до 3000 м .................................. 40

св. 3000 м ................................................ 20

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

Основную долю в общем объеме выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта составляет оксид углерода (до 76%). В атмосферном воздухе присутствуют также взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид углерода, диоксид азота, сажа, бензапирен, формальдегид.

При этом величина вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду зависит не только от интенсивности движения на автомагистралях, но и от состояния дорожного покрытия, а также технического состояния транспорта.

В границах муниципального образования «Ковровское сельское поселение» проходит магистральный газопровод «Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград», диаметром 500 мм.

Генеральным планом муниципального образования «Ковровское сельское поселение» на проект предусматривается строительство отвода магистрального газопровода «Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград» от компрессорной станции КС «Краснознаменская» до морского регазификацтонного терминала, расположенного на побережье Балтийского моря.

В границах муниципального образования «Ковровское сельское поселение» проходит нефтепровод «СНП Романово – КНТ», диаметром Ду 219мм,

Для магистральных трубопроводов создаются санитарные разрывы. Минимальные размеры санитарных разрывов устанавливаются в соответствии с приложениями № 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»

- магистральный газопровод «Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград» установлен минимальный санитарный разрыв 150 м;

- отвода магистрального газопровода «Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград» - 150 м;

- нефтепровод «СНП Романово – КНТ» установлен минимальный санитарный разрыв 100 м;

Для исключения возможности повреждения магистрального трубопровода (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Размеры охранных зон трубопровода определяются Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г.) и составляет 25 м от оси трубопровода с каждой стороны, для НПС, КС, ГРС – в виде участка, отстоящего от границ на 100 м во все стороны.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для газораспределительных станций магистральных газопроводов с одоризационными установками меркаптана санитарно-защитная зона составляет 300 м.

Проектные предложения по охране атмосферного воздуха

В целях решения задач охраны окружающей среды в проекте предлагаются обще планировочные мероприятия:

- разработка проектов ПДВ и организация санитарно-защитных зоны всех предприятий, в первую очередь, осуществляющих свою деятельность в области строительства и транспорта;

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов (в первую очередь, в теплоэнергетике), исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа;

- замена изношенных объектов теплоснабжения и организация контроля за, использованием теплоносителей;

- организация системы контроля за, выбросами автотранспорта на территории муниципального образования;

- совершенствование автомобильных дорог (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения);

- внедрение системы повышения экологических характеристик, осуществление контроля за, состоянием автотранспортных средств (введение экологического сертификата);

- создание и внедрение единой системы контроля качества топлива, реализуемого на АЗС;

В целях исключения негативного влияния автотранспорта предлагается строительство объездных и подъездных дорог, исключающих проезд транзитного и грузового автотранспорта по жилым улицам.

## Мероприятия по защите воздушного бассейна

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха является автотранспорт, котельные, котелки и печи, работающие на твердом и жидком топливе в населенных пунктах сельского поселения.

На территории производственно-коммунальных зон, кроме автотранспорта, в атмосферу возможны выбросы загрязняющих веществ от механического оборудования и котельных.

С целью улучшения качества атмосферного воздуха, проектом намечаются следующие мероприятия:

- становление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно допустимых выбросов, обеспечивающих нормативные предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере;

- - применение на производственно-коммунальных предприятиях новых технологий, современного оборудования, позволяющих снизить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- - модернизация существующих предприятий с обязательным снижением уровня вредного воздействия на воздушный бассейн;

- - реализация инженерно-технических мероприятий, обеспечивающих снижение уровня загрязнения воздушного бассейна;

- - строительство котельных на газовом топливе;

- - внедрение отопления газовыми котелками;

- - газоснабжение населенных пунктов входящих в состав  сельского поселения;

- - техническое перевооружение транспортных средств с обеспечением санитарно-защитных зон и выхода выхлопных газов до европейских стандартов;

- - введение системы мониторинга воздушного бассейна;

- - формирование санитарно-защитных зон;

- - реализация комплекса природоохранных мероприятий в процессе проектирования, строительства и развития производственно-коммунальных зон позволят обеспечить уровень загрязнения атмосферного воздуха проектируемого объекта в пределах предельно допустимых показателей.

- оптимизация движения автотранспорта

- организация и упорядочению подъездных транспортных путей.

- рациональное размещение автотранспортных предприятий и других транспортных объектов.

- организация системы зелёных насаждений.

- внедрение современного оборудования на тепловых источниках, обеспечивающих высокий процент сгорания топлива и пыле и газоочистку; (внедрение автоматических систем контроля отходящих газов на коммунальных котельных).

- внедрение малоотходных и безотходных технологий на предприятиях; сокращение величины валовых выбросов за счет проведения природоохранных мероприятий и установления газоочистного оборудования на всех предприятиях, имеющих выбросы.

## Санитарно-защитные зоны

Для предотвращения негативного воздействия производственных объектов и объектов вредности на жилые территории, природную среду и здоровье людей необходимо разработать проекты санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

Для группы предприятий (промышленной зоны), согласно требованиям СанПиН, должен быть разработан проект единой СЗЗ, рассчитанной на основе суммарного воздействия предприятий.

Размер санитарно-защитных зон проектом предлагается принять в соответствии с предлагаемой СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» и установленной санитарной классификации промышленных предприятий.

Для промышленных объектов и производств, их отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон: - промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого существующими воздушными линиями электропередачи (ВЛ), проходящих по территории сельского поселения проектом предлагается установить границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ:

- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ;

- 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ;

- 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ;

- 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ.

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, а также в зоне взлета и посадки воздушных судов с аэропорта, расположенного в поселке Храброво устанавливается санитарные разрывы. Санитарный разрыв определяется минимальным расстоянием от источника вредного воздействия до границы жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта. Санитарный разрыв имеет режим СЗЗ, но не требует разработки проекта его организации. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов воздействия (шума, вибрации, ЭМП и др.)

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и настоящими нормами, и правилами.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в санитарно-защитных зонах не допускается размещать:

- жилую застройку, включая отдельные жилые дома,

- парки, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха,

- территории курортов, санаториев и домов отдыха,

- территорий садоводческих товариществ,

- коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков,

- других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;

- спортивные сооружения,

- детские площадки, образовательные и детские учреждения,

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;

- объекты по производству лекарственных веществ и лекарственных средств,

- склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции;

Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды не допускается размещать в границах санитарно-защитных зон и на территории промпредприятий других отраслей промышленности.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий,

- помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель),

- здания управления, здания административного назначения,

- научно-исследовательские лаборатории,

- поликлиники,

- спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа,

- бани, прачечные,

- объекты торговли и общественного питания,

- мотели, гостиницы,

- гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта,

- пожарные депо,

- местные и транзитные коммуникации,

- ЛЭП, электроподстанции,

- нефтепроводы и газопроводы,

- артезианские скважины и водоохлаждающие сооружения для технического водоснабжения,

- канализационные насосные станции,

- сооружения оборотного водоснабжения,

- общественные здания административного назначения,

- автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей, а также связанные с обслуживанием предприятия здания управления,

- сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания,

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство (при наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование непревышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете),

- конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия,

- питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

В СЗЗ предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции допускается размещение новых пищевых объектов при исключении взаимного негативного воздействия.

Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и III класса - не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее 40% ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

Наличие автомагистрали в санитарно-защитной зоне предприятия не является основанием для снижения указанного процента озеленения, а ее выбросы учитываются в фоновом загрязнении при установлении размера СЗЗ.

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства, или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона должна иметь последовательную проработку ее территориальной организации, озеленения и благоустройства на всех этапах разработки всех видов градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного предприятия и/или группы предприятий.

В составе проекта организации, озеленения и благоустройства санитарно-защитных зон представляется документация в объеме, позволяющим дать оценку проектных решений о соответствии их санитарным нормам и правилам.

Для всех действующих предприятий проект организации санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом.

В проектной документации на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих предприятий и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию и благоустройство санитарно-защитных зон, включая переселение жителей в случае необходимости. Проект организации, благоустройства и озеленения представляется одновременно с проектом на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) предприятия.

Размеры предлагаемых проектом санитарно-защитных зон могут быть уменьшены при:

- объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами в рамках и ниже нормативных требований по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды (для вновь размещаемых предприятий возможен учет лабораторных данных объектов-аналогов);

- подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов;

- уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании предприятия и связанным с этим изменением класса опасности.

Размеры предлагаемых санитарно-защитных зон могут быть изменены в установленном порядке после разработки проектов сокращения СЗЗ на основании результатов натурных исследований, расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.) и измерений оценки риска для здоровья населения. Лабораторные исследования атмосферного воздуха и измерения физических воздействий на атмосферный воздух проводятся на границе санитарно-защитной зоны промышленных объектов и производств, а также в жилой застройке лабораториями, аккредитованными в установленном порядке на проведение таких работ. В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства, по которым ведущим для установления санитарно-защитной зоны фактором является химическое загрязнение атмосферного воздуха, размер санитарно-защитной зоны может быть откорректирован от границы промплощадки и/или от источника выбросов загрязняющих веществ.

От источников выбросов

- при наличии высоких, средних источников нагретых выбросов.

От границы территории промплощадки:

- при организованных и неорганизованных источников при наличии технологического оборудования на открытых площадках;

- при наличии наземных и низких источников, холодных выбросов средней высоты;

- в случае организации производства с источниками, рассредоточенными по территории промплощадки.

Сокращение размеров санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств, являющихся источниками физических факторов воздействия на население, устанавливаются на основании акустических расчетов с учетом места расположения источников и характера создаваемого ими шума, электромагнитых полей, излучений, инфразвука и других физических факторов. Для установления размеров санитарно-защитных зон расчетные параметры должны быть подтверждены натурными измерениями факторов физического воздействия на атмосферный воздух.

Реконструкция, техническое перевооружение промышленных объектов и производств проводится при наличии проекта с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, выполненных в составе проекта санитарно-защитной зоны с расчетными границами. После окончания реконструкции и ввода объекта в эксплуатацию расчетные параметры должны быть подтверждены результатами натурных исследований атмосферного воздуха и измерений физических факторов воздействия на атмосферный воздух.

Для действующих объектов, являющихся источниками загрязнения среды обитания человека, разрешается проведение реконструкции или перепрофилирование производств при условии снижения всех видов воздействия на среду обитания до предельно допустимой концентрации с последующим изменением размеров, установленных данным проектом санитарно-защитных зон.

В случае несовпадения размера расчетной санитарно-защитной зоны и полученной на основании оценки риска (для предприятий I-II класса опасности), натурных исследований и измерений химического, биологического и физического воздействия на атмосферный воздух, решение по размеру санитарно-защитной зоны должно принимается по варианту, обеспечивающему наибольшую безопасность для здоровья населения.

Временное сокращение объема производства не является основанием к пересмотру принятого размера санитарно-защитной зоны для максимальной проектной или фактически достигнутой мощности.

При разработке проектов реконструкции промышленных предприятий или проектировании новых промышленных объектов рекомендуется внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить или избежать поступлений вредных химических или биологических компонентов выбросов в атмосферный воздух, почву и водоемы, предотвратить или снизить воздействие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже. Предлагаемые в проектах строительства и реконструкции, вновь применяемые технологические и технические решения должны быть обоснованы результатами опытно-промышленных испытаний, при проектировании производств на основе новых технологий - данными опытно-экспериментальных производств, материалами зарубежного опыта по созданию подобного производства.

При принятии органами местного самоуправления муниципальных районов или городских округов решения о характере использования высвобождаемой территории необходимо санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии намечаемой хозяйственной или иной деятельности санитарному законодательству.

Установление, изменение размеров установленных санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств I и II класса опасности осуществляется Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации на основании:

- предварительного заключения Управления Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации;

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;

- экспертизы проекта санитарно-защитной зоны с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.), выполненной аккредитованными организациями;

- оценки риска здоровью населения;

- систематических (годовых) натурных исследований и измерений загрязнения атмосферного воздуха (не менее пятидесяти дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке), уровней физического воздействия на атмосферный воздух.

Для промышленных объектов и производств III, IV и V классов опасности размеры санитарно-защитных зон могут быть установлены, изменены на основании решения и санитарно-эпидемиологического заключения Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя на основании:

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;

- результатов экспертизы проекта санитарно-защитной зоны с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.);

- систематических натурных исследований и измерений загрязнения атмосферного воздуха (тридцать дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке), уровней физического воздействия на атмосферный воздух.

Размер санитарно-защитной зоны для действующих объектов может быть уменьшен при:

- объективном доказательстве достижения уровня химического, биологического загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух до ПДК и ПДУ на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами по материалам систематических лабораторных наблюдений для предприятий I и II класса опасности (не менее пятидесяти дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке) и измерений и оценке риска для здоровья; для промышленных объектов и производств III, IV, V класса опасности по данным натурных исследований приоритетных показателей за состоянием загрязнения атмосферного воздуха (не менее тридцати дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке) и измерений;

- подтверждении измерениями уровней физического воздействия на атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны до гигиенических нормативов и ниже;

- уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании промышленных объектов и производств, и связанным с этим изменением класса опасности;

- внедрении передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания;

Размер предлагаемых данным проектом к установлению санитарно-защитных зон для действующих промышленных объектов и производств может быть и увеличен по сравнению с ранее установленной классификацией при невозможности обеспечения современными техническими и технологическими средствами нормативных уровней по любому фактору воздействия, полученных расчетным путем и/или по результатам лабораторного контроля  по результатам натурных наблюдений и измерений для предприятий I и II класса опасности Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации; для предприятий III, IV, V классов опасности по результатам натурных наблюдений и измерений Главным государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или его заместителем.

## Охрана водных ресурсов

Водные объекты в зависимости от особенностей их режима, физико-географических, морфометрических и других особенностей подразделяются на:

1) поверхностные водные объекты;

2) подземные водные объекты.

К поверхностным водным объектам относятся:

1) моря или их отдельные части (проливы, заливы, в том числе бухты, лиманы и другие);

2) водотоки (реки, ручьи, каналы);

3) водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища);

4) болота;

5) природные выходы подземных вод (родники, гейзеры);

Поверхностные водные объекты состоят из поверхностных вод и покрытых ими земель в пределах береговой линии.

К подземным водным объектам относятся:

1) бассейны подземных вод;

2) водоносные горизонты.

## Поверхностные воды

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со ст. 65 «Водного кодекса Российской Федерации» (ВК РФ). В границах водоохранных зон (ВОЗ) устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны озер площадью более 0,5 км2 устанавливается в размере 50 м (ст. 65 ВК РФ).

Характеристика водоохранных зон и береговых полос рек муниципального образования «Ковровское сельское поселение» в таблице 3.

Таблица 3 – Характеристика водоохранных зон и береговых полос рек муниципального образования «Ковровское сельское поселение»

| п/п | Название водотока | Общая протяженность, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | р. Граевка | 30 | 100 | 20 |
|  | р. Нельма | 30 | 100 | 20 |
|  | р. Лобовка | 27 | 100 | 20 |
|  | р. Куровка | 18 | 100 | 20 |
|  | р. Калиновка | 17 | 100 | 20 |
|  | р. Тростянка | 17 | 100 | 20 |
|  | р. Мучная | 14 | 100 | 20 |
|  | р. Светлогорка | 14 | 100 | 20 |
|  | р. Алейка | 12 | 100 | 20 |
|  | р. Забава | 10-50 | 100 | 20 |
|  | р. Спокойная | 10-50 | 100 | 20 |
|  | р. Славная | 10-50 | 100 | 20 |
|  | р. Зеленоградка | 10-50 | 100 | 20 |
|  | р. Медвежья | 10-50 | 100 | 20 |
|  | р. Мотыль | 10-50 | 100 | 20 |
|  | р. Покосная | 10-50 | 100 | 20 |
|  | р. Безымянная | 10-50 | 100 | 20 |
|  | р. Крайняя | 10-50 | 100 | 20 |
|  | р. Чистая | 10-50 | 100 | 20 |
|  | р. Малая | 10-50 | 100 | 20 |

Ширина водоохраной зоны озер площадью более 0,5 км2 устанавливается в размере 50 м (ст.65 ВК РФ).

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км, составляет 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них (ст. 6 ВК РФ).

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. Регламенты использования территории водоохранных, прибрежных защитных и береговых полос в таблице 4.

Таблица 4 – Регламенты использования территории водоохранных, прибрежных защитных и береговых полос

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Береговая полоса (20 м – ст.6 Водного кодекса РФ) | - перекрывать доступ к водному объекту (20 - метровая полоса вдоль рек и прудов предназначена для общего пользования) | - использовать для общего пользования: передвижение и пребывание около водного объекта, для спортивного и любительского рыболовства, причаливания плавательных средств |
| Прибрежная защитная полоса(30-50 м в зависимости от уклона берега) | - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн; - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; - сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах») | - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов; - движение транспорта по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие |
| Водоохранная зона | - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; - сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах») |  |

Проектные предложения по улучшению состояния поверхностных водоемов

Проектом предлагается комплекс водоохранных мероприятий:

-	установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов;

- закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством;

-	благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков, расчистка прибрежных территорий;

-	организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

-	ликвидация стихийных свалок на территории муниципального образования;

-	развитие системы бытовой канализации, строительство очистных сооружений;

-	продолжение регулярного проведение мероприятий по очистке и санации водоемов, расположенных в черте поселений;

-	устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации;

-	организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий;

-	благоустройство территорий жилой застройки и промпредприятий, организация отвода поверхностных вод;

-	соблюдение правил использования расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участков, исключающих загрязнение и истощение водных объектов;

-	благоустройство и озеленение прибрежных полос.

## Подземные воды

В настоящее время водоснабжение на территории муниципального образования «Ковровское сельское поселение» организованно из подземных источников. Водоснабжение в поселках осуществляется из артезианских скважин и колодцев. Некоторые населенные пункты сельского поселения имеют системы центрального водоснабжения.

Для обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо выполнить расчеты ЗСО I, II, III пояса источников водоснабжения и разработать мероприятия по поддержанию экологического режима в этих зонах согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», а также выполнять требования СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и 2.1.4.1175 - 02 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения, санитарная охрана источников».

## Основные мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

Мероприятия составлены на основании санитарного законодательства, ведомственных инструкций и указаний по санитарной охране источников  водоснабжения.

Мероприятия предусматриваются для каждого пояса ЗСО в соответствии с его назначением. Они могут быть единовременными, либо постоянными, режимного характера.

Объем указанных ниже мероприятий на территории ЗСО должен быть уточнен и дополнен применительно к конкретным условиям и санитарной обстановки с учетом хозяйственного использования территории.

## Рекомендуемый к исполнению санитарный режим в пределах зоны строго режима

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

В пределах первого пояса необходимо установить следующий санитарный режим:

| – | вокруг всех водопроводных сооружений делаются отмостки с уклоном от сооружений; |
| --- | --- |
| – | все входы, лазы водопроводных сооружений герметически закрываются для исключения возможности проникновения через них загрязнения и атмосферных осадков; |
| – | строго регламентируется проникновение работников в накопительную емкость воды для ремонта и очистки, емкость после этого подвергнуть промывке и дезинфекции; |
| – | производится регулярный санитарно-лабораторный контроль за качеством сырой воды; |
| – | сроки отбора проб воды согласовывают с местным санитарным надзором согласно утвержденной программе производственного контроля, однако, отбор проб производить не менее 2 раз в год; |
| – | на головных сооружениях водопровода заводят санитарные журналы, в которых делают отметки обо всех замеченных недостатках и сроки их устранения. В этих журналах фиксируются все недостатки и ремонты; |
| – | о всех грубых нарушениях санитарного режима в зоне санитарной охраны, обо всех отклонениях от установленных норм качества воды, а также случаях аварий и предстоящем капитальном ремонте или новом строительстве, администрация предприятия обязана своевременно извещать органы местного санитарного надзора; |
| – | по требованию органов местного санитарного надзора все работающие на водопроводных сооружениях должны проходить исследования на бациллоношение – осмотр. В необходимых случаях работающие временно или постоянно отстраняются от работы на водопроводных сооружениях; |
| – | в целях лучшего выполнения санитарного режима в пределах первого пояса ЗСО должна проводиться систематическая работа по повышению санитарной грамотности и санитарному просвещению. |

На территории первого пояса зоны санитарной охраны ВОСПРЕЩАЕТСЯ:

| – | доступ посторонних лиц; |
| --- | --- |
| – | проживание кого бы то ни было, включая работников водопровода; |
| – | проведение строительных работ; |
| – | выпуск каких-либо стоков, в том числе от промывки водопроводных сооружений, грязевых и других, а так же ливневых вод, которые должны быть выведены за пределы территории первого пояса. |

Примечание: Строительные работы, связанные с нуждами водопровода, могут производиться только по согласованию с территориальным управлением Роспотребнадзора по Калининградской области.

## Мероприятия по второму поясу санитарной охраны

В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов допускается в соответствии с СП 31.13330. Размещение свиноводческих комплексов промышленного типа и птицефабрик во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов не допускается.

Предусматривается строительство:

- водовода;

- рассолопровода с рассеянным выпуском в Балтийское море.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно - защитной полосой.

Ширина санитарно - защитной полосы водовода составляет 50 м.

На рассматриваемой территории находятся питающие водохранилища ручьи. Все вышеуказанные водохранилища, питьевой канал Красота и питающие водохранилища ручьи являются водоисточниками хозяйственно-питьевого водопровода города Калининграда и имеют зону санитарной охраны, состоящую из 3-х поясов.

Согласно санитарным правилам и нормам (СанПиН 2.1.4.1110-02) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» ширина I-го пояса санитарной охраны строго режима для водохранилищ – не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды, полоса санитарной охраны питьевых каналов, питающих водохранилище – 50 м от линии уреза воды.

В первом поясе зоны строгого режима запрещается: нахождение посторонних лиц, все виды строительства, сброс сточных и поверхностных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, прокладка трубопроводов различного назначения.

Боковые границы II и III поясов зон санитарной охраны водотоков (реки, каналы) и водоемов (водохранилища, озера) должны проходить по линии водоразделов в пределах 3 – 5 км, включая притоки.

Во втором и третьем поясе зоны санохраны запрещается: отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое пользование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водопитания и т.д.

Исходя из вышеизложенного, размещение объектов строительства возможно только за пределами I-го пояса зоны санитарной охраны строгого режима водохранилищ Узкое и Красота, находящихся на территории МО «Ковровское сельский округ», а также Заливное, Дорожное и Великое и каналов и рек, питающих их, а во II-м и III-м поясах при определенных условиях.

## Мероприятия по второму и третьему поясам санитарной охраны

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Проектные предложения по улучшению состояния подземных водных ресурсов

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом рекомендуется:

- полное прекращение сброса в водоемы недостаточно очищенных стоков;

- дальнейшее развитие систем централизованной канализации с обязательной полной биологической очисткой всех загрязненных сточных вод;

- строительство новых комплексов очистных сооружений населенных мест;

- повышение эффективности работы существующих очистных сооружений за счет их реконструкции и расширения (при необходимости) с учетом внедрения современных технологий в процессе очистки сточных вод;

- обеспечение качественной эксплуатации очистных сооружений и сетей, проведение своевременных ремонтных работ;

- увеличение производительности систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на промышленных предприятиях;

- строительство на крупных предприятиях локальных очистных сооружений;

- организация производственного контроля за качеством воды в водных объектах предприятиями-водопользователями;

- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов и ведение мониторинга поверхностных водных объектов на геоинформационной основе;

- благоустройство и расчистка русел рек и озер;

- организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- организация наблюдений за состоянием навозо- и пометохранилищах сельскохозяйственных объектов в период прохождения паводка с целью исключения загрязнения источников питьевого водоснабжения;

- проведение разъяснительной работы с населением через средства массовой информации об условиях использования питьевой воды, имеющей отклонения от нормативных требований (в паводковый период или период летнего ухудшения ее качества);

- оказание содействия в подготовке и проведении противопаводковых мероприятий, обеспечении населения и потребителей устойчивым водоснабжением и водоотведением;

- организация и проведение плановых ремонтных работ, ревизии, определение аварийных участков на водопроводных сооружениях и разводящей сети;

- обеспечение лабораторного контроля за качеством питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». При ухудшении микробиологических показателей качества питьевой воды введение усиленного режима обеззараживания с увеличением кратности лабораторных исследований.

## Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

На территории МО «Ковровское сельское поселение» находятся питьевые водохранилища Узкое, Заливное, а также питьевой канал Красота, соединяющий и питающий водохранилище Узкое с водохранилищем Красота. Южная граница проектируемой территории поселения граничит с питьевым водохранилищем Дорожное.

Кроме того, на территории поселения находятся питающие питьевые водохранилища ручьи. Все вышеуказанные водохранилища и питьевой канал Красота, питающие водохранилища ручьи являются источниками хозяйтвенно-питьевого водопровода города Калининграда, и имеют зону санитарной охраны 3-х поясов.

Согласно санитарным правилам и нормам (СанПиН 2.1.4.1110-02) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» ширина 1-го пояса санитарной охраны строгого режима для водохранилищ - не менее 100м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды, полоса санитарной охраны питьевых каналов, питающих водохранилище - 50м от линии уреза воды.

В первом поясе зоны санитарной охраны строгого режима запрещается: нахождение посторонних лиц, все виды строительства, сброс сточных и поверхностных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, прокладка трубопроводов различного назначения.

Боковые границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны водотоков (реки, каналы) и водоемов (водохранилища, озера) должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки.

Во втором и третьем поясе зоны санитарной охраны запрещается: отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое пользование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водопитания и т.д.

## Мероприятия по предотвращению загрязнения воды и почвы

В поселке очистные сооружения по очистке хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод отсутствуют. Жилые дома и предприятия не имеют сетей канализации.

Концепцией функционального зонирования населенных пунктов сельского поселения определены следующие мероприятия:

- обеспечение инженерными коммуникациями жилого фонда и производственных предприятий;

- проектирование и последующее строительство сетей инженерной инфраструктуры (водоснабжения, канализации, электроснабжения, телефонизации);

- строительство очистных сооружений биологической очистки необходимой проектной мощности;

-   строительство локальных очистных сооружений дождевой канализации на участках, где идет интенсивное загрязнение мазутом и нефтесодержащими загрязнениями;

- технологический контроль за эффективностью работы очистных сооружений с целью своевременного принятия мер, обеспечивающих их бесперебойную работу и требуемую степень очистки;

- обеспечение нормативов предельно допустимых сбросов с предельно допустимыми концентрациями сточных вод в водные объекты;

- соблюдение санитарно-защитных зон от площадок очистных сооружений.

Реализация принятых природоохранных мероприятий позволит сократить негативное воздействие на окружающую среду, снизить вероятность аварийных загрязнений поверхностных и грунтовых вод, почвы.

## Охрана пляжей и ландшафтов

Основной проблемой охраны и защиты ландшафтов в Зеленоградском районе является размыв берегов и обвально-оползневые процессы.

Ширина пляжа изменяется от 10 до 30 м, однако в настоящее время в черте города берег подвержен интенсивному размыву, в связи с чем, пляж либо вообще отсутствует (у набережной), или имеет незначительную ширину, в связи с чем, емкость пляжа не соответствует количеству отдыхающих в летние месяцы.

Размыву пляжевой полосы способствует и неудовлетворительное состояние берегозащитных сооружений (волногасители, опояска и пр.).

На морских берегах в восточной и западной части муниципального образования к процессам абразии добавляются обвально-оползневые процессы, чему способствуют гидрогеологическое строение побережья и активное подрезание абразией основания береговых склонов.

Проектом предлагается комплекс мероприятий по защите береговой полосы, в том числе - оборудование отдельных аварийных участков берега волногасителями нового поколения, устройство прогулочных набережных (эспланад и пр.) над волногасительными конструкциями на ценных в рекреационном отношении участках, а также -противооползневые мероприятия на отдельных участках, устройство дренажей, организация водоотвода поверхностного стока. Подробно мероприятия описаны в разделе «Инженерная подготовка территории».

Анализ использования почв и недр

Анализ полезных ископаемых

На территории муниципального образования «Ковровское сельское поселение» расположены месторождения песка, торфа, янтаря.

На территории Зеленоградского района выявлено 12 месторождений торфа, из них на территории муниципального образования «Ковровское сельское поселение» выявлено 5 месторождений торфа. Преобладают торфяники низинного типа.

Месторождение Вершинино расположено от г. Зеленоградска на юго-запад в 13 км, от п. Вершинино на юго-восток в 1,0 км.

Месторождение выявлено детальными работами Ленинградским отделением института «Гипроторфразведка» в 1961 г. Площадь промышленной залежи составляет 10 га. Средняя глубина залегания 1,89 м. Запасы торфа составляют 35 тыс. тонн. Торф низинный. Степень разложения торфа в среднем 41 %, зольность 32 %.

Месторождение Мотевелово расположено от г. Зеленоградска на юго-запад в 11 км, от п. Сережкино на юго-запад в 1,5 км.

Месторождение выявлено детальными маршрутами ГРЭ СЗТГУ в 1973 г. Площадь промышленной залежи составляет 19 га. Средняя глубина залегания 1,09 м. Запасы торфа составляют 52 тыс. тонн. Торф верховой. Степень разложения торфа в среднем 61 %, зольность 3 %.

Месторождение Сосновка (южная часть) расположено от г. Зеленоградска на юг в 1,0 км, от п. Сосновка на юго-запад.

Месторождение выявлено детальными маршрутами «Гипроторфразведка» Ленинградское отделение института в 1961 г. Площадь промышленной залежи составляет 130 га. Средняя глубина залегания 2,09 м. Запасы торфа составляют 768 тыс. тонн. Степень разложения торфа в среднем 44 %, зольность 33,8 %.

Месторождение Прудное расположено от г. Зеленоградска на юго-запад в 10 км, от п. Родники на восток в 0,5 км.

Месторождение выявлено детальными маршрутами Калининградским УТФ в 1952 г. Площадь промышленной залежи составляет 10 га. Средняя глубина залегания 0,86 м. Запасы торфа составляют 15 тыс. тонн. Торф низинный. Степень разложения торфа в среднем 46 %, зольность 37,9 %.

Месторождение Мельниковское расположено от г. Зеленоградска на юго-запад в 9 км, от п. Мельниково на восток в 0,5 км.

Месторождение выявлено детальными маршрутами Калининградским УТФ в 1952 г. Площадь промышленной залежи составляет 7,7 га. Средняя глубина залегания 1,84 м. Запасы торфа составляют 25 тыс. тонн. Торф низинный. Степень разложения торфа в среднем 41 %, зольность 16,7 %.

В настоящее время ни одно из месторождения торфа на территории района не разрабатывается.

Месторождение Горелое расположено в 23 км к юго-западу от г. Зеленоградска и в 4 км южнее г. Светлогорска. Площадь месторождения – 62,0 га; площадь промышленной (балансовой) залежи – 18,4 га; средняя мощность (лечебного) торфа – 1,31 м. Запасы торфа (балансовые) 241 тыс. м3, забалансовые – 238 тыс. м3. Степень разложения торфа – 47 %.

Торф месторождения используется как лечебные грязи. К лечебным торфам относятся: верховой пушицевый и пушицево-сфагновый. В соответствии с действующими требованиями («Критерии оценки качества лечебных грязей...», 1987 г.) и учетом особенностей физико-механического состава торфов месторождения Горелое, устанавливаются следующие кондиции: влажность (естеств.) 75 – 93 %; объемный вес 1 – 1,15 г/см3; степень разложения – не менее 40 %; отсутствие крупных минеральных включений более 5,0 мм; засоренность минеральными частицами (0,25 – 5,0 мм) – не более 2,0 %; сопротивление сдвигу (подготовка к процедурам) – 1500 – 1400 дин/см; зольность не более 5,0 %; минерализация грязевого состава не более 0,5 г/л. Санитарно-бактериологические показатели: коли-титр – 10 и более; титр-перфрингес – 0,1 и более; отсутствие патогенной кокковой микрофлоры и синегнойной палочки. Тяжелые металлы (ртуть, свинец, цинк, медь, кадмий) – не более фоновых значений. Радионуклиды (уран-238, радий-226, полоний-210, торий-232) – не более фоновых значений. Пестициды – не более норм, установленных для почв. Месторождение эксплуатируется с 1986 года. Добыча лечебных торфяных грязей должна осуществляться в соответствии с утвержденной технологической схемой разработки торфяного месторождения Горелое. Норматив потерь торфа при добыче – 1 %; объем ежегодной добычи – 5500 м3. Коэффициент извлечение запасов (КИЗ) = 0,7.

В настоящее время разрабатывается «Калининградпрофкурорт». Запасы по состоянию на 01.01.2010 г. составляют 194,069 тыс. тонн – балансовых и 238 тыс. тонн – за балансовых.

Проявление Надеждинское расположено в 5 км к юго-востоку от г. Зеленоградска и в 1,5 км северо-западнее пос. Храброво. Проявление янтаря вблизи пос. Надеждино было установлено случайно при проведении мелиоративных работ. Площадь составляет 890 тыс. м2. Средняя мощность полезной толщи – 5,6 м, вскрышных пород – 11,2 м. Запасы янтаря проявления Надеждинское подсчитаны в 2000 г. по категории C2+P1 – 2 531,4 тонн. Содержание янтаря – 545 г/м3. Объем вскрышных пород составляет 8 864 000 м3 «голубой земли» – 4 646 000 м3.

В настоящее время ведется незаконная добыча янтаря с привлечением тяжелой техники. Правоохранительные органы не имеют возможности препятствовать незаконной добыче. С 2007 года предпринимались попытки передать участок недр в пользование для доразведки и легальной добычи. В настоящее время документы по проявлению Надеждино находятся на согласовании с Генеральным штабом ВС России.

Проявление Дунаевское расположено в 19 км к юго-западу от г. Зеленоградска вблизи пос. Рогачево (Дунаевка) (к ceвepy). Проявление Дунаевское как и проявление Романовское находится в южной части Пионерской площади развития янтареносных отложений прусской свиты. Средняя мощность «голубой земли» – 2,96 м. Содержание янтаря – 1 199,5 г/м3. Запасы янтаря 19 116 тонн. Средняя глубина вскрышных пород 70,2 м.

Проявление Могайкино расположено в 11,0 км к западу от г. Зеленоградска и 3,5 км юго-восточнее пос. Романово. «Голубая земля» мощностью 3,5 м встречена на глубине 37,0 м. При проведении ревизионно-поисковых работ на площади проявления было установлено, что янтареносный горизонт развит на этой площади в виде узкой (0,5 – 2 км) меридиональной полосы протяженностью около 7 км. В южной части этой площади и было оконтурено данное проявление. Средняя мощность «голубой земли» – 3,92 м. Содержание янтаря в породе в среднем 638,8 г/м3. Запасы янтаря – 10 405 тонн. Мощность вскрышных пород в среднем равна 41,8 м.

Проявление Романовское расположено в 11 км к юго-западу от г. Зеленоградска и вблизи пос. Романово (к западу). Проявление располагается в южной части Пионерской площади развития янтареносных отложений прусской свиты. Глубоковрезанными четвертичными долинами оно отделено на севере от Пионерского проявления, на западе от Шатровского и на востоке от проявления Могайкино. По сравнению с другими проявлениями «голубая земля» здесь менее плотная и более песчанистая. Максимальное количество янтаря встречается в верхней части «голубой земли». Средняя мощность «голубой земли» – 2,63 м; содержание янтаря 1 037,5 г/м3. Мощность вскрыши в среднем 61,0 м. Запасы янтаря составляют 16 431,8 тонн. [Мазепа Т.Я., 1982].

Естественные строительные материалы

Песчано-гравийная смесь, месторождение Мельниково расположено в 9,5 км юго-юго-западнее г. Зеленоградска и южнее пос. Мельниково.

Полезная толща представлена песками с прослоями и линзами песчано-гравийного материала и суглинков. Пески тонкозернистые, пылеватые, полевошпатово-кварцевые. По данным полевого рассева песчано-гравийные отложения характеризуются содержанием гравия от 10 до 30 % (фр. от 3 до 150 мм). Пески отсева, в основном, пригодны для штукатурных и кладочных растворов. Грунтовые воды встречены на отметках 15,0 – 25,0 м. Мощность полезной толщи в среднем 12 м, вскрыши – около 2,0 м. Запасы ПГМ по категории С2 – 648,7 тыс. м3. Большая часть месторождения отработана, имеются перспективы незначительного прироста запасов.

Месторождение Ольшанское расположено в 16,5 км к юго-западу от г.Зеленоградска и в 1,0 км восточнее пос. Ольшанка. Месторождение выявлено и разрабатывалось (о чем свидетельствует заброшенный карьер) до 1945 г.

Месторождение приурочено к флювиогляциальным отложениям куршского горизонта балтийского надгоризонта. Сложено средне-мелкозернистыми с линзами и прослоями песчано-гравийно-галечного материала. Мощность песчано-гравийной толщи до 20 м. Полезная толща перекрывается суглинками краевых образований того возраста, что и полезная толща. Месторождение обводнено с глубины 3,0 м от поверхности земли.

Средняя мощность полезной толщи 10,4 м, вскрыши – 3,0 м. Запасы ПГМ – 64.2 тыс. м3 по категории B + C1. Среднее содержание гравия – 30,6 %. Возможность промышленного прироста запасов ограничена. [Емцов Ю.Н., 2000]. Месторождение разрабатывается ООО «Карьер Ольшанкий». В 2008 году добыто 5.3 тыс. м3.

Пески строительные, проявление Мельниково расположено в 9,5 км юго-юго-западнее г. Зеленоградска, южнее пос. Мельниково.

Месторождение состоит из 5 блоков. Два блока II и IV находятся вблизи друг друга и чуть больше 1 км к юго-западу от пос. Мельниково. III блок находится в 200 – 300 метрах юго-восточнее пос. Мельниково и I блок - в 2 км юго-восточнее пос. Мельниково.

Полезная толща – безгравийные и гравелистые пески – в блоках II и III приурочена к флювиогляциальным отложениям куршского горизонта балтийского надгоризонта, в блоках I – IV – к межморенным отложениям ратненского горизонта балтийского надгоризонта.

Залегают пески полезной толщи на морене немаского горизонта. Пески, слагающие полезную толщу, неоднородны по зернистости, составу и содержанию глинистых и пылевидных частиц и представлены преимущественно гравелистыми песками с содержанием гравия от 3 до 13 %, глинистых и пылевидных частиц от 6,9 до 34,1 %. Мощность полезной толщи: блок I – 6,5 м – содержание гравия 3 % (фр. 5 – 70 мм); блок II – 19,2 м – содержание гравия – 8 %; блок III – 5,4 м, содержание гравия 7 % и блок IV – 4,7 м – содержание гравия – 6 %. Мощность вскрышных пород: блок I – 4,4 м; блок II – 0,3 м; блок III – 0,4 м и блок IV – 3,6 м.

Запасы строительных (гравелистых) песков подсчитаны по кат. С2 блок I – 227 тыс. м3; блок II – 217 тыс. м3; блок III – 461тыс. м3 и блок IV – 150 тыс. м3.

Выявленные залежи строительных песков ввиду низкого качества, малых запасов и сложных горно-технических условий отработки (обводненность, большая мощность вскрыши) месторождения «Мельниково» практического значения в настоящее время не имеют.

В 2008 году начата разработка V блока. ГУ «Управление дорожного хозяйства Калининградской области». Глубина разработки – 8,5 м. Пески соответствуют ГОСТ 8736-93 – песок для строительных работ. Добыто 167,7 тыс. м3. Запасы на 01.01.2009 составляли 270,8 тыс. м3.

Кирпичные глины, месторождение Сокольники расположено в 3 км к юго-западу от г. Зеленоградска и в 1,0 км от ж. д. станции Сокольники на север.

Месторождение сложено тремя генетическими разновидностями глин: современные озерно-морские отложения, озерно-ледниковые отложения куршского горизонта и озерно-ледниковые отложения боровиковского горизонта. Подстилают глинистую толщу ледниковые образования виштынецкого горизонта. Глины имеют пластовое залегание, заполняют глубоко врезанную впадину в ледниковыех отложениях на площади 912 га. Площадь месторождения 975 га. Мощность полезной толщи 8,9 м, вскрышных пород 0,35 м. Соотношение объемов вскрышных пород и полезной толщи 1:20.

Глины гидрослюдистые, высокодисперсные, среднепластичные, кислые и полукислые (50 %), с низким содержанием красящих окислов. Среднее содержание крупнозернистых включений (> 0,5 мм), представленных мелкими зернами кварца, единичным гравием и галькой гранита, кремня и карбонатных пород составляет 0,6 %, в том числе карбонатных – 0,28 %. Глины средне и высокочувствительные, неспекающиеся, формовочная влажность 20,8 – 34,6 %. Температура обжига до 1 100°С.

Глины с добавкой песков в количестве 25 – 15 %, шамота и выгорающих добавок Пригодны для производства обыкновенного кирпича марки «100», дырчатого кирпича, дренажных труб d = 50, 100, 175 и 200 мм, эффективных камней и керамзитового гравия марки «350». Проведенные промышленные испытания показали непригодность глин для производства черепицы.

Водоносный горизонт имеет локальное развитие. Запасы по категориям А + В + С1 – 6 812 тыс. м3, категории С2 – 7 940,8 тыс. м3. По причине банкротства предприятия, эксплуатировавшего месторождение, последнее в 1998 году переведено в резерв. Пресные подземные воды, месторождение Романовское расположено в 3,5 км юго-восточнее п. Романово.

Разведочные работы проводились на месторождении в 1993 году Калининградской КЭ с целью создания ПХГ (подземного хранилища газа). Месторождение приурочено к палеоценсреднеэоценовому водоносному горизонту мощностью до 16 м. Водовмещающими породами являются среднезернистые пески. Водоносный горизонт напорный, величина напора 36 – 40 м, уровни подземных вод установились на глубине 12 – 13 м. Удельные дебиты составили 0,2 – 0,45 г/л. Расчетные параметры: водопроводимость – 152 м2/сут., пьезопроводимость – 3,8х105 м2/сут. Воды горизонта пресные, гидрокарбонатные натриевые, натриево-кальциевые с минерализацией 0,2 – 0,4 г/дм3. Разгрузка водоносного горизонта осуществляется в Балтийское море.

В результате проведенных работ подсчитаны и утверждены в ТКЗ СЗТГУ протокол № 1505 от 14.11.96 г. эксплуатационные запасы подземных вод водоносного палеоцен-среднеэоценового горизонта по категориям А + В + С1. Распределение запасов следующее:

Категория А – 1,2 тыс. м3/сут.;

Категория В – 2,4 тыс. м3/сут.;

Категория С1 – 1,2 тыс. м3/сут.

Итого по категориям А + В + С1 – 4,8 тыс. м3/сут.

Химический состав воды и ее бактериологическое состояние соответствуют нормам ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» за исключением содержания железа (до 0,5 мг/дм3) и марганца (до 0,18 мг/дм3).

В соответствии ст. 25 №2395-1ФЗ «О недрах» от 21.02.1992 (ред. от 28.12.2013, с изменениями и дополнениями), проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Выдача такого разрешения может осуществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04 и ГОСТ 17.5.1.02.

Оценка состояния почв

Калининградская область относится к Прибалтийской провинции Восточно-Европейской почвенной области. Преобладающими почвами являются дерново-подзолистые разной степени оподзоленности и оглеения. На территории поселения, наряду с дероново-подзолистыми почвами, встречаются дерново-глеевые, аллювиальные дерновые и болотные типы почв.

Качество почв на территории муниципального образования «Ковровское сельское поселение» определяется организацией плановой санитарной очистки. Неэффективная система очистки, особенно в не канализованном жилом секторе, нехватка специализированного автотранспорта, контейнеров, несвоевременный вывоз ТКО, отсутствие условий для мойки и дезинфекции автотранспорта, контейнеров для сбора бытовых и пищевых отходов влечет за собой ухудшение состояния почвы.

Мероприятия по оздоровлению почв

Основными профилактическими мероприятиями на почвах являются:

- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических, фосфорных и в первую очередь, калийных удобрений;

- применение севооборотов.

Для охраны почв от разрушения, истощения и загрязнения намечается система организационно-хозяйственных агротехнических и противоэрозионных мероприятий:

- проведение мероприятий по закреплению оврагов;

- обработка почв (кроме предпосевной) и посев сельскохозяйственных культур поперек склона;

- выборочное снегозадержание, регулирование снеготаяния;

- внесение ежегодно полных доз удобрений;

- известкование кислых почв;

- приобретение достаточного количества контейнеров для сбора мусора для предотвращения биологического загрязнения почв;

- активизация работ по передаче неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в пользу эффективно хозяйствующих землепользователей и внедрение научно обоснованных и мало затратных систем земледелия позволяют активней вести борьбу за сохранение и повышение плодородия почв;

- освоение биологически ориентированных систем земледелия.

Мероприятия по защите почв от эрозии должны обеспечивать:

- в зонах проявления водной эрозии – регулирование стока ливневых и талых вод создание водоустойчивой поверхности почвы, накопление, сохранение и рациональное использование влаги;

- в зонах ветровой эрозии – уменьшение скорости ветра в приземном слое, сокращение размеров пылесборных площадей и создание ветроустойчивой поверхности почв.

Эти мероприятия обеспечиваются комплексностью защитных мер, т.е. одновременным применением в необходимых соотношениях организационно-хозяйственных, агротехнических, мелиоративных и гидротехнических мероприятий.

Для сокращения и предотвращения эрозии на сельскохозяйственных землях должна проводиться работа по созданию полезащитных лесополос, облесению крутосклонов, оврагов и земель, непригодных для сельскохозяйственного пользования.

Оценка влияния физических факторов на окружающую среду

## Мероприятия по защите от шума

Основными шумовыми факторами воздействия на человека являются: железнодорожный и автодорожный транспорт, промышленные предприятия, трансформаторные подстанции, авиационный шум от взлетно-посадочная полоса аэропорта, расположенного в пос. Храброво.

Проектом предлагается защита от транспортного шума путем создания отступов застройки от красных линий с организацией защитных полос озеленения при разработке рабочих проектов на объекты строительства жилого и общественного назначения в населенных пунктах сельского поселения.

При сохранении существующей застройки предлагаются следующие мероприятия:

- на магистральных улицах упорядочить организацию движения транспорта, создавая регулируемые перекрестки;

- ограничение движения грузового транспорта в жилой застройке;

- вывод из зоны жилой застройки потоков транзитного автотранспорта;

- систематическая проверка технического состояния транспорта;

- применение усовершенствованного покрытия на проезжих частях, содержание покрытия в надлежащем состоянии и своевременный ремонт;

- в существующей жилой застройке, выходящей на магистральные улицы, рекомендуется установка двойных оконных и дверных проемов, применение специального остекления.

Для защиты жилых зон населенных пунктов, примыкающих к существующим железнодорожным линиям, рекомендуется:

- соблюдение санитарно-защитных зон;

- защитное озеленение территории санитарно-защитных зон;

- установка двойных оконных и дверных проемов, применение специального остекления в существующей жилой застройке, выходящей на железнодорожные линии;

Электромагнитное излучение

Источниками электромагнитных излучений (ЭМИ), оказывающими влияние на окружающую среду, являются линии электропередач, радио- и телевизионная станции, системы сотовой и спутниковой связи.

Снизить негативное влияние электромагнитного излучения возможно путем уменьшения продолжительности пребывания в местах с повышенным ЭМИ или проведя мероприятия по экранизации источника излучения. Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем пространстве электромагнитные поля (ЭМП) промышленной частоты. Расстояние, на которое распространяются эти поля от проводов линии достигает десятков метров и зависит от класса напряжения ЛЭП. В целях защиты населения от воздействия ЭМП вдоль трассы высоковольтной линии устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ), размер которых зависит от класса напряжения ЛЭП.

Согласно «Санитарным нормам» № 2971-84 «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями (ВЛ) электропередачи переменного тока промышленной частоты» для ВЛ напряжением 500 кВ размер СЗЗ составляет 30 м, а защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже не требуется. В пределах СЗЗ запрещается размещение коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; жилых и общественных зданий и сооружений.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 вдоль воздушных линий электропередачи устанавливаются охранные зоны (табл. 5).

Таблица 5 – Размер охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/- 400 | 30 |
| 750, +/- 750 | 40 |
| 1150 | 55 |

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

На территории сельского поселения Угут расположены две метеостанции. Согласно ст. 13 федерального закона от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе», государственная наблюдательная сеть, в том числе отведенные под нее земельные участки и части акваторий, относится исключительно к федеральной собственности и находится под охраной государства; организация деятельности стационарных пунктов наблюдений, определение их местоположения осуществляются в соответствии с решением Росгидромета по согласованию с соответствующими органами исполнительной власти субъектов РФ, прекращение деятельности указанных пунктов наблюдений осуществляется исключительно в соответствии с решением Росгидромета. При этом в целях получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, создаются охранные зоны, в которых устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность.

В соответствии Постановлением Правительства РФ от 27 августа 1999 г. № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением» вокруг стационарных пунктов наблюдений создаются охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны.

В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.

Радиационная обстановка

Проектные мероприятия улучшению радиационной обстановки:

- усилить надзор за производственным радиационным контролем питьевой воды централизованных источников: обеспечить проведение радиохимического анализа питьевой воды из источников, где по предварительным показателям (суммарной альфа и бета - активности) превышен порог; установить контрольные уровни содержания отдельных радионуклидов в неблагополучных по радиационному фактору районах;

- усилить контроль за радиационно-гигиенической паспортизацией организаций и территорий, использовать ее результаты при планировании и осуществлении надзорных функций;

- проводить разъяснительную работу с органами исполнительной власти всех уровней, средствами массовой информации, населением о состоянии радиационной обстановки с использованием результатов радиационно-гигиенической паспортизации.

## Зоны ограничения жилищного строительства в окрестностях аэропорта Калининград (Храброво)по факту авиационного шума

От аэропорта проектом предлагается установление зоны в соответствии с критериями ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения», издательство стандартов, М. 1989, и «Рекомендаций по установлению зон ограничения жилой застройки в окрестностях аэропортов гражданской авиации из условий шума», НИИ СФ Госстроя СССР (1987 г.). Допустимые уровни авиационного шума представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Допустимые уровни авиационного шума

| Зона А | LAmax < 80 дБА | разрешается строительство жилых зданий, гостиниц и общежитий без всяких ограничений; |
| --- | --- | --- |
| Зона Б и В | 80 дБА ≤ LAmax ≤ 85 дБА | разрешается строительство жилых зданий, гостиниц и общежитий без всяких ограничений, при определенных требованиях к звукоизоляции |
| Зона Г | LAmax > 85 дБА | запрещается строительство жилых зданий, гостиниц и общежитий |
| Зона Д | 85 дБА < LAmax ≤ 95 дБА | допустимая зона размещения жилой застройки по ГОСТ 22283-88 при числе пролетов ВС с уровнем шума 85 дБА < LAmax ≤ 95 дБА в дневное время суток не более 10 |

При организации охраны окружающей среды особую роль играют зеленые насаждения, снимающие техногенную нагрузку от производственных предприятий, улавливающие вредные выбросы и защищающие от шумовых факторов население проживающие в населенных пунктах подверженных воздействию источников шума.

Зеленые насаждения - санитарно-защитная зона от предприятий.

Сохранение и посадка зеленых насаждений обеспечат высокий уровень благоустройства, озеленение поселка.

Защита от шума должна обеспечиваться:

- на рабочих местах промышленных предприятий,

- на территории жилой застройки,

- в жилых помещениях,

- в общественных зданиях.

Защиту от шума на рабочих местах промышленных предприятий предлагается обеспечивать:

- применением ограждающих конструкций зданий с требуемой звукоизоляцией;

- применением звукопоглощающих конструкций;

- применением звукоизолирующих кабин наблюдения и дистанционного управления;

- применением звукоизолирующих кожухов на шумных агрегатах;

- применением акустических экранов;

- применением глушителей шума в системах вентиляции, кондиционирования воздуха и в аэрогазодинамических установках;

- виброизоляцией технологического оборудования;

Защиту от шума на территории жилой застройки предлагается обеспечивать:

- соблюдением санитарно-защитных зон (по фактору шума) промышленных и энергетических предприятий,

- соблюдением санитарно-защитных зон (по фактору шума) автомобильных и железных дорог, аэропортов, предприятий транспорта (сортировочных станций, трамвайных депо, автобусных парков);

- применением рациональных приемов планировки и застройки жилых кварталов и районов;

- строительством шумозащитных зданий;

- применением придорожных шумозащитных экранов;

- применением шумозащитных полос зеленых насаждений.

Защиту от шума в помещениях жилых и общественных зданий предлагается обеспечивать:

- рациональным архитектурно-планировочным решением здания;

- применением ограждающих конструкций, обеспечивающих нормативную звукоизоляцию;

- применением звукопоглощающих облицовок в помещениях общественных зданий;

- применением глушителей шума в системах принудительной вентиляции и кондиционирования воздуха;

- виброизоляцией инженерного и санитарно-технического оборудования зданий;

Акустическое благоустройство, создание оптимальных акустических условий в аудиториях, учебных классах, во дворцах культуры, спортивных залах, предлагается обеспечивать:

- рациональным объемно-планировочным решением зала (объем, соотношение линейных размеров);

- применением звукопоглощающих материалов и конструкций;

- применением звукоотражающих и звукорассеивающих конструкций;

- применением ограждающих конструкций, обеспечивающих звукоизоляцию от внутренних и внешних источников шума;

- применением глушителей шума в системах принудительной вентиляции и кондиционирования воздуха;

- применением систем звукоусиления, оповещения и передачи информации.

Элементы ограждений рекомендуется применять из материалов с плотной структурой, не имеющей сквозных пор. Ограждения, выполненные из материалов со сквозной пористостью, должны иметь наружные слои из плотного материала, бетона или раствора.

Внутренние стены и перегородки из кирпича, керамических и шлакобетонных блоков рекомендуется выполнять с заполнением швов на всю толщину (без пустошовки) и оштукатуренными с двух сторон безусадочным раствором.

Проектом предлагается в дальнейшем при разработке рабочих проектов на объекты строительства промышленного значения, объектах строительства жилого и общественного назначения предусматривать мероприятия по защите от шума:

- в разделе «Технологические решения» для производственных предприятий при выборе технологического оборудования должно отдаваться предпочтение малошумному оборудованию, шумовые характеристики которого установлены в соответствии с ГОСТ 12.1.023, а размещение технологического оборудования должно осуществляться с учетом снижения шума на рабочих местах в помещениях и на территориях путем применения рациональных архитектурно-планировочных решений;

- в разделе «Строительные решения» для производственных предприятий на основе акустического расчета ожидаемого шума на рабочих местах должны быть, в случае необходимости, рассчитаны и запроектированы строительно-акустические мероприятия по защите от шума;

- в разделе «Архитектурно-строительные решения» объектов жилищно-гражданского строительства на основе расчета звукоизоляции ограждающих конструкций зданий должны быть обоснованы их проектные решения;

- в разделе «Инженерное оборудование» на основе расчета по вибро- и звукоизоляции инженерного оборудования должны быть обоснованы соответствующие проектные решения.

Основным источником шума в зданиях различного назначения является технологическое и инженерное оборудование.

Основными источниками внешнего шума являются транспортные потоки на улицах и дорогах, железнодорожный, водный и воздушный транспорт, промышленные и энергетические предприятия и их отдельные установки, внутриквартальные источники шума (трансформаторные подстанции, центральные тепловые пункты, хозяйственные дворы магазинов, спортивные и игровые площадки и др.).

Шум считают в пределах нормы, когда он как по эквивалентному, так и по максимальному уровню не превышает установленные нормативные значения, приведенные ниже в прилагаемой таблице 7.

Таблица 7 – Уровни шума

| Назначение помещений или территорий | Время суток, ч | Уровень звукового давления (эквивалентный уровень звукового давления) L, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц | Уровень звука LA (эквива- лентный уровень звука LАэкв), дБА | Макси-мальный уровень звука LАмакс, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| 1 Рабочие помещения административно-управленческого персонала производственных предприятий, лабораторий, помещения для измерительных и аналитических работ | — | 93 | 9 | 0 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 | 70 |
| 2. Рабочие помещения диспетчерских служб, кабины наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону, участки точной сборки, телефонные и телеграфные станции, залы обработки информации на ЭВМ | — | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 | 75 |
| 3 Помещения лабораторий для проведения экспериментальных работ, кабины наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону | — | 103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 | 90 |
| 4 Помещения с постоянными рабочими местами производственных предприятий, территории предприятий с постоянными рабочими местами (за исключением работ, перечисленных в поз. 1-3) | — | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 | 95 |
| 5 Палаты больниц и санаториев | 7.00-23.00 | 76 | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 | 50 |
|  | 23.00-7.00 | 69 | 51 | 39 | 31 | 24 | 20 | 17 | 14 | 13 | 25 | 40 |
| 6 Операционные больниц, кабинеты врачей больниц, поликлиник, санаториев | — | 76 | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 | 50 |
| 7 Классные помещения, учебные кабинеты, аудитории учебных заведений, конференц-залы, читальные залы библиотек, зрительные залы клубов и кинотеатров, залы судебных заседаний, культовые здания | — | 79 | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 | 55 |
| - в домах категории А | 7.00-23.00 | 76 | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 | 50 |
|  | 23.00-7.00 | 69 | 51 | 39 | 31 | 24 | 20 | 17 | 14 | 13 | 25 | 40 |
| - в домах категорий Б и В | 7.00-23.00 | 79 | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 | 55 |
|  | 23.00-7.00 | 72 | 55 | 44 | 35 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 30 | 45 |
| 9 Жилые комнаты общежитий | 7.00-23.00 | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |
|  | 23.00-7.00 | 76 | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 | 50 |
| 10 Номера гостиниц: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| категории А | 7.00-23.00 | 76 | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 | 50 |
|  | 23.00-7.00 | 69 | 51 | 39 | 31 | 24 | 20 | 17 | 14 | 13 | 25 | 40 |
| » Б | 7.00-23.00 | 79 | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 | 55 |
|  | 23.00-7.00 | 72 | 55 | 44 | 35 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 30 | 45 |
| » В | 7.00-23.00 | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |
|  | 23.00-7.00 | 76 | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 | 50 |
| 11 Жилые помещения домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, спальные помещения детских дошкольных учреждений и школ-интернатов | 7.00-23.00 | 79 | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 | 55 |
|  | 23.00-7.00 | 72 | 55 | 44 | 35 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 30 | 45 |
| 12 Помещения офисов, рабочие помещения и кабинеты административных зданий, конструкторских, проектных и научно-исследовательских организаций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| категории А | — | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |
| категорий Б и В |  | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 | 65 |
| 13 Залы кафе, ресторанов, фойе театров и кинотеатров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| категории А | — | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 | 60 |
| категорий Б и В |  | 89 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 43 | 55 | 65 |
| 14 Торговые залы магазинов, пассажирские залы вокзалов и аэровокзалов, спортивные залы | — | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 | 70 |
| 15 Территории, непосредственно прилегающие к зданиям больниц и санаториев | 7.00-23.00 | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 | 65 |
|  | 23.00-7.00 | 79 | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 | 55 |
| 16 Территории, непосредственно прилегающие к жилым зданиям, домам отдыха, домам-интернатам для престарелых и инвалидов | 7.00-23.00 | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |
|  | 23.00-7.00 | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |
| 17 Территории, непосредственно прилегающие к зданиям поликлиник, школ и других учебных заведений, детских дошкольных учреждений, площадки отдыха микрорайонов и групп жилых домов |  | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |
| Примечания: 1 - Допустимые уровни шума в помещениях, приведенные в поз. 1,5—13, относятся только к шуму, проникающему из других помещений и извне; 2 - Допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях, приведенные в поз. 5—12, установлены при условии обеспечения нормативного воздухообмена, т.е. при отсутствии принудительной системы вентиляции или кондиционирования воздуха, должны выполняться при условии открытых форточек или иных устройств, обеспечивающих приток воздуха. При наличии систем принудительной вентиляции или кондиционирования воздуха, обеспечивающих нормативный воздухообмен, допустимые уровни внешнего шума у зданий (поз. 15—17) могут быть увеличены из расчета обеспечения допустимых уровней в помещениях при закрытых окнах; 3 - При тональном и (или) импульсном характере шума допустимые уровни следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений, указанных в таблице 1; 4 - Допустимые уровни шума от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления, а также от насосов систем отопления и водоснабжения и холодильных установок встроенных (пристроенных) предприятий торговли и общественного питания следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений, указанных в таблице 1. При этом поправку на тональность шума не учитывают; 5. - Допустимые уровни шума от транспортных средств (поз. 5, 7 — 10, 12) разрешается принимать на 5 дБ (5 дБА) выше значений, указанных в таблице 1. |

При разработке генеральных планов населенных пунктов муниципального образования приняты решения с учетом обеспечения допустимых уровней шума.

При разработке генеральных планов населенных пунктов приняты следующие меры:

- функциональное зонирование территории с отделением селитебных и рекреационных зон от промышленных, коммунально-складских зон и основных транспортных коммуникаций;

- трассировку магистральных дорог скоростного и грузового движения в обход жилых районов и зон отдыха;

- дифференциацию улично-дорожной сети по составу транспортных потоков с выделением основного объема грузового движения на специализированных магистралях;

- концентрацию транспортных потоков на небольшом числе магистральных улиц с высокой пропускной способностью, проходящих по возможности вне жилой застройки (по границам промышленных и коммунально-складских зон, в полосах отвода железных дорог);

- укрупнение межмагистральных территорий для отдаления основных массивов застройки от транспортных магистралей;

- формирование в населенных пунктах системы зеленых насаждений;

- во внутриквартальном пространстве в зонах, предлагается располагать здания детских дошкольных учреждений, школ, спортивные площадки и площадки отдыха.

В дальнейшем при разработке проектов планировки населенных пунктов или жилых районов населенного пункта для защиты от шума следует принимать следующие меры:

- при расположении небольшого населенного пункта вблизи магистральной дороги или железной дороги на расстоянии, не обеспечивающем необходимое снижение шума, использование шумозащитных экранов в виде естественных или искусственных элементов рельефа местности: откосов выемок, насыпей, стенок, галерей, а также их сочетание (например, насыпь + стенка). Следует учитывать, что подобные экраны дают достаточный эффект только при малоэтажной застройке;

- для жилых районов, микрорайонов в городской застройке наиболее эффектным является расположение в первом эшелоне застройки магистральных улиц шумозащитных зданий в качестве экранов, защищающих от транспортного шума внутриквартальное пространство.

В качестве зданий-экранов могут использоваться здания нежилого назначения: магазины, гаражи, предприятия коммунально-бытового обслуживания; однако эти здания, как правило, имеют не более двух этажей, в силу чего их экранирующий эффект невелик. Наиболее эффективны многоэтажные шумозащитные жилые и административные здания.

В качестве шумозащитных жилых зданий могут быть:

- здания со специальным архитектурно-планировочным решением, предусматривающим ориентацию в сторону источника шума (магистрали) подсобных помещений квартир (кухни, ванные комнаты, санузлы), внеквартирных коммуникаций (лестнично-лифтовые узлы, коридоры), а также не более одной комнаты в квартирах с тремя жилыми комнатами и более;

- здания с шумозащитными окнами на фасаде, обращенном в сторону магистрали, обеспечивающими требуемую защиту от шума,

- здания комбинированного типа — со специальным архитектурно-планировочным решением и шумозащитными окнами в комнатах, ориентированных на магистраль.

Шумозащитные здания должны проектироваться и привязываться с обязательным учетом требований инсоляции и нормативного воздухообмена, т.е. здания со специальным планировочным решением непригодны для застройки северной стороны улиц с широтной ориентацией. Шумозащитные окна должны иметь вентиляционные устройства, совмещенные с глушителями шума. Последнее требование не относится к зданиям с принудительными системами вентиляции или кондиционирования воздуха.

## Основные термины и определения

проникающий шум: Шум, возникающий вне данного помещения и проникающий в него через ограждающие конструкции, системы вентиляции, водоснабжения и отопления.

постоянный шум: Шум, уровень звука которого изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике «медленно» шумомера по ГОСТ 17187.

непостоянный шум: Шум, уровень звука которого изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике «медленно» шумомера по ГОСТ 17187.

тональный шум: Шум, в спектре которого имеются слышимые дискретные тона. Тональный характер шума устанавливают измерением в третьоктавных полосах частот по превышению уровня в одной полосе над соседними не менее чем на 10 дБ.

импульсный шум: Непостоянный шум, состоящий из одного или ряда звуковых сигналов (импульсов), уровни звука которого (которых), измеренные в дБАI и дБА соответственно на временных характеристиках «импульс» и «медленно» шумомера по ГОСТ 17187, различаются между собой на 7 дБА и более.

уровень звука: Уровень звукового давления шума в нормируемом диапазоне частот, корректированный по частотной характеристике А шумомера по ГОСТ 17187 в дБА.

эквивалентный (по энергии) уровень звука: Уровень звука постоянного шума, который имеет то же самое среднеквадратическое значение звукового давления, что и исследуемый непостоянный шум в течение определенного интервала времени в дБА.

максимальный уровень звука: Уровень звука непостоянного шума, соответствующий максимальному показанию измерительного, прямопоказывающего прибора (шумомера) при визуальном отсчете, или уровень звука, превышаемый в течение 1 % длительности измерительного интервала при регистрации шума автоматическим оценивающим устройством (статистическим анализатором).

изоляция ударного шума перекрытием: Величина, характеризующая снижение ударного шума перекрытием.

изоляция воздушного шума (звукоизоляция) R:

Способность ограждающей конструкции уменьшать проходящий через нее звук.

звукоизоляция окна RАтран: Величина, служащая для оценки изоляции воздушного шума окном. Представляет собой изоляцию внешнего шума, создаваемого потоком городского транспорта в дБА.

звуковая мощность: Количество энергии, излучаемой источником шума в единицу времени, Вт.

уровень звуковой мощности: Десятикратный десятичный логарифм отношения звуковой мощности к пороговой звуковой мощности (wo = 10-12 Вт).

коэффициент звукопоглощения (: Отношение величины не отраженной от поверхности звуковой энергии к величине падающей энергии.

эквивалентная площадь поглощения (поверхности или предмета): Площадь поверхности с коэффициентом звукопоглощения ( = 1 (полностью поглощающей звук), которая поглощает такое же количество звуковой энергии, как и данная поверхность или предмет.

средний коэффициент звукопоглощения (cp: Отношение суммарной эквивалентной площади поглощения в помещении Асум (включая поглощение всех поверхностей, оборудования и людей) к суммарной площади всех поверхностей помещения Sсум

.                                                             (А.2)

шумозащитные здания: Жилые здания со специальным архитектурно-планировочным решением, при котором жилые комнаты одно- и двукомнатных квартир и две комнаты трехкомнатных квартир обращены в сторону, противоположную городской магистрали.

шумозащитные окна: Окна со специальными вентиляционными устройствами, обеспечивающие повышенную звукоизоляцию при одновременном обеспечении нормативного воздухообмена в помещении.

шумозащитные экраны: Сооружения в виде стенки, земляной насыпи, галереи, установленные вдоль автомобильных и железных дорог с целью снижения шума.

карты шума улично-дорожной сети, железных дорог, воздушного транспорта, промышленных зон и отдельных промышленных и энергетических объектов: Карты территорий с источниками шума с нанесенными линиями разных уровней звука на местности с интервалом 5дБА.

## Санитарная очистка территории

Образование стихийных свалок представляет собой санитарно-эпидемиологическую угрозу собственно территориям населенных мест и является фактором отрицательного экологического воздействия на окружающую среду, в особенности на почвенный покров.

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии со схемой очистки населенных пунктов.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных машин, бытовые отходы следует удалять по единой централизованной системе специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов ТКО, проектом предлагается внедрение на проектируемой территории селективного сбора отходов. Общая масса утильных фракций ТКО может быть отсортирована и использована в качестве вторичного сырья, остальная масса ТКО подлежит захоронению на полигоне.

Для организации селективного сбора ТКО и для унификации системы сбора отходов и удобства отбора вторичного сырья оптимально использование евроконтейнеров объемом 1,1 м3 со специальными крышками для сбора макулатуры и пластика. Периодичность удаления твердых бытовых отходов необходимо согласовать с районной службой Роспотребнадзора. Количество евроконтейнеров должно быть уточнено при разработке схемы санитарной очистки территории.

Для удобства эксплуатации контейнеры размещаются на специальных контейнерных площадках, представляющих собой асфальтированное покрытие размерами 1,5x1,5 м с бордюром и уклоном в сторону проезжей части, возможно ограждение с учетом соблюдения санитарных разрывов до жилых домов.

В населенных пунктах численностью менее 1000 человек сбор отходов осуществляется в стандартные евроконтейнеры с емкостью, зависящей от конкретной ситуации на обслуживаемой территории (0,24-1,1 м3). В малонаселенных деревнях и селах применяется индивидуальная система сбора и вывоза отходов (в мешки и т.п.).

На территории муниципального образования «Ковровское сельское поселение», расположены два полигона ТКО (таблица 8).

Таблица 8 – Полигоны ТКО муниципального образования «Ковровское сельское поселение»

| № п\п | Наименование | Местоположение | Состояние (действующее, закрытое, законсервированное, ликвидируемое, вновь открытое) | Санитарно-защитная зона, м/класс предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полигон ТКО | пос. Вольное | - | II класс, 500 м |
| 2 | Полигон ТКО | пос. Озерное | - | II класс, 500 м |

Биологические отходы

Согласно ГОСТ 30772-2001, биологические отходы – это биологические ткани и органы, образующиеся в результате медицинской и ветеринарной оперативной практики, медико-биологических экспериментов, гибели скота, других животных и птицы, и другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения, а также отходы биотехнологической промышленности.

В соответствии с «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», биологическими отходами являются:

- трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных;

- абортированные и мертворожденные плоды;

- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-, рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах;

- другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

Биологические отходы утилизируют путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах) в соответствии с действующими правилами, обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в исключительных случаях захоранивают в специально отведенных местах.

Места, отведенные для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям.

С введением «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается.

В исключительных случаях, при массовой гибели животных от стихийного бедствия и невозможности их транспортировки для утилизации, сжигания или обеззараживания в биотермических ямах, допускается захоронение трупов в землю только по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации.

Запрещается сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота. Категорически запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения.

Размещение биотермических ям в водоохранных и лесопарковых зонах, в пределах особо охраняемых природных территорий и на территории 1-го и 2-го поясов ЗСО водозаборов питьевого назначения категорически запрещается.

Все скотомогильники должны быть учтены ветеринарной службой. Ответственность за соблюдение санитарных норм и требований возлагается на собственника земли, на которой они находятся. Их территории должны быть оканавлены, обвалованы, огорожены, озеленены, оборудованы шлагбаумом и указательными знаками.

Санитарно-защитная зона от скотомогильников с захоронением в ямах согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 1000 м, от биотермических ям – 500 м. На территории муниципального образования «Ковровское сельское поселение» расположен скотомогильник (таблица 9).

Таблица 9 – Скотомогильник на территории муниципального образования «Ковровское сельское поселение»

| Наименование | Местоположение | Состояние (действующее, закрытое, законсервированное, ликвидируемое, вновь открытое) | Санитарно-защитная зона, м/класс предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| Скотомогильник с захоронением в ямах | пос. Сиренево | - | I класс, 1000 м |

Скотомогильник расположен в водоохранной зоне (согласно п. 15 ст. 65 ВК РФ запрещено), санитарно-защитная зона не соблюдается, объект необходимо законсервировать и ликвидировать.

Проектные предложения по оптимизации системы обращения с отходами

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды проектом предлагается:

- разработка и утверждение схемы санитарной очистки территории населенного пункта;

- сбор и транспортировку ТКО предусмотреть системой несменяемых мусоросборников;

- для сбора отходов использовать стандартные контейнеры небольшого объема;

- не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

- передачу опасных отходов на переработку или утилизацию осуществлять только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» №99-ФЗ от 04.05.2011 г.;

- внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТКО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.);

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунктов;

- организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега.

Объекты ритуального использования

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер СЗЗ для сельских и закрытых кладбищ составляет 50 м, для кладбищ площадью равной и менее 10 га – 100 м, 10-20 га – 300 м.

Перечень территорий ритуального значения проектируемой территории приводится в таблице 10.

Таблица 10 – Территории ритуального значения муниципального образования «Ковровское сельское поселение»

| № п\п | Наименование места погребения | Местоположение | Состояние (действующее, закрытое, ликвидируемое, вновь открываемое) | Санитарно-защитная зона, м/класс и соответствие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кладбище | п. Романово | действующее | V класс, 50 м |
|  | Кладбище | п. Заостровье | действующее | V класс, 50 м |
|  | Кладбище | п. Безымянка | действующее | V класс, 50 м |
|  | Кладбище | п. Муромское | действующее | V класс, 50 м |
|  | Кладбище | п. Широкополье | действующее | V класс, 50 м |
|  | Кладбище | п. Корчагино | действующее | V класс, 50 м |
|  | Кладбище | п. Коврово | действующее | V класс, 50 м |
|  | Кладбище | п. Куликово | действующее | V класс, 50 м |

Кладбища в п. Широкополье, п. Муромское, п. Корчагино, п. Романово, расположены в водоохранной зоне, согласно п.15 ст.65 ВК РФ запрещено, данные объекты необходимо закрыть.

Согласно генплану муниципального образования «Ковровское сельское поселение» кладбища, расположенные в п. Коврово (планируемая сзз 100м (IV класс)) и п. Безымянка (сохранение сзз 50 м) планируются к расширению.

При устройстве новых участков кладбищ необходимо руководствоваться требованиями СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», «Инструкции о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации», МДС 13-2.2000, Водным кодексом РФ.

Техническое задание - приложение № 1 к муниципальному контракту № 0135300003815000010-2015 от 20 мая 2015 года