|  | Администрация муниципального образования «Зеленоградский район» |  |
| --- | --- | --- |

|  | ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОВРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО РАЙОНА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- | --- |
| Том II | МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА |

2015 год

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОВРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО

РАЙОНА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Том II

Часть 1

Анализ существующего состояния территории

Заказчик: Администрация муниципального образования «Зеленоградский район»

Муниципальный контракт: № 0135300003815000010-20 от 20 мая 2015 г.

Исполнитель: ООО НИИ «Земля и город»

Генеральный директор _____________________________________________П.И. Комаров

Главный архитектор   _____________________________________________М.Э. Клюйкова

Главный технолог____________________________________________________Р.А. Васин

И. о. начальника проектного отдела № 4 ______________________________И.В. Курбатов

Генеральный план МО «Ковровское сельское поселение» Зеленоградского района Калининградской области разработан творческим коллективом ООО «ВестСтайл-Инвест» по заказу Администрации МО «Ковровское сельское поселение».

ООО НИИ «Земля и город» по заказу Администрации муниципального образования «Зеленоградский район» выполняет проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Ковровское сельское поселение» Зеленоградского района Калининградской области. В подготовке проекта принимали участие иные организации и специалисты, которые были вовлечены в общую работу предоставлением консультаций, заключений и рекомендаций, участием в совещаниях, рабочих обсуждениях.

СОСТАВ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОВРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО РАЙОНА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Состав Генерального плана поселения определен на основании требований статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Калининградской области № 321 от 16 февраля 2009 года «О градостроительной деятельности на территории Калининградской области»., п. 7-8 Технического задания на выполнение работ по разработке проектной  документации: «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Ковровское сельское поселение» Зеленоградского района Калининградской области» (Приложение № 1 к муниципальному контракту                                 № 0135300003815000010-2015 от 20 мая 2015 года), и включает в себя материалы, соответствующие 1-му этапу работ (выполнение работ по разработке проектной документации).

Состав проектных материалов

| № п\п | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |
|  | Текстовые материалы |  |
| 1 | Том I. Положения о территориальном планировании | - |
|  | Графические материалы (карты) |  |
| 1 | Карта 1. Карта размещения объектов местного значения | М 1:25 000 |
| 2 | Фрагменты карты 1. Карта размещения объектов местного значения, в части касающейся п. Заостровье, п. Романово, п. Васильково, п. Муромское, п. Сальское, п. Мельниково, п. Геройское | М 1:5 000 |
| 3 | Карта 2. Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры, в части газоснабжения, теплоснабжения и нефтеснабжения | М 1:25 000 |
| 4 | Карта 3. Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры, в части электроснабжения, связи, водоснабжения и водоотведения | М 1:25 000 |
| 5 | Карта 4. Карта функциональных зон | М 1:25 000 |
| Материалы по обоснованию проекта |
|  | Текстовые материалы |  |
| 1 | Том II. Часть 1. Анализ существующего состояния территории | - |
| 2 | Том II. Часть 2. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | - |
| 3 | Том II. Часть 3. Оценка воздействия на окружающую среду | - |
|  | Графические материалы (карты) |  |
| 1 | Карта 1. Карта существующего состояния территории | М 1:25 000 |
| 2 | Фрагменты карты 1. Карта существующего состояния территории, в части касающейся п. Заостровье, п. Романово, п. Васильково, п. Муромское, п. Сальское, п. Мельниково, п. Геройское | М 1:5 000 |
| 3 | Карта 2. Карта местоположения существующих объектов инженерной инфраструктуры | М 1:25 000 |
| 4 | Карта 3. Карта зон с особыми условиями использования территорий | М 1:25 000 |
| 5 | Карта 4. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:25 000 |

Проектные предложения, отображенные в графической части материалов, представлены в соответствии с утвержденными документами территориального планирования муниципального образования «Ковровское сельское поселение» (Генеральный план, корректировки Генерального плана, проекты планировки на территории проектирования), а также планами развития территории муниципального образования федерального, регионального и местного уровней.

Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Ковровское сельское поселение» Зеленоградского района Калининградской области выполняется на основании Муниципального контракта № 0135300003815000010-20 от 20 мая 2015 г. и Технического задания (Приложение № 1 к муниципальному контракту № 0135300003815000010-2015 от 20 мая 2015 года). Объем, порядок и содержание Проекта определены Техническим заданием. В задачи Проекта не входит актуализация всей информации, отображенной в существующем Генеральном плане муниципального образования «Ковровское сельское поселение».

Содержание

I.	ОБЩАЯ ЧАСТЬ	7

1. Описание структуры проекта	7

2. Состав авторского коллектива	8

3. Термины и определения	9

4. Перечень используемых сокращений:	11

II.	АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	12

1.	Объекты культурного наследия	12

2. Природные условия и природные ресурсы территории	12

Общая географическая характеристика	12

Геологическое строение	13

Рельеф	14

Полезные ископаемые	14

Гидрографическая характеристика	20

Климат	25

Почвы (почвенный покров)	26

Леса и растительность	27

Особенности природных условий	29

2.1. Особо охраняемые природные территории	29

3. Границы муниципального образования	30

4. Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории	30

4.1 Общая характеристика муниципального образования	30

4.2 Экономика	31

4.3 Отраслевая специализация	32

4.4 Туристическая деятельность	32

4.5 Сельское хозяйство	33

4.6 Промышленность	34

4.7 Жилищная сфера развития	35

Жилищное строительство	36

4.8 Социальная сфера развития	36

Образование	36

Здравоохранение	37

Социальная защита населения	37

Культура	37

Сфера торговли и общественного питания	38

Финансовые учреждения и учреждения связи	38

Коммунальная сфера	39

4.9 Транспортная инфраструктура	39

Транспортное сообщение	41

4.10 Инженерное обеспечение	43

Оценка условий социально-экономического развития	66

Анализ демографической ситуации	66

III.	ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	74

1.	Варианты функционального зонирования	74

2. Установление зон с особыми условиями использования территории	75

3. Установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления	76

IV. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	78

1.Выбранный вариант размещения объектов местного значения	78

2. Возможные направления развития территории поселения	81

2.1. Развитие промышленности	81

2.2. Развитие рекреации и туризма	82

3. Прогнозируемые ограничения в развитии территории	86

3.1. Округа санитарной и горно-санитарной охраны	87

3.2. Запретные зоны и запретные районы	88

4. Принятые планировочные решения	88

5. Принципы формирования границ населенных пунктов	99

6. Обоснование проектных градостроительных решений с учетом стратегии социально-экономического развития Зеленоградского района	100

7. Мероприятия по организационному и нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	103

# ОБЩАЯ ЧАСТЬ

# 1. Описание структуры проекта

Генеральный план МО «Ковровское сельское поселение» выполнен обществом с ограниченной ответственностью «ВестСтайл-Инвест» по заказу администрации Муниципального образования «Ковровское сельское поселение» на основании Муниципального контракта №1 от 25 января 2010 года.

Генеральный план выполнен в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации (Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), а также действующими нормативно-техническими документами - и согласно заданию на проектирование.

Генеральный план Ковровского сельского поселения - основной документ территориального планирования муниципального образования, определяющий стратегию градостроительного развития МО «Ковровское сельское поселение» - разрабатывается в интересах населения, должен способствовать формированию среды жизнедеятельности, определению направления развития и зонирования территории, а также развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. Проект Генерального плана поселения должен учитывать градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, улучшению экологического обеспечения.

Данный Генеральный план выполнен на основании Программы социально-экономического развития МО «Зеленоградский район», Схемы территориального планирования Калининградской области и других документов, содержащих программы социально-экономического развития территории муниципального образования «Ковровское сельское поселение».

Генеральный план МО «Ковровское сельское поселение» выполнен на следующий проектный период: первая очередь 2020 год (по заданию на проектирование) и расчетный срок 2031 год.

Исходные данные для проектирования предоставлены Заказчиком. Графические материалы выполнены в программе AutoCad 2011 и представляются в электронном виде на СD - диске и на бумажных носителях в М 1:5 000 (поселки) и М 1:20 000 (основные чертежи).

Разработка проектной документации велась в три этапа:

1 этап: разработаны материалы по обоснованию генерального плана МО «Ковровское сельское поселение»;

- в составе материалов по обоснованию генерального плана МО «Ковровское сельское поселение» – анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития; обоснование решения задач территориального планирования; мероприятия по территориальному планированию; обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации; перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- этап: разработаны проекты генеральных планов поселков: Коврово, Заостровье, Сальское, Горбатовка, Куликово, Каменка, Рощино, Сокольники, Холмы, Муромское, Вербное, Каштановка, Краснофлотское, Мельниково, Романово, Ольшанка, Моховое, Васильково, Дубровка, Широкополье, Аральское, Надеждино, Родники, Низовка, Александровка, Киевское, которые входят в первую очередь проектирования.

3 этап: разработан проект генерального плана муниципального образования «Ковровское сельское поселение» и генеральные планы населенных пунктов (вторая очередь проектирования), входящих в состав сельского поселения.

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации проект генерального плана содержит Положения о территориальном планировании, содержащие цели и задачи территориального планирования и перечень мероприятий по территориальному планированию, а также соответствующие карты (схемы).

Уточнение НИИ «Земля и Город»: проектом внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Ковровское сельское поселение» предлагаются к изменению границы населенных пунктов – Геройское, Васильково, Романово, Заостровье, Мельниково.

# 2. Состав авторского коллектива

В работе над проектом принимали участие следующие специалисты:

- Пермякова Т.П.  - руководитель проектного бюро;

- Малкова Н.Ф. - руководитель проекта;

- Иванова Л.В. – ГАП;

- Отдельные разделы проекта разработаны:

- Архитектурно-планировочные решения – ГАП Иванова Л.В.;

архитекторы: Башина З.А., Иванова Т.С., Панченко Н.Н., Юров В.В.;

- Экономические разделы - инженер-экономист Ковшура И. С.;

- Транспортные разделы - инженер Ковшура И.С.;

- Раздел водоснабжения и водоотведения - инженер Михина О.В.;

- Раздел энергоснабжения, газоснабжения – Архипова Т.Г.;

- Раздел ИТМ по ГО и ЧС -  ГИП Малкова Н.Ф.; ГАП Иванова Л.В.,

архитектор Иванова Т. С.;

- Раздел комплексной оценки территории и раздел инженерная подготовка территории - ГИП Малкова Н. Ф.; ГАП Иванова Л. В.;

- Раздел охраны окружающей среды - инженер Захарова И. В.;

- Компьютерное оформление – архитекторы: Башина З. А., Иванова Т. С.;

Панченко Н. Н., Юров В. В.

# 3. Термины и определения

Для целей настоящего проекта термины и определения используются в следующих значениях:

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий;

градостроительная документация - обобщенное наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

задание на проектирование (градостроительное задание) - документ, содержащий требования к составу, содержанию и последовательности выполнения работ по разработке проектов генеральных планов, а также к их качеству, порядку и условиям выполнения в составе контракта (договора) на разработку проектов;

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительное регулирование - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по упорядочению градостроительных отношений, возникающих в процессе градостроительной деятельности, осуществляемая посредством принятия законодательных и иных нормативных правовых актов, утверждения и реализации документов территориального планирования, документации по планировке территории и правил землепользования и застройки;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

объект капитального строительства (федерального, регионального и местного значения) - существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

# 4. Перечень используемых сокращений:

МО – муниципальное образование

ГО - гражданская оборона;

ЧС - чрезвычайные ситуации;

ИТМ - инженерно-технические мероприятия;

ДЗЗ - дистанционное зондирование Земли;

ИСОГД - информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;

СанПиН - санитарные правила и нормы;

СНиП - строительные нормы и правила;

ГОСТ - государственные стандарты;

ЛПХ – личное подсобное хозяйство

# АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

# Объекты культурного наследия

На территории МО «Ковровское сельское поселение» выявлены и поставлены на государственный учет и государственную охрану объекты культурного наследия:

1) регионального значения (приложение № 1 к постановлению Правительства Калининградской области от 23.03.2007 г. № 132 в ред. Пост. от 24.12.2009 г. № 799):

- «Руины кирхи, 1354 г., пос. Мельниково, ул. Центральная;

- «Кирха», 1354 г., пос. Муромское, ул. Каштановая;

- «Кирха», XIV в., пос. Романово, ул. Комсомольская;

- «Кирха», XIV в., пос. Сальское, ул. Садовая;

2) местного значения (приложение № 2 к постановлению Правительства Калининградской области от 23.03.2007 г. № 132 в ред. Пост. От 24.12.2009 г. № 799):

- «Братская могила советских воинов, погибших в феврале 1945 года» (арх. А.В. Марков, И.А. Ефимова), 1951 г., пос. Муромское;

- «Мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов, погибших в марте 1945 года» (арх. Л.И. В.Г. Еремеев), 1982 г., пос. Романово;

- «Братская могила советских воинов, погибших в марте 1945 года», 1950 г., пос. Рощино;

# 2. Природные условия и природные ресурсы территории

### Общая географическая характеристика

Муниципальное образование «Ковровское сельское поселение» входит в состав Муниципального образования «Зеленоградский район» Калининградской области.

Калининградская область, площадь 15,1 тыс. кв. км, 13,3 тыс. кв. км. за вычетом площадей Калининградского и Куршского заливов, - самая западная область Российской Федерации, входит в состав Северо-Западного федерального округа. На севере и востоке область граничит с Литовской Республикой, на юге - с Республикой Польша, на западе омывается Балтийским морем. От остальной территории Российской Федерации она отделена территориями Литвы, Латвии и Белоруссии, а расстояние до ближайшей области России - Псковской -превышает 300 км, по морскому пути до ближайшего порта Санкт-Петербурга -1100 км.

В целом географическое положение (незамерзающее побережье, близость к Атлантическому океану и основным торговым партнерам, соседство с экономически высокоразвитыми странами) создает в области чрезвычайно благоприятные предпосылки для развития многих приморских отраслей народного хозяйства, способствует расширению океанского рыболовства, развитию внешнеторговых связей курортного комплекса и туризма.

Муниципальное образование «Зеленоградский район», в состав которого входит МО «Ковровское сельское поселение», находится на западе Калининградской области и занимает территорию около 2 тыс. кв. км, то есть около 1/7 части территории Калининградской области.

Почти вся территория Зеленоградского района представляет собой равнину. Часть территории занимают леса, имеется разветвленная водная сеть озер и каналов. Территория избыточно увлажнена.

По растительному зонированию район относится к зоне смешанных лесов. Леса хвойных и смешанных пород занимают 22% территории района.

Общая площадь Зеленоградского района составляет 201 649 гектаров, сельхозугодия - 51 182 гектара, земли Государственного лесного фонда - 18 224 гектара, земли водного фонда -120 324 гектара.

Территория МО «Ковровского сельского поселения» используется следующим образом (таблица 1):

Таблица 1 – Использование территории МО «Ковровского сельского поселения»

| Наименование | Территория, (га) | В % к итогу |
| --- | --- | --- |
| Территория в границах Ковровского сельского поселения, всего | 29033,0 | 100 |
| В том числе: |  |  |
| Территории населенных пунктов | 2508,96 | 8,64 |
| Территории производственных и военных объектов | 619,0 | 2,13 |
| Транспортной инфраструктуры | 365,5 | 1,26 |
| Земли сельскохозяйственного назначения (в том числе территории обрабатываемых сельхозугодий) | 18900,21 | 65,1 |
| Земли лесного фонда | 3082,0 | 10,62 |
| Водные объекты на землях водного фонда | 295,6 | 1,02 |
| Земли запаса | 323,1 | 1,11 |
| Категория не указана | 1254,7 | 4,32 |
| Прочие | 1683,93 | 5,8 |

### Геологическое строение

Территория муниципального образования «Ковровское сельское поселение» является частью Самбийского полуострова, Самбии, названного так по имени населяющего территорию одного из прусских кланов XIII в.

Самбийский полуостров образован приподнятым выступом кайнозойских пород, перекрытым ледниковыми отложениями, на морском берегу окаймлен береговыми уступами. Высота береговых уступов достигает 50 – 61 м у мыса Таран, постепенно уменьшаясь до 5 – 7 м по мере приближения к краевым участкам полуострова и городов Балтийска (на юго-западе) и Зеленоградска (на востоке), где кайнозойские породы частично срезаны ледником.

### Рельеф

Территориально в области можно выделить следующие геоморфологические районы, включающие определенные комплексы форм рельефа:

- Самбийское моренное плато;

- Инстручская конечно-моренная гряда;

- Вармийская холмисто-моренная возвышенность;

- Виштынецкая холмисто-моренная возвышенность;

- Прегольская озерно-ледниковая равнина;

- Шешупская озерно-ледниковая равнина;

- Полесская моренная равнина;

- Неманская дельтовая низменность;

- Куршская коса;

- Вислинская (Балтийская) коса.

Кроме того, в пределы области входят аккумулятивные равнины дна Куршского и Вислинского (Калининградского) заливов и подводный береговой склон морского побережья.

### Полезные ископаемые

Торф

На территории Зеленоградского района выявлено 12 месторождений торфа, из них на территории МО «Ковровское сельское поселение» выявлено 5 месторождений торфа. Преобладают торфяники низинного типа:

Месторождение Вершинино расположено от г. Зеленоградска на юго-запад в 13 км, от п. Вершинино на юго-восток в 1,0 км.

Месторождение выявлено детальными работами Ленинградским отделением института «Гипроторфразведка» в 1961 г. Площадь промышленной залежи составляет 10 га. Средняя глубина залегания 1,89 м. Запасы торфа составляют 35 тыс. тонн. Торф низинный. Степень разложения торфа в среднем 41 %, зольность 32 %.

Месторождение Мотевелово расположено от г. Зеленоградска на юго-запад в 11 км, от п. Сережкино на юго-запад в 1,5 км.

Месторождение выявлено детальными маршрутами ГРЭ СЗТГУ в 1973 г. Площадь промышленной залежи составляет 19 га. Средняя глубина залегания 1,09 м. Запасы торфа составляют 52 тыс. тонн. Торф верховой. Степень разложения торфа в среднем

61 %, зольность 3 %.

Месторождение Сосновка (южная часть) расположено от г. Зеленоградска на юг в 1,0 км, от п. Сосновка на юго-запад.

Месторождение выявлено детальными маршрутами «Гипроторфразведка» Ленинградское отделение института в 1961 г. Площадь промышленной залежи составляет 130 га. Средняя глубина залегания 2,09 м. Запасы торфа составляют 768 тыс. тонн. Степень разложения торфа в среднем 44 %, зольность 33,8 %.

Месторождение Прудное расположено от г. Зеленоградска на юго-запад в 10 км, от п. Родники на восток в 0,5 км.

Месторождение выявлено детальными маршрутами Калининградским УТФ в 1952 г. Площадь промышленной залежи составляет 10 га. Средняя глубина залегания 0,86 м. Запасы торфа составляют 15 тыс. тонн. Торф низинный. Степень разложения торфа в среднем 46 %, зольность 37,9 %.

Месторождение Мельниковское расположено от г. Зеленоградска на юго-запад в 9 км, от п. Мельниково на восток в 0,5 км.

Месторождение выявлено детальными маршрутами Калининградским УТФ в 1952 г. Площадь промышленной залежи составляет 7,7 га. Средняя глубина залегания 1,84 м. Запасы торфа составляют 25 тыс. тонн. Торф низинный. Степень разложения торфа в среднем 41 %, зольность 16,7 %. 	При описании торфяных месторождений использованы, в основном, данные «Торфяного фонда...», 1952 г., «Список торфяных месторождений...», 1980, 1982 гг.

В настоящее время ни одно из месторождения торфа на территории района не разрабатывается.

Лечебные грязи

Месторождение Горелое расположено в 23 км к юго-западу от г. Зеленоградска и в 4 км южнее г. Светлогорска. Площадь месторождения – 62,0 га; площадь промышленной (балансовой) залежи – 18,4 га; средняя мощность (лечебного) торфа – 1,31 м. Запасы торфа (балансовые) 241 тыс. м3, забалансовые – 238 тыс. м3. Степень разложения торфа – 47 %.

Торф месторождения используется как лечебные грязи. К лечебным торфам относятся: верховой пушицевый и пушицево-сфагновый. В соответствии с действующими требованиями («Критерии оценки качества лечебных грязей...», 1987 г.) и учетом особенностей физико-механического состава торфов месторождения Горелое, устанавливаются следующие кондиции: влажность (естеств.) 75 – 93 %; объемный вес 1 – 1,15 г/см3; степень разложения – не менее 40 %; отсутствие крупных минеральных включений более 5,0 мм; засоренность минеральными частицами (0,25 – 5,0 мм) – не более 2,0 %; сопротивление сдвигу (подготовка к процедурам) – 1500 – 1400 дин/см; зольность не более 5,0 %; минерализация грязевого состава не более 0,5 г/л. Санитарно-бактериологические показатели: коли-титр – 10 и более; титр-перфрингес – 0,1 и более; отсутствие патогенной кокковой микрофлоры и синегнойной палочки. Тяжелые металлы (ртуть, свинец, цинк, медь, кадмий) – не более фоновых значений. Радионуклиды (уран-238, радий-226, полоний-210, торий-232) – не более фоновых значений. Пестициды – не более норм, установленных для почв. Месторождение эксплуатируется с 1986 года. Добыча лечебных торфяных грязей должна осуществляться в соответствии с утвержденной технологической схемой разработки торфяного месторождения Горелое. Норматив потерь торфа при добыче – 1 %; объем ежегодной добычи – 5500 м3. Коэффициент извлечение запасов (КИЗ) = 0,7.

Янтарь

Проявление Надеждинское расположено в 5 км к юго-востоку от г. Зеленоградска и в 1,5 км северо-западнее пос. Храброво. Проявление янтаря вблизи пос. Надеждино было установлено случайно при проведении мелиоративных работ. Площадь составляет 890 тыс. м2. Средняя мощность полезной толщи – 5,6 м, вскрышных пород – 11,2 м. Запасы янтаря проявления Надеждинское подсчитаны в 2000 г. по категории C2+P1 – 2 531,4 тонн. Содержание янтаря – 545 г/м3. Объем вскрышных пород составляет 8 864 000 м3 «голубой земли» – 4 646 000 м3.

Проявление Дунаевское расположено в 19 км к юго-западу от г. Зеленоградска вблизи пос. Рогачево (Дунаевка) (к ceвepy). Проявление Дунаевское как и проявление Романовское находится в южной части Пионерской площади развития янтареносных отложений прусской свиты. Средняя мощность «голубой земли» – 2,96 м. Содержание янтаря – 1 199,5 г/м3. Запасы янтаря 19 116 тонн. Средняя глубина вскрышных пород 70,2 м. [Мазепа Т.Я., 1982]

Проявление Могайкино расположено в 11,0 км к западу от г. Зеленоградска и 3,5 км юго-восточнее пос. Романово. «Голубая земля» мощностью 3,5 м встречена на глубине 37,0 м. При проведении ревизионно-поисковых работ на площади проявления было установлено, что янтареносный горизонт развит на этой площади в виде узкой (0,5 – 2 км) меридиональной полосы протяженностью около 7 км. В южной части этой площади и было оконтурено данное проявление. Средняя мощность «голубой земли» – 3,92 м. Содержание янтаря в породе в среднем 638,8 г/м3. Запасы янтаря – 10 405 тонн. Мощность вскрышных пород в среднем равна 41,8 м.

Проявление Романовское расположено в 11 км к юго-западу от г. Зеленоградска и вблизи пос. Романово (к западу). Проявление располагается в южной части Пионерской площади развития янтареносных отложений прусской свиты. Глубоковрезанными четвертичными долинами оно отделено на севере от Пионерского проявления, на западе от Шатровского и на востоке от проявления Могайкино. По сравнению с другими проявлениями «голубая земля» здесь менее плотная и более песчанистая. Максимальное количество янтаря встречается в верхней части «голубой земли». Средняя мощность «голубой земли» – 2,63 м; содержание янтаря 1 037,5 г/м3. Мощность вскрыши в среднем 61,0 м. Запасы янтаря составляют 16 431,8 тонн.

Естественные строительные материалы

Песчано-гравийная смесь

Месторождение Мельниково расположено в 9,5 км юго-юго-западнее г. Зеленоградска и южнее пос. Мельниково.

Полезная толща представлена песками с прослоями и линзами песчано-гравийного материала и суглинков. Пески тонкозернистые, пылеватые, полевошпатово-кварцевые. По данным полевого рассева песчано-гравийные отложения характеризуются содержанием гравия от 10 до 30 % (фр. от 3 до 150 мм). Пески отсева, в основном, пригодны для штукатурных и кладочных растворов. Грунтовые воды встречены на отметках 15,0 – 25,0 м. Мощность полезной толщи в среднем 12 м, вскрыши – около 2,0 м. Запасы ПГМ по категории С2 – 648,7 тыс. м3. Большая часть месторождения отработана, имеются перспективы незначительного прироста запасов.

Месторождение Ольшанское расположено в 16,5 км к юго-западу от г.Зеленоградска и в 1,0 км восточнее пос. Ольшанка. Месторождение выявлено и разрабатывалось (о чем свидетельствует заброшенный карьер) до 1945 г.

Месторождение приурочено к флювиогляциальным отложениям куршского горизонта балтийского надгоризонта. Сложено средне-мелкозернистыми с линзами и прослоями песчано-гравийно-галечного материала. Мощность песчано-гравийной толщи до 20 м. Полезная толща перекрывается суглинками краевых образований того возраста, что и полезная толща. Месторождение обводнено с глубины 3,0 м от поверхности земли.

Средняя мощность полезной толщи 10,4 м, вскрыши – 3,0 м. Запасы ПГМ – 64.2 тыс. м3 по категории B + C1. Среднее содержание гравия – 30,6 %. Возможность промышленного прироста запасов ограничена. [Емцов Ю.Н., 2000]. Месторождение разрабатывается ООО «Карьер Ольшанкий».

В 2008 году добыто 5.3 тыс. м3.

Пески строительные

Проявление Мельниково расположено в 9,5 км юго-юго-западнее г. Зеленоградска, южнее пос. Мельниково.

Месторождение состоит из 5 блоков. Два блока II и IV находятся вблизи друг друга и чуть больше 1 км к юго-западу от пос. Мельниково. III блок находится в 200 – 300 метрах юго-восточнее пос. Мельниково и I блок - в 2 км юго-восточнее пос. Мельниково.

Полезная толща – безгравийные и гравелистые пески – в блоках II и III приурочена к флювиогляциальным отложениям куршского горизонта балтийского надгоризонта, в блоках I – IV – к межморенным отложениям ратненского горизонта балтийского надгоризонта.

Залегают пески полезной толщи на морене немаского горизонта. Пески, слагающие полезную толщу, неоднородны по зернистости, составу и содержанию глинистых и пылевидных частиц и представлены преимущественно гравелистыми песками с содержанием гравия от 3 до 13 %, глинистых и пылевидных частиц от 6,9 до 34,1 %. Мощность полезной толщи: блок I – 6,5 м – содержание гравия 3 % (фр. 5 – 70 мм); блок II – 19,2 м – содержание гравия – 8 %; блок III – 5,4 м, содержание гравия 7 % и блок IV – 4,7 м – содержание гравия – 6 %. Мощность вскрышных пород: блок I – 4,4 м; блок II – 0,3 м; блок III – 0,4 м и блок IV – 3,6 м.

Запасы строительных (гравелистых) песков подсчитаны по кат. С2 блок I – 227 тыс. м3; блок II – 217 тыс. м3; блок III – 461тыс. м3 и блок IV – 150 тыс. м3.

Выявленные залежи строительных песков ввиду низкого качества, малых запасов и сложных горно-технических условий отработки (обводненность, большая мощность вскрыши) месторождения «Мельниково» практического значения в настоящее время не имеют. [Гурская Т.В., 1988]

В 2008 году начата разработка V блока. ГУ «Управление дорожного хозяйства Калининградской области». Глубина разработки – 8,5 м. Пески соответствуют ГОСТ 8736-93 – песок для строительных работ. Добыто 167,7 тыс. м3. Запасы на 01.01.2009 составляли 270,8 тыс. м3.

Глинистые породы

Кирпичные глины

Месторождение Сокольники расположено в 3 км к юго-западу от г. Зеленоградска и в 1,0 км от ж. д. станции Сокольники на север.

Месторождение сложено тремя генетическими разновидностями глин: современные озерно-морские отложения, озерно-ледниковые отложения куршского горизонта и озерно-ледниковые отложения боровиковского горизонта. Подстилают глинистую толщу ледниковые образования виштынецкого горизонта. Глины имеют пластовое залегание, заполняют глубоко врезанную впадину в ледниковыех отложениях на площади 912 га. Площадь месторождения 975 га. Мощность полезной толщи 8,9 м, вскрышных пород 0,35 м. Соотношение объемов вскрышных пород и полезной толщи 1:20.

Глины гидрослюдистые, высокодисперсные, среднепластичные, кислые и полукислые (50 %), с низким содержанием красящих окислов. Среднее содержание крупнозернистых включений (> 0,5 мм), представленных мелкими зернами кварца, единичным гравием и галькой гранита, кремня и карбонатных пород составляет 0,6 %, в том числе карбонатных – 0,28 %. Глины средне и высокочувствительные, неспекающиеся, формовочная влажность 20,8 – 34,6 %. Температура обжига до 1 100°С.

Глины с добавкой песков в количестве 25 – 15 %, шамота и выгорающих добавок Пригодны для производства обыкновенного кирпича марки «100», дырчатого кирпича, дренажных труб d = 50, 100, 175 и 200 мм, эффективных камней и керамзитового гравия марки «350». Проведенные промышленные испытания показали непригодность глин для производства черепицы.

Водоносный горизонт имеет локальное развитие. Запасы по категориям А + В + С1 – 6 812 тыс. м3, категории С2 – 7 940,8 тыс. м3.

По причине банкротства предприятия, эксплуатировавшего месторождение, последнее в 1998 году переведено в резерв.

Пресные подземные воды

Месторождение Романовское расположено в 3,5 км юго-восточнее п. Романово.

Разведочные работы проводились на месторождении в 1993 году Калининградской КЭ с целью создания ПХГ (подземного хранилища газа). Месторождение приурочено к палеоценсреднеэоценовому водоносному горизонту мощностью до 16 м. Водовмещающими породами являются среднезернистые пески. Водоносный горизонт напорный, величина напора 36 – 40 м, уровни подземных вод установились на глубине 12 – 13 м. Удельные дебиты составили 0,2 – 0,45 г/л. Расчетные параметры: водопроводимость – 152 м2/сут., пьезопроводимость – 3,8х105 м2/сут. Воды горизонта пресные, гидрокарбонатные натриевые, натриево-кальциевые с минерализацией 0,2 – 0,4 г/дм3. Разгрузка водоносного горизонта осуществляется в Балтийское море.

В результате проведенных работ подсчитаны и утверждены в ТКЗ СЗТГУ протокол № 1505 от 14.11.96 г. эксплуатационные запасы подземных вод водоносного палеоцен-среднеэоценового горизонта по категориям А + В + С1. Распределение запасов следующее:

Категория А – 1,2 тыс. м3/сут.;

Категория В – 2,4 тыс. м3/сут.;

Категория С1 – 1,2 тыс. м3/сут.;

Итого по категориям А + В + С1 – 4,8 тыс. м3/сут.

Химический состав воды и ее бактериологическое состояние соответствуют нормам ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» за исключением содержания железа (до 0,5 мг/дм3) и марганца (до 0,18 мг/дм3).

Размещения полезных ископаемых в Зеленоградском районе отображено                  на рисунке 1.

Рисунок 1 - Схема размещения полезных ископаемых в Зеленоградском районе

### Гидрографическая характеристика

Гидрографическая сеть на рассматриваемой территории представлена:

- речками Нельма, Забава, Спокойная, Алейка, Граевка, Славная, Зеленоградка, Мучная, Куровка, Лобовка, Медвежья, Мотыль, Покосная, Безымянная, Крайняя, Калиновка, Чистая, Светлогорка, Тростянка, Малая;

- закрытой мелиоративной осушительной сетью, представленной дренажем, состоящим из гончарных труб;

- открытой системой мелиоративных каналов;

- прудами и озерами – озеро Камышовое в пос.Озёрово, пруд Пугачевский (наибольший по площади) в пос.Романово, пруды в пос.Родники, пос.Васильково, пос.Мельниково, водохранилища в пос. Васильково и пос. Романово-Геройское;

- питьевыми водоохранными озёрами - Узкое (восточнее пос.Звягинцево) и Красота (южнее пос.Вершинино);

- питьевым каналом Красота, соединяющим и питающим водохранилище Узкое с водохранилищем Красота;

Вышеперечисленные пруды и озера расположены на водотоках рек Алейки, Забавы, Зеленоградки и Славной, имеют с ними гидравлическую связь и представляют собой единые водные системы:

– река Аллейка и пруд в пос.Родники;

- река Забава и пруд Пугачевский;

- река Зеленоградка и озеро Камышовое;

- река Славная и пруд в пос. Мельниково;

- реки Медвежья, Безымянная, озера в пос. Васильково.

Система питьевых каналов и прудов Самбийского полуострова встречается на территории Ковровского и Переславского поселений и является памятником гидротехники с давнего времени. Впервые питьевой канал (Ландграбен) упоминается в XIV веке. Он был сооружен строителями Тевтонского ордена для снабжения Кенигсберга питьевой водой и для подачи воды на многочисленные мельницы города. В течение шести веков сооружались все новые ветви каналов и новые пруды-накопители. В настоящее время эта система до сих пор используется для водоснабжения областного центра. Вода поступает в город самотеком до Центральной водонасосной станции (ЦВС), где очищается и под давлением поступает в городскую водопроводную сеть. Долины рек прорезают территорию в меридиональном направлении и несут свои воды в реку Преголю и Вислинский залив.

Южная граница проектируемой территории граничит с питьевыми водохранилищами Заливное и Дорожное. Кроме того, на рассматриваемой территории находятся питающие водохранилища ручьи.

Все вышеуказанные водохранилища, питьевой канал Красота и питающие водохранилища ручьи являются водоисточниками хозяйственно-питьевого водопровода города Калининграда и имеют зону санитарной охраны, состоящую из 3-х поясов.

Согласно санитарным правилам и нормам (СанПиН 2.1.4.1110-02) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» ширина I-го пояса санитарной охраны строго режима для водохранилищ – не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды, полоса санитарной охраны питьевых каналов, питающих водохранилище – 50 м от линии уреза воды.

В первом поясе зоны санохраны строгого режима запрещается: нахождение посторонних лиц, все виды строительства, сброс сточных и поверхностных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, прокладка трубопроводов различного назначения.

Боковые границы II и III поясов зон санитарной охраны водотоков (реки, каналы) и водоемов (водохранилища, озера) должны проходить по линии водоразделов в пределах 3 – 5 км, включая притоки.

Во втором и третьем поясе зоны санохраны запрещается: отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое пользование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водопитания и т.д.

Исходя из вышеизложенного, размещение объектов строительства возможно только за пределами I-го пояса зоны санитарной охраны строгого режима водохранилищ Узкое и Красота, (находящихся на территории МО «Ковровское сельское поселение») а также Заливное, Дорожное и Великое (расположенных у южной границы, но на территории МО «Переславское сельское поселение»), и каналов, и рек, питающих их, а во II-м и III-м поясах при определенных условиях.

Река Нельма является одной из чистых рек в области. В пойме встречаются заболоченные участки с целебными илами (грязями), которые используются санаторием города Светлогорска для лечения. Здесь водятся и нерестятся ценные породы рыб. Устье реки Нельмы (бухта Приморская) используется для остановки птиц во время сезонных миграций.

Большую часть водосборной площади реки Тростянки составляет площадь ее правобережного притока реки Зеленоградки, впадающей в р.Тростянку в 0,5 км от устья (ниже города Зеленоградска). Длина реки Тростянки 9 км, площадь водосбора 123 км2.

В целом бассейн реки Тростянки низменный, заболоченный, пересечен густой сетью осушительных каналов. В гидрологическом отношении река не изучена.

В понижениях и западинах образовались многочисленные мелкие болота. В северной части МО «Ковровское сельское поселение» расположены более крупные массивы болот. В понижениях и лощинах грунтовые воды встречаются на глубине 50 – 90 см.

Балтийское море

Балтийское море принадлежит к бассейну Атлантического океана, а по классификации морей - к средиземным внутриматериковым шельфовым морям. Узкими и мелководными проливами - Эресунну, Большой и Малый Бельт - оно соединяется с Северным морем, а затем с Атлантикой. Площадь моря - 386 тыс. км2. Оно сравнительно неглубокое (преобладают глубины от 40 до 100 м), а наибольшая глубина (Ландсортская впадина) составляет 459 метров.

Береговая линия Балтийского моря изрезана заливами. В их число входят Куршский и Калининградский (Вислинский) заливы - мелководные лагуны, отделенные от моря узкими косами. С морем их соединяют проливы шириной всего 300 - 400 метров.

Формирование общей циркуляции вод Балтийского моря обусловлено главным образом водообменном с Северным морем и поступлением речного стока. Система циркуляции вод в юго-восточной части Балтийского моря в общих чертах имеет циклонический характер (потоки направлены против часовой стрелки); особенности этой циркуляции во многих зависят от атмосферных процессов, морфометрии бассейна и стратификации вод.

Поле температуры воды в Балтийском море формируется главным образом под влиянием теплообмена между морем и атмосферой. В зимний период в открытой части наблюдается сравнительно однородное распределение температуры воды в поверхностном слое - около 1-2°С. Перестройка поля температуры воды в этом слое от зимнего характера распределения к летнему происходит в весенний сезон. В этот период поле температуры воды характеризуется наличием в прибрежной зоне полосы водных масс, прогретых до 6-8 °С, в то время как в открытой части моря температура поверхностных вод составляет в среднем 4-6°С. В летний период температура поверхности воды по всей акватории юго-восточной Балтики достигает наивысших значений в годовом цикле и составляет в среднем 16-18°С.

Поле солености воды в Балтийском море формируется в основном под влиянием пресного стока и подтока в глубинных и придонных слоях соленых североморских вод. На пространственное распространение солености оказывает влияние рельеф дна, ветровое перемешивание и течения, а в зимний период - процессы ледообразования, ледотаяния и конвекции. В зимний период соленость поверхностных вод по всей акватории юго-восточной части Балтийского моря достигает высоких значений - 7,6-7,8 %.

В пределах пос. Заостровье берег крутой, практически отвесный, окаймлен песчаным пляжем шириной от 10 до 30м.

Изобата 10 м проходит параллельно берегу на расстоянии 1,2 - 1,5 км. Изобата 20м проходит на расстоянии 3 - 5 км от берега. Береговая черта ровная на всем протяжении. Режим Балтийского моря определяется водообменном с Северным морем. Уровни воды Балтийского моря подвержены сезонным и сгонно-нагонным колебаниям.

Сейши вызывают регулярные изменения наклона водной поверхности с периодом 24 - 26 часов. Амплитуда этих колебаний не превышает 20 - 30 см.

Сезонные колебания невелики. Минимальные уровни наблюдаются в марте -апреле, максимальные - в августе - сентябре. Средняя амплитуда этих колебаний 8-25 см. Резкие сгонно-нагонные колебания уровней - характерная особенность гидрологического режима Балтийского моря.

Ветры западных направлений вызывают подъем уровней; ветры восточных направлений - спад уровней.

Высота нагона (сгона) зависит как от направления и силы ветра, так и от продолжительности его действия. Нагоны продолжаются от нескольких часов, до нескольких суток, при средней продолжительности 16-17 часов.

Средние колебания уровня при нагонах (стонах) составляют 40 - 50 часов, наибольшие 150-180 см.

За год в среднем отмечается 25 - 30 нагонов и 5 сгонов. Наибольшая повторяемость их в период с августа до января.

Максимальный расчетный уровень воды редкой повторяемости Балтийского моря -1,8 м. БС - показан на Схеме планировочных ограничений и экологического состояния территории. Ввиду отсутствия полноценной топографической съемки, позволяющей выявить отметки поверхности земли (неполное покрытие рассматриваемой территории съемкой), линия затопления нанесена достаточно условно и требует корректуры на кондиционной съемке.

Течения в Балтийском море слабы и легко меняют свое направление под влиянием ветров. При слабом ветре и штиле образуются течения вдоль берега с ЮЗ на СВ. При сильных ветрах образуются течения у побережья с СВ на ЮЗ. Скорость течения невелика, в среднем 0,2 - 0,5 узла, в отдельных случаях 0,7 - 0,9 узла.

Высота волны в Балтийском море сильно варьируется в зависимости от направления и силы ветра.

Летом вероятность волн:

- до 0,5 м - составляет 50%;

- от 0,6 до 1,0 м - составляет 20%;

- от 1,1 до 1,5 м - составляет 14 - 16% .

Зимой вероятность волн:

- до 0,5 м - составляет 25 - 35%;

- от 0,6 до 1,0 м - составляет 25-30%;

- от 1,1 до 1,5 м - составляет 20-27%.

Зимой чаще, чем летом наблюдаются волны высотой 2 м. Волны высотой 3,5 - 4,0 м очень редки, их повторяемость не превышает 1-2%. Абсолютный наблюденный максимум составляет 0,5 м.

В море температура воды в теплую часть года повторяет среднемесячную температуру воздуха за исключением периодов резких сгонов и нагонов воды.

Продолжительность периода со среднемесячной температурой воды 17°С более составляет около 40 дней.

В мягкие зимы в Балтийском море лед не образуется или появляется у берега на несколько дней. В умеренные зимы вдоль побережья появляется полоса неподвижного льда шириной 0,5 - 1,0 км. за которой наблюдается дрейфующий лед. При устойчивых длительных морозах припай может распространяться в открытое море, но установление открытого ледяного покрова происходит довольно редко.

Куршский залив — мелководная лагуна, соединенная с морем узким Клайпедским проливом. Береговая линия умеренно извилистая и представлена преимущественно пляжем, за исключением пониженных заболоченных участков. Глубины вдоль берега небольшие. Среднегодовая температура воды +5°С. В теплый период около +20°С, а в отдельные годы достигает +25 — +27°С. Залив является полупресноводным. Зимой устанавливается ледяной покров, толщина льда 65-67 см.

Большую часть водосборной площади реки Тростянки составляет площадь ее правобережного притока реки Зеленоградки, впадающей в р.Тростянку в 0,5 км от устья (ниже города Зеленоградска). Длина реки Тростянки 9 км, площадь водосбора 123 км2.

В целом бассейн реки Тростянки низменный, заболоченный, пересечен густой сетью осушительных каналов. В гидрологическом отношении река не изучена.

### Климат

По генетической классификации климатов Б.П. Алисова климат Калининградской области относится к Атлантико-континентальной области зоны умеренных широт, к Южно-Балтийской подобласти. Климат переходный от морского к континентальному.

В соответствии со своим географическим положением – в средней части умеренных широт (54,19º – 55,19º северной широты) – Калининградская область получает свое среднеширотное количество солнечной энергии – 3491 МДж/м в год или 83,4 ккал/см2. Климат территории в значительной степени определяется западным переносом воздушных масс с Атлантики и влиянием Евразии. Над территорией области воздушные массы формируются очень редко и редко задерживаются на длительное время.

По тепло- и влагообеспеченности вегетационного периода территория Ковровского сельского поселения относится к I агроклиматическому району, для которого характерны следующие климатические показатели: средняя температура наиболее холодного месяца (января) –2,3ºС, а наиболее теплого (июля) +17ºС. Среднегодовая температура +7ºС. Сумма активных температур выше +10º – 2100 – 2200ºС. Безморозный период 185 – 190 дней, самый длительный в области. Сумма среднегодовых осадков 750 – 800 мм, большая часть из которых выпадает в теплое время года.

### Почвы (почвенный покров)

В природном отношении почвенный покров отличается мозаичностью вследствие неоднородного характера рельефа и слагающих его пород. Почвообразующие породы оказывают большое влияние на формирование и свойства почв. Химический и гранулометрический состав пород влияет на водный режим почвы, режим элементов питания растений, определяет мелиоративные и агротехнические качества почв.

Наиболее распространены на территории поселения моренные отложения, которые представлены моренными суглинками, часто сильно опесчаненными с включением валунного материала. Характеризуются коричневатым или красно-бурым цветом и встречаются на пологих слабоволнистых элементах рельефа.

Флювиогляциальные отложения представлены тонкозернистыми песками и супесями, имеющими желтоватый и желто-серый цвет. Иногда с включением валунов. Встречаются прослои грубого хрящевато-галечникового материала и прослойки, и линзы суглинистого или тонкопесчанисто-пылеватого состава, занимают небольшую площадь на территории поселения и приурочены к холмисто-грядовому рельефу.

Ложбинообразные понижения выстланы аллювиально-делювиальными отложениями, а озеровидные впадины аллювиально-озерными и моренными отложениями. Представлены они сильно опесчаненными суглинками, супесями, иногда пылеватыми серого и сизого цвета, всегда оглеенными, вследствие постоянного избыточного увлажнения.

Вдоль рек Нельмы, Граевки почвообразующими породами являются аллювиальные отложения легкосуглинистого и супесчаного состава.

Известно, что природа Калининградской области в сильной степени изменена долголетним воздействием человека.

Земледелие ведется здесь давно и весьма интенсивно. Это выразилось в резком сокращении лесов, которые до прихода ордена покрывали практически всю территорию области. Сейчас занимают 17 %. Невелика доля и болот 6 %. В послевоенное время около 75 % территории еще было занято сельскохозяйственными угодьями. Это говорит почти о сплошном сельскохозяйственном освоении. С давнего времени почвы обрабатывались, известковались, удобрялись и осушались. Мощность плодородного горизонта увеличилась до 28 – 32 см, что свидетельствует о высокой окультуренности почв. Территория поселения, как и всего Самбийского плато, некогда покрытая широколиственными и елово-широколиственными лесами, в числе первых, уже к XVI в., была освоена под сельхозугодья.

Коренные леса не сохранились, современные представлены вторичными насаждениями, небольшими островными мелкомассивными, и более крупными, принадлежащими Гослесфонду.

Калининградская область относится к Прибалтийской провинции Восточно-Европейской почвенной области. Преобладающими почвами являются дерново-подзолистые разной степени оподзоленности и оглеения. На территории поселения, наряду с дероново-подзолистыми почвами, встречаются дерново-глеевые, аллювиальные дерновые и болотные типы почв. Всего насчитывается в пяти типах систематического списка почв 16 разновидностей.

По гранулометрическому составу наиболее распространены легкосуглинистые и супесчаные почвы, на хорошо дренированных холмах и грядах – дерново-слабоподзолистые супесчаные и легкосуглинистые нормального увлажнения.

На равнинных участках, пологих склонах, в понижениях в условиях кратковременного или длительного избыточного увлажнения формируются глееватые и глеевые почвы.

В замкнутых межхолмных понижениях и ложбинах распространены болотные низинные почвы.

Аллювиальные почвы сформировались в поймах рек Нельмы, Граевки, Зеленоградки, Алейки, Медвежьей.

### Леса и растительность

Растительность на территории поселения представлена лесной, луговой и болотной формациями.

Лесные насаждения в пределах поселения имеют небольшое распространение, представлены небольшими массивами хвойно-широколиственных лесов, примыкающих к Гослесфонду. Основные лесообразующие породы здесь дуб, береза, ель, сосна. Небольшие березняки на склонах оврагов, балок, а иногда на песчаных холмах имеют, в основном, природоохранное значение и препятствуют развитию эрозионных процессов. Вдоль ручьев и каналов, по сырым понижениям встречаются ольховые заросли – индикаторы нарушения мелиоративной сети. Особенно неблагоприятно для территории зарастание ольхой русел каналов, по которым становится затруднительным сброс избыточной воды в водоприемники, что и является причиной вторичного заболачивания. В то же время правильное размещение ольхи и ивы на некотором расстоянии от каналов может служить фильтром для вод, стекающих с расположенных вблизи сельхозугодий и насыщенных, вследствие этого, удобрениями.

Земледелие ведется на территории поселения давно и весьма интенсивно. Это выразилось в резком сокращении лесов, которые до прихода ордена покрывали практически всю территорию области. Коренные леса не сохранились, современные представлены вторичными насаждениями небольшими островными мелкомассивными и более крупными, принадлежащими Гослесфонду. Для них характерно богатство видового состава, насыщенность интродуцированными видами (псевдотсуга Мензиса, туя гигантская, кария войлочная, лиственница сибирская). Единично встречаются старые, 100 – 200-летние буки, дубы, липы, ели.

Важным элементом ландшафта являются многочисленные небольшие травяные, кустарниковые и черноольховые болота в межхолмных понижениях, западинах, древних ложбинах стока и речных поймах.

Неотъемлемой частью ландшафтного дизайна вблизи населенных пунктов являются посадки липы, березы, ели, сосны, североамериканских хвойных (псевдотсуги Мензиса и др.). Кое-где возле старых немецких домов и разрушенных хуторов сохранились сирень, чубушник (жасмин), бузина и боярышник разнообразных цветов (белого, розового, бордового).

Луга, также, как и леса, имеют искусственное происхождение. Их видовой состав приурочен к различным элементам рельефа, а значит, и почвам. На территории поселения выделяются четыре класса лугов:

- Равнинные суходольные луга на дерново-слабоподзолистых почвах легкого механического состава;

- Низинные и западинные луга на дерново-слабоподзолистых глееватых, глеевых и дерново-глеевых почвах;

- Краткопойменные луга на аллювиальных почвах;

- Болотные луга на болотных почвах.

К первому классу лугов относятся следующие типы травостоя: обыкновенно полевицевый, бобово-гребенниковый, красноовсяницево-полевицевый, красноовсяницево-мятликовый, разнотравно-полевицево-красноовсяницевый, полевицево-ежовый. Средняя урожайность 21 ц/га.

Ко второму классу относятся: мятликово-клевероно-красноовсяницевый, мятликово-лисохвостовый, лисохвостово-ситниковый, белоклеверно-полевицевый, красноовсяницево-лисохвостово-разнотравный, осоково-лисохвостовый типы. Средняя урожайность 25 ц/га.

Луга первого и второго класса используются как пастбищные угодья.

К третьему классу относятся: душистово-полевицевый, осоково-вейниковый типы травостоя. Средняя урожайность 24 ц/га.

К четвертому классу относятся: осоково-аировый тип травостоя. Луга этих классов используются как сенокосные угодья.

Неотъемлемой частью современных лугов является обилие сорных растений и закустаренность боярышником и ивняком.

### Особенности природных условий

Расположение территории муниципального образования «Ковровское сельское поселение» на западе области в зоне активного влияния моря обуславливает мягкую зиму с частыми оттепелями и неустойчивым снежным покровом, долгое умеренное теплое лето. Территория избыточно увлажнена. По растительному зонированию район относится к зоне смешанных лесов. Леса хвойных и смешанных пород занимают значительный процент территории муниципального образования. Суходольные луга используются под пастбища и сенокосы, низинные луга – под сенокосы.

Преобладающая форма рельефа – слабоволнистая, местами плоская и всхолмленная равнина с общим наклоном в сторону Балтийского моря и Куршского залива. Берег балтийского моря – крутой. Вдоль всего побережья – песчаные пляжи.

В центральной части муниципального образования значительные территории, представляющие собой живописные холмы, местами переходят в невысокие гряды.

Территория муниципального образования обладает уникальными природными ресурсами для развития рекреации: море, мягкий морской климат, пляжи, лесные массивы, живописные ландшафты, минеральные воды и лечебные грязи. Лечебные грязи представлены торфяным месторождением «Горелое» и илами Куршского залива.

Климатические условия благоприятны для отдыха, лечения и туризма, чистый морской воздух, насыщенный аэроионами, солями брома и йода. Умеренные температуры обеспечивают благоприятный отдых в течение летнего и зимнего сезона и являются комфортными для постоянного проживания.

Одним из важнейших рекреационных ресурсов территории являются песчаные пляжи всего побережья курортной зоны.

## 2.1. Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния.

Особо охраняемая природная территория включает территории (акватории) с расположенными на них природными комплексами и объектами и природоохранное учреждение, осуществляющее управление, охрану, наблюдение и иные виды деятельности, определенные в установленном порядке.

Система особо охраняемых природных территорий - система функционально взаимосвязанных природных комплексов, обеспечивающая поддержание природного баланса условий среды, возможность устойчивого функционирования территории, сохранение ландшафтного и биологического разнообразия, природных и культурных ценностей.

Характеристика существующих ООПТ регионального значения

На территории Ковровского СП находятся следующие ООПТ регионального значения: государственные природные заказники «Дунаевское», «Могайкино», «Надеждинское-2», «Пионерское» (частично на территории Ковровского СП), «Романовское», см. таблицу 2.

Таблица 2 - Перечень ООПТ регионального значения на территории Ковровского сельского поселения

|  | Наименование ООПТ | Площадь, км2 |
| --- | --- | --- |
|  | Государственные природные заказники (геологические) |
|  | «Дунаевское» | 340,0 |
|  | «Могайкино» | 385,0 |
|  | «Надеждинское-2» | 2717,0 |
|  | «Пионерское» (частично на территории Ковровского СП) | 328,1 |
|  | «Романовское» | 277,0 |

# 3. Границы муниципального образования

Территория МО «Ковровское сельское поселение» граничит с МО «Городское поселение «Город Светлогорск», МО «Зеленоградское городское поселение», МО «Пионерский городской округ», МО «Гурьевский муниципальный район», МО «Сельское поселение Куршская коса», МО "Переславское сельское поселение" и МО «Красноторовское сельское поселение».

Описание границ муниципального образования «Ковровское сельское поселение» приведено в Законе Калининградской области от 10 июня 2010 г. № 463.

# 4. Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории

## 4.1 Общая характеристика муниципального образования

Муниципальное образование «Ковровское сельское поселение» входит в состав муниципального образования «Зеленоградский район».

Территория муниципального образования «Ковровское сельское поселение» граничит с территорией г. Светлогорска и г. Зеленоградска, являющегося административным центром муниципального образования «Зеленоградский район» - города курорта федерального значения, расположенного на побережье Балтийского моря, в 25 километрах от областного центра - города Калининграда и связанного с ним автомобильной и железной дорогами.

Территория муниципального образования «Ковровское сельское поселение» с севера омывается водами Балтийского моря и Куршского залива, отделенного от моря Куршской косой.

Территория муниципального образования «Ковровское сельское поселение» имеет непосредственный выход к аэропорту «Храброво».

По территории муниципального образования в 2009 году построена трасса кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны технической категории Iб, которая связала областной центр, международный аэропорт «Храброво» и г. Зеленоградск.

На территории муниципального образования «Ковровское сельское поселение» расположено 53 населенных пункта.

Административный центр МО «Ковровское сельское поселение» - поселок Коврово – расположен в центре территории муниципального образования, на автомобильной магистрали, связывающей побережье Балтийского моря с областным центром г. Калининградом, и на въезде в 9 км от г. Зеленоградска.

На территории муниципального образования «Ковровское сельское поселение» проживает 8 653 чел., что составляет:

– 26.6% от населения всего Зеленоградского района

– 42.6% от сельского населения Зеленоградского района.

Возрастная структура населения муниципального образования «Ковровское сельское поселение»:

- младше трудоспособного возраста – 1487 чел.;

- трудоспособного возраста – 5747 чел.;

- старше трудоспособного возраста – 1418 чел.

В МО «Ковровское сельское поселение» сложилась развитая система расселения, со значительным развитием населенных пунктов (согласно положению о территориальном планировании Калининградской области).

Активно развито малое предпринимательство.

## 4.2 Экономика

С 1999 года отмечены положительные изменения в развитии населенных пунктов сельского поселения. Стали появляться малые и средние предприятия, в.т.ч. за счет появления индивидуальных предпринимателей.

Негосударственный сектор стал занимать доминирующее положение в хозяйственном комплексе района. Сложилась достаточно высокая степень открытости экономики, возросло воздействие рыночных механизмов.

## 4.3 Отраслевая специализация

Производственный потенциал определяют сельскохозяйственные предприятия, предприятия торговли и общественного питания, туристско-рекреационная деятельность, предприятия традиционных для района легкой и пищевой промышленности, при этом за последние годы на территории муниципального поселения размещены крупные предприятия импортозамещающей промышленности (ковровое производство в пос. Каменка, сборка теле и видео-аппаратуры в пос. Зеленый Гай).

В ближайшее время на территории Ковровского сельского поселения откроются: цех по изготовлению пиломатериалов, полиграфическое предприятие, табачная фабрика, новые цеха по производству пластиковых окон, предприятие по выпуску шоколадной глазури, сельскохозяйственное производство.

## 4.4 Туристическая деятельность

На территории Ковровского сельского поселения имеется гостевой дом «Пилигрим» в пос. Заостровье и гостиница в пос. Коврово. Численность работающих – 18 чел.

Основные объекты, посещаемые туристами – побережье и пляжи Балтийского моря, памятники истории и культуры (музей под открытым небом «Кауп» (пос. Моховое), руины замка и крепости рыцарей Тевтонского ордена (пос. Мельниково), кирха в пос. Муромское, кирха с художественными фресками в пос. Романово, комплекс зданий  бывшего конезавода в пос. Краснофлотское, четыре  Мемориальных комплекса погибшим воинам), краеведческие музеи (средняя школа пос. Мельниково, библиотека пос. Мельниково,  начальная школа пос. Коврово).

Развитие туризма – одно из наиболее перспективных направлений развития территории Ковровского сельского поселения. Планируется развитие туристическо-рекреационной деятельности по следующим направлениям:

- Культурно-исторический туризм;

- Военно-исторический туризм;

- Событийный туризм;

- Лечебно-оздоровительный туризм;

- Сельский туризм;

- Велотуризм;

- Водный туризм.

Создается банк данных по использованию рекреационных (лечебно-оздоровительных) возможностей сельского туризма.

МУ «Культура» Ковровского сельского поселения осуществляет координационную деятельность по развитию местного туризма, организует разработку туристических маршрутов, прием и размещение туристических групп.

В настоящее время получены разрешения на строительство нескольких гостевых домов, гостевого сельского подворья для любителей домашних птиц (кур, гусей, уток и др.), охотничьего гостевого дома.

Развитие сельского туризма сдерживает отсутствие привлекательной инфраструктуры зон отдыха на побережье, в лесных массивах и парковых зонах, дороговизна и трудности с получением лицензии и регистрацией предпринимательства на осуществление туристической деятельности, отсутствие льготного кредитования, приемлемых условий лизинга.

## 4.5 Сельское хозяйство

Ведущие отрасли сельскохозяйственного производства – растениеводство и животноводство. В настоящее время наиболее рентабельной отраслью является растениеводство: выращивание зерновых, рапса, гречихи, овощей, заготовка кормов.

Поголовье скота осталось только в СПК «Колхоз им. Калинина» - 142 гол. свиней и в ИП «Борзенкова Н.А.» 161 гол. КРС, из них 79 фуражных коров. В ИП «Борзенкова Н.А.» произведено 225 тонн молока, предприятие осуществляет постепенную замену поголовья КРС, закупая племенных коров. Но с каждым годом общее поголовье скота в хозяйствах сокращается, т. к. животноводство стало убыточным.

Благодаря реализации национального проекта «Развитие АПК» предпринимаются попытки возрождения крупных сельскохозяйственных производственных комплексов. На территории Ковровского сельского поселения работают два предприятия по мясопереработке: ООО «Балтийский Бекон» в пос. Лужки и по выращиванию свиней ООО «БалтЗангазНефтеоргсинтез» в пос. Мельниково. Последний оснащен самой современной техникой и оборудованием, с полным циклом выращивания свиней, летом текущего года предприятие планирует выйти на полную мощность 3,5 тыс. голов.

Основными проблемами отрасли являются: диспропорция между затратами на производство сельскохозяйственной продукции и сложившимися закупочными ценами, отсутствие у с/х предприятий средств на приобретение современной сельскохозяйственной техники, рост цен на ГСМ, высокие затраты на химические удобрения  и элитный семенной материал, острый дефицит квалифицированных кадров специалистов и механизаторов, отсутствие цехов по переработке и приготовлению кормов и витаминных добавок, слабое информационно-программное оснащение предприятий, сложности со сбытом продукции.

## 4.6 Промышленность

Ведущие отрасли промышленности на территории МО «Ковровское сельское поселение»: мебельное производство, металлообработка, легкая и пищевая промышленность. Легкая промышленность представлена предприятиями по производству пластиковых окон, сборкой бытовой техники и теле-видео-аппаратуры, ковровым производством. Пищевая промышленность – предприятиями по рыбопереработке, выпуску мясных изделий и колбас, выпечке хлебобулочных и кондитерских изделий, квашению капусты, очистке и фасовке овощей.

Ведущие промышленные предприятия:

1. ООО МПФ «Емельянов» в пос. Коврово специализируется на производстве столярных изделий с инкрустацией янтарем. Ассортимент выпускаемой продукции: предметы мебели и мебельные гарнитуры с инкрустацией янтарем, картины, панно, комплекты игр (шахматы, нарды), отдельные предметы – сувениры с инкрустацией янтарем.

Численность работающих на предприятии – 36 чел., средняя 
заработная плата – 9000 руб.

2. ООО «Комплект сервис» филиал предприятия «Кавалер-дом» в пос. Озерово выпускает окна и двери из пластика. В 2007 г. выпущено продукции на сумму 25 млн. руб.

Численность работающих на предприятии – 20 чел., средняя заработная плата 17000 руб.

3. ИП «Вульферт А.А.» в пос. Коврово выпускает 15 видов хлеба, 43 вида хлебобулочных изделий и 50 видов кондитерских изделий.

Значительный рост отгруженных товаров собственного производства обрабатывающих производств всего Зеленоградского района связан, в первую очередь, с выходом на полную мощность двух крупнейших предприятий района, в т.ч. ковровое производство в п. Каменка, расположенного на территории Ковровского сельского поселения.

Увеличение выпуска продукции этого предприятия также повлияло на увеличение доли объема отгруженных товаров в обще областном показателе до 9,62% в 2008 году.

За последние годы ускоренное развитие получили предприятия торговой сферы. Развитие малого и среднего предпринимательства в течение последних четырех лет можно также оценить, как положительное.

Основными причинами данного роста являются общий экономический рост, и как следствие повышение потребительской способности населения, а также реализация мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, как на уровне областного правительства, так и силами органов местного самоуправления.

В 2006 году правительством Калининградской области в качестве приоритетной задачи были определены развитие и повышение эффективности функционирования инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. В первую очередь реализовывались мероприятия по развитию элементов инфраструктуры, формирующих среду для создания цивилизованных рыночных отношений и непосредственно обеспечивающих условия для интенсивного роста малого и среднего предпринимательства путем оказания информационных, консалтинговых, образовательных, финансовых и других услуг. За период с 2006 по 2009 гг. на территории Зеленоградского района появились объекты инфраструктуры, играющие большую роль в поддержке и развитии субъектов малого и среднего предпринимательства как на территории районе в целом, так и на территории МО «Ковровское сельского поселения».

Малый и средний бизнес МО «Зеленоградский район» представлен в первую очередь предприятиями торговли, которые сконцентрированы в поселках Коврово, Мельниково и Романово. Это обусловлено большим количеством населения в данных населенных пунктах по сравнению с другими населенными пунктами.

Необходимо отметить, что, несмотря на, существенный рост количества объектов бытового обслуживания на территории Зеленоградского района (в 4,8 раз за период с 2006 по 2008 год) требуется существенное содействие в качественном и количественном развитии целого ряда услуг, среди которых:

сервисное обслуживание автотранспорта;

банно-прачечные услуги.

## 4.7 Жилищная сфера развития

По данным Администрации муниципального образования «Ковровское сельское поселение» жилой фонд населенных пунктов, входящих в состав Ковровского сельского поселения на 2010 год, составил 143,8 тыс. м2 общей площади, 15,56 м2 в расчёте на одного жителя.

По формам собственности жилой фонд распределяется следующим образом:

- частная собственность – 130,7 тыс. м2

- муниципальная собственность – 13,1 тыс. м2

### Жилищное строительство

В МО «Ковровское сельское поселение», как и Зеленоградском районе, жилищная проблема, стоящая перед населением, решается удовлетворительно.

МО «Зеленоградский район» является одним из лидеров среди муниципальных образований области по вводу в действие жилых домов: за 2002-2008 гг. он увеличился в 6,7 раза: с 7,1 тыс. кв. м. общей площади в 2002 году до 49 тысяч кв. м. в 2008 году. Общая площадь жилых помещений в 2008 году, приходящаяся в среднем на одного жителя, возросла до 25,8 кв. м на 1 жителя, что на 20% выше среднего по области.

На территории муниципального образования «Ковровское сельское поселение» раннее предоставлены земельные участки площадью 1200 кв. м под строительство индивидуальных жилых домов.

Новое строительство ведется индивидуальными 1-2 этажными жилыми домами коттеджного типа путем уплотнения существующей застройки. Количество обращений для получения участков под индивидуальное жилищное строительство превышает возможность предоставления земельных участков из-за отсутствия свободных территорий в населенных пунктах.

Строительство жилья планируется на территориях, включаемых в границы населенных пунктов.

## 4.8 Социальная сфера развития

### Образование

В общеобразовательных учреждениях Зеленоградского района обучается 2,7 тыс. учащихся.

Структура образовательных учреждений муниципального образования «Ковровское сельского поселения» представлена двумя школьными учреждениями в которых обучаются 550 учащихся, в т.ч.:

- Общеобразовательная школа на 250 учащихся (9 классов)

в пос. Мельниково;

- Общеобразовательная школа на 300 учащихся (11 классов)

в пос. Романово;

В системе дошкольного образования обслуживаются 190 человек.

Детские дошкольные учреждения расположены в поселках Коврово, Романово, Краснофлотское, в т.ч. :

- в поселке Коврово – детский сад на 75 мест;

- в поселке Романово – детский сад S=2100 м2 - на 55 мест,

детский сад S=6400 м2 – недостроенный;

- в поселке Краснофлотское – детский сад на 60 мест.

### Здравоохранение

Обеспеченность населения района врачами составила в 2008 году 14,5 врачей на 10 000 человек населения, что составляет 53% от общеобластного уровня. Обеспеченность средним медицинским персоналом составила в 2008 году 38,5 человек на 10 000 человек, что также не соответствует среднеобластному уровню равному 61,7 человека.

Муниципальная система здравоохранения включает в себя 
больницу на 124 коек и поликлинику мощностью 203 посещений в смену в г. Зеленоградске, а также имеются:

2 фельдшерско-акушерских пункта, расположенных:

- в поселке Коврово,

- в поселке Заостровье .

и 6 медицинских пунктов на территории МО «Ковровское сельское поселение», в т.ч.:

- в поселке Луговское,

- в поселке Моховое,

- в поселке Муромское,

- в поселке Дубровка,

- в поселке Куликово,

- в поселке Романово.

### Социальная защита населения

На территории муниципального образования «Зеленоградский район» находятся дом престарелых и инвалидов и социальная гостиница, в т.ч. на территории муниципального образования «Ковровское сельское поселение»,

в п. Заостровье находятся областной дом престарелых и инвалидов.

### Культура

В Зеленоградском районе имеется музыкальная школа с филиалами, детская школа искусств, два автоклуба, киноконцертный зал на 250 мест при городском культурно - досуговом центре, 2 музея, 18 библиотек и 20 Домов культуры и клубов.

На территории муниципального образования «Ковровское сельское поселение» расположены 6 Домов культуры в т.ч.:

- в поселке Муромское;

- в поселке Луговское;

- в поселке Романово;

- в поселке Заостровье;

- в поселке Коврово;

- в поселке Краснофлотское;

В пос. Коврово имеется библиотека на 11 525 единиц хранения и 6 читальных мест, и в пос. Романово имеется библиотека.

### Сфера торговли и общественного питания

На территории муниципального образования «Ковровское сельское поселение» в поселке Муромское расположено предприятие общественного питания – кафе на 40 посадочных мест и 30 (тридцать) магазинов повседневного (магазинов продуктовых и не продуктовых товаров) общей торговой площадью 834,8 кв.м. в 17 населенных пунктах - поселках Александровка, Дубровка, Зеленый гай, Каменка, Каштановка, Коврово, Краснофлотское, Куликово, Луговское, Мельниково, Моховое, Муромское, Сальское, Сиренево, Рощино, Романово и Холмы, в т.ч.:

- в поселке Александровка – 1 магазин торговой площадью 12,1 м2 ;

- в поселке Дубровка – 1 магазин торговой площадью 36 м2 ;

- в поселке Зеленый гай – 2 магазина торговой площадью 18,5 м2 ;

- в поселке Каменка – 1 магазин торговой площадью 28 м2 ;

- в поселке Каштановка – 1 магазин торговой площадью 30,1 м2 ;

- в поселке Коврово – 2 магазина торговой площадью 68 м2 ;

- в поселке Краснофлотское – 2 магазина торговой площадью 33,3 м2 ;

- в поселке Куликово – 2 магазина торговой площадью 15,5 м2 ;

- в поселке Луговское – 2 магазина торговой площадью 55,8 м2 ;

- в поселке Мельниково – 4 магазина торговой площадью 113,1 м2 ;

- в поселке Муромское – 2 магазина торговой площадью 79 м2  ;

- в поселке Моховое – 2 магазина торговой площадью 68 м2 ;

- в поселке Сальское – 1 магазин торговой площадью 13 м2 ;

- в поселке Сиренево – 1 магазин торговой площадью 30 м2 ;

- в поселке Рощино – 1 магазин торговой площадью 40 м2 ;

- в поселке Романово – 4 магазина торговой площадью 187,4 м2 ;

- в поселке Холмы – 1 магазин торговой площадью 6 м2 .

### Финансовые учреждения и учреждения связи

На территории муниципального образования «Ковровское сельское поселение» в поселках имеются отделения связи, в т.ч.:

- в поселке Коврово, в поселке Мельниково, в поселке Романово.

### Коммунальная сфера

В пос. Романово имеется баня общей площадью 428 кв.м.

В пос. Коврово в блоке, пристроенному к административному зданию располагается парикмахерская.

На территории муниципального образования «Ковровское сельского поселения» расположено 8 кладбищ, в т.ч.

- в поселке Заостровье;

- в поселке Куликово;

- в поселке Романово;

- в поселке Коврово;

- в поселке Муромское;

- в поселке Безымянка;

- в поселке Мельниково;

- в поселке Широкополье.

## 4.9 Транспортная инфраструктура

По состоянию на 01.01.2009 года на территории Зеленоградского района расположено 135,87 км дорог местного значения и 346,7 км дорог регионального значения. Сравнительная информация по дорогам местного значения, в т.ч. и на территории МО «Ковровское сельское поселение» приведена в таблице 3.

Таблица 3 - Сравнительная информация по автомобильным дорогам местного значения по типам покрытия на территории МО «Зеленоградский район» по состоянию на 01.01.2008 год.

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая протяженность дорог местного значения, км. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Асфальто-бетонное | Гравий-ное | Грунто-вое | Булыж-ное |
|  | Зеленоградский район, всего | 135,87 | 93,63 | 25,84 | 15,6 | 0,79 |
| 1. | Зеленоградское городское поселение | 20,63 | 14,44 | 4,13 | 2,06 | 0 |
| 2. | Сельское поселение Куршская коса | 12,56 | 3,77 | 4,4 | 4,4 | 0 |
| 3. | Красноторовское сельское поселение | 41,50 | 26,98 | 8,3 | 6,23 | 0 |
| 4. | Ковровское сельское поселение | 39,68 | 32,54 | 3,97 | 2,38 | 0,79 |
| 5. | Переславское сельское поселение | 21,5 | 15,91 | 5,05 | 0,54 | 0 |

Из вышеприведенной таблицы видно, что на территории МО «Ковровское сельское поселение» 98% дорог местного значения имеют асфальтовое покрытие.

27 октября 2009 года был сдан в эксплуатацию первый участок трассы кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны технической категории Iб, который связал областной центр, международный аэропорт «Храброво» и г.Зеленоградск. Благодаря этому время проезда на личном транспорте от г. Калининграда до г.Зеленоградска сократилось с 35 минут до 15 минут. Решена проблема пробок. Учитывая вышесказанное трасса кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны технической категории Iб даст существенный толчок в развитии районного центра, как города курорта, в том числе за счет существенного увеличения туристического потока.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения, проходящих по территории МО «Ковровское сельское поселение» показан в таблице 4.

Таблица 4 - Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения, проходящих по территории МО «Ковровское сельское поселение»

| № п/п | Идентификационный номер | Кате гория | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27 ОП РЗ 27А-025 | III | Калининград-Зеленоградск Итого | 1,1 15,4 2,0 18,5 |
| 2 | 27 ОП РЗ 27К-209 | V | Вишневое-Сосновка-Вербное-Гусево | 10,8 |
| 3 | 27 ОП РЗ 27К-282 | V | Каштановка-Краснофлотское | 1,6 |
| 4 | 27 ОП РЗ 27К-304 | V | Луговское-Киевское-Некрасово | 8.9 |
| 5 | 27 ОП РЗ 27А-014 | III | Зеленоградск-Приморск через Светлогорск | 63,8 |
| 6 | 27 ОП РЗ 27К-130 | IV | Низовка-Каштановка | 6,3 |
| 7 | 27 ОП РЗ 27К-158 | IV | Романово-Пионерский-Сальское-Янтарный | 27,5 |
| 8 | 27 ОП РЗ 27К-178 | IV | Холмогоровка-Коврово | 15,0 |
| 9 | 27 ОП РЗ 27К-226 | V | Горьковское-Красновка | 9,0 |
| 10 | 27 ОП РЗ 27К-323 | V | Низовка-Родники-Шумное | 6,0 |
| 11 | 27 ОП РЗ 27К-318 | V | Муромское-Озерово | 2,4 |
| 12 | 27 ОП РЗ 27К-367 | V | «Романово-Пионерский-Сальское-Красноторовка-Янтарный»-садо-водческое общество «Пионерский» | 1,5 |
| 13 | 27 ОП РЗ 27К-404 | V | Холмы-Моховое | 2,5 |
| 14 | 27 ОП РЗ 27А-039 | III | Романово- Калининград | 19,8 |
| 15 | 27 ОП РЗ 27К-283 | V | Коврово-Рощино | 1,9 |
| 16 | 27 ОП РЗ 27К-227 | V | «Горьковское-Красновка»- Дунаевка | 0,6 |
| 17 | 27 ОП РЗ 27К-366 | V | «Романово-Калининград» - Зеленый Гай | 1,4 |
| 18 | 27 ОП РЗ 27К-243 | V | «Зеленоградск-Приморск через Светлогорск»-Куликово-Заостровье | 8,1 |

- Средняя нормативная ширина полосы отвода для автодорог I технической категории составляет 65,0 м (по 32,5 м в каждую сторону от оси дороги).

Придорожная полоса (охранная зона) – по 75,0 м в каждую сторону от границы полосы отвода.

- Средняя нормативная ширина полосы отвода для автодорог II технической категории составляет 28,0 м (по 14,0 м в каждую сторону от оси дороги).

Придорожная полоса (охранная зона) – по 75,0 м в каждую сторону от границы полосы отвода.

- Средняя нормативная ширина полосы отвода для автодорог III технической категории составляет 22,0 м (по 11,0 м в каждую сторону от оси дороги).

Придорожная полоса (охранная зона) – по 50,0 м в каждую сторону от границы полосы отвода.

- Средняя нормативная ширина полосы отвода для автодорог IV технической категории составляет 19,0 м (по 9,5 м в каждую сторону от оси дороги).

Придорожная полоса (охранная зона) – по 50,0 м в каждую сторону от границы полосы отвода.

- Средняя нормативная ширина полосы отвода для автодорог V технической категории составляет 18,0 м (по 9,0 м в каждую сторону от оси дороги).

Придорожная полоса (охранная зона) – по 25,0 м в каждую сторону от границы полосы отвода

Схематичное расположение автомобильной трассы кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны технической категории Iб показано на рисунке 2.

Рисунок 2 - Схематичное расположение автомобильной трассы кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны технической категории Iб

### Транспортное сообщение

Через территорию МО «Ковровское сельское поселение» проходит железнодорожные линии: Калининград – Светлогорск, Калининград – Зеленоградск и Зеленоградск – Светлогорск (через Пионерский). Пункты остановок железнодорожного транспорта находятся в поселках:

- Горьковское;

- Каштановка, Муромское;

- Сокольники, Куликово.

По автомобильным магистралям регионального значения через территорию муниципального образования проходят: 1 международный (через Куршскую косу), 8 межмуниципальных и 4 муниципальных автобусных маршрутов.

Особую значимость для района имеют автобусные маршруты, связывающие районный центр с г. Калининградом:

- Международный маршрут Калининград – Клайпеда через Зеленоградск;

- маршрут 114: Калининград – Зеленоградск через п. Муромское;

- маршрут 114 Калининград – Зеленоградск через п. Мельниково;

- маршрут 118 Калининград – Светлогорск через Переславское;

- маршрут 119 Калининград – Пионерский через Переславское, Заостровье;

- маршрут 119 Калининград – Пионерский через Александровку;

- маршрут 125 Калининград – Светлогорск - Донское;

- маршрут 140 Зеленоградск – Калининград;

- маршрут 141: Калининград – Зеленоградск через п. Петрово;

- маршрут 593 Калининград – Морское;

Также по территории района через территорию МО «Ковровское сельское поселение» проходят межмуниципальные маршруты из областного центра в города Балтийск, Янтарный, Светлогорск, Пионерский, благодаря которым население поселков, входящих в муниципальное образование, имеет возможность добраться до районного и областного центров.

На территории МО «Ковровское сельское поселение» функционируют муниципальные маршруты:

- маршрут 297 (Круглово – Зеленоградск);

- маршрут 285 Зеленоградск - Пионерский – Светлогорск – Отрадное;

- маршрут 286 Пионерский – Покровское;

- маршрут .587 Зеленоградск – Светлогорск – Янтарный – Балтийск;

- маршрут 581 Светлогорск – Гусев через Переславское;

- маршрут 596 Светлогорск – Пионерский – Зеленоградск – Морское;

- маршрут 19 Зеленоградск – Сосновка - Луговское - Храброво;

- маршрут 22 Зеленоградск – Краснофлотское;

- маршрут б/н Светлогорск - Зеленоградск через Куликово.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное и (или) железнодорожное сообщение с административным центром муниципального района, составляет более 90 %.

## 4.10 Инженерное обеспечение

Инженерное обеспечение МО «Ковровское сельское поселение» представлено межпоселковой сетью газоснабжения, электроснабжения, телефонизации.

Водоснабжение в поселках осуществляется из артезианских скважин и колодцев. Водопроводные сети имеются в поселках Вербное, Дубровка, Рогачево, Заостровье, Зеленый гай, Коврово, Краснофлотское, Куликово, Луговское, Мельниково, Моховое, Муромское, Озерово, Привольное, Романово, Рощино, Сальское, Сиренево.

Канализация в основном отсутствует. Имеются очистные сооружения и канализационные сети в поселках Рогачево, Заостровье, Краснофлотское, Луговское и Романово.

В настоящее время проложен напорный канализационный коллектор ОАО «ОКОС» диаметром 400 мм в две нитки по территории города Зеленоградска и населенным пунктам Ковровского сельского поселения. А именно: пос. Каменка, пос. Сокольники, пос. Куликово; что представляет возможность подключения к напорному канализационному коллектору пос. Моховое (через пос. Клинцовка), пос. Рощино (через пос. Сокольники), пос. Коврово (через пос. Каменка), пос. Куликово.

В связи со сроком эксплуатации напорного коллектора более 30 лет и возросшей застройкой побережья, необходима прокладка дополнительных линий напорного коллектора из труб большего диаметра.

Из 53 населенных пунктов сельского поселения 13 населенных пунктов газифицированы по состоянию на 2010 год. По территории муниципального образования проложен газопровод высокого давления, что позволит решить на перспективу вопрос газификации всех развивающихся населенных пунктов.

Общий объем потребления газа на существующие объекты жилого и общественного назначения – 3,4154 тыс. м3/час.

По территории МО «Ковровское сельское поселение» проходит нефтепровод СНП Романово – КНТ.

Электроснабжение осуществляется от существующих ВЛ 110 кВт проходящих через поселок Краснофлотское до пос. Муромское и через пос. Озерово, Васильково и Обухово до г. Светлогорска.

Водоснабжение

Существующее состояние. Проблемы

В настоящее время водоснабжение на территории муниципального образования «Ковровское сельское поселение» организованно из подземных источников. Водоснабжение в поселках осуществляется из артезианских скважин и колодцев. Некоторые населенные пункты сельского поселения имеют системы центрального водоснабжения. Частично обеспечены водоснабжением 19 поселков: Вербное, Дубровка, Рогачево, Заостровье, Зеленый Гай, Коврово, Краснофлотское, Куликово, Луговское, Мельниково, Моховое, Муромское, Озерово, Привольное, Романово, Рощино, Сальское, Сиренево, Александровка.

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Территорию Ковровского сельского поселения обслуживает МУП «ЖКХ Ковровского сельского поселения», которое оказывает услуги жителям сельского поселения по водоснабжению и водоотведению.

Расчет водопотребления

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в муниципальном образовании «Ковровское сельское поселение» определен в соответствии с п. 5.2. СП 31.13330.2012. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,3 и коэффициенте часовой неравномерности Кч.max=1,95.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, в соответствии с примечанием 1 таблицы 3 СП 31.13330.2012 - удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сутки с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенного пункта. Продолжительность полива принято - 10 часов. Водопотребление определено по проектируемой и существующей жилой застройке с учетом предприятий обслуживания (объектов социального и культурно-бытового назначения), но без учета нужд промышленных предприятий.

Расчет расходов водопотребления населенных пунктов муниципального образования «Ковровское сельское поселение» представлен в таблице 5.

Таблица 5 – Расчет расходов водопотребления населенных пунктов муниципального образования «Ковровское сельское поселение»

| Населенный пункт | Кол-во насел., чел. | Норма водопот., л/сут на чел. | Максимально-суточный расход, м³/сут | Максимально-суточный расход , м³/час | Максимально часовой расход, м³/час | Секундный расход в час максимального водопотребления, м³/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектируемая и существующая жилая застройка. Здания с ванными, саунами и местными водонагревателями. | 17952 | 230 | 5368 | 224 | 437 | 121 |
| Объекты производственного назначения |  |  |  |  |  |  |
| Полив производственной территории | 17952 | 50 | 898 | 90 |  | 121 |
| Итого: | 17952 |  | 6266 | 314 | 1453,77 | 121 |

Проектные предложения

Проектом предлагается дальнейшее развитие системы водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования «Ковровское сельское поселение». Генеральным планом предусмотрено строительство сетей водоснабжения в населенных пунктах Горбатовка, Каменка, Каштановка, Васильково, Широкополье, Надеждино, Низовка, Шумное, Лужки, Сокольники, Калиново, Светлово.

Ориентировочное общее максимальное водопотребление на хозяйственно - бытовые нужды сельского поселения без учета потребностей промышленных предприятий составит:

- без учета пожаротушения - 6266 мЗ/сутки;

- с учетом пожаротушения - 6401 м3/сутки.

В качестве источников водоснабжения предполагается использовать подземные водозаборы, располагаемые на землях МО «Ковровское сельское поселение». Решениям по организации подземного водозабора должны предшествовать комплексные инженерно-гидрогеологические изыскания. Количество и местоположение водозаборных скважин должно уточняться на основании результатов проходки разведочно-эксплуатационной скважины. По водозаборным скважинам на основании расчетов должны быть определены и в установленном порядке согласованы зоны санитарной охраны (ЗСО). Качество воды по всем показателям должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. В противном случае должны предусматриваться сооружения водоподготовки.

На территориях населенных пунктов рекомендуется система единого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. Для целей наружного пожаротушения на сети устанавливаются пожарные гидранты. Система водопровода - кольцевая. Водопроводные сети прокладываются согласно требований СП 31.13330.2012. Водопроводы проектируются из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001.

Для учета расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

Проектом также запланировано строительство объединенного водозабора площадного типа для игорной и туристическо-рекреационной зон производительностью 738 м3/час. Местоположение водозабора предполагается за границами проектируемой игорной зоны на территории туристско-рекреационной зоны в средней части её южной границы. Потребуется 30 шт. рабочих и 6 шт. резервных скважин. Расчетная площадь территории водозабора около 40 га. Согласно проектной схеме водоснабжения вода от водозаборных скважин по системе водосборных водоводов сырой воды направляется на водопроводные сооружения и далее на водопроводную насосную станцию первого подъема (ВНС-1). Состав водопроводных сооружений будет зависеть от состава (химического, механического) сырой воды, по материалам поисково-оценочных работ в районе водозабора. В общем случае в состав водопроводных сооружений войдут станция обезжелезивания, резервуары чистой воды (регулирующие емкости), противопожарные емкости, обеззараживающая установка. От ВНС-1 вода питьевого качества по магистральному водоводу подается в водопроводную сеть проектируемой территории. Магистральный водовод принят из пластмассовых труб в две нитки диаметром 400 мм.

Для достоверной оценки схемы водозабора в данном районе, необходимо провести поисково - оценочные работы, позволяющие получить для каждого из перспективных водоносных горизонтов сравнительные характеристики фильтрационных свойств с последующей оценкой запасов подземных для самого надежного и перспективного из них. Для этого необходимо выбрать оптимальные площади под разведочные работы, получить лицензию на геологическое изучение недр, согласовать место возможного водозабора с органами Роспотребнадзора, составить проектно-сметную документацию на проведение поисково-оценочных работ с проведением Геоэкспертизы, провести поисково-оценочные работы с оценкой запасов подземных вод и утверждением их в ГКЗ.

Для третьего этапа развития территории, расположенной в районе пос. Куликово предусмотрена насосная станция второго подъема ВНС-2.

Для обеспечения надежной работы Калининградского комплекса подземного хранилища газа (ПХГ) предусматривается строительство:

- поверхностного водозабора в Балтийском море, расположенного севернее побережья в районе строительства планируемого регазификационного терминала;

- водовода;

- насосной станции;

- водорассольного комплекса;

- двух резервуаров для аварийного сброса воды и рассола;

- рассолопровода с рассееным выпуском в Балтийское море.

Противопожарное водоснабжение

Расчет водопотребления

Расчет расходов водопотребления на противопожарное водоснабжение представлен в таблице 6.

Таблица 6 – Расчет расходов водопотребления на противопожарное водоснабжение

| Название населенного пункта | Кол-во населения, чел. | Расход на наружное пожаротушение, л/с | Расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с | Общий расход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | л/с | м³/сут | м3/ч |
| населенные пункты муниципального образования «Ковровское сельское поселение» | 17952 | 10 | 2,5 | 12,5 | 135 | 45 |
| Всего | 17952 |  |  | 12,5 | 135 | 45 |

Проектные предложения

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов из пожарных гидрантов.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения города принимаются в соответствии с СП 8.13130.2009. На первую очередь и на расчетный срок принят один пожар 10 л/с. Расходы воды на внутреннее пожаротушение принят 1 пожар 2,5 л/с (СП 10.13130.2009). Трехчасовой пожарный запас составляет 135 м3.

Для целей наружного пожаротушения на сети устанавливаются пожарные гидранты. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети и расстояния между ними должны обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части, но не более 150 м согласно СП 31.13330.2012.

Пожаротушение существующих промпредприятий возможно от проектируемых и существующих пожарных гидрантов или от пожарных резервуаров, расположенных на территории предприятий.

В населенных пунктах хранение противопожарного запаса воды предусматривается в баках водонапорных башен – 10-ти минутный запас.

Водоотведение

Существующее состояние. Проблемы

В настоящее время на территории муниципального образования «Ковровское сельское поселение» канализация в основном отсутствует. Имеются очистные сооружения и канализационные сети в поселках Рогачево, Заостровье, Краснофлотское, Луговское и Романово.

По территории города Зеленоградска и населенным пунктам Ковровского сельского поселения (пос. Каменка, пос. Сокольники, пос. Куликово) проложен напорный канализационный коллектор ОАО «Объединенные канализационно-водопроводные очистные сооружения курортной группы городов» (ОАО «ОКОС») диаметром 400 мм в две нитки. В настоящее время существуют врезки в напорный коллектор ОАО «ОКОС» в пос. Малиновка, Каменка, Вишневое (Байконур), Заостровье (насосная станция в стадии проектирования).

Очистные сооружения ОАО «ОКОС» расположены восточнее поселка Заостровье с выпуском очищенных сточных вод в Балтийское море. Проектная производительность очистных сооружений составляет 40 тыс. м3/сутки. Фактически через очистные сооружения попускается 14-15 тыс.м3/сутки.

Расчет водоотведения

На основании СП 32.13330-2012 удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления.

Расчет объемов водоотведения муниципального образования «Ковровское сельское поселение» представлен в таблице 7.

Таблица 7 – Расчет расходов объемов водоотведения населенных пунктов муниципального образования «Ковровское сельское поселение»

| Населенный пункт | Кол-во населения, чел. | Норма водопотребления, л/сутки на чел. | Максимально-суточный расход, м³/сутки | Максимально часовой расход, м³/час | Секундный расход в час максимального водопотребления, м³/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектируемая и существующая жилая застройка. Здания с ванными, саунами и местными водонагревателями. | 17952 | 230 | 5368 | 403 | 112 |
| Итого: | 17952 |  | 5368 | 403 | 112 |

Проектные предложения

Объем водоотведения по сельскому поселению составляет 5368 м3/сутки.

Расходы сточных вод, принимаемых в систему канализации, определены с учетом водоотведения жилой и общественной застройки без учета стоков с промышленных предприятий.

Рекомендуется раздельная схема водоотведения хозяйственно-бытовых и дождевых стоков.

Хозяйственно-бытовые и дождевые стоки должны собираться раздельными уличными сетями и транспортироваться по коллекторам на раздельные очистные сооружения соответственно хозяйственно-бытовых и дождевых стоков.

К сбросу очищенных сточных вод предъявляются особые требования. Проектируемый объект располагается на площади водосбора второго и третьего поясов зон санитарной охраны водохранилищ.

Проектом предлагается создание централизованной канализации в поселках -  Заостровье, Краснофлотское, Романово, Луговское, Рогачёво, Коврово, Куликово, Каменка, Рощино, Сокольники, Моховое, которые будут подключены к сетям ОАО «ОКОС». Также пять поселков – Сальское, Горбатовка, Аральское, Александровка, Обухово, будут подключенны к сети УМП «Водоканал» города Пионерского.

Генеральным планом также предусмотрено канализование 16 поселков – Муромское, Вербное, Мельниково, Васильково, Дубровка, Широкополье, Надеждино, Низовка, Сиренево, Шумное, Лужки, Привольное, Озёрово, Рогачёво, Калиново, Светлово и реконструкцию системы водоотведения в четырех поселках Краснофлотское, Романово, Луговское, Рогачёво.

В связи со сроком эксплуатации напорного коллектора более 30 лет и возросшей застройкой побережья, необходима прокладка дополнительных ниток напорного коллектора из труб большего диаметра. Проектом предусмотрена врезка в поселке Каменка. Точки подключения в напорный коллектор ОАО «ОКОС» должны уточнятся при проектировании системы водоснабжения и водоотведения сельского поселения. При строительстве появляется возможность подключения населенных пунктов сельского поселения через канализационные насосные станции. Диаметры вновь прокладываемых ниток коллектора ОАО «ОКОС» будет уточняться после определения объемов отводимых стоков от населенных пунктов с учетом перспективного развития, а также после рассмотрения возможности приема стоков в сети УМП «Водоканал» города Пионерска. В данном случае необходимо строительство канализационных насосных станций, а на очистных сооружениях - реконструкция в связи с износом оборудования и увеличения производительности.

Для игорной и туристическо-рекреационной зон проектом запланировано:

- строительство главной насосной станции (ГНС) с увеличением производительности с 32178 до 33578 м3/сутки;

- перекладка (замена) существующего напорного канализационного коллектора Ду=2х400 мм в проектные красные линии с увеличением диаметра до Ду=2х600 мм: на участке от ГНС до ОКОС;

- строительство четырех насосных станций подкачки;

- перекладка (замена) существующего напорного канализационного коллектора Ду=2х400 мм в проектные красные линии с увеличением диаметра до Ду=2х500 мм на участке от реконструированной КНС подкачки в районе пос. Куликово до ГНС.

Перечень объектов водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования «Ковровское сельское поселение» приведен в таблице 8.

Таблица 8 - Перечень объектов водоснабжения и водоотведения

| Название населенного пункта | Скважины, водонапорные башни | Очистные сооружения, КНС |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 |
|  | Существ. | Проект. | Существ. | Проект. |
| Александровка |  |  |  |  |
| Аральское |  |  |  |  |
| Безымянка |  |  |  |  |
| Васильково | 1 скважина |  |  |  |
| Вербное | 1 скважина; 1 водонапорная башня | 1 скважина; 1 водонапорная башня |  |  |
| Вершинино |  |  |  |  |
| Веткино |  |  |  |  |
| Вольное |  | 1 скважина |  | 1 очистные сооружения |
| Геройское |  |  |  |  |
| Горбатовка |  | 1 скважина; 1 вод. башня |  | 1 очистные сооружения |
| Горьковское |  |  |  |  |
| Дачное |  |  |  |  |
| Дубровка | 2 скважины; 1 водонапорная башня |  |  | 1 очистные сооружения |
| Заостровье | 4 скважины | 1 скважина |  |  |
| Звягинцево |  |  |  |  |
| Зеленый Гай | 1 водонапорная башня |  | 1 очистные сооружения |  |
| Иркутское | 1 водонапорная башня | 1 скважина |  |  |
| Искрово |  |  |  |  |
| Калиново |  |  |  |  |
| Каменка | 2 скважины |  | 1 очистные сооружения |  |
| Каштановка | 1 скважина; 1 водонапорная башня | 2 скважины |  | 1 очистные сооружения |
| Киевское |  |  |  |  |
| Коврово | 3 скважины; 1 водонапорная башня | 5 скважин; 1 водонапорная башня | 1 очистные сооружения | 1 очистные сооружения |
| Корчагино |  |  |  |  |
| Краснофлотское |  |  | 1 очистные сооружения |  |
| Кудринка |  |  |  |  |
| Куликово | 1 скважина | 4 скважины |  | 2 КНС |
| Летное |  | 1 скважина |  | 1 очистные сооружения |
| Cолнечный |  | 1 скважина |  | 1 очистные сооружения |
| Луговское | 3 скважины; 3 водонапорных башни | 1 скважина |  | 1 очистные сооружения |
| Лужки |  |  |  |  |
| Мельниково | 7 скважин | 3 скважина |  | 1 очистные сооружения; 1 КНС |
| Молочное |  |  |  |  |
| Моховое | 2 скважины; 1 водонапорная башня |  |  |  |
| Муромское | 2 скважины; 1 водонапорная башня | 1 скважина |  | 2 очистных сооружений |
| Надеждино |  | 2 скважина |  | 1 очистные сооружения; 1 КНС |
| Низовка | 1 скважина |  |  |  |
| Новосельское |  | 1 скважина |  | 1 очистные сооружения |
| Обухово |  |  |  |  |
| Озерово | 1 скважина; 1 вод. башня | 1 скважина |  | 1 очистные сооружения |
| Ольшанка |  | 1 скважина; 1 водонапорная башня |  | 1 очистные сооружения |
| Привольное |  | 1 скважина |  |  |
| Рогачево (Дунаевка) |  | 1 скважина |  | 1 очистные сооружения |
| Родники | 1 скважина |  |  |  |
| Романово | 5 скважин; 2 водонапорных башни |  |  |  |
| Рощино | 2 скважина | 1 скважина; 1 водонапорная башня |  |  |
| Сальское | 1 скважина | 4 скважина |  | 1 очистные сооружения |
| Светлово |  |  |  |  |
| Сиренево | 1 скважина; 1 водонапорная башня | 1 скважина |  |  |
| Сокольники | 2 скважина |  |  |  |
| Федорово |  |  |  |  |
| Холмы | 1 водонапорная башня | 1 скважина |  | 1 очистные сооружения |
| Широкополье |  | 1 скважина |  | 1 очистные сооружения |
| Шумное |  | 1 скважина |  | 1 очистные сооружения |

Ливневая канализация

Существующее состояние. Проблемы

В настоящее время водоотведение поверхностного стока осуществляется разветвленной сетью открытых водостоков без очистки стоков.

Проектные предложения

Проектом предусматривается строительство сетей раздельной дождевой канализации и строительство очистных установок по очистке дождевого стока перед сбросом в водоприемники. Водосточная сеть предусмотрена самотечная. Магистральные коллекторы выполняются из бетонных и железобетонных труб средним диаметром 500 мм. При инженерно-экономическом обосновании возможно применение труб (напорные/безнапорные) из новых материалов (поливинилхлоридные и полиэтиленовые). Начальная глубина заложения коллекторов ниже глубины сезонного промерзания - глубже 0.8 м.

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения должны быть предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Разделение стоков должно производиться таким образом, чтобы очистке подвергалось не менее 70% годового объема поверхностного стока. При этом на очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются в водоприемники без очистки.

Современные установки и станции очистки имеют много преимуществ: минимальные габариты, компактность, простоту и надежность в эксплуатации, высокую автоматизацию.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа – 100 м, закрытого -50м.

Очищенные до нормативно - чистых стоки возможно использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, должны выполняться отдельной организацией на стадии специального проекта.

Электроснабжение

Существующее состояние. Проблемы

Электроснабжение потребителей Ковровского сельского поселения осуществляется от электростанций и электрических сетей Янатарьэнерго, входящей в Объединенную энергосистему (ОЭС) Северо-Запада.

Питающая подстанция: ПС О-27 «Муромская», класс напряжений 110/15/10, тип, мощность трансформатора – 2*10 МВА, резерв мощностей – 0 МВА и ПС «Дунаевка» 110. Общая протяженность ЛЭП в границах Ковровского сельского поселения составит:

ЛЭП 110 кВ - 48,8 км;

ЛЭП 10 (15) кВ – 204,5 км.

Электроснабжение происходит следующим образом: от ПС «Северная-330», которая располагается севернее с. Кутузово посредством ЛЭП 110 кВ запитывается ПС «Муромская» 110/15/10, расположенная севернее п. Муромское. От ПС «Муромская» отходит ЛЭП 110 кВ, которая отходит на ПС «Зеленоградск», ПС «Пионерская», ПС «Светлогорск», ПС «Менделеевская».

На территории Ковровского сельского поселения рядом с п. Куликово располагается Куликовская ветровая станция, которая является самой крупной действующей ветростанцией в России. Её мощность - 5,1 МВт (ветропарк состоит из 21 ветроэнергетической установки, занимает примерно 20 гектар и способен обеспечить электричеством 145 квартир), а среднегодовая выработка - около 6 млн кВт·ч/год.

Предложения генерального плана в адрес ОМС Ковровского сельского поселения

Ориентировочная проектная мощность источников электроснабжения для сельского поселения определена по удельным расчетным нагрузкам.

Потребителями электроэнергии являются существующие и проектируемые жилые, общественные здания, здания производственно-коммунальных зон.

Электроснабжение предлагается от существующих ВЛ 110 кВт проходящих поселок Краснофлотское до пос. Муромское и через пос. Озерово, Васильково и Обухово до города Светлогорска. При разработке в дальнейшем проекта электроснабжения сельского поселения точки подключения будут определяется техническими условиями ЗАО «Янтарьэнерго».

В зависимости от требуемой надёжности электроснабжения и плотности нагрузки следует применять однотрансформаторные или двухтрансформаторные подстанции (ТП) 15/0,4 кВ. Условия резервирования элементов распределительной сети должны определяются при разработке проекта электроснабжения поселка в зависимости от категории электроприёмников потребителей.

Основные принципами построения распределительной сети 0,4 кВ:

- для электроприёмников второй категории является двухлучевая схема с односторонним питанием от разных ТП;

- для электроприёмников третьей категории является петлевая схема распределительной сети от одной или разных ТП;

- для электроприёмников первой категории следует предусмотреть автономные источники питания с автоматикой, исключающей перепады напряжения.

Данные по расчетному увеличению объема потребления электроэнергии без учета потребностей производственных предприятий.

В таблице 9 приведены результаты расчетов выполненных в соответствии с рекомендациями СП 31-110-2003.

Таблица 9 – Расчётный объем потребления электроэнергии

| Наименование объекта | Площадь Кв.м | Вмести-мость. мест | К-во квартир | Расчетная мощность кВт | Примечание. Категория электроснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения |  | 898 |  | 413 | 2 категория (реконстр. сущ.) |
| Общеобразовательные школы |  | 2143 |  | 535,75 | 2 категория (проектируемые) |
| Бассейн | 404 |  |  | 65 | 2 категория (проектируемые) |
| Магазины продовольств. товаров | 1377,6 |  |  | 344,4 | 2 категория (проектируемые) |
| Магазины промышленных. товаров | 3172 |  |  | 507,5 | 2 категория (проектируемые) |
| Предприятия общественного питания |  | 478 |  | 497 | 2 категория (проектируемые) |
| КБО |  | 126 |  | 126 | 3 категория (проектируемое) |
| Прачечная химчистка |  |  |  | 37 | 3 категория (проектируемые) |
| Бани |  | 100 |  | 125 | 3 категория (проектируемые) |
| Жилые дома котеджного и блокированного типа |  |  | 2776 | 5552 | 3 категория (проектируемые) |
| Наружное освещение |  |  |  | 355 | 3 категория (проектируемое) |
| С учетом коэффициента несовпадения максимумов нагрузок |  |  |  | 6418.23 | 8557,65 |
| Неучтенные расходы и потери на линии 7% |  |  |  | 449,27 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 6867,5 |  |

Для территории площадью 1125 га, расположенной в районе п. Куликово (туристско-рекреационной зоны) Зеленоградского района суммарная расчетная нагрузка потребителей объектов нового строительства на шинах 0.4 кВ трансформаторных распределительных подстанций (ТП): 26.97 МВт.

Суммарная расчетная нагрузка потребителей объектов нового строительства:

- на шинах 0.4 кВ ТП на расчётный период составляет 26,97 МВт;

- на шинах 15 кВ ЦП на расчётный период составляет 19,58 МВт.

Суммарное годовое потребление электрической энергии составит 104,73 млн. кВт*ч/год.

Проектом рассматривается схема развития электросетевых объектов 330; 110; 15 кВ, предназначенных для электроснабжения потребителей электроэнергии территории туристско-рекреационной зоны, непосредственно прилегающей к ранее запроектированной игорной зоне.

Система напряжений принимается 330/110/15/0,38 кВ. Для электроснабжения вновь вводимых потребителей электроэнергии	предусматривается использование запроектированных для игорной зоны новых центров питания: ЦП 1 — подстанций 110/15кВ ПС «Заостровье» мощностью 2x25 MBA и ЦП 2 330/110/15кВ ПС «Куликово» мощностью 2x63 MBA. ПС «Заостровье и «Куликово» предусматриваются открытыми, блочно-модульной конструкции. ПС «Заостровье» возможно подключить к близлежащим существующим воздушным ЛЭП 110 кВ №№ 167, 168 (ОАО «Янтарьэнерго») с сооружением заходов ВЛ-110. Для подключения ПС «Куликово» рассматривается возможность строительства новых ЛЭП-330 кВ от ПС «Северная-330» и ПС «Центральная». Для увеличения надёжности электроснабжения курортно-рекреационной зоны городов Янтарный, Светлогорск. Пионерский. Зеленоградск, территории которых динамично развиваются, предусматривается строительство ЛЭП-110 кВ от существующей ПС «Северная-330» до новой ПС «Куликово» и от ПС «Куликово» до ПС 0-9 «Светлогорск».

Объём электросетевого строительства на напряжении 110 кВ и 330 кВ уточняется сетевыми компаниями на основании договора о технологическом присоединении энергопринимающих устройств в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004.

ПС 110/15 кВ «Заостровье» и ПС 330/110/15кВ «Куликово» планируется расположить вне границ игорной зоны, на территории туристско-рекреационной зоны. Для подключения новых ЛЭП-330 кВ на ПС «Северная-330» и ПС «Центральная» потребуется расширение распределительных устройств (с установкой дополнительных ячеек с выключателями) до нетиповой схемы «пятиугольник» с возможностью расширения до типовой схемы «шестиугольник» (№ 330-8).

Для подключения новых ЛЭП-110 кВ на ПС «Северная-330» потребуется расширение существующего распределительного устройства 110 кВ на одну линейную ячейку; на ПС О-9 «Светлогорск» потребуется реконструкция распределительного устройства 110 кВ по схеме «одна секционированная выключателем система шин» (№ 110-9).

Для расширения распределительных возможностей ЦП и подключения объектов на напряжении 15 кВ предусматривается строительство распределительных пунктов (РП). Общее количество проектируемых РП составит 12. Количество РП уточняется на стадии «проектная документация».

Проектируются ТП 15/0,4 кВ мощностью до 2x630 кВА. Количество трансформаторных подстанций и мощность устанавливаемых трансформаторов уточняется на стадии «проектная документация».

Канализация электрической энергии предусматривается на напряжении 15 кВ кабельными линиями, на напряжение 110 кВ — воздушными.

Размер земельного участка для понижающей подстанции напряжением 110/15 кВ принимается не более 1 га; для подстанции 330/110/15 кВ - принимается не более 6,9 га.

При разработке проектов планировки застройки территорий потребуется:

-	получить технические условия на электроснабжение планируемых объектов в электроснабжающих организациях;

-	уточнить необходимое количество трансформаторных подстанций (ТП-10/0,4 кВ), трассировку питающих и распределительных сетей электропередачи напряжением 10 кВ;

-	запроектировать распределительную сеть напряжением 0,4 кВ;

-	предусмотреть комплексное решение обустройства системы наружного освещения улиц и дорог в сельских населенных пунктах. При необходимости разработать проекты наружного освещения существующих улиц и проездов в населенных пунктах;

-	вынести за пределы площадок строительства или переложить в кабель участки воздушных и кабельных линий 10 кВ по техническим условиям владельцев высоковольтных линий электропередачи.

Связь

Существующее состояние. Проблемы

В границах Ковровского сельского поселения имеются кабельные линии связи ОАО «Ростелеком», ОАО «Воентелеком», ООО «Связьинформ».

Основным оператором проводной телефонной связи, действующим на территории Ковровского сельского поселения, является ОАО «Ростелеком».

На территории Ковровского сельского поселения располагаются две вышки связи, одна из них располагается севернее п. Заостровье, вторая южнее п. Романово.

Указания и выдержки из целевых программ, схем территориального планирования Зеленоградского района и Калининградской области

Согласно «Стратегии развития информационного общества Российской Федерации», утвержденной Приказом Президента РФ от 07.02.2008 №Пр-212, уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий должен составлять 100 % в любом населенном пункте, независимо от его экономического веса и численности населения.

С учетом Стратегии развития информационного общества Российской Федерации, Ковровского сельского поселения предлагается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса Ковровского сельского поселения должны являться:

- улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет»;

- развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;

- развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории населенного пункта сотовой связью различных операторов GSM и применения новейших технологий 3G;

- развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания с увеличением количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания необходимо осуществлять согласно утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1349-р Концепции федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы».

Предложения генерального плана в адрес ОМС Ковровского сельского поселения

Таким образом, для развития системы связи Ковровского сельского поселения из условия 100 % телефонизации всех квартир (II 110 кв.) с учетом коммерческих абонентов потребуется ориентировочно 13 400 телефонных номеров.

Для линейных коммуникаций в границах проектирования следует предусмотреть единый инженерный коридор для многоканальной слаботочной канализации (местная, междугородная, международная телефонная связь, кабельное вещание, проводное радиовещание и т.п.).

Существующие сети связи, проходящие в границах проектных работ, подлежат перекладке в проектируемый единый инженерный коридор для многоканальной слаботочной канализации.

Предложения генерального плана в адрес ОМС Ковровского сельского поселения по развитию системы аварийного оповещения населения

Радиотрансляцию аварийного оповещения населения на объектах нового строительства возможно осуществить путем установки радиоприемников эфирного вещания, работающих на заданной частоте, для организации приема программ местного радиоузла, «Радио России», а также сигналов оповещения ГО и ЧС.

Газоснабжение

Существующее состояние

По территории муниципального образования «Ковровское сельское поселение» Зеленоградского района Калининградской области проходит несколько ниток магистрального газопровода «Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград» Ду 500 мм. Основными источниками газа являются газораспределительные станции ГРС «Светлогорск», ГРС «Зеленогорск».

От газораспределительных станций газ транспортируется по распределительным газопроводам высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа) к газорегуляторным пунктам (ГРП), а от них к потребителям по газопроводам низкого давления (до 0,005 МПа).

Газ используется на коммунально-бытовые нужды, нужды предприятий, а также нужды населения (отопление, приготовление горячей воды, пищеприготовление).

В настоящее время газифицировано 17 населенных пунктов Ковровского сельского поселения – п. Сальское, п. Горбатовка, п. Романово, п. Заостровье, п. Куликово, п. Коврово, п. Каменка, п. Моховое, п. Муромское, п. Краснофлотское, п. Каштановка, п. Озерово, п. Мельниково, п. Сиренево, п. Низовка, п. Родники, п. Васильково.

Потребители, неподключенные к системе газоснабжения природным газом используют сжиженный баллонный газ. Сжиженный баллонный газ поступает автотранспортом от газового участка. Баллонный газ используется на пищеприготовление и приготовление корма для скота в частном секторе.

По территории сельского поселения от НПС «Романово» до газопровода высокого давления II категории от ГРС «Зеленогорск» проходит газопровод нефтяного (попутного) газа, давлением Р ≤ 0,600 МПа.

На территории сельского поселения около п. Романово располагается Калининградское подземное хранилище газа (ПХГ), предназначенное для регулирования сезонной неравномерности газопотребления региона. На территории ПХГ построены компрессорная станция КС «Краснознаменская» и подводящий газопровод к площадке хранилища от газопровода «Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград». Газ в ПХГ хранится в соляных кавернах, то есть в подземных пластах, из которых прежде необходимо вымыть соль. Для хранения газа на территории ПХГ построено и эксплуатируются 5 подземных резервуаров в отложениях каменной соли полезным объемом 400 тыс.м3 каждый в интервале глубин 800-950 м.

Расчет газопотребления

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», и СП 62.133330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002». На основании этих норм определена ориентировочная потребность газа для жилых и общественных зданий. Расход газа указан с учетом потребления на отопление, горячее водоснабжение и приготовление пищи. Проектом учитывается перевод на газовое топливо существующих котельных. Прогноз газопотребления приведен в таблице 10.

Таблица 10 – Прогноз газопотребления

| Наименование объекта | Площадь, м2 | Вместимость, мест | Кол-во домов квартир, шт. | Расчетная мощность, м3/час | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения |  | 898 |  | 206,5 | Проектируемые Реконструируемые Существующие |
| Общеобразовательная школа с бассейном | 404 | 2693 |  | 377 | Проектируемые Реконструируемые Существующие |
| Торговый центр с -магазин прод.товаров -магазин пром.товаров - КБО -предприятие обществен. питания | 1377,6 3172,8 | 478 |  | 30 150 | Проектируемые |
| Культурно-админ истративныекомплексы, административные здания, ДК, отделения связи, отделение сберкассы |  |  |  | 240 | Существующее проектируемое |
| ФАП |  |  |  | 40 | Существующие |
| Жилые дома |  |  | 2570 | 3135,4 | Существующее |
| Жилые дома |  |  | 2776 | 3292,3 | Проектируемое |
| Баня |  | 120 |  |  | Проектируемые |
| Общий расход природного газа |  |  |  | 7441,2 |  |

Общий объем потребления газа на существующие и проектируемые объекты населенного пункта - 7,44 тыс. м3/час, в т.ч.:

- существующие объекты жилого и общественного назначения – 3,4154 тыс. м3/час;

- проектируемые объекты жилого и общественного назначения–3,9248 тыс.м3/час.

Годовой расхода газа для туристско-рекреационной зоны на отопление перспективной жилой застройки составит 27180,4 тыс.м3. Максимальный часовой расход составит 7,059 м3/час.

Предложения генерального плана в адрес ОМС муниципального образования «Ковровское сельское поселение»

Генеральным планом муниципального образования «Ковровское сельское поселение» предусматривается:

- Строительство распределительного газопровода высокого давления II категории и ГРП в п. Рогачево, п. Дубровка, п. Горьковское, п. Ольшанка, п. Аральское, п. Шумное, п. Рощино, п. Сокольники, п. Холмы, п. Безымянка, п. Киевское, п. Новосельское, п. Иркутское, п. Привольное, п. Луговское, п. Надеждино, п. Зеленый Гай, п. Обухово, п. Александровка и в туристско-рекреационной зоне;

- Строительство отвода от газопровода высокого давления II категории для сосредоточенного потребителя, в районе п. Новосельское;

- Расширение Калининградского ПХГ, с целью создания запасов газа для покрытия суточной и сезонной неравномерности потребления, а также резервирования газа на случай наступления аномально холодных зим и аварий в количестве 800 млн.м3 активного объема. Строительство ещё 9 подземных резервуаров в отложениях каменной соли и подводящих газопроводов к ним;

- Строительство терминала по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) на побережье Балтийского моря, который будет подключен к существующему газопроводу «Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград» в районе Калининградского ПХГ, что даст возможность направлять газ потребителям области и закачивать его в ПХГ;

- Для газоснабжения туристско-рекреационной зоны, расположенной в районе п. Куликово, предусматривается строительство распределительных газопроводов высокого давления II категории и низкого давления. Для снижения давления предусматривается строительство трёх газорегуляторных пунктов шкафного типа (ШРП). Схемой газоснабжения газ предлагается использовать на нужды отопления, горячего водоснабжения, пищеприготовления в жилых домах, а также на топливо для котельных.

Газ в жилой застройке будет использоваться на приготовление пищи, поквартирное отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов.

Прокладка газопроводов предусматривается подземная с преодолением водных преград методом наклонного или горизонтального бурения. При пересечении автомобильных дорог – подземная прокладка осуществляется в защитных футлярах закрытым способом (более детальная проработка осуществляется на стадии разработки рабочего проекта после получения технических условий в соответствующих инстанциях). Газорегуляторные пункты принять в зависимости от входного и выходного давления и производительности.

Перечень планируемых мероприятий по развитию системы газоснабжения приведен в таблице 11.

Таблица 11 – Перечень мероприятий по развитию системы газоснабжения

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| На проект |
| Строительство распределительных газопроводов: п. Рогачево п. Дубровка п. Горьковское п. Ольшанка п. Аральское п. Шумное п. Рощино п. Сокольники п. Холмы п. Безымянка п. Киевское п. Новосельское п. Иркутское п. Привольное п. Луговское п. Надеждино п. Зеленый Гай п. Обухово п. Александровка до сосредоточенного потребителя | Высокое давление II категории – 61,2 км |
| п. Рогачево п. Дубровка п. Горьковское п. Ольшанка п. Аральское п. Шумное п. Рощино п. Сокольники п. Холмы п. Безымянка п. Киевское п. Новосельское п. Иркутское п. Привольное п. Луговское п. Надеждино п. Зеленый Гай п. Обухово п. Александровка | С высокого давления II категории и низкого давления (ГРП – 19шт., ШРП -3шт.) |
| Строительство распределительных газопроводов: п. Рогачево п. Дубровка п. Горьковское п. Ольшанка п. Аральское п. Шумное п. Рощино п. Сокольники п. Холмы п. Безымянка п. Киевское п. Новосельское п. Иркутское п. Привольное п. Луговское п. Надеждино п. Зеленый Гай п. Обухово п. Александровка | Низкое давление (протяженность устанавливается на дальнейших стадиях проектирования). |

Теплоснабжение

Существующее состояние. Проблемы

В настоящее время теплоснабжение муниципального образования «Ковровское сельское поселение» Зеленоградского района Калининградской области характеризуется как децентрализованное.

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия снабжаются теплом от индивидуальных котельных. Малоэтажный жилой фонд снабжается теплом от бытовых котлов различной модификации и печей.

Основной проблемой системы теплоснабжения является необходимость реконструкции и модернизации существующих источников тепла, то есть перевод всех источников на газовое топливо.

Расчет теплопотребления

Суммарная проектная тепловая нагрузка на рекреационную зону представлена в таблице 12.

Таблица 12 – Суммарная проектная тепловая нагрузка

| Наименование показателя | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Максимально-часовая нагрузка | МВт/час | 29,33 |
| Годовой расход тепла | тыс. МВт/год | 5434 |

Предложения генерального плана в адрес ОМС муниципального образования «Ковровское сельское поселение»

Для развития системы теплоснабжения необходима реконструкция и модернизация существующих источников тепла. Существующий жилой фонд с учетом его реконструкции, будет переведен на газовое топливо.

В рамках генерального плана предлагается следующая концепция развития системы теплоснабжения:

- для теплоснабжения существующей и проектируемой жилой застройки предлагается использовать индивидуальные поквартирные двухконтурные газовые котлы. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке;

- для теплоснабжения зданий общественного назначения предлагается использовать блочно-модульные котельные заводской готовности на газовом топливе. Количество и местоположение котельных для отопления зданий общественного назначения определяться при разработке проекта теплоснабжения населенных пунктов с учетом центров и плотности нагрузок по принимаемым очередям строительства;

На последующих стадиях проектирования уточняются территории конкретных площадок, количество и единичная мощность теплоисточников.

Нефтеснабжение

Существующее состояние

По территории муниципального образования «Ковровское сельское поселение» Зеленоградского района Калининградской области проходит нефтепровод «СНП Романово – КНТ», диаметром Ду 219 мм, протяженностью 9,6 км. Около п. Родники построен нефтесборный пункт НПС «Романово» в рамках освоения нефтяного месторождения Кравцовское, которое располагается на континентальном шельфе Балтийского моря.  Последовательность осуществляемых технологических операций такова - добытая на шельфе Балтийского моря продукция на НСП проходит ряд сепарационных установок, где происходит её разделение на нефть, газ и пластовую воду. Нефть, пройдя стадию подготовки, из резервуаров товарной нефти по нефтепроводу откачивается на нефтяной терминал. Попутная вода через установку подготовки закачивается обратно в пласт. А газ после сепарации и очистки от капельной жидкости используется для собственных нужд НСП и для садоводства. Весь технологический процесс осуществляется в круглосуточном режиме.

Трубопроводный транспорт

Современное состояние

Трубопроводный транспорт — узкоспециализированный вид транспорта и является составной частью государственной транспортной системы.

В границах муниципального образования «Ковровское сельское поселение» Зеленоградского района Калининградской области проходит магистральный газопровод «Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград».

Характеристика магистрального газопровода представлена в таблице 13.

Таблица 13 - Характеристика магистрального газопровода

| Наименование | Назначение | Протяженность по территории сельсовета, м | Диаметр, мм | Рабочее давление, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МГ «Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград» | Транспортировка газа | 52926 | 500 | Нет данных |

Предложения генерального плана

Генеральным планом муниципального образования «Ковровское сельское поселение» на проект предусматривается строительство отвода магистрального газопровода «Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград» от компрессорной станции КС «Краснознаменская» до морского регазификационного терминала, расположенного на побережье Балтийского моря, протяженностью 12,5 км.

Проектные предложения ООО НИИ «Земля и город» в части инженерной инфраструктуры

Проектом внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Ковровское сельское поселение» предлагается:

1. трассировка водовода, рассолопровода, подземного кабеля связи (ВОЛС), воздушной линии связи 10 кВ и «Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области»;

2. трассировка газопровода и сопутствующих линейных сооружений (два кабеля ВОЛС, проходящих параллельно газопроводу на нормативном расстоянии);

### Оценка условий социально-экономического развития

Одним из важнейших рекреационных ресурсов территории являются песчаные пляжи всего побережья Зеленоградской курортной зоны.

Учитывая тот факт, что города Светлогорск и Зеленоградск, к которым примыкает территория поселения, по своим естественным ресурсам относятся к категории климатических курортов приморских зон, где проходят лечение больные с заболеваниями сердечно - сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, нервной, пищеварительной систем, гинекологическими заболеваниями, населенные пункты МО «Ковровское сельское поселение» могут являться местом постоянного проживания обслуживающей группы населения - персонала, обслуживающего объекты курортной зоны.

Западный, необычный для жителей России архитектурный стиль застройки исторической части населенных пунктов, гармоничное сочетание ландшафта и архитектуры, мелкомасштабный, комфортный для человека характер планировки - все это создает дополнительный уникальный для нашей страны туристско-рекреационный ресурс рассматриваемой территории.

Выгодное географическое положение территории муниципального образования может обеспечить развитие познавательного туризма. Рекреационные ресурсы территории позволяют развивать: санаторно-курортное лечение, все виды длительного отдыха, кратковременный отдых на морском берегу, различные виды туризма, водный спорт.

### Анализ демографической ситуации

На территории муниципального образования «Ковровское сельское поселение» расположено 53 населенных пункта из 111 населенных пунктов Зеленоградского района, что составляет 47.7 % от общего количества населенных пунктов Зеленоградского района.

Из 53 населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования «Ковровское сельское поселение», образуется

5 основных групп населенных пунктов, в т.ч.:

- населенные пункты с численностью населения от 2 до 9 чел,

имеющие от 1 до 3 домохозяйств

с низким средним размером домохозяйств - 2,56

не имеющие перспективы развития

(всего 10 населенных пунктов);

- населенные пункты с численностью населения от 11 до 20 чел,

имеющие от 3 до 9 домохозяйств

с нормальным средним размером домохозяйства – 3,43

не имеющие перспективы развития

(всего 7 населенных пунктов);

- населенные пункты с численностью населения от 28 до 86 чел,

имеющие от 8 до 23 домохозяйств,

с высоким средним размером домохозяйства – 3, 97

не имеющие перспективы развития

(всего 13 населенных пунктов);

- населенные пункты с численностью населения от 114 до 433 чел,

имеющие от 29 до 117 домохозяйств

с нормальным средним размером домохозяйства – 3,39

имеющие незначительные перспективы развития

(всего 18 населенных пунктов);

- населенные пункты с численность населения от 537 до 1103 чел,

имеющие от 114 до 329 домохозяйств со средним размером домохозяйства менее среднего – 3,34

имеющие значительные перспективы развития

(всего 5 населенных пунктов);

Численность населения МО «Ковровское сельское поселение» составляет более четверти населения района, имеющего пять муниципальных образований, при этом постоянное население МО «Зеленоградский район» на 1 января 2009 года составляло 32 522 человек, в том числе : городского – 12,2 тыс., сельского – 20,3 тыс. человек.

На территории муниципального образования «Ковровское сельское поселение» проживает 8, 653 тыс. чел., что составляет:

– 26.6% от населения всего Зеленоградского района ;

– 42.6% от сельского населения Зеленоградского района.

Анализ численности населения, количества домохозяйств и размеров домохозяйств, а также места расположения 53 населенных пунктов, дает основание сделать вывод о том, что:

- 10 населенных пунктов имеют население менее 10 человек;

- 7 населенных пунктов имеют население менее 20 человек;

эти представляют собой небольшие поселения хуторского типа и не могут иметь развития;

- 16 населенных пунктов имеют возможности для развития;

- 19 имеют хорошие возможности для развития на перспективу, в т.ч. 5 из них (поселок Коврово, Романово, Мельниково, Заостровье и Муромское) имеют возможность более интенсивного развития с увеличением населения до 2- 3 тысяч человек.

Данные о численности населения и количеству хозяйств на территории МО «Ковровское сельское поселение» Зеленоградского района на 1.01.2010 г. (таблица 14).

Таблица 14 – Данные по численности населения на территории МО «Ковровское сельское поселение»

| № п/п | Перечень сельских населенных пунктов | Численность постоянного населения | Количество хозяйств |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Зарегистрировано по месту жительства | Проживающих один год и более и не зарегистрированных |  |
| 1 | Александровка | 125 | 116 | 9 | 36 |
| 2 | Аральское | 46 | 42 | 4 | 13 |
| 3 | Безымянка | 47 | 47 | - | 12 |
| 4 | Васильково | 117 | 105 | 12 | 31 |
| 5 | Вербное | 77 | 71 | 6 | 22 |
| 6 | Вершинино | 2 | - | 2 | 2 |
| 7 | Веткино | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 8 | Вольное | 13 | 13 | - | 4 |
| 9 | Геройское | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Горбатовка | 169 | 123 | 46 | 40 |
| 11 | Горьковское | 45 | 37 | 8 | 11 |
| 12 | Дачное | 2 | 2 | - | 1 |
| 13 | Дубровка | 229 | 207 | 22 | 58 |
| 14 | Заостровье | 537 | 498 | 39 | 178 |
| 15 | Звягинцево | 4 | 4 | - | 3 |
| 16 | Зеленый Гай | 198 | 175 | 23 | 65 |
| 17 | Иркутское | 14 | 14 | - | 3 |
| 18 | Искрово | 20 | 16 | 4 | 9 |
| 19 | Калиново | 11 | 8 | 3 | 3 |
| 20 | Каменка | 14 8 | 140 | 8 | 47 |
| 21 | Каштановка | 247 | 241 | 6 | 80 |
| 22 | Киевское | 114 | 112 | 2 | 29 |
| 23 | Коврово | 702 | 658 | 44 | 184 |
| 24 | Корчагино | 7 | 7 | - | 3 |
| 25 | Краснофлотское | 319 | 310 | 9 | 106 |
| 26 | Кудринка | 62 | 57 | 5 | 13 |
| 27 | Куликово | 286 | 270 | 16 | 83 |
| 28 | Летное | 20 | 20 | - | 4 |
| 29 | Луговское | 433 | 422 | 11 | 117 |
| 30 | Лужки | 17 | 14 | 3 | 5 |
| 31 | Мельниково | 915 | 890 | 25 | 294 |
| 32 | Молочное | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 33 | Моховое | 339 | 300 | 39 | 87 |
| 34 | Муромское | 853 | 837 | 16 | 252 |
| 35 | Надеждино | 35 | 31 | 4 | 10 |
| 36 | Низовка | 86 | 81 | 5 | 23 |
| 37 | Новосельское | 49 | 49 | - | 10 |
| 38 | Обухово | 31 | 30 | 1 | 12 |
| 39 | Озерово | 146 | 138 | 8 | 51 |
| 40 | Ольшанка | 52 | 47 | 5 | 9 |
| 41 | Привольное | 61 | 53 | 8 | 23 |
| 42 | Рогачево (Дунаевка) | 124 | 118 | 6 | 52 |
| 43 | Родники | 9 | 8 | 1 | 2 |
| 44 | Романово | 1103 | 1008 | 95 | 329 |
| 45 | Рощино | 155 | 138 | 17 | 56 |
| 46 | Сальское | 198 | 179 | 19 | 74 |
| 47 | Светлово | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 48 | Сиренево | 134 | 129 | 5 | 29 |
| 49 | Сокольники | 62 | 50 | 12 | 12 |
| 50 | Федорово | 7 | 7 | - | 1 |
| 51 | Холмы | 226 | 217 | 9 | 75 |
| 52 | Широкополье | 14 | 14 | - | 5 |
| 53 | Шумное | 28 | 27 | 1 | 8 |
|  | ИТОГО | 8652 | 8087 | 565 | 2583 |

В Программе социально-экономического развития муниципального образования «Зеленоградский район» на период 2009-2016г.г. отмечено, что на территории МО «Зеленоградский район» отмечается существенная маятниковая эмиграция населения:

- из Зеленоградского района в г. Калининград.

Данное направление маятниковой эмиграции обусловлено более высоким уровнем заработной платы, а также большим количеством рабочих мест, создаваемых предприятиями г. Калининграда. Также Зеленоградский район, находясь в непосредственной близости от областного центра, рассматривается жителями как благоприятное место для строительства индивидуального жилья. Существенным плюсом для развития данного направления послужит строительство скоростной автострады «Приморское кольцо»

- из г. Калининграда в Зеленоградский район.

Данное направление обусловлено наличием ряда крупных предприятий, таких как группа компаний «БМС-про» (сборка сложно бытовой техники в п. Переславское), Ковровое производство (п. Каменка), Кд-принт (типография в п. Романово), ООО Восходящая звезда (Производство мясных полуфабрикатов, п. Дружное), которые не находят достаточное количество квалифицированного персонала в близлежащих поселках, и вынуждены привлекать работников из областного центра.

Учитывая особенности географического положения муниципального образования «Ковровское сельское поселение», значимость его как основного территориального и муниципального образования в структуре МО «Зеленоградский район» приводим данные из материалов программы социально-экономического развития МО «Зеленоградский район» на период 2009-2016 г.г.

Данные по возрастной структуре населения МО «Зеленоградский район» на 01.01.2009 г., в процентах приведены в таблице 15. Данные по динамике численности населения в МО «Зеленоградский район» представлены в таблице 16.

Таблица 15 – Данные по возрастной структуре населения МО «Зеленоградский район» на 01.01.2009 г.

| Возраст | Зеленоградский район, % | Область, всего, % |
| --- | --- | --- |
| Дотрудоспособный | 15,9 | 14,7 |
| Трудоспособный | 65,4 | 64,2 |
| Старше трудоспособного | 18,7 | 21,1 |
| Всего | 100,0 | 100,0 |

Таблица 16 – Данные по динамике численности населения в МО «Зеленоградский район»

| № п/п | Контрольные показатели | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество населения на начало года,чел. | 32223 | 32200 | 32416 | 32502 |
| 2 | Количество населения по сравнению к предыдущему году, % |  | 99,9 | 100,7 | 100,3 |
| 3 | Рождаемость, чел. | 299 | 328 | 376 | 393 |
| 4 | Рождаемость на 1000 чел. населения, чел. | 9,28 | 10,19 | 11,60 | 12,09 |
| 5 | Смертность, чел. | 538 | 511 | 522,0 | 514,0 |
| 6 | Смертность на 1000 чел. населения, чел. | 16,7 | 15,9 | 16,1 | 15,8 |
| 7 | Естественный прирост, убыль населения, чел. | -182 | -182 | -146,0 | -121,0 |
| 8 | Естественный прирост, убыль населения на 1000 чел. населения, чел. | -7,4 | -5,7 | -4,5 | -3,7 |
| 9 | Миграционный прирост, чел. | 224 | 398 | 234 | 142 |
| 10 | Миграционный прирост, чел. на 1000 чел. населения | 7 | 12 | 7 | 4 |
| 11 | Общий прирост населения, чел. | 42 | 216 | 88 | 21 |

На рисунке 3 показано соотношение городского и сельского населения в МО «Зеленоградский район» на 01.01.2009 г. Численность населения МО «Зеленоградский район» по возрастным группам на 01.01.2009 г. изображена на рисунке 4.

| Рисунок 3 – Соотношение городского и сельского населения в МО «Зеленоградский район» на 01.01.2009 г. | Рисунок 4 – Численность населения МО «Зеленоградский район» по возрастным группам на 01.01.2009 г. |
| --- | --- |

Демографическая ситуация в Зеленоградском районе в целом, более благоприятна чем в большинстве муниципальных образований Калининградской области. Миграционной прирост в расчете на 1000 человек населения, несмотря на существенное снижение в 2008 году, остается несколько выше среднеобластного показателя. В возрастной структуре населения доля детей и лиц трудоспособного возраста выше среднеобластного уровня. Тогда как численность населения области сокращается, в Зеленоградском районе она остается практически стабильной.

Демографическая ситуация в МО «Ковровское сельское поселение» также более благоприятна, чем в большинстве муниципальных образований области, о чем наглядно говорит уровень рождаемости, возрастающее количество детей дошкольного возраста, которое составило на момент проектирования - 638 человек и средний размер домохозяйств. Муниципальный образование «Ковровское сельское поселение» как и муниципальное образование «Зеленоградский район» имеет все необходимые предпосылки для успешной реализации программы – переселения и социальной адаптации на территории района более чем на 9 тысяч человек за период с 2010 до 2016 года (рисунок 5).

Рисунок 5 – Прогноз численности населения на период до 2016 г.

Данные по возрастной структуре населения МО «Ковровское сельское поселение» на январь 2010г. приведены в таблице 17.

Таблица 17 – Данные по возрастной структуре населения МО «Ковровское сельское поселение» на январь 2010г.

| № п/п | Возрастная структура | Ед.измерения. | Количество | % от общего количества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Население трудоспособного возраста | Чел. | 5747 | 66,4 % |
| 2. | Население младше трудоспособного возраста, в т.ч.: - дети дошкольного возраста | Чел. | 1487 638 | 17,2 % 11,1% |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста | Чел. | 1418 | 16,4 % |
|  | Итого: |  | 8652 | 100% |

Численность детей дошкольного возраста по поселкам МО «Ковровское сельское поселение» приведена в таблице 18.

Таблица  18 – Численность детей дошкольного возраста по поселкам МО «Ковровское сельское поселение»

| № п/п | Перечень сельских населенных пунктов | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Александровка | 10 |
| 2 | Аральское | 5 |
| 3 | Безымянка | 8 |
| 4 | Васильково | 5 |
| 5 | Вербное | 6 |
| 6 | Вершинино | 0 |
| 7 | Веткино | 0 |
| 8 | Вольное | 0 |
| 9 | Геройское | 0 |
| 10 | Горбатовка | 14 |
| 11 | Горьковское | 4 |
| 12 | Дачное | 0 |
| 13 | Дубровка | 21 |
| 14 | Заостровье | 30 |
| 15 | Звягинцево | 0 |
| 16 | Зеленый Гай | 17 |
| 17 | Иркутское | 0 |
| 18 | Искрово | 1 |
| 19 | Калиново | 0 |
| 20 | Каменка | 14 |
| 21 | Каштановка | 11 |
| 22 | Киевское | 8 |
| 23 | Коврово | 59 |
| 24 | Корчагино | 0 |
| 25 | Краснофлотское | 21 |
| 26 | Кудринка | 5 |
| 27 | Куликово | 24 |
| 28 | Летное | 1 |
| 29 | Луговское | 43 |
| 30 | Лужки | 0 |
| 31 | Мельниково | 63 |
| 32 | Молочное | 0 |
| 33 | Моховое | 26 |
| 34 | Муромское | 46 |
| 35 | Надеждино | 1 |
| 36 | Низовка | 5 |
| 37 | Новосельское | 3 |
| 38 | Обухово | 2 |
| 39 | Озерово | 15 |
| 40 | Ольшанка | 7 |
| 41 | Привольное | 3 |
| 42 | Рогачево (Дунаевка) | 8 |
| 43 | Родники | 0 |
| 44 | Романово | 97 |
| 45 | Рощино | 10 |
| 46 | Сальское | 13 |
| 47 | Светлово | 0 |
| 48 | Сиренево | 8 |
| 49 | Сокольники | 6 |
| 50 | Федорово | 1 |
| 51 | Холмы | 16 |
| 52 | Широкополье | 1 |
| 53 | Шумное | 0 |
|  | ИТОГО | 638 |

Динамика численности населения, соотношение сельского и городского населения наглядно показывают о появлении тенденции к увеличению сельского населения и о тенденции увеличения численности населения Зеленоградского района за счет миграционных процессов.

Тенденции, характерные для МО «Зеленоградский район» наглядно показывают стремление населения района к проживанию в комфортных условиях сельских поселений, расположенных в непосредственной близости от городского поселения, предлагающих возможность строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 1500 кв. м (что недоступно в условиях исторически сложившейся плотной застройки города), и при этом имеющих возможность доступа к объектам социального и культурного назначения расположенным на территории городского поселения и к объектам санаторно-курортного значения обеспечивающего рабочими местами обслуживающую группу населения.

# ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

# Варианты функционального зонирования

Территории поселения - это один из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характеру застройки, ландшафтной организации территории.

При установлении функциональных зон учитывалась градостроительная специфика, сложившиеся особенности использования земель. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормативным режимом градостроительной деятельности.

В проекте выделены следующие функциональные зоны:

- жилые - застройка различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью (усадебные, блокированные, многоквартирные);

- общественно-деловые - многофункциональная общественно-деловая застройка (административные и культурно-бытовые центры, культовые объекты, учреждения здравоохранения и социальной защиты, школы, детские сады, спортзалы, магазины, кафе, пекарни, почта, телефон, отделения банков);

- рекреационного комплекса побережья;

- рекреационные (санатории, гостиницы и гостиничные комплексы), парки, скверы, лесопарки прибрежные территории рек;

- дач- ведение дачного хозяйства, дачное строительство;

- ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ);

- коммунально-складская (гаражи, предприятия по обслуживанию транспортных средств, бани, КБО, инженерные сооружения);

- производственная;

- инженерной и транспортной инфраструктуры;

- сельскохозяйственного использования;

- развития промышленных предприятий;

- развития садов и огородов;

- развития рекреационно-туристических объектов

- территорий специального назначения.

Функциональное зонирование МО «Ковровское сельское поселение» принято по существующей застройке и ранее отведенным земельным участкам.

# 2. Установление зон с особыми условиями использования территории

В состав зон ограничений по использованию территорий входят:

- охранные зоны водных объектов (рек, озёр, каналов, залива и моря):

    - береговая полоса 5-20 м,

    - прибрежная полоса 30-50 м (в зависимости от уклона берега),

    - водоохранная полоса 50-500 м,

    - граница II пояса зоны сан.охраны водных питьевых объектов 3000 м,

    - граница III пояса зоны сан.охраны водных питьевых объектов 5000 м,

    - рыбохозяйственные водные объекты высшей категории (Балтийское море и Куршский залив),

    - рыбохозяйственные водные объекты первой категории.

    - рыбохозяйственные водные объекты второй категории,

    - районы нереста рыб,

- зоны округов горно-санитарной охраны курорта,

- запретные зоны;

- запретные районы;

- зоны ограничения жилищного строительства по факту авиашума;

- зоны ограничения жилищного строительства по факту загрязнения атмосферы;

- особо охраняемые территории объектов историко-культурного значения: - выявленные:

- объекты культурного наследия (федерального значения),

- объекты культурного наследия (регионального значения),

- объекты культурного наследия (муниципального значения),

- объекты археологического наследия (регионального значения),

- объекты археологического наследия (муниципального значения),

- руины памятных зданий и сооружений (регионального значения),

- культовые объекты (регионального значения),

- памятные здания и сооружения (муниципального значения),

- руины памятных зданий и сооружений (муниципального значения),

- культовые объекты (муниципального значения),

- братские могилы, мемориальные комплексы (муниципального значения),

- не выявленные:

- объекты культурного и археологического наследия (муниципального значения),

- памятные здания и сооружения (муниципального значения),

- культовые объекты (муниципального значения),

- братские могилы, мемориальные комплексы (муниципального значения).

- санитарно-защитные зоны экологически опасных объектов:

    - кладбищ 50-100м,

    - скотомогильников 500-1000м,

    - полигона твёрдо-бытовых отходов 500-1000м.

- санитарно-защитные зоны коммунально-складских и производственных объектов, коридоры ЛЭП, инженерных сетей.

# 3. Установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления

Вопросами местного значения, необходимыми для осуществления полномочий органов местного самоуправления сельского поселение, являются:

1. электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение,

обеспечение населения топливом;

2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения;

3. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

4. услуги связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

5. библиотечное обслуживание население;

6. организация культуры;

7. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

8. народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

9 физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

10. создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

11. организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

12. организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

13. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

14. создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения.

# IV. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

# 1.Выбранный вариант размещения объектов местного значения

1) Образование.

На территории МО «Ковровское сельского поселения» на период разработки проекта в поселках Романово и Мельниково расположены две общеобразовательных школы, в т.ч.:

в поселке Романово - общеобразовательная школа на 300 учащихся (11 классов) ,

в поселке Мельниково - общеобразовательная школа на 250 учащихся (9 классов).

Существующую структуру образовательных учреждений МО «Ковровское сельского поселения» предлагается расширить, предусмотрев:

- строительство в пос. Коврово школы на 1000 учащихся с бассейном и развитой спортивной зоной;

- реконструкцию с учетом расширения общеобразовательных школьных учреждений в пос. Мельниково и Романово, в которых в настоящее время обучается в общей сложности 550 учащихся;

Проектом предлагается на перспективу общую вместимость общеобразовательных школ принять соответствующей расчетной вместимости – 2 693 учащихся.

Проектом предлагается при строительстве школы в пос. Коврово предусмотреть спортивный комплекс закрытого типа, учитывая расчетную потребность 1257 кв.м. с учетом предлагаемого перспективного увеличения населения и предусмотреть бассейн площадью 404 кв. м поверхности воды.

В системе дошкольного образования МО «Ковровское сельского поселения» находятся 190 человек.

Детские дошкольные учреждения расположены в поселках Коврово, Романово, Краснофлотское, в т.ч.:

- в поселке Коврово – детский сад на 75 мест,

- в поселке Романово – детский сад на 55 мест,

- в поселке Краснофлотское – детский сад на 60 мест.

Существующую структуру дошкольных учреждений МО «Ковровское сельского поселения» предлагается расширить предусмотрев:

- строительство детских дошкольных учреждения в п. Заостровье, п. Мельниково, п. Муромское;

- реконструкцию с учетом расширения общеобразовательных дошкольных учреждений в поселках Коврово, Романово и Краснофлотское.

Вместимость учреждений дошкольного образования в которой в настоящее время находятся 190 человек довести на перспективу до расчетной - 898 мест.

В п. Заостровье планируется строительство школы на 1000 мест и двух детских садов на 300 мест.

2) Здравоохранение.

Муниципальная районная система здравоохранения включает в себя больницу на 124 коек и поликлинику мощностью 203 посещений в смену в г. Зеленоградске, а также 2 фельдшерско-акушерских пункта расположенных в поселках Коврово и Заостровье, а также 6 медицинских пунктов в поселках Луговское, Моховое, Муромское, Дубровка, Куликово и Романово.

В соответствии с действующими нормативными документами данное количество медицинских учреждений в пределах нормы.

Проектом предлагается сохранение существующей сети фельдшерско-акушерских и медицинских пунктов с учетом их реконструкции с подключением их к поселковым сетям инженерной инфраструктуры и обеспечения медицинским оборудованием.

3) Культура

На территории муниципального образования «Ковровское сельское поселение» расположены 6 Домов культуры с библиотеками в т.ч.:

- в поселке Муромское;

- в поселке Луговское;

- в поселке Романово;

- в поселке Заостровье;

- в поселке Коврово;

- в поселке Краснофлотское.

В соответствии с действующими нормативными документами данное количество учреждений культуры превышает нормативное.

Дополнительно к существующим учреждениям культуры с учетом увеличения численности населения проектом предлагается:

- развитие фольклорного творчества (с установкой павильона) с возможностью проведения гуляний, ярмарок, фестивалей, культурных мероприятий в пос. Коврово, расположенного в центральной части территории муниципального образования;

- создание рынка народных промыслов, а также рынка домашних животных с экспозицией двора под открытым небом «так жили пруссы - порусы».

4) Сфера торговли и общественного питания.

На территории муниципального образования «Ковровское сельское поселение» в поселке Муромское расположено предприятие общественного питания – кафе на 40 посадочных мест и 30 (тридцать) магазинов повседневного (магазинов продуктовых и не продуктовых товаров) общей торговой площадью 834,8 кв.м. в 17 населенных пунктах - поселках Александровка, Дубровка, Зеленый гай, Каменка, Каштановка, Коврово, Краснофлотское, Куликово, Луговское, Мельниково, Моховое, Муромское, Сальское, Сиренево, Рощино, Романово и Холмы.

Проектом предлагается строительство торговых центров с предприятие общественного питания в наиболее перспективных населенных пунктов муниципального образования – пос. Коврово, Заостровье, Муромское и Романово, а также в поселке Летное.

Совокупная мощность 5 торговых центров должна быть не менее расчетной с учетом увеличения населения на перспективу и составлять:

- 1 795 кв.м. торговой площади магазинов продовольственных товаров;

- 3 590 кв.м. торговой площади магазинов не продовольственных товаров.

Общая вместимость предприятий общественного питания на территории муниципального образования «Ковровское сельское поселение» с учетом увеличения населения на перспективу должна составить  718 посадочных мест.

5) Финансовые учреждения и учреждения связи.

На территории муниципального образования «Ковровское сельское поселение» в поселках Коврово, Мельниково и Романово расположены отделения связи.

Проектом предлагается при строительстве предлагаемых проектом торговых центров в посёлках Коврово, Заостровье, Муромское, Романово дополнительно предусмотреть отделения связи.

В поселке Коврово проектом предлагается строительство отделения сберегательной кассы.

6) Коммунальная сфера.

На территории муниципального образования «Ковровское сельского поселения» в поселке Романово расположена баня на 20 помывочных мест.

На территории муниципального образования «Ковровское сельского поселения» расположено 8 кладбищ, в т.ч. :

- в поселке Заостровье;

- в поселке Куликово;

- в поселке Романово;

- в поселке Коврово (с расширением);

- в поселке Муромское;

- в посёлке Безымянка (с расширением);

- в поселке Мельниково;

- в поселке Широкополье.

Расширение запланировано в связи с тем, что территория, отведённая в настоящее время под захоронения, не достаточна.

Проектом предлагается расположение банно-рекреационных комплексов в поселках Заостровье, Коврово, Мельниково, Муромское и Романово.

В комплексе предприятий бытового обслуживания предлагаемом проектом для размещения в поселке Коврово должны быть предусмотрены:

- прачечная на 1077 кг;

- химчистка на 63 кг белья в смену.

Перечень объектов и их вместимость приведены в Таблице 19.

Данные по распределению учреждений обслуживания по населенным пунктам приведены в Таблице 1 Генерального плана.

Освоение данных земельных участков будет производиться по мере финансирования строительства объектов из тех или иных источников финансирования.

# 2. Возможные направления развития территории поселения

## 2.1. Развитие промышленности

Важными факторами выбора промышленности как одного из приоритетных направлений развития Ковровского сельского поселения являются: выгодное географическое расположение (расстояние до г. Калининграда – 30 км, близость аэропорта «Храброво») и наличие развитой инфраструктуры (высокий уровень газификации, развития транспортно-дорожная сеть).

Проектом генерального плана учтены предложения Схемы территориального планирования Калининградской области по размещению на территории Ковровского сельского поселения вблизи п. Храброво индустриального (промышленного) парка, а также создания на его территории режима особой экономической зоны промышленно-производственного типа, определяемого положениями Федерального закона от 22.07.2005 года N 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».

Специализация данной ОЭЗ: малое и среднее машиностроение (в том числе – производство комплектующих изделий в рамках автомобилестроительного и судостроительного кластеров); производство ювелирной продукции и изделий из янтаря; биофармацевтика и производство лекарственных препаратов; инновационные предприятия и предприятия наноиндустрии (в том числе – в рамках сотрудничества с ОАО «РОСНАНО»).

Статус Особой экономической зоны промышленно-производственного типа обеспечит резидентам и инвесторам индустриального (промышленного) парка «Храброво» ряд преференций, способствующих эффективному ведению бизнеса. Кроме того, ОЭЗ позволит использовать режим свободной таможенной зоны.

## 2.2. Развитие рекреации и туризма

Населенные пункты, входящие в состав МО «Ковровское сельское поселение», имеют выгодное географическое положение на побережье Балтийского моря и Куршского залива.

МО «Ковровское сельское поселение» имеет общие границы с основными городами - курортными Светлогорском и Зеленоградском, развивающихся как многофункциональные центры Приморской рекреационной зоны, совмещающей развитие инфраструктуры курортного лечения, отдыха, различных видов туризма и перспективное развитие небольших экологически чистых и экономически эффективных предприятий. Город Зеленоградск, являясь городом-курортом Федерального значения, имеет все условия и предпосылки для превращения в туристско-рекреационный и бальнеологический центр мирового уровня. Поэтому важной целью для этого развития должно быть создание на территории городского поселения и прилегающих территориях, в том числе МО «Ковровское сельское поселение» конкурентоспособной туристско-рекреационной индустрии.

Достижение цели развития рекреации и туризма предполагает:

- включение муниципального образования в федеральные и региональные целевые программы по развитию туризма;

- создание условий для привлечения частных инвесторов в туристическую сферу;

- развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере туризма;

- создание системы информационного обеспечения сферы туризма, в том числе путем широкого внедрения новых информационных технологий, проведение активной рекламной деятельности по продвижению туристических продуктов на внутренний и внешний российский рынок.

Сеть санаторно-курортных объектов, объектов обслуживающей группы и предприятия курортных городов обеспечивают рабочие места для свободных трудовых ресурсов не только городского населения, но и прилегающих населенных пунктов МО «Ковровское сельское поселение».

Учитывая уникальное расположение территории муниципального образования на основных транспортных связях, проходящих от аэропорта «Храброво» и от областного центра Калининградской области на побережье Балтийского моря и Куршского залива, примыкание к территории основных городов курортной зоны, делает ее наиболее перспективной для развития в МО «Зеленоградский район» и одной из наиболее перспективных в курортной зоне области.

В условиях дефицита территориальных ресурсов курортных городов для развития жилой застройки с учетом программ переселения населения из стран ближнего зарубежья, наличия сети существующих автодорог и перспективного развития транспортной инфраструктуры района, проектом территориального планирования предлагается развитие МО «Ковровское сельское поселение» по следующим направлениям:

- Создание здоровой и полноценной жизненной среды;

- Активное развитие социальной, коммунальной сферы и сферы обслуживания;

- Развитие транспортной инфраструктуры: реконструкция и ремонт улично-дорожной сети, вывод грузового и транзитного движения за пределы поселения, строительство автостоянок, организация пешеходных зон;

- Проведение комплекса мероприятий по улучшению экологического состояния окружающей среды;

  - Усовершенствование транспортных и инженерных систем.

- Создания перспективной экономической базы поселения для обеспечения полной занятости трудоспособного населения;

Основные принципы развития МО «Ковровское сельское поселение»:

- обеспечение возможности перспективного развития территории;

- учет экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;

- обеспечение безопасности территорий, безопасности и комфорта проживания населения;

- обеспечения эффективности использования территории;

- охрана окружающей среды;

Наряду с санаторно-курортным направлением, необходимо так же развивать индустрию отдыха и развлечений, которая привлечёт в поселение дополнительный поток туристов.

Для развития этой сферы туристической деятельности уже в ближайшее время планируются к созданию, следующие объекты:

- комплексы с одновременным размещением гостиниц, аквапарков, кортов, мест общественного питания и т.д., представляющих весь спектр развлекательных услуг;

- парки аттракционов, в том числе сезонного типа;

- досугово-развлекательные, торгово-развлекательные и спортивные комплексы (кинотеатры, дискотеки, клубы, фитнес-центры, крупные торговые комплексы и пр.).

В прогнозируемый период планируется уделить внимание расширению сферы спортивного туризма для проведения активного отдыха. Данное направление включает в себя широкий спектр услуг и требует материальной базы - маршруты велодорожек и прокат велосипедов, прокат пляжного инвентаря и пляжные развлечения, наличие спортивных площадок различного типа и прокат спортивного инвентаря, пейнтбол, спортивная рыбалка, в том числе подводная и др.

Для развития туризма и рекреации в Генеральном плане предусматриваются следующие мероприятия:

- Комплексное благоустройство пляжной полосы, расположенной в границах МО «Ковровское сельское поселение»;

- Организация предприятий, выпускающих сопутствующую водному туризму продукцию и услуги (при яхт-клубе);

- Разработка туристических конкурентоспособных турпродуктов, включение их в систему общерегиональных и международных турмаршрутов.

- Развитие туристско-рекреационной деятельности в МО «Ковровское сельское поселение» целесообразно осуществлять в тесном контакте с соответствующими организациями в г. Калининграде, г. Светлогорск, г. Зеленоградске, а также с организацией туристско-рекреационной сферы на Куршской косе.

Строительство современных конгресс-центров в рекреационных зонах МО «Ковровское сельское поселение» необходимых для развития бизнес-туризма.

Отдых у моря может быть дополнен транзитным (велосипедным или автомобильным) туризмом, рыболовством на Куршском заливе, деловым туризмом, различными видами водного туризма (маломерные спортивные и прогулочные суда, катерно-яхтенный туризм). Лугово-тростниковые заросли на побережье Куршского залива являются ценными охотничьими и рыболовными угодьями.

Проектные предложения ООО НИИ «Земля и город»

Развитие рекреации и туризма, как основной сферы хозяйственной деятельности на территории Зеленоградского района с благоприятными для организации отдыха и туризма условиями, направленно на увеличение доходности территории за счет получения прибыли от производственно-коммерческой деятельности рекреационных предприятий и учреждений.

Проектом планировки, разработанным ЗАО «Группа компаний СТК», предлагается создание в Ковровском сельском поселении туристско-рекреационной зоны, совмещенной с игровой зоной «Янтарная». Проектируемая территория расположена восточнее пос. Заостровье, вдоль побережья Балтийского моря.

Местоположение красных линий определено с учетом границ земельных участков и рационального размещения транспортной и инженерной инфраструктуры с учетом игорной зоны «Янтарная».

Главными элементами, определяющими основные направления развития территории, являются:

- параметры участка и его местоположение;

- береговая линия Балтийского моря;

- рельеф территории и береговой зоны;

- особенности геологического строения данной территории;

- особенности климатических условий местности.

Проектом предполагается максимальное сохранение природно-ландшафтного комплекса и сохранившихся элементов приморской экосистемы, а также предусматриваются планировочные мероприятия по снижению или исключению имеющихся нормативных санитарно-защитных и других ограничений.

Основным фактором, определяющим планировочную структуру туристско-рекреационной зоны, является морская береговая линия, которая диктует линейный характер проектируемого планировочного каркаса прибрежной территории – территории размещения объектов курортно-санаторного, гостиничного назначения и игорной зоны «Янтарная».

Проектными решениями определено формирование и развитие рекреационного сервисного комплекса, размещение и обслуживание туристов в гостиницах, гостевых домах, в учреждениях санаторно-курортного лечения. Сервисный комплекс - это и современные аква-комплексы, спортивные объекты, центры проведения досуга и развлекательные учреждения, учреждения культурно-бытового обслуживания, конференц-инфраструктура, инфраструктура променада. Основные технико-экономические показатели объектов рекреации в п. Заостровье представлены в таблице 19.

Таблица 19 - Основные технико-экономические показатели объектов рекреации

| № п.п | Наименование | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь помещений объектов рекреации, всего | 352000,0 м² |
|  | в том числе: |  |
| 1.1. | санатории | 100000,0 м² |
| 1.2. | пансионаты, дома отдыха, гостиницы | 215000,0 м² |
| 1.3. | гостинично-развлекательный комплекс с авквапарком | 30000,0 м² |
| 1.4. | гольф - клуб | 5000,0 м² |
| 1.5. | яхтенная марина | 2000,0 м² |

Функциональное зонирование туристско-рекреационной зоны поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития рекреационно-туристского комплекса и направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры, способной принять расчетную численность рекреантов.

Создание базы туризма и отдыха будет сопровождаться расширением местного производства и увеличением занятости населения.

Дополнительный спрос на товары и услуги, сформированный туристским потоком, потребует развития производства потребительских товаров, сувенирной продукции, местных кустарных промыслов, использование сельскохозяйственных ресурсов района.

В перспективе зоны рекреации и туризма рассматриваются, как факторы градостроительного развития и на этой основе формируется рекреационно-туристская система в целом Зеленоградского района, которая включает:

- многофункциональные рекреационные и туристские зоны;

- опорные центры туризма и рекреации;

- туристские маршруты межрегионального, краевого и местного значения.

Основными предпосылками развития рекреационно-туристской зоны являются природно-климатические условия, благоприятные для организации отдыха и развлечений – теплый климат, возможность использования побережья для морских купаний в течение длительного периода, живописные ландшафты.

# 3. Прогнозируемые ограничения в развитии территории

В состав зон ограничений по использованию территорий входят:

      - охранные зоны водных объектов (рек, озёр, каналов, залива и моря):

    - береговая полоса 5-20 м,

    - прибрежная полоса 30-50 м (в зависимости от уклона берега),

    - водоохранная полоса 50-500 м,

    - граница II пояса зоны сан.охраны водных питьевых объектов 3000 м,

    - граница III пояса зоны сан.охраны водных питьевых объектов 5000 м,

    - рыбохозяйственные водные объекты высшей категории (Балтийское море и Куршский залив),

    - рыбохозяйственные водные объекты первой категории.

    - рыбохозяйственные водные объекты второй категории,

    - районы нереста рыб,

  - санитарно-защитные зоны экологически опасных объектов:

    - кладбищ 50-100м,

    - скотомогильников 500-1000м,

    - полигона твёрдо-бытовых отходов 500-1000м.

  - санитарно-защитные зоны коммунально-складских и производственных объектов, коридоры ЛЭП, инженерных сетей.

Затопление и подтопление

В соответствии с гидрологическими условиями на территории поселения отмечается затопление паводковыми водами. Населенные пункты, попадающие в зону затопления паводковыми водами 1% обеспеченности, представлены в таблице 19.1.

Таблица 19.1 – Населенные пункты, попадающие в зону затопления

| Населенный пункт | Водный объект | Площадь, подверженная затоплению | Количество пострадавшего населения | Объекты затопления (жилые здания) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Холмы | р. Зеленоградска | 8 | 100 | 25 |
| п. Новосельское | Куршский залив | 4 | 36 | 7 |

Для защиты от затопления проектом предлагается проведение мероприятий по вертикальной планировке территории до незатопляемых отметок.

Мероприятия по понижению уровня грунтовых вод включают различного рода дренажи. В некоторых поселках имеется довоенная дренажная система, дренажи строятся и на участках новой застройки.

Дренажи представлены в основном кольцевыми и пристенными, которые осуществляют водопонижение под капитальными зданиями и сооружениями, обеспечивают норму осушения (до 2м), способствуют поддержанию подвальных помещений в удовлетворительном состоянии,

Сброс дренажных вод осуществляется преимущественно в коллекторы дождевой канализации, либо на рельеф. Проектом намечается дальнейшее развитие дренажей.

Следует отметить, что дренажные работы на столь значительной площади возможно минимизировать при правильном и бережном использовании существующих дренажных систем в структуре мелиорированных земель, согласовывая строительную деятельность с уполномоченными органами (ФГУ «Калининградмелиоводхоз»).

## 3.1. Округа санитарной и горно-санитарной охраны

На территории Ковровского сельского поселения имеются округа горно-санитарной охраны.

На территориях округов санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения устанавливается режим хозяйственной деятельности, запрещающий всякие работы, загрязняющие почву, воду и воздух, наносящие ущерб лесам, зеленым насаждениям, ведущие к развитию эрозионных процессов и отрицательно влияющие на природные лечебные ресурсы и санитарное и экологическое состояние территорий. Указанный режим должен также предусматривать выполнение санитарно-оздоровительных, природоохранных и других мероприятий.

## 3.2. Запретные зоны и запретные районы

На территории Ковровского сельского поселения имеются Запретные зоны и запретные районы, которые устанавливаются в целях обеспечения безопасности хранения вооружения, военной техники и другого военного имущества, защиты населения и объектов производственного, социально-бытового и иного назначения, а также окружающей среды при чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера

На территории запретной зоны запрещается проживание граждан, нахождение граждан без специального разрешения, строительство объектов производственного, социально-бытового и иного назначения, устройство туристических лагерей и зон отдыха, оборудование стоянок автотранспорта, разведение открытого огня (костров), стрельба из огнестрельного оружия и проведение иных работ, за исключением противопожарных и других мероприятий по обеспечению безопасности военного склада. В случае особой необходимости работы на территории запретной зоны могут проводиться по разрешению соответствующих органов местного самоуправления и согласованию с начальником военного склада.

На территории запретной зоны не допускается ликвидация имеющихся там дорог и переправ, осушение и отведение русла рек.

На территории запретного района запрещается строительство объектов производственного, социально-бытового и иного назначения, проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военному складу и сохранности находящегося там имущества. В случае особой необходимости строительство объектов производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретного района может разрешаться в каждом конкретном случае органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся военные склады, по согласованию с органами военного управления, в ведении которых они находятся.

# 4. Принятые планировочные решения

Территория Калининградской области имеет плотную сеть расселения с множеством хуторов и мелких поселений. В послевоенное время заселение советскими гражданами происходило в наиболее сохранившихся населенных пунктах. Впоследствии организующими осями развития системы расселения стали транспортные магистрали, радиально расходящиеся от Калининграда в северные и северо-восточные направления, вдоль которых и расположены все существующие населенные пункты.

Основной целью проекта является предложение комплексной градостроительной программы по преобразованию территории Ковровского сельского поселения, отвечающее социально-экономической программе развития Калининградской области, Зеленоградского района.

- Определение необходимого масштаба развития населённых пунктов на территории МО «Ковровское сельское поселение» с обоснованием по использованию территории в проектных границах;

- Разработка предложений по формированию границ населенных пунктов с учетом использования для их развития земель, не являющихся особо ценными с точки зрения ведения сельского хозяйства;

- Разработка предложений по рациональному использованию территории с предложением по упорядочению назначения и использования земель в границах поселения.

Все указанные задачи решены с учетом: обеспечения экологической безопасности территории и населения МО «Ковровское сельское поселение», как и всего Калининградского региона; обеспечение устойчивого развития МО и каждого из населённых пунктов в нём; с учетом территориального соседства МО «Ковровское сельское поселение» с районным центром - г. Зеленоградску и близости к областному центру г. Калининграду для учета возможности удовлетворения потребности городов в местах приложения труда; территориях для развития пригородной индивидуальной жилой застройки, развивая жилые зоны сельских населённых пунктов, расположенных в удобной транспортной доступности до г. Калининграда и на автомагистрали в направлении городов Светлогорск и Зеленоградск.

Предлагается так же использование природно-экологических возможностей части территорий МО «Ковровское сельское поселение» для размещения объектов социальной сферы и рекреационного назначения, на Балтийском море.

Проектом учтены аспекты решения инженерного обустройства территории, защиты от ситуаций ГО и ЧС, особое внимание уделено решению инженерного обеспечения населённых пунктов сельского поселения.

Проектные предложения по планировочной организации территории

Планировочная организация территории сельского поселения представлена системой населенных пунктов, сельскохозяйственных территорий и природно-рекреационных зон.

Одной из основных целей планировочной организации является обеспечение устойчивости организации данной территории и градостроительными средствами создать условия роста качества жизни населения и экономики поселения.

Планировочная организация территории сельского поселения предполагает:

- Усовершенствование планировочной структуры путем развития транспортной инфраструктуры поселения в целом и населенных пунктов в частности, а также внешним с прилегающими районами области;

- Совершенствование системы сельского расселения при условии сохранения всех существующих населенных пунктов;

- Определение зон развития;

- Определение зон планировочного размещения объектов капитального строительства местного значения.

Схема планировочных ограничений, совмещенная со схемой анализа комплексного развития территории, является исходной базой для размещения проектных предложений по территориальному планированию поселения.

Основные элементы планировочной структуры – это планировочные оси, планировочные узлы, планировочные зоны, природно-ландшафтные коридоры и охраняемые территории, основные элементы транспортной и инженерной инфраструктуры, крупные хозяйственные объекты.

Планировочные оси на территории сельского поселения формируются вдоль основных сетей автомагистралей.

Планировочные узлы расположены на планировочных осях территории и важность их в организации территории состоит в выполнении стратегических функций по управлению и социально-культурному обеспечению территории.

Планировочным узлом, объединяющим и организующим территорию сельского поселения, являются поселки Коврово, Романово и Муромское. Они входят в систему территориальных подцентров, организующих территорию Ковровского сельского поселения.

Природный каркас территории поселения представлен линейными и плоскостными природными элементами: реки, пруды, озера, каналы, равнины, леса.

Важной составляющей природно-экологического каркаса являются лесные массивы (на землях лесного фонда), луга, болота, речные долины. Природный каркас образует природоохранную подсистему поселения, которая станет определенным гарантом устойчивого развития и улучшения состояния здоровья населения.

В проекте предлагается создание рекреационной зоны на побережье с учетом формирования целостной системы природного комплекса поселения и района, объединяющей отдельные природные и озелененные массивы непрерывной сетью озелененных речных долин и полос.

Населенные пункты, которые находятся в зоне побережья частично участвуют в формировании урбанизированного пространства. В концентрации объектов инженерной инфраструктуры, определены территории наиболее динамичного развития, способные к значительным изменениям.

Развитие жилых зон ограничивают санитарно-защитные зоны от производственных площадок животноводческих комплексов и экологически опасных объектов.

Сохранение экологического равновесия на территории поселения связано с сохранением земель лесного фонда. Земли лесного фонда на территории поселения относятся к защитным лесам. Все они проектом сохраняются.

Рекреационные зоны развиваются с учетом имеющихся природных факторов, планируется создание рекреационных зон, объектов отдыха и туризма в прибрежной зоне Балтийского моря на территориях, прилегающих к поселкам: Куликово, Заостровье.

Объекты историко-культурного наследия на территории поселения могут быть включены туристические маршруты. Они представлены памятниками регионального и местного значения.

Все объекты культурного наследия должны подлежать безусловному сохранению, охране, использованию в соответствии с установленными режимами. Территории, где расположены памятники археологии, для градостроительного освоения могут быть использованы с определенными ограничениями.

Сложившаяся планировочная структура поселения достаточно жизнеспособна, но при дальнейшем развитии территории должна совершенствоваться, а для этого необходимо учесть следующие факторы:

Планировочная структура сельского поселения при дальнейшем развитии территорий должна совершенствоваться с учетом следующих факторов:

1. На основе проведенной комплексной оценки выявлены потенциальные резервы дальнейшего развития сельского поселения за счет имеющихся внутренних территориальных резервов путем освоения и развития прилегающих к сельским населенным пунктам территорий;

2. Сельскохозяйственные земли требуют бережного и максимально рационального использования. Сельскохозяйственные угодья, в особенности ценные участки, максимально сохраняются, поскольку являются основным стратегическим ресурсом;

3. Все леса бережно сохраняются и используются преимущественно как защитные, рекреационно-оздоровительные;

4. Рекреационная освоенность территории не соответствует имеющемуся рекреационному потенциалу территории, поэтому настоящим проектом предусматривается ее развитие, создание рекреационных зон;

5. Объекты культурного наследия подлежат охране и использованию в целях привлечения туристических потоков;

6. Функциональные зоны транспортных коридоров в проектном плане развиваются за счет модернизации и организации сервисного обслуживания.

Таким образом, данное пространственно-территориальное развитие сельского поселения обеспечит целостность и гармоничность его развития, соблюдая при этом баланс государственных, общественных и частных интересов и создаст условия для устойчивого развитие территории.

Выводы:

1. Сельское поселение характеризуется инвестиционной привлекательностью в соответствии, с которой будет улучшена градостроительная ситуация, усовершенствована система расселения;

2. Сложившаяся планировочная организация территории сельского поселения сохраняется на перспективу в своей основе, но при этом она получает дальнейшее развитие и упорядочение в связи с развитием всех опорных элементов современной организации территории: прежде всего с развитием сельских населенных пунктов, модернизацией транспортных коридоров и узлов, развитием промышленности, туристско-рекреационной деятельности, при максимальном использовании её природных условий и географического местоположения;

3. Сельское поселение обладает богатым историческим наследием, которое способствует развитию в нем отрасли туризма различных видов;

4. Рекреационные зоны развиваются с учетом имеющихся природных факторов, планируется создание рекреационных зон, объектов отдыха и туризма в прибрежной зоне Балтийского моря на территориях, прилегающих к поселкам Куликово, Заостровье.

Проектные предложения ООО НИИ «Земля и город»

Проектом внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Ковровское сельское поселение» предлагается:

1. Изменение существующей границы населенного пункта Заостровье с целью размещения объектов, примыкающих к игорной зоне «Янтарная» (рисунок 6).

Рисунок 6 – Границы поселка Заостровье - существующие и проектируемые

Изменение границы поселка Заостровье предлагается при условии перспективного укрепления берега и выполнения берегонамывных мероприятий в районе проектируемый игорной зоны «Янтарная».

Площадь п. Заостровье в существующих границах – 235,25 га, в проектируемых границах – 628,03 га.

С учетом проведенного анализа территории п. Заостровье, предлагается перспективную застройку проектируемой территории осуществить:

- многоэтажными (до 8 эт.) жилыми домами;

- среднеэтажными (4-6 эт.) жилыми домами;

- малоэтажными (до 4 эт.) жилыми домами;

- блокированными жилыми домами с участками;

- индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками;

- объектами социального назначения;

- объектами делового, общественного и коммерческого назначения;

- объектами рекреации и курортно-санаторного назначения;

- объектами и сооружениями инженерной инфраструктуры;

- объектами и сооружениями транспортной инфраструктуры.

Основные технико-экономические показатели жилищного фонда п. Заостровье представлены в таблице 20.

Таблица 20 – Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, всего | 915920,0м² |
|  | в том числе: |  |
|  | - в проектируемой жилой застройке индивидуальными домами с приусадебными участками | 132500,0 |
|  | - в проектируемой жилой застройке блокированными домами с участками (таунхаусы) | 150000,0 м² |
|  | - в проектируемой жилой застройке малоэтажными (до 4-х эт.) многоквартирными домами | 100000,0м² |
|  | - в проектируемой жилой застройке среднеэтажными (4-6 эт.) домами | 372300,0 м² |
|  | - в проектируемой жилой застройке многоэтажными (до 8 эт.) домами | 161120,0 |
| 2. | Количество квартир, всего | 11100 кв. |
|  | в том числе: |  |
|  | - в проектируемой индивидуальной жилой застройке | 350 |
|  | - в проектируемой блокированной жилой застройке | 200 |
|  | - в проектируемой малоэжтажной (до 4 эт.) жилой застройке | 1660 |
|  | - в проектируемой срднеэтажной (4-6 эт.) жилой застройке | 6205 |
|  | - в проектируемой многоквартирной (до 8 эт.) жилой застройке | 2685 кв. |
| 3. | Население | 16250 чел. |
|  | в том числе: |  |
|  | - на расчетный период (до 2030г.) | 8250 чел. |
|  | - за расчетный период (после 2030г.) | 8000 чел. |
| 4. | Средняя обеспеченность жилищным фондом | 40,0 кв.м/чел. |

Параметры застройки территории п. Заостровье представлены в таблице 21.

Таблица 21 - Параметры застройки территории п. Заостровье

| Виды застройки | Характеристика (этажность) | Показатель нормы земельного участка | Показатель уплотнения | Максимальная высота здания, м | Максимальный процент застройки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные многоэтажные жилые дома | до 8 этажей | 0,92* | 0,65 | 38 | Не более 40 | * Удельный пока-затель земельной доли, приходящей-ся на 1 м² площади жилых помещений |
| Многоквартирные среднеэтажные жилые дома | от 4 до 6 этажей | 0,92* | 0,65 | 30 | Не более 40 | * Удельный пока-затель земельной доли, приходящей-ся на 1 м² площади жилых помещений |
| Многоквартирные малоэтажные жилые дома | до 4 этажей | 0,92* | 0,65 | 26 | Не более 40 | * Удельный пока-затель земельной доли, приходящей-ся на 1 м² площади жилых помещений |
| Блокированные жилые дома | до 3 этажей | 200-400* | - | 18 | Не более 50 | *Площадь земель-ного участка на 1 дом блокированного типа |
| Индивидуальные жилые дома с придомовыми участками | от 1 до 3 этажей | 10000-25000* | - | 18 | от 15 до 35 | *Площадь земельного участка на 1 жилой дом |
| Здания делового, общественного и коммерческого назначения | до 5 эт.* | В соответст-вии СП 42. 13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". | - | 35 | не более 60 | - |
| Здания объектов рекреации | до 4 эт | В соответствии СП 42.13330.2011 | - | 26 | Не более 40 |  |

2. Корректировка существующей границы населенного пункта Романово проводится с учетом:

- горного отвода и санитарно-защитной зоны Калининградского подземного хранилища газа;

- существующих и проектируемых технологических скважин;

- зоны санитарного разрыва газопровода;

- береговой линии пруда Пугачевского. (рисунок 7).

Площадь поселка Романово в существующих границах – 258,6 га, в проектируемых границах – 202,42 га.

Рисунок 7 - Границы поселка Романово - существующие и проектируемые

3. Изменение границ поселка Васильково, в целях размещения Центра реабилитации и отдыха инвалидов по слуху, путем включения земельного участка с кадастровым номером 39:05:051110:93 в границы населенного пункта с последующим установлением разрешенного использования земельного участка - «для строительства Центра реабилитации и отдыха инвалидов по слуху» (рисунок 8).

Рисунок 8 - Границы поселка Васильково существующие и проектируемые

Площадь п. Васильково в существующих границах – 49,50 га, в проектируемых границах – 55,28 га.

4. Изменение существующей границы поселка Геройское с учетом реконструкции водорассольного комплекса (рисунок 9). Площадь п. Геройское в существующих границах – 3,68 га, в проектируемых границах – 0,12 га.

Рисунок 9 - Границы поселка Геройское существующие и проектируемые

5. Изменение существующей границы поселка Мельниково в связи с расположением на территории населенного пункта магистрального газопровода и установлением охранной зоны кранового узла газопровода (рисунок 10). Предлагается исключить из границ населенного пункта земельные участки с кадастровыми номерами: 39:05:051125:32, 39:05:051125:34, 39:05:051125:145, 39:05:051125:146, 39:05:051125:147, 39:05:051125:148, 39:05:051125:149, 39:05:051125:150 и земельные участки, подлежащие образованию из земельных участков с кадастровыми номерами 39:05:051125:90; 39:05:051125:96 и 39:05:051125:140, части которых попадают в охранную зону газопровода и кранового узла газопровода. Площадь п. Мельниково в существующих границах – 158,12 га, в проектируемых границах – 149,63 га.

Рисунок 10 - Границы поселка Мельниково существующие и проектируемые

6. С учетом горного отвода изменение категории земельных участков, находящихся в районе п. Родники и п. Рощино (из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и иного специального назначения);

7. Корректировка функционального зонирования в поселках Муромское и Сальское.

8. Размещение в п. Заостровье (земельный участок с кадастровым номером 39:05:040601:40) тренировочной базы.

5. Принципы формирования границ населенных пунктов

Границы поселков формируются из ранее учтенных в кадастре недвижимости земельных участков, находящихся в категории земель населенных пунктов. В целях увеличения площади и для выполнения градостроительных задач проектом предлагаются решения по изменению границ населенных пунктов с учетом перевода земель сельскохозяйственного назначения, в земли населенных пунктов.

Решения об изменении границ населенных пунктов принимаются с учетом соблюдения следующих принципов:

- учет значения земли как основы жизни и деятельности человека;

- учет значения земли как природного объекта, охраняемого в качестве важнейшей составной части природы, природном ресурсе, используемом в качестве средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы осуществления хозяйственной и иной деятельности,

- учет значения земли как недвижимого имущества, объекта права собственности;

- приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед использованием земли в качестве недвижимого имущества, согласно которому владение, пользование и распоряжение землей осуществляются собственниками земельных участков свободно, если это не наносит ущерб окружающей среде;

- приоритет охраны жизни и здоровья человека, согласно которому при осуществлении деятельности по использованию и охране земель должны быть приняты такие решения и осуществлены такие виды деятельности, которые позволили бы обеспечить сохранение жизни человека или предотвратить негативное (вредное) воздействие на здоровье человека, даже если это потребует больших затрат;

- приоритет сохранения особо ценных земель и земель особо охраняемых территорий, согласно которому изменение целевого назначения ценных земель сельскохозяйственного назначения, земель, занятых защитными лесами, земель особо охраняемых природных территорий и объектов, земель, занятых объектами культурного наследия, других особо ценных земель и земель особо охраняемых территорий для иных целей ограничивается или запрещается;

- сочетание интересов общества и законных интересов граждан, согласно которому регулирование использования и охраны земель осуществляется в интересах всего общества при обеспечении гарантий каждого гражданина на свободное владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему земельным участком;

- регулирования отношений по использованию земель.

Целевое назначение и разрешенное использование земельных участков, переводимых с категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов, предлагается установить в соответствии с предлагаемым функциональным зонированием территории населенных пунктов входящих в состав МО «Ковровское сельское поселение».

При разработке проекта учитывалось:

- создание организационно-территориальных условий, обеспечивающих рациональную и эффективную организацию сельскохозяйственного производства, сохранение почв и их плодородия, а также сохранение природной среды;

- совмещение с существующими границами полей севооборотов и рабочих участков, с естественными и (или) искусственными рубежами - реками, ручьями, каналами, лесополосами, дорогами и другими природными и созданными трудом человека объектами;

После согласования настоящего проекта перевод земель иных категорий в земли населенных пунктов независимо от их форм собственности осуществляется путем установления или изменения границ населенных пунктов в порядке, установленном Земельным кодексом и законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, законодательством Российской Федерации об особых экономических зонах, границ туристско-рекреационной особой экономической зоны.

# 6. Обоснование проектных градостроительных решений с учетом стратегии социально-экономического развития Зеленоградского района

Можно выделить две группы условий и факторов развития МО «Зеленоградский район»: общие для всей области и специализированные, характерные именно для района.

Ряд сравнительных преимуществ всей Калининградской области способствует достижению конкурентоспособности и МО «Зеленоградский район»:

1)	географическая и транспортная близость к зарубежной Европе, способствующая включению производства товаров и услуг в интернационализированные воспроизводственные цепочки, составляющие основу современной глобализированной экономики;

2)	наличие в области развитой сети образовательных учреждений, способной обеспечить подготовку кадров необходимой квалификации; возможности привлечения дополнительной рабочей силы в рамках Программы содействия добровольному переселению в Калининградскую область соотечественников, проживающих за рубежом;

3)	сравнительная дешевизна электроэнергии, топлива и отечественного сырья по сравнению с зарубежными европейскими странами;

4)	действие Федерального Закона от 10 января 2006 года N 16-ФЗ «Об Особой экономической области в Калининградской области» и Федеральной программы социально-экономического развития Калининградской области на период до 2014 года, повышающих привлекательность региона для бизнеса в сравнении с другими российскими регионами и зарубежными европейскими странами.

Ковровское сельское поселение, как часть единой социально-экономической системы Зеленоградского района, развивается с учетом единых стратегических районных приоритетов пространственного развития: энергетического, экономического, экологического и социо-культурного.

Основной задачей является создание благоприятного инвестиционного климата для оздоровления экономической ситуации и открытия новых производств. Не менее важным условием является создание современной инфраструктуры поселков, развитие инженерных сетей, электроснабжения, успешная реализация федеральной программы по газификации 14 населенных пунктов Ковровского сельского поселения.

В настоящее время неразвитость инфраструктуры сдерживает социально-экономическое развитие сельского поселения.

Необходимыми мерами, способствующими оздоровлению экономической ситуации, в данной ситуации становятся:

- создание и пополнение банка данных по профессиям рабочих и специалистов, проживающих в поселении;

- содействие в выделении муниципальным районом земельных участков под расширение имеющихся и создание новых предприятий;

- использование пустующих помещений для открытия новых производств;

- содействие в выделении земельных участков под строительство предприятиями жилых домов для специалистов и участников областной программы переселения соотечественников в Калининградскую область;

- целенаправленная работа с предприятиями, находящимися на территории Ковровского сельского поселения, по регистрации их в налоговых органах по месту осуществляемой производственной и финансово-хозяйственной деятельности.

В связи с  созданием  в Калининградской области одной из пяти российских игорных зон рекреационно–туристического направления, строительством скоростной дороги приморского транспортного кольца, значительная часть которого проходит по землям Ковровского сельского поселения, возникает необходимость в интенсивном развитии местного сельскохозяйственного производства на основе экологически чистых технологий, открытии новых предприятий и комплексов по выращиванию и переработке сельскохозяйственной продукции, укреплении и развитии личных подсобных и фермерских хозяйств, создании кооперативов по закупу и сбыту сельскохозяйственной продукции, выращенной сельскими жителями, развитие сети мини-рынков в крупных населенных пунктах.

Ряд сельских территорий (поселки Аральское, Горьковское, Дубровка, Дунаевка, Сальское), расположенные вблизи Светлогорского морского курорта, в перспективе могут обеспечивать сельхозпродукцией г. Светлогорск и гостиницы, торговые точки  вдоль скоростной трассы.

Такие сельские территории, как поселки Безымянка, Вербное , Каменка , Коврово, Куликово , Лужки , Моховое , Муромское ,Сокольники , Холмы, расположенные в непосредственной близости от Зеленоградского федерального морского курорта  в перспективе могут обеспечивать нужды г. Зеленоградска и объектов торговли, общественного питания, находящихся на данной территории в экологически чистых овощах, фруктах, ягодах, зерне, молоке, мясе.

Для интенсивного развития сельского хозяйства необходимо:

- создание комплексной системы агросервиса;

- дальнейшее развитие системы кооперативов: снабженческо-сбытовых, перерабатывающих, кредитных;

- вовлечение в сельскохозяйственный оборот пустующих земель и жесткий контроль за их использованием собственниками, в том числе в качестве залога под будущие кредиты;

- дальнейшее развитие зерноводства (выращивание продовольственного и фуражного зерна) как выгодной отрасли при условии обеспечения своевременных продаж выращенной продукции;

- развитие племенного животноводства, повышение продуктивности КРС, развитие КФХ и ЛПХ мясомолочного направления.

Качественное развитие социальной сферы

Абсолютным приоритетом в социально-экономическом развитии муниципального образования является развитие социальной сферы.

Развитие социальной сферы путем обеспечения качественного развития систем образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты населения рассматривается администрацией района как основной вклад в стабильное и динамичное развитие муниципального образования на долгосрочную перспективу.

Особое внимание будет уделено повышению качества услуг социальной сферы путем перевода бюджетных учреждений социальной сферы в форму автономных учреждений путем изменения организационно-правовой формы. Данная мера предоставит учреждениям большую свободой в отношении переданного им имущества и в осуществлении поставленных перед ними целей. Перевод учреждений в форму автономных учреждений будет способствовать дальнейшему развитию отраслей образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта.

Развитие культуры является одним из 	интегральных критериев развития современного общества и его социальной среды.

Основными направлениями в развитии культуры являются:

- создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала населения;

- обеспечение сохранности и рациональное использование культурного и исторического наследия, музейных, библиотечных и архивных фондов;

- поддержка молодых дарований;

- развитие материально-технической базы сферы культуры;

- профессиональная подготовка и закрепление на местах молодых специалистов для работы в учреждениях культуры;

- обеспечение условий развития традиционной культуры народов России;

- осуществление межпоселенческого взаимодействия в вопросах культуры и исторического культурного наследия;

- осуществление связи современных научных знаний в области культуры и истории и практики их применения в работе учреждений культуры сельских поселений района;

- поддержка культурных проектов и инициатив.

# 7. Мероприятия по организационному и нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Самая актуальная проблема по реализации генерального плана в настоящее время, это расхождения в данных земельного учета в кадастре недвижимости. Отсутствуют правила землепользования и застройки.

Необходимо провести формирование границ населенных пунктов, межевание земельных участков территорий населенных пунктов, земель лесного фонда и иных категорий, для уточнения площади и границ территорий и регистрации прав собственности на земельные участки.

Разработать правила землепользования и застройки с учетом генерального плана и использования земель на территории Ковровского сельского поселения.

Техническое задание - приложение № 1 к муниципальному контракту № 0135300003815000010-2015 от 20 мая 2015 года