|  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЕКАТ-КАЛИНИНГРАД» |
| --- | --- |

# 236029, г. Калининград, ул. Горького, 25, офис 206                                   ИНН/КПП  3906220339/390601001

тел. +7 4012 96 53 80 факс+7 4012 58 44 64                                                                      Эл. почта: ecatk@mail.ru

Свидетельство № РОСС RU.0001.410027 от 16.08.2012 г.

УТВЕРЖДАЮ: Глава администрации Муниципального образования «Зеленоградский городской округ» С.А. Кошевой «_____»______________ 2018 г. М.П.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА

САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Калининград, 2018

Список исполнителей:

# Государственное автономное учреждение Калининградской области

# «Экологический центр «ЕКАТ-Калининград»

# 236029, г. Калининград, ул. Горького, 25 офис 206

# ИНН/КПП  3906220339/390601001

# Свидетельство об аккредитации в сфере государственного экологического контроля в области охраны окружающей среды, обращения с отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности, осуществлении государственного экологического контроля на особо охраняемых природных территориях Калининградской области, осуществлении регионального государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов, № РОСС RU.0001.410027 от 16.08.2012 г., выданное Федеральной службой по аккредитации.

# Ответственный исполнитель:

Ведущий эколог

Друзик Екатерина Михайловна

8-4012-965552

И.о. начальника

отдела экологического проектирования

Бездетко Светлана Александровна

8-4012-965552

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ | 6 |
| --- | --- |
| ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ | 8 |
| ГЛАВА 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИРОДНО – КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Зеленоградский городской округ» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 13 |
| 1.1 Краткая характеристика МО «Зеленоградский городской округ» | 13 |
| 1.2. Природно-климатическая характеристика МО «Зеленоградский городской округ» | 15 |
| 1.2.1. Климат МО «Зеленоградский городской округ» | 15 |
| 1.2.2. Гидрология МО «Зеленоградский городской округ» | 15 |
| 1.2.3. Геологическое строение и ландшафтная характеристика территории МО «Зеленоградский городской округ» | 17 |
| ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБАЗОВАНИЯ «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ городской округ» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРСПЕКТИВУ | 23 |
| 2.1. Социально-экономическая характеристика МО «Зеленоградский городской округ» | 24 |
| 2.2. Характеристика жилищного фонда МО «Зеленоградский городской округ» | 29 |
| 2.3. Обеспечение «Зеленоградский городской округ» объектами инфраструктуры | 32 |
| 2.4. Показатели по улично – дорожной сети в МО «Зеленоградский городской округ» | 41 |
| 2.5. Система водоснабжения МО «Зеленоградский городской округ» | 43 |
| 2.6. Площадь зеленых насаждений на территории МО «Зеленоградский городской округ» | 45 |
| ГЛАВА 3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ городской округ» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 47 |
| 3.1. Система обращения с отходами производства и потребления | 47 |
| 3.2. Система сбора отходов. Характеристика контейнеров и контейнерных площадок | 73 |
| 3.3. Нормы накопления и объемы образующихся коммунальных отходов | 90 |
| 3.4. Прогноз количества образования отходов | 99 |
| 3.5. Система сбора и вывоза жидких отходов | 101 |
| 3.6. Характеристика спецавтотранспорта, используемого для транспортирования отходов с территории МО «Зеленоградский городской округ» | 102 |
| 3.7. Характеристика спецавтотранспорта, используемого для летней и зимней уборки территории МО «Зеленоградский городской округ» | 102 |
| 3.8. Система утилизации, обезвреживания и размещения отходов | 105 |
| ГЛАВА 4. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УДАЛЕНИЯ ОТХОДОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ городской округ» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 110 |
| 4.1. Организация сбора и транспортирования ТКО. Общие правила | 110 |
| 4.1.1. Организация сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов | 111 |
| 4.1.2. Организация сбора и транспортирования крупногабаритных отходов | 112 |
| 4.1.3. Организация сбора и транспортирования производственных отходов | 112 |
| 4.1.4. Организация сбора и удаления жидких отходов | 112 |
| 4.1.5. Организация сбора и транспортирования отходов от организаций и предприятий, социально-культурного и бытового обслуживания населения | 113 |
| 4.1.6. Организация сбора и транспортирования строительных и прочих отходов | 113 |
| 4.2. Требования к местам накопления ТКО | 113 |
| 4.3. Селективный сбор отходов | 114 |
| 4.4. Требования к транспортированию ТКО | 115 |
| 4.5. Региональный оператор по обращению с ТКО | 115 |
| 4.6. Основные принципы эффективного обращения с ТКО | 117 |
| 4.7. Мониторинг потоков отходов | 118 |
| 4.8. Определение необходимого количества контейнеров и контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов при отсутствии раздельного сбора отходов | 122 |
| 4.8.1. Расчет количества контейнеров для МО «Зеленоградский городской округ» | 123 |
| 4.9. Основные принципы рационального размещения контейнерных площадок | 136 |
| 4.10. Рекомендации по селективному (раздельному) сбору ценных компонентов ТКО | 140 |
| 4.11. Определение необходимого количества спецавтотранспорта для транспортирования отходов потребления с территории МО «Зеленоградский городской округ» | 143 |
| 4.12. Методы организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информирование о порядке осуществления такого сбора | 147 |
| 4.13. Обращение с нерегулиреемыми Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» видами отходов | 150 |
| ГЛАВА 5. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ городской округ» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 151 |
| 5.1. Требования к благоустройству земельных участков, выделенных под индивидуальную жилую застройку и садоводство. Организация сбора и транспортирования коммунальных отходов | 151 |
| 5.2. Предложения по ликвидации несанкционированных свалок | 151 |
| 5.3. Организация работ по летней и зимней уборке, выполняемой немеханизированным способом | 152 |
| 5.3.1 Организация работ по летней уборке территории МО «Зеленоградский городской округ» | 153 |
| 5.3.2 Организация работ по зимней уборке территории МО «Зеленоградский городской округ» | 153 |
| 5.3.3 Расчет необходимого количества уборочных машин и механизмов для механизированной уборки территории МО «Зеленоградский городской округ» | 159 |
| 5.4. Организация ручной уборки территории МО «Зеленоградский городской округ» | 161 |
| 5.5. Благоустройство территории МО «Зеленоградский городской округ» | 163 |
| 5.6. Содержание и благоустройство территории кладбищ МО «Зеленоградский городской округ» | 163 |
| 5.7. Порядок обращения с отходами садово-дачных товариществ, расположенных на территории МО «Зеленоградский городской округ» | 164 |
| ГЛАВА 6. КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ городской округ» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 165 |
| ГЛАВА 7. Совершенствование нормативно-правового обеспечения мероприятий в целях более эффективной деятельности в сфере обращения с отходамИ | 167 |
| 7.1. Государственный учет | 169 |
| 7.2. Структура затрат на осуществление процесса обращения с отходами с учетом основных составляющих | 169 |
| 7.3. Комплекс социальных мер развития санитарной очистки | 171 |
| ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ | 174 |
| КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ | 177 |

Введение

Санитарная очистка населенных пунктов – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, и включает в себя комплекс мероприятий по совершенствованию системы обращения с отходами на территории муниципального образования согласно действующему законодательству РФ, определение очередности осуществления мероприятий, объемов работ по всем видам санитарной очистки и уборки территории, определение систем и методов сбора, накопления, транспортирования,  обезвреживания, утилизации, размещения отходов, расчет необходимого количества уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, определение целесообразности проектирования, строительства, реконструкции и расширения объектов системы санитарной очистки, их основные параметры и размещение, расчет ориентировочных капиталовложений на строительство, приобретение оборудования и механических средств.

Генеральная схема является одним из инструментов реализации Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», разрабатывается в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Госстроя России № 152 от 21.08.2003 г. и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест», а также Закона Калининградской области от 25.11.2015 г. № 477 «Об отходах производства и потребления».

Данный документ подготовлен Государственным автономным учреждением Калининградской области «Экологический центр «ЕКАТ-Калининград» (далее – ГАУ КО «ЕКАТ»), на основании Муниципального контракта от 20.02.2018 г. № 22-П/18, заключенного между администрацией МО «Зеленоградский городской округ» Калининградской области  и  ГАУ КО «ЕКАТ».

Анализ существующего состояния системы санитарной очистки территории городского округа выполнен на основании исходных данных, представленных администрацией МО «Зеленоградский городской округ» Калининградской области, а также Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Калининградской области, утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 09.09.2016 г. № 425 (далее – Территориальная схема), проекта Генеральной схемы санитарной очистки территории МО «Зеленоградский муниципальный район», разработанного в 2013 году ООО «Экострой» (г. Ростов-на-Дону), и проектов Генеральных схем санитарной очистки территорий МО «Ковровское сельское поселение», МО «Переславское сельское поселение», МО «Сельское поселение Куршская коса», МО «Красноторовское сельское поселение», разработанных в 2012 – 2013 гг. ГАУ  КО «ЕКАТ – Калининград», проекта Генеральной схемы санитарной очистки территории МО «Зеленоградское городское поселение», разработанного Проектно-консалтинговым бюро «Ямбург» в 2012 году.

Схема очистки территории МО «Зеленоградский городской округ» разработана  на срок до 2023 года.

Термины и определения

Санитарная очистка территории - комплекс плановых, организационных, санитарных, санитарно-технических, хозяйственных мероприятий по сбору, удалению, обезвреживанию и утилизации твердых отходов, образующихся в населенных местах, в целях сохранения здоровья населения и общего благоустройства.

Отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению.

Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

Размещение отходов - хранение и захоронение отходов;

Хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения.

Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду.

Утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация).

Обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.

Трансграничное перемещение отходов - перемещение отходов с территории, находящейся под юрисдикцией одного государства, на территорию (через территорию), находящуюся под юрисдикцией другого государства, или в район, не находящийся под юрисдикцией какого-либо государства, при условии, что такое перемещение отходов затрагивает интересы не менее чем двух государств;

Лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории.

Норматив образования отходов - установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции.

Паспорт отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе.

Вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов.

Лом и отходы цветных и (или) черных металлов - пришедшие в негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, а также неисправимый брак, возникший в процессе производства указанных изделий.

Сбор отходов - прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение.

Транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах.

Накопление отходов - складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

Обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку.

Твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Норматив накопления твердых коммунальных отходов - среднее количество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени.

Объекты захоронения отходов - предоставленные в пользование в установленном порядке участки недр, подземные сооружения для захоронения отходов I-V классов опасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах.

Объекты хранения отходов - специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для долгосрочного складирования отходов в целях их последующих утилизации, обезвреживания, захоронения.

Объекты обезвреживания отходов - специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для обезвреживания отходов.

Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее также - региональный оператор) - оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора.

Группы однородных отходов - отходы, классифицированные по одному или нескольким признакам (происхождению, условиям образования, химическому и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме).

Баланс количественных характеристик образования, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации - соотношение количества образовавшихся твердых коммунальных отходов и количественных характеристик их утилизации, обезвреживания, захоронения, передачи в другие субъекты Российской Федерации (поступления из других субъектов Российской Федерации) для последующих утилизации, обезвреживания, захоронения.

Отходы от использования товаров - отходы, образовавшиеся после утраты товарами, упаковкой товаров полностью или частично своих потребительских свойств.

Крупногабаритные отходы (КГО) - крупногабаритные предметы домашнего обихода (вышедшие из употребления мебель, бытовая техника, упаковка и другие неделимые предметы).

Медицинские отходы - отходы лечебно-профилактических учреждений: материалы, вещества, изделия, утратившие частично или полностью свои первоначальные потребительские свойства в ходе осуществления медицинских манипуляций, проводимых при лечении или обследовании людей в медицинских учреждениях.

Мониторинг мест размещения отходов - контроль состояния подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона.

Домовладение - совокупность принадлежащих гражданину на праве частной собственности жилого дома, подсобных хозяйственных построек (гаража, сарая, теплиц и др.), расположенных на отдельном земельном участке, предоставленном для индивидуального жилищного строительства в пределах действующих норм в зависимости от размера жилого дома и местных условий.

Благоустроенные домовладения – домовладения, подключенные к централизованному водо-, газо-, тепло-, энергоснабжению и канализации.

Благоустройство населённых мест - совокупность работ и мероприятий, осуществляемых для создания здоровых, удобных и культурных условий жизни населения на территории городов, посёлков городского типа, сельских населённых мест, курортов и мест массового отдыха.

Зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений, расположенных на определенной территории

Механизированная уборка – уборка территорий с применением специальных автомобилей и уборочной техники (снегоочистителей, снегопогрузчиков, пескоразбрасывателей, мусоровозов, машин подметально-уборочных, уборочных универсальных, тротуароуборочных, поливомоечных и иных машин, предназначенных для уборки городов).

Ручная уборка – уборка территорий ручным способом с применением средств малой механизации.

Норма времени - величина затрат рабочего времени, устанавливаемая для выполнения единицы работы работником или группой работников соответствующей квалификации в определенных организационно-технических условиях, а также количество производственных объектов (единиц оборудования, рабочих мест и т.д.), которые работник или группа работников соответствующей квалификации обязаны обслужить в течение единицы рабочего времени в определенных организационно-технических условиях.

Контейнер - емкость для сбора твёрдых коммунальных отходов (ТКО и КГО) различных стандартных объемов (0,57 куб.м., 0,75 куб.м., 6,0 - 8,0 куб.м. и т.д.).

Контейнерные площадки – площадки для установки контейнеров для сбора отходов.

Противогололедные материалы – химические, комбинированные и фрикционные материалы, применяемые в твердом или жидком виде для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах, а также твердых покрытиях внутриквартальных и пешеходных территорий.

Снежный вал – временное образование из снега, наледи, формируемое в результате их сгребания в прилотковой зоне улиц или на обочинах дорог.

Смет – отходы (мусор, состоящий, как правило, из песка, пыли, листвы) от уборки территорий улично-дорожной сети, внутриквартальных и пешеходных территорий.

Мусороперегрузочная станция (МПС) – специализированный объект процесса обращения с отходами, предназначенный для перегруза отходов из машин с меньшей вместимостью кузова в машины с большей вместимостью кузова, а также для частичной разборки и сортировки отходов.

Биотуалет - устройство для переработки фекальных отходов в органическое удобрение путем использования биологического процесса окисления, активизированного электроподогревом или химическими добавками.

Мобильная туалетная кабина (МТК)- автономная передвижная конструкция сантехнического оборудования из пожаробезопасного и ударопрочного полиэтилена.

ГЛАВА 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИРОДНО – КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ МО «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1. Краткая характеристика МО «Зеленоградский городской округ»

- МО «Зеленоградский городской округ» расположено в северо-западной части Калининградской области.  Территория округа омывается водами Балтийского моря и Куршского залива, отделенного от моря Куршской косой. На севере округ граничит с Литвой, на северо-западе — с МО «Светлогорский городской округ» и МО «Пионерский городской округ, на западе — с МО «Балтийский городской округ» и МО «Янтарный городской округ», на юге — с МО «Светловский городской округ», на юго-востоке — с Городским округом «город Калининград», на востоке — с МО «Гурьевский городской округ».

- МО «Зеленоградский городской округ» образован Законом Калининградской области от 27.04.2015 г. № 420 «Об объединении поселений входящих в состав муниципального образования «Зеленоградский муниципальный район» и организации местного самоуправления на объединенной территории». Границы округа и перечень населенных пунктов, входящих в состав территории городского округа, определены вышеуказанным Законом.

- В результате объединения поселений с 1 января 2016 года прекращены полномочия органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления каждого из объединяемых поселений. Поселения утратили статус муниципальных образований и в состав территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ» входят один город и территории сельских населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями.

- Территория МО «Зеленоградский городской округ» состоит из четырех территориальных отделов: Ковровский (в составе которого 53 населенных пункта), Красноторовский (36 населенных пунктов), Переславский (18 населенных пункта), Куршская коса (3 населенных пункта).

- Административный центр муниципального образования – г. Зеленоградск, расположен в 24 км от областного центра – города Калининграда, и в 17 км от аэропорта «Храброво».

- Город Зеленоградск является бальнеологическим курортом федерального значения (Постановление Правительства РФ от 26 августа 2000 г. № 634 «Об утверждении Положения о курорте федерального значения Зеленоградск»).

- Связь с г. Калининградом и другими районами области осуществляется по железнодорожной и автомобильной транспортной сети. Общая протяженность дорог – 492,23 км.

- МО «Зеленоградский городской округ» насчитывает 111 населенных пунктов, в которых проживает 35754 человек, из которых численность населения г. Зеленоградска составляет 15730  человек.

- Общая площадь территории городского округа составляет 201 649 га, из них занятых сельхозугодьями  38776 га, землями лесного фонда 18664 га, земли населённых пунктов 10610 га.

Таблица 1. Административно-территориальное деление МО «Зеленоградский городской округ»

| № | Наименование поселения | Количество населенных пунктов | Численность населения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МО «Зеленоградский городской округ округ», в том числе | 111 | 35754 |
| 1 | г. Зеленоградск | 1 | 15730 |
| 2 | Ковровский территориальный отдел | 53 | 9018 |
| 3 | Красноторовский территориальный отдел | 36 | 3283 |
| 4 | Переславский территориальный отдел | 18 | 7109 |
| 5 | Территориальный отдел Куршская коса | 3 | 614 |

Рисунок 1. Схема расположения МО «Зеленоградский городской округ»

в структуре Калининградской области

1.2. Природно-климатическая характеристика МО «Зеленоградский городской округ»

1.2.1. Климат МО «Зеленоградский  городской округ»

Климат территории умеренно-континентальный, переходной от морского к континентальному и характеризуется следующими показателями:

- средняя месячная температура наиболее холодного месяца (января) -2,3°С, абсолютный минимум - 34°С;

- средняя месячная температура наиболее теплого месяца (июля) +17,0°С, абсолютный максимум +36°С.

- среднегодовая температура +7,0°С, продолжительность безморозного периода 185 - 190 дней;

- среднегодовое количество осадков 750 — 800 мм, в отдельные годы 1000 мм;

- среднегодовая относительная влажность воздуха - 80-82 %, с апреля по сентябрь в дневные часы снижается до 70 - 72 %;

- высота снежного покрова -10 см;

- минимальная глубина промерзания -0,8 м;

- максимальная глубина промерзания -1,12 м;

- среднегодовая скорость ветра 3,5 - 4,0 м/сек;

- среднегодовая скорость ветра 3,5 - 4,0 м/сек;

- преобладание юго-западных и западных ветров со средней  скоростью 3,5 м/сек;

- направления господствующих ветров зимой - южные и юго-западные;

- направления господствующих ветров летом - западные и северо-западные.

Район проектируемой территории находится под активным воздействием атлантических циклонов, которые способствуют неустойчивости погодных явлений.

Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны -18 и -16 °С. Продолжительность отопительного периода -195 дней.

Территория избыточно увлажнена. Средняя годовая влажность составляет 80 – 82%, и лишь летом понижается до 60 – 65%.

1.2.2. Гидрология МО «Зеленоградский  городской округ»

Территория омывается водами Балтийского моря и Куршского залива.

Балтийское море принадлежит к бассейну Атлантического океана, а по классификации морей - к средиземным внутриматериковым шельфовым морям. Узкими и мелководными проливами - Эресунну, Большой и Малый Бельт - оно соединяется с Северным морем, а затем с Атлантикой. Площадь моря - 386 тыс. км2. Оно сравнительно неглубокое (преобладают глубины от 40 до 100 м), а наибольшая глубина (Ландсортская впадина) составляет 459 метров.

Формирование общей циркуляции вод Балтийского моря обусловлено главным образом водообменном с Северным морем и поступлением речного стока. Система циркуляции вод в юго-восточной части Балтийского моря в общих чертах имеет циклонический характер (потоки направлены против часовой стрелки); особенности этой циркуляции во многих зависят от атмосферных процессов, морфометрии бассейна и стратификации вод.

Течения в Балтийском море слабы и легко меняют свое направление под влиянием ветров. При слабом ветре и штиле образуются течения вдоль берега с ЮЗ на СВ. При сильных ветрах образуются течения у побережья с СВ на ЮЗ.

Скорость течения невелика, в среднем 0,2 - 0,5 узла, в отдельных случаях 0,7 - 0,9 узла.

Высота волны в Балтийском море сильно варьируется в зависимости от направления и силы ветра.

Летом вероятность волн:

-	до 0,5 м - составляет 50%

-	от 0,6 до 1,0 м - составляет 20%

-	от 1,1 до 1,5 м - составляет 14 - 16%

Зимой вероятность волн:

-	до 0,5 м - составляет 25 - 35%

-	от 0,6 до 1,0 м - составляет 25-30%

-	от 1,1 до 1,5 м - составляет 20-27%

Зимой чаще, чем летом наблюдаются волны высотой два метра. Волны высотой 3,5 - 4,0 м очень редки, их повторяемость не превышает 1-2%. Абсолютный наблюденный максимум составляет 0,5 м.

В море температура воды в теплую часть года повторяет среднемесячную температуру воздуха за исключением периодов резких сгонов и нагонов воды.

Продолжительность периода со среднемесячной температурой воды 17° более составляет около 40 дней.

В пределах территории парка берег моря преимущественно крутой (5-10 м над уровнем моря), у основания переходящий в песчаный пляж. Береговая линия плавная, дно мелкое. В теплое время года температура воды мало отличается от температуры воздуха. Ледовый режим характеризуется большой неустойчивостью. В мягкие зимы лед не образуется или появляется у берега на несколько дней. Установление неподвижного ледяного покрова здесь явление довольно редкое.

Куршский залив — мелководная лагуна, соединенная с морем узким Клайпедским проливом. Береговая линия умеренно извилистая и представлена преимущественно пляжем, за исключением пониженных заболоченных участков. Глубины вдоль берега небольшие. Среднегодовая температура воды +5°С. В теплый период около +20°С, а в отдельные годы достигает +25 — +27°С. Залив является полупресноводным. Зимой устанавливается ледяной покров, толщина льда 65-67 см.

Гидрографическая сеть на территории МО «Зеленоградский городской округ» также представлена реками (Нельма, Садовая, Граевка, Полевая, Забава, Спокойная, Алейка,  Славная, Зеленоградка, Мучная, Куровка, Лобовка, Медвежья, Мотыль, Покосная, Безымянная, Крайняя, Калиновка, Чистая, Светлогорка, Тростянка, Малая), прудами (Великий, Гагара, Школьный, Пугачевский, Родники и др.); озерами (Камышевое, Лебедь); открытой системой каналов; закрытой мелиоративной осушительной сетью, представленной дренажом, состоящим из гончарных труб.

Кроме того, на рассматриваемой территории находятся питающие водохранилища и ручьи (питьевой канал Красота и питающие водохранилища являются водоисточниками хозяйственно-питьевого водопровода города Калининграда и имеют зону санитарной охраны, состоящую из трех поясов).

Реки рассматриваемой территории равнинного типа, скорости течения составляют 0,5-1,0 м/с, уклоны -  0,4-1% для средних и более 1% для малых рек.

Уровенный режим рек характеризуется высоким весенним половодьем, относительно низкой летней и зимней меженью и периодическими дождевыми паводками.

Весеннее половодье начинается в конце марта – начале апреля, продолжается примерно 60 дней и характеризуется высотой подъема воды, как правило, на 1,5-2,5 м. В отдельные годы высота подъема воды может достигать 4,5-5,5 м.

Питание рек смешанное: 40% снеговое, 35% дождевое и 25% грунтовое. Внутригодовое распределение стока достаточно равномерное.

1.2.3. Геологическое строение  и ландшафтная характеристика территории МО «Зеленоградский  городской округ»

Территория является частью Самбийского полуострова. Занимает южную часть Самбийской возвышенности и примыкает к городу Калининграду с северо-запада. Поверхность неоднородна и, как  на всей территории Калининградской области, образовалась в результате распада последнего Валдайского оледенения.

Преобладающая форма рельефа – слабоволнистая, местами плоская и всхолмленная равнина с общим наклоном в сторону Балтийского моря и Куршского залива. Берег Балтийского моря – крутой. Вдоль всего побережья – песчаные пляжи.

Моренное плато на северном и западном берегах полуострова круто обрывается к Балтийскому морю. На абразионном клифе высотой до 50-60 м представлены наиболее полные разрезы отложений кайнозоя, классические геологические обнажения, единственные на побережье Балтики.

В природном отношении почвенный покров отличается мозаичностью вследствие неоднородного характера рельефа и слагающих его пород. Почвообразующие породы оказывают большое влияние на формирование и свойства почв. Химический и гранулометрический состав пород влияет на водный режим почвы, режим элементов питания растений, определяет мелиоративные и агротехнические качества почв.

Наиболее распространены на территории моренные отложения, которые представлены моренными суглинками, часто сильно опесчаненными с включением валунного материала. Характеризуются коричневатым или красно-бурым цветом и встречаются на пологих слабоволнистых элементах рельефа.

Территория обладает уникальными природными ресурсами для развития рекреации: море, мягкий морской климат, пляжи, лесные массивы, живописные ландшафты, минеральные воды и лечебные грязи.

Растительность на территории представлена лесной, луговой и болотной формациями.

Коренные леса не сохранились, современные - представлены вторичными насаждениями, небольшими островными мелкомассивными, и более крупными, принадлежащими Гослесфонду. Основные лесообразующие породы здесь дуб, береза, ель, сосна. Вдоль ручьев и каналов, по сырым понижениям встречаются ольховые заросли - индикаторы нарушения мелиоративной сети.

Отдельные участки территории характеризуются заболоченностью и заторфованностью. С болотами связаны, имеющиеся на территории месторождения торфа, а также бальнеологические ресурсы – лечебные грязи месторождения Горелого.

Основные полезные ископаемые: разнообразные минеральные воды, нефть, газ, янтарь, каменная и калийная соль, ангидрит, фосфориты, торф, бурый уголь и др.

Таблица 2. Минерально – сырьевые ресурсы МО «Зеленоградский городской округ»

| № п/п | Полезное ископаемое | Характеристка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нефть | Нефть легкая, метановая, с удельным весом 0,805- 0,847, малосернистая, смолистая, высокопарафинистая. Залежи пластовые, антиклинальные сводовые, нарушенные сбросами. Размеры структур обычно определяются первыми километрами, реже - десятками километров. Они располагаются на валах. Два вала погружаются под воды Балтики. Перспективы нефтегазоносности этой погруженной в воды моря части региона выше, нежели на суше. В акватории выявлены три месторождения. |
| 2 | Каменная соль | Соляной пласт на севере и северо-востоке распространен до государственной границы с Литвой, на юге - уходит в Польшу. На периферии бассейна зафиксированы небольшие солянокупольные структуры, примером которых является Северо-Гусевское поднятие. Соляная залежь здесь хорошо изучена и подготовлена к эксплуатации. Выполнен проект строительства комбината мощностью 1 млн. т соли в год. Строительство должно окупиться за три-четыре года. Предусмотрена добыча методом подземного выщелачивания. Пустоты в пласте после добычи соли предполагается использовать как природное нефтегазохранилище. |
| 3 | Ангидрид | Ценный строительный материал, сырье для получения серной кислоты, поделочный камень. Залежи формировались в поздне-пермскую эпоху и сопутствуют пластам каменной соли. Возможна добыча выщелачиванием для производства серной кислоты. Добыча цельного камня требует строительства шахт. С палеогеновыми прибрежно-морскими фациями связаны такие полезные ископаемые, как янтарь, фосфориты, глауконит. Озерные отложения неогена характеризуются наличием стекольных песков и бурого угля. Для строительства используют осадки голоцена. С современными фациями связаны торф и целебные грязи. |
| 4 | Янтарь | Полезное ископаемое генетически связано с отложениями эоценового яруса. Возможна перспективная добыча янтаря в районе п. Романово, п. Дунаевка. Продукты крекинга (в т.ч. мелкая крошка и несортовые куски), идут на приготовление растворителей, лаков, красок. Условия формирования палеогеновой янтароносной толщи (голубой земли) свидетельствуют о достаточно широком распространении на территории. |
| 5 | Фосфориты | Палеогеновые фосфориты сопутствуют янтарю и связаны с "голубой" и "дикой" землей. В пределах Самбийского полуострова 4-5-метровый слой пород, обогащенный фосфоритами, залегает на глубине 50-60 м. Тип фосфоритов - желваковый, наиболее крупные из них достигают 5-6 см в поперечнике. Содержание их в породе от 50 до 550 кг на 1 м3 при средней концентрации 131 кг/м3. Содержание фосфорного ангидрита - 20-30% (кондиционными считаются содержащие 10%). Только на участке, отведенном под Приморский карьер, запасы составляют 4 млн. тонн. Подсчеты прогнозных запасов только в "голубой" земле, выполненные на показатель концентрации 150 кг/м3 , составляют для: Романово - 2,4, Дунаевки - 2,4 млн.т. |
| 6 | Бурый уголь | Полезное ископаемое, представляющее собой продукт начальной стадии углефикации торфа. Содержание углерода в нем - 60-75% на органическую массу, значительно содержание гуминовых кислот и более высокая, чем у торфа, теплотворная способность - 6000 - 7500 ккал. Разновидностями бурого угля являются лигнит и землистый уголь. Такие угли присутствуют в разрезах Самбийского полуострова. Значительным месторождениям являются Грачевское. Прогнозные запасы Грачевского месторождения оценивались в 50 млн. т, доразведка снизила их вполовину (26,8 млн. т.). |
| 7 | Торф | Заболачивание территории началось после отступления ледника. Скорость роста торфяников сейчас - 2-3 см/год. Они распространены на побережье Куршского залива. Торф низинных болот содержит максимальное количество углерода - до 60% и более - и обладает теплотворной способностью 5500 ккал и выше, что позволяет использовать его как топливо. Торфяные грязи болота Свиного используют как целебные. |
| 8 | Абразивный материал | На берегу Куршского залива у корня одноименной косы имеется разведанное месторождение абразивного песка. По генезису месторождение представляет собой восполняемую прибрежно-морскую россыпь ильменит- цирконового типа. На пляже на протяжении 5,0-5,5 км параллельно береговой линии выделяются три темные полосы, выраженные в рельефе повышениями 0,2-0,3 м. Материал, слагающий эти формы, обогащен ильменитом, гранатом, цирконом и рутилом. На стыке с пляжем песок сортируется и формирует стабильную промышленную залежь. Максимально значимой является залежь внутреннего вала, так как на его создании концентрируется энергия ветра и воды. Можно предположить, что при средней скорости подъема уровня моря 1 мм/год и темпах седиментации 0,08 мм/год под толщей воды и осадков скрыта уже не одна подобная залежь. В шлихе месторождения горы Белой содержание ильменита достигает 71%. Но наиболее интересным ее компонентом является гранат. По предварительным, явно заниженным, подсчетам прогнозные запасы абразивного сырья оценены в 45,6 тыс. тонн. |
| 9 | Глауконит | Этот минерал является комплексным минеральным сырьем, ибо может использоваться как калийное удобрение и дешевый природный краситель. Кроме того, глауконит - хороший смягчитель жестких вод. Глауконит повсеместно распространен в палеогеновых отложениях: обогащенные им отложения перекрывают, вмещают и подстилают залежи янтаря. Запасы глауконита не оценивались, но, несомненно, они значительны. |

Особое внимание следует уделить Куршской косе, которая является самой крупной пересыпью Балтийского моря, самым ярким и выразительным вариантом эолового рельефа Балтийского побережья. Куршская коса представляет собой выдающийся объект последнего этапа эволюции Земли с высоким уровнем динамичности геоморфологических процессов. Куршская коса характеризуется своеобразными формами рельефа, возникшими в результате деятельности моря и ветра. Основным элементом рельефа являются песчаные дюны — одни из самых высоких приморских дюн в Европе. Длина Куршской косы составляет 90 км, ширина колеблется от 400 м (в районе пос. Лесной) до 3,8 км (в районе мыса). В морфологическом разрезе выделяются три зоны: зона пляжа с авандюной, низменная преддюнная равнина и зона подвижных дюн. Полоса пляжа прослеживается но всему побережью, имеет ширину 15-50 м. Пляж ограничивается авандюной — песчаными холмами высотой 3-8 м, на отдельных участках закрепленных растительностью. За ними простирается бугристая, местами заболоченная плоская равнина, покрытая травами и кустарником, почти вся залесенная. Ширина равнины 100-1200 м. С востока равнина ограничивается зоной передвижных дюн, представляющих собой продольную гряду, простирающуюся вдоль Куршского залива. Ширина ее 250-1000 м, высота 20-60 м. Отдельные купола дюн возвышаются до 52,1 м (Песчаная), 61,5 (Ореховая) над уровнем моря. Подветренный склон гряды местами почти отвесно спускается к Куршскому заливу.

Куршская коса характеризуется своеобразными формами рельефа, возникшими в результате деятельности моря и ветра. Основным элементом рельефа являются песчаные дюны — одни из самых высоких приморских дюн в Европе.

Контрастный рельеф, широкий спектр почвенно-грунтового увлажнения обуславливают большое разнообразие почв Куршской косы. На территории парка выделено 12 почвенных разностей. Все почвы образовывались на перевеянных ветром песках, и лишь в районе поселка Рыбачий - на моренных ледниковых отложениях. Особенностью почв является их молодость и наличие древних погребенных почвенных горизонтов - следствие подвижки песка и засыпания коренных лесов.

Около 70% территории Куршской косы покрыто лесом. Леса представляют собой в основном лесные культуры, начало производства которых уходит к середине XIX в. Средний возраст древостоев невелик и составляет 50-55 лет.

По преобладающей породе насаждения южной половины косы распределяются следующим образом: сосняки - 54%, ольсы - 17,5%, березняки - 16,1%, ельники - 3,8%, культуры горной сосны - 6,4%.Сосна обыкновенная, ель обыкновенная, березы повислая и пушистая, ольхи черная и серая, осина являются местными лесообразующими породами. Сосны горная, черная и Банкса, ели белая и ситхинская - интродуцированные лесообразующие виды.

Наиболее распространенный тип леса на косе – сосновый. В понижениях рельефа нередко встречаются смешанные леса из сосны обыкновенной, березы повислой и ольхи черной.

Мелколиственные леса состоят в основном из березы повислой и ольхи черной. Иногда к ним примешивается осина, береза пушистая и другие.   Березняки на косе занимают второе место после сосняков.

Для российской части Куршской косы характерным считается значительное распространение ольховых лесов. Они произрастают в местах с высоким стоянием грунтовых вод - на низкой пальве, призаливной равнине, в междюнных понижениях.

Около 15% площади косы занято переувлажненными и заболоченными болотно-подзолистыми почвами. Они размещаются на низкой затопляемой пальве, в западинах, ложбинах и котловинах.

В целом флора Куршской косы представлена 632 видами сосудистых растений, 45 видами мхов (данные 1977 г.), 348 видами лишайников, 277 из которых отмечены для российской территории (данные 2005 г.).

Луговые растительные сообщества низинного типа приурочены в основном к берегам заливов. Луга суходольного типа расположены на пальве среднего уровня и используются как пастбищные угодья и сенокосы.

Прибрежная растительность вдоль берегов залива представлена поясами тростника, камышей, кубышек и кувшинок, широколистных рдестов и других видов, характерных для открытых частей водоемов.

На незакрепленных и полузакрепленных дюнных песках формируется особый тип растительных сообществ. Влияние моря и засоленность в зоне пляжа и авандюны создают условия для существования солелюбивой (галофитной) растительности, представленной на косе горчицей морской, солянкой калийной, гонкенией бутерлаковидной и др.

Вершины и склоны дюнного вала заняты в основном зарослями песколюба песчаного и колосняка гигантского, часто встречаются фиалка песчаная, овсяницы песчаная и полесская. На участках, где процесс зарастания идет особенно активно, большую роль играет осока песчаная, булавоносец и букашник. Менее подвижные пески обживают морской горох (чина приморская), полынь горькая и полевая. На слабозакрепленных дюнных песках, где господствуют процессы переноса и накопления песка, формируются скудные по составу фитоценозы, в которых участвует всего несколько видов трав-песколюбов: песколюб песчаный, вейник наземный и др.

Особенности и уникальность МО «Зеленоградский городской округ»

Отличительной особенностью является то, что на территории расположена особо охраняемая природная территория федерального значения –  ФГУ «Национальный парк «Куршская коса» площадью 6,9 тыс. га, а также           г. Зеленоградск, являющийся городом курортом федерального значения.

ФГУ «Национальный парк «Куршская коса» является природоохранным, эколого-просветительским и научно-исследовательским учреждением, территория которого включает природные и историко-культурные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историческую, эстетическую и рекреационную ценность, и которая предназначена для использования в природоохранных, просветительских, научных, культурных целях и для регулируемого туризма.

Национальный парк создан постановлением Совета Министров РСФСР от 06.11.1987 г. № 423 «О создании национального парка «Куршская коса» в Калининградской области», на базе Куршского лесхоза.

Ценность и уникальность Куршской косы признана мировым сообществом. На 24-й сессии Комитета всемирного наследия, проходившей в 2000 году в городе Кэрнсе (Австралия) международный российско-литовский объект «Куршская коса» был включен в Список всемирного наследия в номинации «культурный ландшафт».

В настоящее время территория Куршской косы официально находится под защитой Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО от 16.11.1972 г., которую Россия ратифицировала 12.10.1988 г.

Город Зеленоградск постановлением Правительства РФ от 29.03.1999 г.  № 359 признан курортом федерального значения.

Постановлением Правительства РФ от 26.08.2000 г. № 634 утверждено Положение о курорте Зеленоградск. Согласно Положениям, общая площадь территории курорта Зеленоградск  - 6059,4 га.

Курорт Зеленоградск в качестве освоенной и функционирующей в лечебно-профилактических целях особо охраняемой природной территории располагает природными лечебными ресурсами, необходимыми устройствами и сооружениями для их использования, санитарно-курортными организациями, учреждениями отдыха и культуры, объектами инфраструктуры, парками и лесопарками.

Основными природными лечебными ресурсами курорта являются минеральные воды, лечебные грязи и лечебный климат.

Кроме того, в МО «Зеленоградский городской округ» в пос. Куликово расположена особая экономическая зона игорного типа. Одна из четырех зон в России, массового размещения объектов игорного бизнеса.

Следует выделить пос. Сокольники, территория перспективная с точки зрения развития рекреации, но одновременно и одна из наиболее проблемных зон, где расположено около 3000 дачных домов.

Внутренние округы полуострова. В настоящее время они являются преимущественно аграрными и только начинают осваиваться в рекреационном отношении. Они перспективны с точки зрения специализации на снабжении Калининграда и туристической зоны, переработки сельхозпродукции и производства деликатесов, по примеру поселка Мельниково. Поселки Коврово, Романово, Клюквенное и др. представляют интерес для развития сельского туризма, поскольку расположены недалеко от города и выгодно отличаются от многих сельских территорий с точки зрения социального благополучия.

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРСПЕКТИВУ

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональную систему обращения с отходами, представляющую собой деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов (в том числе отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения уличного мусора и смета и других коммунальных отходов, скапливающихся на территории городского округа).

Твердые коммунальные отходы – это отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на твердые и жидкие коммунальные отходы.

К твердым коммунальным отходам (ТКО) относят отходы жизнедеятельности населения, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых территорий, а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, торговых предприятий.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения.

Система деятельности по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов сбора и удаления бытовых отходов включает в себя:

- подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

- организацию временного хранения отходов в домовладениях;

- сбор и вывоз коммунальных отходов с территорий домовладений и организаций;

- обезвреживание и утилизация коммунальных отходов.

2.1.  Социально-экономическая характеристика МО «Зеленоградский городской округ»

По состоянию на 01.01.2018 года численность муниципального образования составила 35 754 человек, в том числе 15730 человек проживающих в г. Зеленоградске, 20 024  человек, проживающих в населенных пункта городского округа.

Административно в состав МО «Зеленоградский городской округ» входят следующие населенные пункты (данные по численности представлены администрацией муниципального образования):

Таблица 3

| № | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Город Зеленоградск | 15730 |
| Ковровский территориальный отдел |
| 2 | Александровка | 107 |
| 3 | Аральское | 44 |
| 4 | Безымянка | 55 |
| 5 | Васильково | 120 |
| 6 | Вербное | 76 |
| 7 | Вершинино | 1 |
| 8 | Веткино | 3 |
| 9 | Вольное | 10 |
| 10 | Геройское | - |
| 11 | Горбатовка | 202 |
| 12 | Горьковское | 48 |
| 13 | Дачное | 2 |
| 14 | Дубровка | 228 |
| 15 | Заостровье | 752 |
| 16 | Звягинцево | 5 |
| 17 | Зеленый Гай | 188 |
| 18 | Иркутское | 9 |
| 19 | Искрово | 23 |
| 20 | Калиново | 4 |
| 21 | Каменка | 147 |
| 22 | Каштановка | 229 |
| 23 | Киевское | 97 |
| 24 | Коврово | 878 |
| 25 | Корчагино | 8 |
| 26 | Краснофлотское | 302 |
| 27 | Кудринка | 41 |
| 28 | Куликово | 352 |
| 29 | Летное | 28 |
| 30 | Луговское | 416 |
| 31 | Лужки | 23 |
| 32 | Мельниково | 852 |
| 33 | Молочное | 1 |
| 34 | Моховое | 406 |
| 35 | Муромское | 752 |
| 36 | Надеждино | 28 |
| 37 | Низовка | 90 |
| 38 | Новосельское | 46 |
| 39 | Обухово | 27 |
| 40 | Озерово | 153 |
| 41 | Ольшанка | 53 |
| 42 | Привольное | 61 |
| 43 | Рогачево (Дунаевка) | 150 |
| 44 | Родники | 10 |
| 45 | Романово | 1050 |
| 46 | Рощино | 151 |
| 47 | Сальское | 202 |
| 48 | Светлово | 2 |
| 49 | Сиренево | 197 |
| 50 | Сокольники | 79 |
| 51 | Федорово | 2 |
| 52 | Холмы | 260 |
| 53 | Широкополье | 17 |
| 54 | Шумное | 31 |
| Переславский территориальный отдел |
| 55 | Алексеевка | 49 |
| 56 | Волошино | 23 |
| 57 | Дорожное | 129 |
| 58 | Дружное | 181 |
| 59 | Колосовка | 1122 |
| 60 | Перелески | 3 |
| 61 | Подорожное | 9 |
| 62 | Кострово | 1036 |
| 63 | Котельниково | 38 |
| 64 | Кузнецкое | 252 |
| 65 | Куликово | 122 |
| 66 | Кумачево | 601 |
| 67 | Логвино | 298 |
| 68 | Откосово | 350 |
| 69 | Павлинино | 312 |
| 70 | Переславское | 1264 |
| 71 | Прохладное | 75 |
| 72 | Серегино | 3 |
| 73 | Холмогоровка | 1242 |
| Красноторовский территориальный отдел |
| 74 | Красноторовка | 431 |
| 75 | Алексино | 25 |
| 76 | Баркасово | 22 |
| 77 | Кленовое | 43 |
| 78 | Майский | 53 |
| 79 | Орехово | 146 |
| 80 | Охотное | 130 |
| 81 | Прислово | 30 |
| 82 | Сараево | 28 |
| 83 | Сторожевое | 19 |
| 84 | Филино | 75 |
| 85 | Ягодное | 59 |
| 86 | Янтаровка | 100 |
| 87 | Поваровка | 372 |
| 88 | Вершково | 15 |
| 89 | Круглово | 36 |
| 90 | Морозовка | 35 |
| 91 | Путилово | 47 |
| 92 | Русское | 184 |
| 93 | Сычево | 39 |
| 94 | Грачевка | 552 |
| 95 | Осокино | 15 |
| 96 | Богатое | 52 |
| 97 | Водное | 53 |
| 98 | Гусевка | 22 |
| 99 | Дворики | 230 |
| 100 | Дружба | 17 |
| 101 | Клюквенное | 67 |
| 102 | Красновка | 23 |
| 103 | Лесенково | 108 |
| 104 | Листовое | 45 |
| 105 | Листопадовка | 14 |
| 106 | Ольховое | 130 |
| 107 | Ракитное | 21 |
| 108 | Шатрово | 45 |
| Территориальный отдел Куршская коса |
| 109 | Лесной | 143 |
| 110 | Рыбачий | 406 |
| 111 | Морское | 67 |
|  | Всего | 35 754 |

Национальный состав населения, проживающего на территории                     МО «Зеленоградский городской округ», многонациональный, более 80 % русского населения.

Трудовые ресурсы формируются из лиц трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, лиц старших возрастов и подростков, занятых в экономике.

Численность работающих на крупных и средних предприятиях составляет примерно  3,6 тыс. чел., из них:

- обрабатывающие производства – 0,2 тыс. чел.;

- строительство – 0,8 тыс. чел.;

- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 0,1 тыс. чел.;

- транспорт и связь – 0,1 тыс. чел.;

- государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение – 0,6 тыс. чел.;

- образование – 0,6 тыс. чел.;

- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 0,5 тыс. чел.

Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию на 1 января 2018 года составила 101 человек.

### Прогноз численности населения

Анализ демографической ситуации в МО «Зеленоградский городской округ» показывает, что значения показателей демографических процессов и здоровья населения округа по отдельным параметрам в последние годы приобрели положительную динамику - наблюдается рост рождаемости, снижается младенческая смертность и заболеваемость населения по некоторым болезням и возрастным группам.

В целом демографическая ситуация на территории более благоприятна, чем в большинстве других муниципальных образованиях Калининградской области.

Сведения о рождаемости, смертности, браках основываются на основании ежегодной статистической разработки данных, содержащихся в записях актов соответственно о рождении, смерти, заключении и расторжении брака, составляемых органами записи актов гражданского состояния, представлены в Таблице 3.

Таблица 4. Демографические ситуация в МО «Зеленоградский городской округ»

|  | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения человек, в том числе: | 35754 | 34725 | 34145 |
| Городское население | 15493 | 14830 | 14308 |
| Сельское население | 20261 | 19895 | 19837 |
| Коэффициент рождаемости, на 1000 человек населения | 12,5 | 12,2 | 12,3 |

В возрастной структуре населения выше доля лиц старше трудоспособного возраста и лиц трудоспособного возраста. Рождаемость несколько выше, а смертность ниже, чем в среднем по области. Миграционное движение характеризуется довольно высоким миграционным приростом.

В период до 2023 г. ожидается наиболее значительное сокращение, затем за счет увеличения естественного прироста прогнозируется рост численности населения в трудоспособном возрасте. Это сокращение отчасти может быть компенсировано снижением смертности населения в трудоспособном возрасте.

Источники пополнения численности занятых в экономике за счет снижения уровня безработицы незначительны, поскольку уровень безработицы на территории невысок.

Данные о миграции получены в результате разработки поступающих от территориальных органов Федеральной миграционной службы документов статистического учета прибытия и убытия, которые составляются при регистрации или снятии с регистрационного учета населения по месту жительства, и представлены в Таблице 5.

Таблица 5. Миграционное движение населения в МО «Зеленоградский городской округ»

| МО «Зеленоградский городской округ» | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число прибывших | 395 | 392 | 403 |
| Число выбывших | 406 | 403 | 410 |
| Миграционный прирост | -11 | -11 | -7 |

В качестве отправных точек прогноза численности населения городского округа были приняты программные стратегические документы, утвержденные в соответствии с требованиями действующего законодательства – Стратегия  социально-экономического развития МО «Зеленоградский городской округ» до 2026 года.

Согласно данной стратегии, в ближайшие 10 лет стоит ожидать прироста численности населения МО «Зеленоградский городской округ» в центре –        г. Зеленоградске и его ближайших окраинах. С учётом основных стратегических решений, принята расчётная численность населения в г. Зеленоградске  на уровне: к 2020 году 15,6 тыс.чел., к расчётному сроку (2030 год) – 20 тыс.чел.

Выполнить прогноз численности населения городского округа и г. Зеленоградска  в отдельности для постоянного и для временного населения не представляется возможным, так как строительство большей части жилищного фонда будет вестись частными застройщиками, а построенный жилищный фонд будет поступать в свободную продажу. Для определения нагрузок на социальную и культурно-бытовую инфраструктуру оценочно принят показатель временно проживающего населения порядка 30%.

В решении задачи оптимизации численности населения для обеспечения стабильности и устойчивости социально-экономического развития важное значение имеет учет трудовых ресурсов, а особенно занятых, постоянно проживающих и работающих на территории.

2.2. Характеристика жилищного фонда МО «Зеленоградский городской округ»

Данные по ведомственной принадлежности жилого фонда, его этажности и степени благоустройств представлены в Таблицах 6, 7 на основании сведений представленных администрацией МО «Зеленоградский  городской округ».

Таблица 6

| Населенный пункт | Площадь земель в границах населенных пунктов (га) | Расстояние до административного центра (км) | Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2018 г. (чел): |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Благоустроенный жилой фонд | Неблагоустроенный жилой фонд | Частный сектор благоустроенный | Частный сектор неблагоустроенный | ВСЕГО | Дачники |
| г.Зеленоградск | 1700 | 24 | 10256 | 2012 | 2123 | 1339 | 15730 | 1000 |
| Александровка | 19.60 | 18 | - | - | 107 | - | 107 |  |
| Аральское | 11.00 | 18 | - | - |  | 44 | 44 |  |
| Безымянка | 14.80 | 13 | - | - | - | 55 | 55 |  |
| Васильково | 40.00 | 1 | - | - | 120 | - | 120 |  |
| Вербное | 17.50 | 11 | - | - | 76 | - | 76 |  |
| Вершинино | 4.20 | 8 | - | - | - | 1 | 1 |  |
| Веткино | 10.00 | 18 | - | - | - | 3 | 3 |  |
| Вольное | 3.80 | 17 | - | - | - | 10 | 10 |  |
| Геройское | 3.70 | 10 | - | - | - | - | - |  |
| Горбатовка | 35.30 | 22 | - | - | 202 | - | 202 |  |
| Горьковское | 25.80 | 14 | - | - | - | 48 | 48 | 480 |
| Дачное | 5.60 | 21 | - | - | - | 2 | 2 |  |
| Дубровка | 44.00 | 15 | - | - | 228 | - | 228 |  |
| Заостровье | 169.00 | 15 | - | - | 752 | - | 752 | 296 |
| Звягинцево | 6.20 | 11 | - | - | - | 5 | 5 |  |
| Зеленый Гай | 32.00 | 15 | - | - | 188 | - | 188 |  |
| Иркутское | 9.80 | 19 | - | - | - | 9 | 9 |  |
| Искрово | 15.75 | 5 | - | - | - | 23 | 23 |  |
| Калиново | 5.00 | 17 | - | - | - | 4 | 4 |  |
| Каменка | 20.00 | 2 | - | - | 147 | - | 147 | 1508 |
| Каштановка | 30.00 | 10 | - | - | 229 | - | 229 |  |
| Киевское | 23.20 | 20 | - | - | 97 | - | 97 |  |
| Коврово | 193.00 | - | - | - | 878 | - | 878 |  |
| Корчагино | 9.10 | 7 | - | - |  | 8 | 8 |  |
| Краснофлотское | 31.00 | 11 | - | - | 302 | - | 302 |  |
| Кудринка | 13.70 | 9 | - | - | - | 41 | 41 | 100 |
| Куликово | 132.30 | 5 | - | - | 352 | - | 352 |  |
| Летное | 7.00 | 13 | - | - | - | 28 | 28 |  |
| Луговское | 55.00 | 16 | - | - | 416 | - | 416 |  |
| Лужки | 5.20 | 15 | - | - | - | 23 | 23 |  |
| Мельниково | 108.50 | 7 | - | - | 852 | - | 852 |  |
| Молочное | 14.30 | 18 | - | - | - | 1 | 1 |  |
| Моховое | 64.50 | 11 | - | - | 406 | - | 406 |  |
| Муромское | 63.30 | 14 | - | - | 752 | - | 752 |  |
| Надеждино | 12.50 | 16 | - | - | - | 28 | 28 | 801 |
| Низовка | 10.40 | 2 | - | - | 90 | - | 90 |  |
| Новосельское | 15.00 | 18 | - | - | - | 46 | 46 |  |
| Обухово | 0.25 | 19 | - | - | - | 27 | 27 |  |
| Озерово | 95.70 | 17 | - | - | 153 | - | 153 |  |
| Ольшанка | 9.40 | 16 | - | - | - | 53 | 53 | 1156 |
| Привольное | 16.20 | 18 | - | - | - | 61 | 61 |  |
| Рогачево (Дунаевка) | - | - | - | - | 150 |  | 150 | 150 |
| Родники | 9.30 | 5 | - | - | - | 10 | 10 |  |
| Романово | 123.50 | 8 | - | - | 1050 | - | 1050 | 262 |
| Рощино | 42.50 | 2 | - | - | 151 | - | 151 | 318 |
| Сальское | 31.00 | 20 | - | - | 202 | - | 202 |  |
| Светлово | 4.00 | 18 | - | - | - | 2 | 2 |  |
| Сиренево | 60.40 | 6 | - | - | 197 | - | 197 |  |
| Сокольники | 19.40 | 1 | - | - | 79 | - | 79 | 1500 |
| Федорово | 0.80 | 12 | - | - |  | 2 | 2 |  |
| Холмы | 69.20 | 13 | - | - | 260 | - | 260 |  |
| Широкополье | 4.10 | 17 | - | - | 4 | 13 | 17 |  |
| Шумное | 22.00 | 3 | - | - | 3 | 31 | 31 |  |
| Алексеевка | 49 | 7,5 |  |  | 5 | 44 | 49 |  |
| Волошино | 57,5 | 6,5 |  |  | 19 | 4 | 23 |  |
| Дорожное | 8,5 | 24,5 | 129 |  |  |  | 129 | 50 |
| Дружное | 111,9 | 16,5 |  | 140 | 31 | 150 | 181 |  |
| Колосовка | 85,97 | 5,0 | 690 |  | 222 | 70 | 1122 | 325 |
| Перелески | - | - | - | 3 | - | - | 3 |  |
| Подорожное | - | - | - | 9 | - | - | 9 |  |
| Кострово | 225,5 | 27,2 | 48 |  | 794 | 194 | 1036 | 175 |
| Котельниково | 55,5 | 15,0 |  |  | 30 | 8 | 38 |  |
| Кузнецкое | 264,4 | 8,5 |  |  | 236 | 16 | 252 |  |
| Куликово | 47,3 | 6,0 |  |  | 40 | 82 | 122 |  |
| Кумачево | 409,5 | 3,0 |  |  | 365 | 236 | 601 |  |
| Логвино | 387,8 | 13,5 |  |  | 147 | 151 | 298 | 586 |
| Откосово | 261,7 | 5,5 |  |  | 200 | 150 | 350 |  |
| Павлинино | 69,9 | 6,2 |  | 46 | 212 | 100 | 312 |  |
| Переславское | 441,9 | - | 589 |  | 289 | 340 | 1264 | 150 |
| Прохладное | 30,9 | 28,0 |  |  |  | 75 | 75 | 53 |
| Серегино | 40,7 | 26 |  |  |  | 3 | 3 |  |
| Холмогоровка | 613 | 8 |  |  | 1142 | 100 | 1242 |  |
| Красноторовка | 8,99 | 45 | 10 | 7 | 219 | 195 | 431 |  |
| Алексино | 0,59 | 48 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |  |
| Баркасово | 0,13 | 49 | 0 | 10 | 0 | 12 | 22 |  |
| Кленовое | 3,85 | 48 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |  |
| Майский | 1,36 | 48 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |  |
| Орехово | 4,85 | 50 | 0 | 27 | 0 | 119 | 146 |  |
| Охотное | 4,15 | 47 | 0 | 7 | 0 | 123 | 130 |  |
| Прислово | 2,10 | 50 | 0 | 4 | 0 | 26 | 30 | 500 |
| Сараево | 0,46 | 52 | 0 | 12 | 0 | 16 | 28 |  |
| Сторожевое | 0,48 | 48 | 0 | 4 | 0 | 15 | 19 |  |
| Филино | 0,59 | 47 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 350 |
| Ягодное | 1,16 | 47 | 0 | 38 | 0 | 21 | 59 |  |
| Янтаровка | 2,69 | 47 | 0 | 40 | 0 | 60 | 100 |  |
| Поваровка | 6,76 | 55 | 0 | 3 | 140 | 228 | 372 |  |
| Вершково | 0,16 | 52 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |  |
| Круглово | 1,37 | 60 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 1385 |
| Морозовка | 0,88 | 50 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |  |
| Путилово | 0,90 | 56 | 0 | 5 | 0 | 47 | 47 |  |
| Русское | 4,8 | 51 | 0 | 9 | 0 | 175 | 184 |  |
| Сычево | 2,5 | 54 | 0 | 0 | 3 | 36 | 39 |  |
| Грачевка | 10,6 | 37 | 8 | 10 | 280 | 254 | 552 |  |
| Осокино | 1,94 | 54 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |  |
| Богатое | 2,1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |  |
| Водное | 1,0 | 51 | 0 | 6 | 0 | 47 | 53 |  |
| Гусевка | 0,7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |  |
| Дворики | 8,8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 |  |
| Дружба | 0,1 | 43 | 0 | 4 | 0 | 13 | 17 |  |
| Клюквенное | 1,5 | 40 | 0 | 5 | 0 | 62 | 67 |  |
| Красновка | 0,5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |  |
| Лесенково | 1,4 | 40 | 0 | 8 | 0 | 100 | 108 |  |
| Листовое | 1,2 | 40 | 0 | 19 | 0 | 26 | 45 |  |
| Листопадовка | 0,5 | 48 | 0 | 2 | 0 | 12 | 14 |  |
| Ольховое | 4,5 | 50 | 0 | 50 | 0 | 80 | 130 |  |
| Ракитное | 0,4 | 38 | 0 | 3 | 0 | 18 | 21 |  |
| Шатрово | 1,0 | 42 | 0 | 5 | 0 | 40 | 45 |  |
| Лесной | - | - | 0 | - | 150 | 300 | 143 |  |
| Рыбачий | - | - | 0 | - | 529 | 300 | 406 |  |
| Морское | - | - | 0 | - | - | 105 | 67 |  |
| ИТОГО: |  |  | 11730 | 2488 | 14549 | 6987 | 35754 | 11145 |

*Благоустроенный жилой фонд и частный сектор благоустроенный - объекты жилой застройки, имеющие центральное (индивидуальное) отопление, водоснабжение и водоотведение (вне зависимости от этажности и наличия мусоропроводов).

*Неблагоустроенный жилой фонд и частный сектор неблагоустроенный - объекты жилой застройки, в которых отсутствуют или центральное (индивидуальное) отопление, или водоснабжение, или водоотведение.

Таблица 7. Существующая этажность застройки

| Этажность застройки | Общее количество жилых домов |
| --- | --- |
| Менее 5 этажей | 4880 |
| 5-этажные | 148 |
| Более 5 этажей | 27 |
| Количество жилых домов, оборудованных мусоропроводами | - |

Благоустроенный жилой фонд и частный сектор благоустроенный – объекты жилой застройки, имеющие центральное (индивидуальное) отопление, водоснабжение и водоотведение (вне зависимости от этажности и наличия мусоропроводов), а так же канализацию, и согласно представленным в Таблице  5 численность постоянно проживающего населения составляет 26 279 человек.

Неблагоустроенный жилой фонд и частный сектор неблагоустроенный – объекты жилой застройки, в которых отсутствуют или центральное (индивидуальное) водоснабжение, или водоотведение, а так же канализация, согласно представленным данным численность постоянно проживающего населения составляет  9 475 человек.

Административный центр МО «Зеленоградский городской округ» - г. Зеленоградск, расположен в северной части МО «Зеленоградский городской округ», в 24 км от областного центра (г. Калининграда), занимает площадь в 1700 га.

Связь с г. Калининградом и другими районами Калининградской области осуществляется по железнодорожной и автомобильной транспортной сети.               В г. Зеленоградске расположена железнодорожная станция.

2.3. Обеспечение МО «Зеленоградский городской округ» объектами инфраструктуры

В Таблице 8 представлены объекты санитарной очистки и их характеристика.

Таблица 8. Объекты санитарной очистки  МО «Зеленоградский городской округ»

и их характеристика

| Объект | Единица измерения | Количество ед. измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Предприятия торговли |
| - промышленными товарами; | кв. м торговой площади | 1742 |
| - продовольственными товарами; | кв. м торговой площади | 10631,7 |
| - ларьки, палатки; | кв. м торговой площади | 1846 |
| - рыночные комплексы вещевые; | кв. м торговой площади | 1395,7 |
| - рыночные комплексы продовольственные; | кв. м торговой площади | 246,3 |
| - складские помещения. | кв. м площади | 2585,3 |
| 2. Учреждения здравоохранения |
| - поликлиники, амбулатории; | посещений в год | 64500 |
| - стационары всех типов; | место | 123 |
| - аптеки, аптечные киоски. | кв. м площади | 630 |
| 3. Учреждения временного проживания населения |
| - учреждения санаторно-курортные, дома отдыха; | место | 890 |
| - гостиницы; | место | 4010 |
| - общежития. | место |  |
| 4. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| - административные учреждения; | сотрудник | 123 |
| - проектные организации, офисы, конторы; | сотрудник | 80 |
| - банки; | сотрудник | 21 |
| - юридические консультации, нотариальные конторы, суды; | сотрудник | 50 |
| - отделения связи. | сотрудник | 40 |
| 5. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования |
| - детские сады; | место | 1605 |
| - школы; | учащийся | 3069 |
| - школы-интернаты; | учащийся | 22 |
| - училища; | учащийся | - |
| - высшие учебные заведения. | учащийся | - |
| 6.Культурно-спортивные, развлекательные учреждения |
| - кинотеатры, театры; | место | 170 |
| - библиотеки; | посещений в год/ кв. м площади | 88050 |
| - спортивные залы, бассейны; | посещений в год | 310 600 |
| - спортивно-концертные комплексы; | место | 1500 |
| - залы игровых автоматов, казино, клубы; | кв. м площади | 18695,6 |
| - выставочные комплексы; | кв. м площади | 70 |
| - музеи, галереи; | посещений в год/ кв. м площади | 4742/550,4 |
| - церкви. | кв. м площади | 870 |
| 7. Предприятия бытового обслуживания |
| - ремонт бытовой техники; | кв. м площади | 120 |
| - ремонт обуви и др. | кв. м площади/ сотрудник | 180 / 15 |
| - химчистки, прачечные; | кв. м площади | 360 |
| - бани; | кв. м площади/ посещений в год | 401 / 23 904 |
| - косметические и парикмахерские салоны; | место/ посещений в год/ кв. м площади | 54 / 120 500 / 580 |
| - ателье по пошиву и ремонту одежды; | кв. м площади /сотрудник/заказ | 220 / 5 / 600 |
| - предприятия общественного питания. | место/ кв. м площади/ посещений в год | 3450 / 10680 / 345 000 |
| 8. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| - кладбища; | кв. м площади | 225 014 |
| - городские парки. | кв. м площади | 12 600 |
| 9. Предприятия пассажирского транспорта |
| - ж/д вокзалы, | пассажир | 940 000 |
| - автовокзалы, | пассажир | 86400 |
| - морские и речные вокзалы, | пассажир | - |
| - аэропорты; | пассажир | - |
| - метрополитен. | пассажир | - |

В 2017 года введено в эксплуатацию 101 683 кв. метров жилой площади (или 150 % от годового задания), в т.ч. ИЖД – 58,1 тыс. кв. метров. За период 2017 г. администрацией МО «Зеленоградский городской округ» было выдано 566 разрешений на строительство индивидуальных жилых домов, 809 градостроительных планов, 10 разрешений на ввод в эксплуатацию ИЖД, 77 разрешений на использование земельных участков для строительства инженерных коммуникаций.

В структуре жилищного фонда по форме собственности преобладает частный жилой фонд.

Экономика и промышленность

Экономику городского округа сегодня можно охарактеризовать как многоотраслевую. Ведущими крупными предприятиями на территории МО «Зеленоградский  городской округ»  являются те, кторые осуществляют свою деятельность в следующих направлениях: хранилище газа; производство полиграфической продукции; производство ковров и напольных покрытий; изготовление обоев; производство мебели; производству мясной продукции; производство пушнины; пошив меховых изделий; производство мебели, инкрустированной янтарем; производство отделочных материалов;  производство безалкогольных напитков и питьевой воды в бутылках;  производство автомобилей «HYUNDAI»; производство пива; переработка сельскохозяйственной продукции.

Основными крупными производственными предприятиями являются:

- ООО «Восходящая звезда» (производство полуфабрикатов)

- ООО «Комфортекс» (производство ковров и напольных покрытий)

- ООО МПФ «Емельянов» (производство мебели)

- ООО «МК-Балтика» (производство мясной продукции)

- ООО «Автотор» (производство грузовиков Hyundai)

- Фабрика обоев «Прима Итальяна» (производство обоев)

На территории округа в 2017 году реализовывались проекты строительства промышленных зон и технопарков:

- ООО «Варница» в пос. Геройское, реализует проект строительства завода по производству пищевой соли получаемой при строительстве подземного хранилища газа. Общая производительность 400 тысяч тонн готовой продукции в год, количество рабочих мест – 166;

- в пос. Луговское реализуется проект строительства индустриального парка «Храброво». На данной территории планируется создание производственного клайстера, один из первых инвесторов – корпорация «БМВ», планирующая строительство завода по сборке автомобилей этой марки.;

- ООО «Газпром ПХГ», реализует два проекта в пос. Романово - проект «Строительство подземного хранилища газа (ПХГ) и в пос. Куликово - проект строительства Газопровода и Терминала сжиженного газа.

Важным преимуществом для развития промышленности на территории округа является: режим особой экономической зоны установленный Федеральным законом от 10.01.2016 № 16-ФЗ; выгодное географическое расположение, близость границ стран ЕС; развитая транспортная инфраструктура; инфраструктура поддержки субъектов МСП; наличие технопарка «Храброво»; сформированные инвестиционные площадки.

Объекты торговли

Количество хозяйствующих субъектов, фактически действующих в сфере розничной торговли 285 единиц, стационарных торговых объектов всех форматов – 154 единицы.

Во исполнение требований федерального законодательства в сфере торговли сформирована электронная база данных для Единого торгового реестра Калининградской области, включающая сведения о хозяйствующих торговых субъектах округа и принадлежащим им объектам. По состоянию на 01.01.2018 г. реестром охвачены 56 нестационарных торговых объекта и 87 стационарных магазина.

В 2017 году в г. Зеленоградске открылись два новых крупных магазина сети «СПАР». В ближайшее время откроется еще один магазин данной сети Предприятием ОАО «Зеленоградский торговый дом» совместно с частным инвестором реализуется проект строительства магазина фермерских товаров в помещениях бывшего пакгауза железной дороги. На территории Зеленоградского рынка осуществляют свою деятельность 2 (два) социальных магазина, где жители города могут произвести покупки социально значимых продуктов по минимальным ценам. Пользуются популярностью организованные администрацией ярмарки товаров сельхозпроизводителей городского округа.

По представленным администрацией МО «Зеленоградский городской округ» сведениям, только на территории г. Зеленоградска находится 225 объекта торговли.

На территории округа организована поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства (Фонд «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства МО «Зеленоградский городской округ»).

По состоянию на 01.01.2018 г. на территории зарегистрировано 1534 субъекта малого и среднего предпринимательства.

Объекты сельского хозяйтва

Одним из наиболее приоритетных видов экономической деятельности является развитие сельского хозяйства.

Растеневодство

В 2017 году посевная площадь в округе в хозяйствах всех категорий составила 10376 га. Валовой сбор зерновых и зернобобовых увеличился на 16 % и составил 8624 тонны; а валовой сбор технических культур увеличился в 10 раз и составляет 5724 тонны. Площадь многолетних насаждений в округе составляет 60 га. Увеличены площади ООО «Богатый сад», которое посадило к имеющимся 22 га плодовых культур, и 3,5 га яблонь. По итогам 2017 года Зеленоградский городской округ занимает 2 место по валовому сбору ягод в области.

Зеленоградского городского округа за период 2017 года предоставлено в аренду, а также безвозмездное пользование 16 земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения крестьянским фермерским хозяйствам, а также гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на общей площади более 350 га. Обследовано более 20 земельных участков, ранее предоставленных в аренду. Сформирован земельный участок под кедровый питомник в пос. Муромское, который должен заработать уже в 2018 году. Ведется работа по вовлечению в оборот земельных участков.

Животноводство

Наиболее крупными крестьяно-фермерскими хозяйствами являются –  КФХ Максимова Г.Ч., КФХ Майзенгельтер Е.А., КФХ Свитнева Н.Ю., КФХ Ли К.В.

В 2017 году произведено 3180 тонн молока, в основном эти показатели достигнуты хозяйствами населения и КФХ. В округе отмечается стабильное наращивание объемов молока. Развивается молочное козоводство и овцеводство, тем самым, расширяется и ассортимент выпускаемой молочной продукции.

В пос. Холмы расположено единственное в области производство овечьего сыра.

Стабильное поголовье свиней в округе обеспечивается свиноводческим комплексом ООО «БалтЗангасНефтеоргсинтез», производящим 10 процентов свинины Калининградской области (мощность 36 тыс. голов свиней в год). Также, в сентябре 2017 года введена в эксплуатацию собственная бойня. Предприятие имеет самый высокий уровень биозащиты – четвертый (это крайне важно в условиях возросшей угрозы африканской чумы свиней).

В пос. Кумачево завершено строительство свинокомплекса, включающего карантинное отделение и маточника на 1000 голов. Уже завезено маточное 27 поголовье в количестве 300 голов, в июле 2018 г.

Успешно реализуется проект по разведению кроликов новозеландской белой породы в пос. Медведево. В 2017 году на ферме введен в эксплуатацию собственный убойных цех.

Птицеводческий комплекс «Продукты питания», расположенный в пос. Котельниково в конце января 2018 г. осуществлен пробный запуск трех птичников, а в конце третьего квартала 2018 г. планируется ввод в эксплуатацию семи птичников. Производственная мощность всего комплекса после ввода в эксплуатацию - 6,5 млн.голов в год.

Овощеводство

Данная сфера активно развивается, площадь закрытого грунта составляет 5,85 гектаров. Основными предприятиями являются – ООО «Бизнес-агро» и ООО «СПП Панона».

В 2017 году собрано 425 тонн овощей защищенного грунта. Основными предприятиями в данной отрасли являются – ООО СП Панона, ООО Бизнес Агро, КФХ Рамазанов Т.И.

Комплексы хозяйства ООО СП «Панона» переведены в статус круглогодичных. Всего в округе почти 6 гектаров тепличных комплексов, Округ занимает 3 место по производству овощей закрытого грунта, 5 место - овощей открытого грунта, 6 место – картофеля. В ООО «СПП Панона» в п. Переславское построено овощехранилище, которое позволяет единовременно хранить до 120 тонн. Функционируют круглогодичные тепличные комплексы в п. Переславское, п. Кумачево и п. Корчагино общей площадью 1,8 га.

Предприятия ЖКХ

На территории МО «Зеленоградский городской округ» функционируют следующие предприятия коммунального хозяйства:

- ООО «Тепловик» - оказывает услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения.

- ООО «Тепловик -1» оказывает услуги водоснабжения и водоотведения.

- АО «Объединенные канализационные очистные сооружения» группы курортных городов (АО ОКОС) осуществляет сбор, транспортировку и очистку сточных вод с территорий населенных пунктов на объединенные очистные сооружения в пос. Заостровье.

- МУП «Коммунальщик» осуществляет услуги по теплоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению с территорий Ковровского, Переславского, Красноторовского и территориального отдела Куршская коса.

- МУП «ЖКХ Зеленоградского городского округа» осуществляет сбор и транспортировку ТКО с территорий Ковровского, Переславского, Красноторовского и территориального отдела Куршская коса, а также г. Зеленоградска.

- ОАО «Петербургрегионгаз» осуществляет услуги по газоснабжению.

- ОАО «Янтарьэнергосбыт» осуществляет услуги по электроснабжению.

- ОГУП ЕСОО осуществляет утилизацию ТКО на полигоне в пос. Круглово.

Кроме того, на территории расположены организации осуществляющие сбор и транспортировку ТКО с территории г. Зеленеоградска – это ООО «Крот» и ООО «Чистый дом».

Инфраструктура городского округа

Образование

По информации Управления образования администрации МО «Зеленоградский городской округ», общеобразовательных организаций 8, по состоянию на 01.09.2018 года обучающихся – 3069, классов – 137, учителей – 198.

- МАОУ «СОШ г. Зеленоградска»

- МАОУ СОШ п. Романово

- МАОУ СОШ п. Переславское

- МАОУ СОШ п. Рыбачий

- МАОУ OОШ п. Кострово

- МАОУ ООШ п.Мельниково

- МАОУ ООШ п. Грачевка

- МАОУ «Гимназия «Вектор» г. Зеленоградска»

Дошкольных образовательных учреждений 10, услугами дошкольного образования охвачены 1605 воспитанников по состоянию на 01.09.2018 года, из них 895 в г. Зеленоградске.

- МАДОУ ЦРР– д/с №23 «Сказка» г.Зеленоградск

- МАДОУ  ЦРР– д/с №4 г.Зеленоградск

- МАДОУ – д/с №3 г.Зеленоградск

- МАДОУ ЦРР – д/с №6 г.Зеленоградск

- МАДОУ – д/с п. Романово

- МАДОУ – д/с п. Грачевка

- МАДОУ – д/с п. Кумачево

- МАДОУ – д/с п. Муромское

- МАДОУ – д/с п. Холмогоровка

- МАДОУ – д/с п. Коврово «Солнышко»

Кроме того, в пос. Рыбачий имеется детский сад – СП «Дошкольное образование», насчитывает 25 человек (является структурным подразделением школы).

Дополнительное образование детей представлено – МАУ дополнительного образования Детско – юношеская спортивная школа «Янтарь», МАУ дополнительного образования «Детская школа искусств города Зеленоградска»,

Кроме того, услуги дополнительного образования оказывает МАУ «Гимназия «Вектор» г. Зеленоградска».

Здравоохранение

Система здравоохранения городского округа включает в себя ГБУЗ «Зеленоградская центральная районная больница» на 127 коек, поликлинику мощностью 328 посещений в смену и 20 фельдшерско-акушерских пункта в сельской местности.

Врачебные амбулотории расположены в поселках – Коврово, Кострово, Муромское, Грачевка.

Культура

Сфера культуры представлена 3 муниципальными учреждениями: МАУК «Культурно-досуговый центр», МБУК «Зеленоградское объединение библиотек», МАУ «Зеленоградский городской краеведческий музей».

В состав МАУК «Культурно-досуговый центр» входят 18 структурных подразделений:

1. ДК пос. Грачевка

2. ГЦКИ г. Зеленоградска

3. КДЦ пос. Коврово

4. ДК пос. Колосовка

5. КСК пос. Кострово

6. ДК пос. Красноторовка

7. ДК пос. Краснофлотское

8. ДК пос. Кумачево

9. ДК пос. Лесной

10. ДК пос. Логвино

11. КСК пос. Луговское

12. ДК пос. Мельниково

13. ДК пос. Муромское

14. ДК пос. Откосово

15. ДК пос. Переславское

16. ДК пос. Поваровка

17. ДК пос. Романово

18. ДК пос. Рыбачий

Кадровый состав МАУК «Культурно-досуговый центр» - 87,5 единиц из них аппарат МАУК «Культурно-досуговый центр» - 8 единиц, ДК – 79,5 единиц. Около 50% специалистов, работающих в учреждениях культуры, имеют высшее образование, остальные среднее-специальное профильное образование.

В МБУК «Зеленоградское объединение библиотек» входит 16 библиотек:

1. Зеленоградская городская библиотека им. Ю.Н. Куранова.

2. Зеленоградская городская детская библиотека.

3. Ковровская сельская модельная библиотека.

4. Луговская сельская библиотека.

5. Муромская сельская библиотека.

6. Моховская сельская библиотека.

7. Романовская сельская модельная библиотека.

8. Грачевская сельская библиотека.

9. Красноторовская сельская библиотека.

10. Поваровская сельская библиотека.

11. Переславская сельская модельная библиотека.

12. Откосовская сельская модельная библиотека.

13. Костровская сельская библиотека.

14. Рыбачья сельская библиотека.

15. Лесная сельская библиотка.

16. Колосовская сельская библиолтека.

На территории МО «Зеленоградский городской округ» также действует МАУ «Зеленоградский городской краеведческий музей» основаный в 2000 году.

В г. Зеленоградске развивается музейная деятельность, работают частные музеи – Музей кошек, черепов и скелетов,  музей ангелов. Предполагается открыть музей Николы Теслы и музей радио.

Спорт

На террритории МО «Зеленоградский городской округ» расположен один стадион с трибунами (на данный момент идет его реконструкция), 19 спортивных залов, 87 спортивных сооружений, 3 плавательных бассейна, а также одна детско-юношеская спортивная школа, в которой занимаются около 1119 человек.

В 2017 году за счет средств ПАО «Газпром» построена универсальная спортивная площадка в п. Мельниково.

## Историко-культурный потенциал территории

На территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ» расположено:

- 39 объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

- 12 объектов культурного наследия регионального значения;

- 6 вновь выявленных объектов культурного наследия.

Объекты туристической деятельности

Туристско – рекреационная сфера муниципального образования «Зеленоградский городской округ» представлена более 100 объектами.

Общее количество мест размещения составляет 4730, из которых 3320 находится в г. Зеленоградске.

Санаторно – курортные учреждения, расположенные на территории, вне зависимости от ведомственной принадлежности и формы собственности, имеют статус лечебно – профилактических. Наиболее крупные это санаторий «Зеленоградск» (230 мест) и санаторий-профилакторий «Чайка» (199 мест).

На территории округа расположены:

- гостиницы (отели, виллы, гостевые дома) - 66;

- лечебно-санаторные учреждения - 4;

- базы отдыха (кемпинги) - 12;

- детские летние оздоровительные лагеря, базы отдыха – 3;

- сельские усадьбы, гостевые покои – 15;

- частный сектор.

Количество туристов ежегодно составляет около 45000 человек (более 5-ти дней проживания), 57% из них - жители Калининградской области, 38% жители других регионов Российской Федерации, 5% - иностранные граждане.

Некоммерческие организации

На территории МО «Зеленоградский городской округ» зарегистрировано 12 некоммерческих организаций:

- Зеленоградское районное отделение Калининградской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

- Общественная организация содействия защите интересов, прав инвалидов детей и молодежи «Ручеек»

- Общественная организация «Зеленоградский профсоюз работников агропромышленного комплекса Калининградской области»

- Калининградская региональная общественная организация «За Зеленоградск»

- Местная общественная организация «Водно-моторный клуб «ЧАЙКА ПЛЮС»

- Калининградская региональная общественная организация «Общество по изучению древностей»

- Некоммерческий благотворительный фонд «ФОНД САЛЕМ-РУСЬ»

- Фонд социально- экономического развития курорта Зеленоградск

- Фонд «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Зеленоградского района»

- Калининградская региональная общественная организация «Спортивное наследие»

- Всероссийская общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Зеленоградского района «Совет Ветеранов»

- Ассоциация рестораторов и отельеров Зеленоградского городского округа

Религиозные организации

На территории округа располагается две православные церкви – Храм Преображения Господня (12 человек) и Храм Апостола Андрея Первозванного, (18 человек).

2.4. Показатели по улично – дорожной сети в МО «Зеленоградский городской округ»

Транспортная связь МО «Зеленоградский городской округ» с областным центром, другими городами области, России и ближнего зарубежья осуществляется посредством автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта.

Территория имеет густую автодорожную сеть, протяженность автомобильных дорог составляет 492,23 км, в том числе 9,66 км федерального значения, регионального значения 346,7 км, местного значения 135,87 км.

В Таблице 9 представлены  данные по площади и протяженности улиц, проездов, зеленых насаждений и т. д., находящихся на территории МО «Зеленоградский городской округ».

Таблица 9

| Данные по состоянию | на 01.01.2018 г. |
| --- | --- |
| 1.Общая протяженность улиц, дорог, проездов и площадей: федерального значения, км; с усовершенствованным покрытием (асфальт и пр.) без покрытия (щебень, гравий и пр.) регионального значения, км; с усовершенствованным покрытием (асфальт и пр.) без покрытия (щебень, гравий и пр.) местного значения, км. с усовершенствованным покрытием (асфальт и пр.) без покрытия (щебень, гравий и пр.) | 9,66 9,66 - 346,7 248,81 97,89 135,87 93,63 42,24 |
| 2. Общая площадь улиц, дорог, проездов и площадей: федерального значения, тыс. м2; с усовершенствованным покрытием (асфальт и пр.) без покрытия (щебень, гравий и пр.) регионального значения, тыс. м2; с усовершенствованным покрытием (асфальт и пр.) без покрытия (щебень, гравий и пр.) местного значения, тыс. м2; с усовершенствованным покрытием (асфальт и пр.) без покрытия (щебень, гравий и пр.) | - 114,1 57,8 56,3 505,8 366,5 139,3 577,33 347,58 229,75 |
| 3. Протяженность тротуаров с усовершенствованным покрытием, подлежащая: механизированной уборке, км; ручной уборке, км | 40,9 25 15,9 |
| 4. Площадь тротуаров с усовершенствованным покрытием, подлежащая: механизированной уборке, тыс. м2; ручной уборке, тыс. м2 | 541,4 63,8 477,6 |
| Общая протяженность автомобильных мостов, км | - |
| 6. Общая площадь автомобильных мостов, тыс. м2, в том числе: площадь проезжей части, подлежащая механизированной уборке, тыс. м2; площадь тротуаров мостов, подлежащая ручной уборке, тыс. м2 | - - |
| 7. Общая площадь территории дворов, подлежащая ручной уборке, тыс. м2 | 50042 |
| 8. Общая площадь территории дворов, подлежащая механизированной уборке, тыс. м2 | - |
| 9. Площадь зеленых насаждений внутридворовых газонов, м2; садово-парковая зона, м2. | 40000 - 40000 |
| 10. Среднее расстояние до пункта заправки водой подметально-уборочных и поливомоечных машин, км Количество пунктов заправки водой | 1/1 |
| 11. Среднее расстояние до пункта разгрузки смета подметально-уборочных машин, км | - |
| 12. Среднее расстояние до свалки снега, км Количество свалок снега | 2 |
| 13. Среднее расстояние до места загрузки песка и противогололедных реагентов, км | 2 |

Железнодорожный транспорт

На территории муниципалитета находятся железнодорожные линии по проходящие двум направлениядвух маршрутов:

- Калининград - Зеленоградск - Пионерский Курорт;

- Калининград - Переславское - Светлогорск.

Из общего объема перевозок по железной дороге 76 % составляют перевозки калининградцев на кратковременный отдых в г.Зеленоградск и г. Светлогорск.

Всего на территории находится 4 станции и 10 остановочных пунктов:

- на участке Калининград - Зеленоградск - Пионерский Курорт - 1 станция (Зеленоградск) и 8 остановочных пунктов (Каштановка, Муромское, Сосновка, Малиновка, Сокольники-1, Сокольники-2, Рощино, Куликово);

- на участке Калининград - Переславское - Светлогорск - 3 станции (Дружное, Колосовка, Переславское) и 2 остановочных пункта (о.п 20 км, Романово).

Автомобильный  транспорт

Пассажирские перевозки по дорогам общего пользования осуществляются автотранспортными средствами частных компаний.

На территории округа функционирует 18 межмуниципальных и 4 муниципальных автобусных маршрута.

Особую значимость для округа имеют автобусные маршруты, связывающие г. Зеленоградск и населенные пункты с г. Калининградом:

- маршрут 114 (г. Калининград – г. Зеленоградск через п. Муромское);

- маршрут 141 (г. Калининград – г. Зеленоградск через п. Петрово);

- маршрут 140 (г. Калининград – г. Зеленоградск).

Также по территории округа проходят межмуниципальные маршруты из областного центра в города Балтийск, Янтарный, Светлогорск, Пионерский.

На территории МО «Зеленоградский городской округ» функционирует 4 муниципальных маршрута:

- маршрут № 19 (г. Зеленоградск – п. Луговское);

- маршрут № 22 (г. Зеленоградск – п. Краснофлотское);

- маршрут № 210 (г. Зеленоградск – п. Морское);

- маршрут № 200 (г. Зеленоградск – п. Дворики).

Количество автозаправочных станций (АЗС), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения составляет 6 единиц. Ключевым фактором развития окружного центра является строительство автодороги «Приморское кольцо».

Воздушный  транспорт

Международный аэропорт «Храброво» расположен в 17 км от г. Зеленоградска.

Аэропорт оборудован одной взлетно-посадочной полосой с асфальтобетонным покрытием, длинной 2500 метров и шириной 45 метров, а также современным радиосветотехническим оборудованием аэродрома, что обеспечивает посадку по минимуму первой категории ИКАО и позволяет принимать основные типы воздушных судов. Разделение пассажирского терминала на 2 сектора «В» и «С» позволяет разграничить пассажиропотоки и одновременно обслуживать внутренние и международные рейсы. Грузовой терминал площадью более 2500 кв. м оснащен механизированным комплексом обработки грузов и досмотровой техникой. Производственные мощности терминала позволяют обрабатывать 50 тонн груза в сутки.

2.5. Система водоснабжения и водоотведения в МО «Зеленоградский городской округ»

Источником водоснабжения МО «Зеленоградский городской округ» для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд населения служат подземные воды. Население муниципального образования обеспечивается водой из  артезианских скважин.

На территории Ковровского территориального отдела отсутствуют поселки имеющие полностью централизованную стистему канализации.

Частичная система канализации имеется в поселках Дубровка, Дунаевка, Заостровье, Коврово, Краснофлотское,  Муромское, Луговское, Мельниково, Моховое, Романово, Сальское.

Полностью отсутствует центральная система канализации в поселках Рощино, Привольное, Озерово, Куликово, Сиренево, Векрбное.

В Красноторовском территориальном отделе имеется частичная канализация в поселках Красноторовка, Грачевка, Поваровка, Орехово, Ольховое, Русское.

По информации МУП «ЖКХ Зеленоградского городского округа» централизованная система водоснабжения имеется в: г.Зеленоградск, Александровка, Васильково, Вербное, Дубровка, Дунаевка, Зеленый Гай, Каменка, Каштановка, Киевское, Коврово, Краснофлотское, Луговское, Мельниково, Моховое, Муромское,  Романово, Рощино, Сальское, Сокольники, Сиренево, Холмы, Лесной, Рыбачий, Дружное, Колосовка, Кузнецкое, Кострово, Куликово (Переславский), Куликово (Ковровский), Заостровье, Кумачево, Логвино, Откосово, Павлинино, Переславское, Холмогоровка, Алексино, Баркасово, Грачевка, Дворики, Кленовое, Красноторовка, Лесенково, Морозовка, Ольховое, Орехово, Охотное, Поваровка, Прислово, Русское, Сычево, Шатрово, Ягодное, Филино, Янтаровка, Низовка, Богатое, Майский, Сараево, Сторожевое.

В остальных населенных пунктах централизованная система водоотведения отсутствует, сточные воды поступаютв выгребные ямы.

Централизованная система водоотведения в: г.Зеленоградск, п.Коврово, п.Краснофлотское, п.Луговское, п.Мельниково, п.Муромское,  п.Романово, п.Рыбачий, п.Колосовка, п.Кострово, п.Куликово (Ковровский), п.Заостровье, п.Кумачево, п.Павлинино, п.Переславское, п.Холмогоровка, п.Грачевка, п.Красноторовка, п.Поваровка.

Очистные сооружения МУП «Коммунальщик» расположены в поселках: Павлинино, Холмогоровка, Переславское, Кумачево, Колосовка, Грачевка, Красноторовка, Поваровка, Рыбачий, Луговское, Краснофлотское,  Муромское, Романово,  Мельниково, Кострово.

Протяженность сетей водоснабжения МУП «Коммунальщик» - 38,2 км.

Протяженность сетей водоотведения МУП «Коммунальщик» - 191,37 км.

Канализационные очистные сооружения расположенные в пос. Заостровья АО «ОКОС»  были построены в результате вступления Российской Федерации в Хельсинское соглашение по защите Балтийского моря.

В настоящее время это Объединенные канализационно-водопроводные очистные сооружения курортной группы городов (АО «ОКОС»), которые принимают и очищают сточные воды от трёх городов: Светлогорска, Пионерского, Зеленоградска. На очистных сооружениях канализации производится не только механическая очистка сточных вод, но и биологическая. Процесс биологической очистки – контакт загрязнённой жидкости с организмами (бактериями) активного ила в присутствии соответствующего количества растворённого кислорода.

В рамках программы реконструкции сетей и сооружений водоотведения в малых городах Калининградской области при участии Северной экологической финансовой корпорации NEFKO в 2012 году была начата реконструкция системы транспортировки и очистки сточных вод АО «ОКОС», которая завершилась в 2013 году. Основная задача реконструкции очистных сооружений – ремонт обветшалых конструкций сооружений, замена старого изношенного оборудования на новое, современное оборудование с высоким уровнем механизации и автоматизации процессов, улучшение качества очистки по азоту и фосфору, обеспечение приема перспективного объема сточных вод. Принят расчетный расход сточных вод на перспективу – 35 тыс. м3 в сутки.

В г. Зеленоградске расположена главная насосная станция (ГНС), рассчитанная на прием хозяйственно-бытовых сточных вод города. От ГНС стоки поступают по напорному коллектору на АО «ОКОС».

Проложен напорный канализационный коллектор АО «ОКОС» диаметром 400 мм, 15027,8 метров, в две ветви: по территории г. Зеленоградска и в поселках Каменка, Сокольники, Куликово.

2.6 Площадь зеленых насаждений общего пользования, материалы по загрязнению окружающей среды МО «Зеленоградский городской округ»

Администрацией МО «Зеленоградский городской округ» представлены сведения по общей площади зеленых насаждений, состоящей из садово – парковой зоны 40 000 м2.

Площадь городских парков, расположенных на территории МО «Зеленоградский городской округ» составляет 12 600 м2 .

Зеленый фонд территории включает зеленые насаждения селитебной зоны (парки, скверы и бульвары, озелененные территории жилой застройки, учебных, детских и медицинских учреждений, зеленые насаждения улиц и т.д.) и внеселитебные насаждения (посадки на территориях промышленных предприятий, санитарно-защитных зон, кладбищ, полезащитных полос, насаждения вдоль дорог и прочие насаждения, расположенные в границах населенных пунктов).

Зеленые насаждения общего пользования представлены городскими лесами (г. Зеленоградск), зелеными насаждениями (деревья, кустарники, газоны и т.п.), расположенными на территории населенных пунктов (парков, скверов, улицах, муниципальных учреждений и др.)

В озеленении селитебной территории преобладают липа, береза, рябина, клен. Участки индивидуальных жилых домов заняты в основном плодовыми садами и огородами.

Внеселитебные насаждения представлены в основном плодовыми садами, а также посадками дуб, тополь, клен, ясень.

Земли государственного лесного фонда МО «Зеленоградский городской округ» составляют 18224 га.

Преобладающими породами в озеленении являются липа, береза, рябина, клен, дуб, ясень, тополь и другие.

Экологическое состояние окружающей среды МО «Зеленоградский городской округ»

Экологическая ситуация на территории городского округа неоднородна. Существуют «заповедные», «нетронутые» территории, отличающиеся благоприятной экологической обстановкой, проблемные округы, требующие проведения плановых мероприятий для улучшения экологии, «горячие точки» несанкционированного складирования мусора, наличие населенных пунктов и дачных массивов, не имеющих централизованных систем канализования и очистных сооружений.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются объекты теплоснабжения (котельные) и автотранспорт.

Из-за нехватки очистных сооружений многие водные объекты территории относятся к разряду загрязнённых. Куршский залив подвергается постоянному загрязнению органическими веществами, и не только.

Водотоки находятся в неудовлетворительном состоянии в результате систематических несанкционированных сбросов сточных вод и захламления водоёмов отходами.

Основными источниками загрязнения водных объектов являются сточные и дренажные воды, а также другие виды водопользования.

Существующая система обращения с отходами на территории округа имеет существенные недостатки, не является оптимальной, не обеспечивает полностью соблюдения требований действующего законодательства РФ и требует разработки и внедрения комплекса мероприятий по санитарной очистке территории округа.

ГЛАВА 3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

3.1. Система обращения с отходами производства и потребления от населения,  предприятий и организаций

Согласно сведениям, представленным администрацией МО «Зеленоградский городской округ», обслуживанием жилищного фонда; уборкой и работами по санитарной очистке территории, сбором и вывозом ТКО, на территории муниципального образования занимаются следующие организации, представленные в Таблице 10.

Таблица 10

| Наименование услуги | Обслуживающая организация (реквизиты, контактная информация) |
| --- | --- |
| Сбор и вывоз отходов населения благоустроенного жилищного фонда | МУП «ЖКХ Зеленоградского городского округа» Зеленоградский р-он, пос.Муромское, ул.Центральная д.12 тел.8(40150)47530 ООО «Крот» Калининградская обл., г. Зеленоградск, ул. Ткаченко, 1 ООО «Чистый дом» г. Калининград, ул.Ю.Гагарина, д. 2А. |
| Сбор и вывоз отходов населения неблагоустроенного жилищного фонда | МУП «ЖКХ Зеленоградского городского округа» Зеленоградский р-он, пос.Муромское, ул.Центральная д.12 тел.8(40150)47530- ООО «Крот» Калининградская обл., г. Зеленоградск, ул. Ткаченко, 1 ООО «Чистый дом» г. Калининград, ул.Ю.Гагарина, д. 2А. |
| Сбор и вывоз крупногабаритных отходов населения благоустроенного жилищного фонда | - |
| Сбор и вывоз крупногабаритных отходов населения неблагоустроенного жилищного фонда | - |
| Сбор и вывоз отходов населения частного благоустроенного жилищного фонда | МУП «ЖКХ Зеленоградского городского округа» Зеленоградский р-он, пос.Муромское, ул.Центральная д.12 тел.8(40150)47530 ООО «Крот» Калининградская обл., г. Зеленоградск, ул. Ткаченко, 1 ООО «Чистый дом» г. Калининград, ул.Ю.Гагарина, д. 2А. |
| Сбор и вывоз отходов населения частного неблагоустроенного жилищного фонда | МУП «ЖКХ Зеленоградского городского округа» Зеленоградский р-он, пос.Муромское, ул.Центральная д.12 тел.8(40150)47530 ООО «Крот» Калининградская обл., г. Зеленоградск, ул. Ткаченко, 1 ООО «Чистый дом» г. Калининград, ул.Ю.Гагарина, д. 2А. |
| Сбор и вывоз крупногабаритных отходов населения частного благоустроенного жилищного фонда | - |
| Сбор и вывоз крупногабаритных отходов населения частного неблагоустроенного жилищного фонда | - |
| Сбор и вывоз бытовых отходов от предприятий и организаций * | МУП «ЖКХ Зеленоградского городского округа» Зеленоградский р-он, пос.Муромское, ул.Центральная д.12 тел.8(40150)47530 ООО «Крот» Калининградская обл., г. Зеленоградск, ул. Ткаченко, 1 |

В МО «Зеленоградский городской округ» система сбора твёрдых коммунальных  отходов в основном использует стандартную технологию, которая сводится к применению коммунальных контейнеров, предназначенных для сбора коммунальных, учрежденческих и упаковочных отходов.

Система сбора и транспортировки отходов от населения, организаций и предприятий – полностью контейнерная, представлена в Таблице 11.

Таблица 11

| Наименование объекта | % охвата системой сбора отходов |
| --- | --- |
|  | контейнерная система | бесконтейнерная система |
| Благоустроенный жилой фонд | 100 | - |
| Неблагоустроенный жилой фонд | 100 | - |
| Частный сектор благоустроенный | 100 | - |
| Частный сектор неблагоустроенный | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | - |
| Организации и учреждения | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | - |

Жилые дома с мусоропроводом в МО «Зеленоградский городской округ» отсутствуют.

Вывоз КГО и жидких коммунальных отходов (неканализованный сектор) производится по заявкам (договорам).

Транспортировка отходов от объектов жилого фонда осуществляется           МУП «ЖКХ Зеленоградского городского округа», ООО «Крот» и ООО «Чистый дом» еженедельно, согласно графику, но не реже двух раз в неделю.

Транспортировка отходов от предприятий и организаций осуществляется           МУП «ЖКХ Зеленоградского городскоого округа» и ООО «Крот», согласно заключенным договорам, но не реже двух раз в неделю.

Обслуживанием контейнеров, расположенных на территории пляжа, занимается ООО «Крот».

ООО «Крот» и ООО «Чистый дом» осуществляют транспортирование отходов в г. Зеленоградске, МУП «ЖКХ Зеленоградского городского округа» в населенных пунктах городского округа.

Администрацией МО «Зеленоградский городской округ» представлен график сбора и транспортировки ТКО и КГО, который осуществляет ООО «Крот»  (Таблица 12).

Таблица 12

| № п/п | Населенный пункт | Адрес КП | Количество контейнеров на КП | Материал | Время забора ТКО | Время забора КГМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Улица | № дома |  |  |  |  |
| 1 | г. Зеленоградск | Ткаченко | 3 | 3 | пластик | 06.00-6.10 | 08.00-08.10 |
| 2 |  | Ткаченко | 15 | 3 | пластик | 06.00-06.10 | 08.00-08.10 |
| 3 |  | пер. 2-ой Саратовский | - | 3 | пластик | 06.10-06.20 | 08.10-08.20 |
| 4 |  | Пограничная | 12 | 2 | пластик | 06.10-06.20 | 08.10-08.20 |
| 5 |  | Потемкина | 13 | 2 | пластик | 06.20-06.30 | 08.20-08.30 |
| 6 |  | Октябрьская | 1 | 4 | пластик | 06.20-06.30 | 08.20-08.30 |
| 7 |  | Чкалова | 8 | 2 | пластик | 06.30-06.40 | 08.30-08.40 |
| 8 |  | Володарского | 20 | 5 | пластик | 06.30.-06.40 | 08.30-08.40 |
| 9 |  | Октябрьская | 23 | 3 | пластик | 06.40-06.50 | 08.40-08.50 |
| 10 |  | Пугачева | 4А | 2 | пластик | 06.40-06.50 | 08.40-08.50 |
| 11 |  | пер. 2-ой Московский | - | 2 | пластик | 06.50-07.00 | 08.50-09.00 |
| 12 |  | Курортный пр-т | 3 | 5 | пластик | 07.00-07.10 | 09.00-09.10 |
| 13 |  | Московская | 47 | 2 | пластик | 07.10-07.20 | 09.10-09.20 |
| 14 |  | Московская | 52 | 1 | пластик | 07.10-07.20 | 09.10-09.20 |
| 15 |  | Подлесная | 2 | 2 | пластик | 07.20-07.30 | 09.20-09.30 |
| 16 |  | Лермонтова | 5в | 1 | пластик | 07.20-07.30 | 09.20-09.30 |
| 17 |  | Лермонтова | 18 | 2 | пластик | 07.20-07.30 | 09.20-09.30 |
| 18 |  | Лесопарковая | 1 | 5 | пластик | 07.30-07.40 | 09.30-09.40 |
| 19 |  | Солнечная | 3 | 1 | пластик | 07.30-07.40 | 09.30-09.40 |
| 20 |  | Окружная | 1 | 5 | пластик | 07.40-07.50 | 09.40-09.50 |
| 21 |  | Окружная | 2 | 2 | пластик | 07.40-07.50 | 09.40-09.50 |
| 22 |  | Окружная | 2а | 2 | пластик | 07.40-07.50 | 09.40-09.50 |
| 23 |  | Крымская | 1 | 2 | пластик | 07.50-08.00 | 09.50-10.00 |
| 24 |  | Крымская (администрация) | 5А | 1 | пластик | 07.50-08.00 | 09.50-10.00 |
| 25 |  | Тургенева (Кооператор) | - | 1 | пластик | 07.50-08.00 | 09.50-10.00 |
| 26 |  | Тургенева | 10 | 1 | пластик | 08.00-08.10 | 10.00-10.10 |
| 27 |  | Тургенева | 11 | 1 | пластик | 08.00-08.10 | 10.00-10.10 |
| 28 |  | Тургенева | 15 | 1 | пластик | 08.00-08.10 | 10.00-10.10 |
| 29 |  | Тургенева (МАУ СОШ г. Зеленоградск) | 6 | 4 | пластик | 08.10-08.20 | 10.10-10.20 |
| 30 | п. Сосновка | ул. Луговая | 3 | 2 | пластик | 08.20-08.30 | 10.20-10.30 |
| 31 |  | ул. Луговая | 37 | 1 | пластик | 08.20-08.30 | 10.20-10.30 |
| 32 |  | ул. Озерная (кольцо) | - | 2 | пластик | 08.30-08.40 | 10.30-10.40 |
| 33 | п. Вишневое | ул. Курортная | - | 1 | пластик | 08.40-08.50 | 10.40-10.50 |
| 34 |  | ул. Окружная | - | 1 | пластик | 08.40-08.50 | 10.40-10.50 |
| 35 | п. Малиновка | ул. Морская | - | 5 | пластик | 08.50-09.00 | 10.50-11.00 |
| 36 | п. Клинцовка | остановка | - | 2 | пластик | 09.00-09.10 | 11.00-11.10 |
| 37 | г. Зеленоградск | Заречная (Байконур) | - | 3 | пластик | 09.10-09.20 | 11.10-11.20 |
| 38 |  | Зеленая | 2а | 3 | пластик | 09.20-09.30 | 11.20-11.30 |
| 39 |  | Зеленая | 20а | 2 | пластик | 09.20-09.30 | 11.20-11.30 |
| 40 |  | пер. 1-й Железнодорожный | 11а | 5 | пластик | 09.30-09.40 | 11.30-11.40 |
| 41 |  | Крылова | 7 | 3 | пластик | 09.30-09.40 | 11.30-11.40 |
| 42 |  | Железнодорожная | 38 | 2 | пластик | 09.40-09.50 | 11.40-11.50 |
| 43 |  | Железнодорожная (склады) | - | 2 | пластик | 09.40-09.50 | 11.40-11.50 |
| 44 |  | Железнодорожная | 9а | 5 | пластик | 09.40-09.50 | 11.40-11.50 |
| 45 |  | Горького | 6 | 2 | пластик | 09.50-10.00 | 11.50-12.00 |
| 46 |  | Первомайская | 5 | 2 | пластик | 09.50-10.00 | 11.50-12.00 |
| 47 |  | Гагарина | 9 | 2 | пластик | 10.00-10.10 | 12.00-12.10 |
| 48 |  | Первомайская | 24 | 2 | пластик | 10.00-10.10 | 12.00-12.10 |
| 49 |  | Гагарина | 23 | 2 | пластик | 10.10-10.20 | 12.10-12.20 |
| 50 |  | Гагарина | 37 | 2 | пластик | 10.10-10.20 | 12.20-12.30 |
| 51 |  | Ленина | 38 | 2 | пластик | 10.20-10.30 | 12.20-12.30 |
| 52 |  | Ленина | 20 | 1 | пластик | 10.20-10.30 | 12.20-12.30 |
| 53 |  | Садовая | 19 | 3 | пластик | 10.30-10.40 | 12.30-12.40 |
| 54 |  | Сибирякова | 25 | 5 | пластик | 10.30-10.40 | 12.30-12.40 |
| 55 |  | Победы | 16 | 4 | пластик | 10.40-10.50 | 12.40-12.50 |
| 56 |  | Победы | 10 | 2 | пластик | 10.40.-10.50 | 12.40-12.50 |
| 57 |  | Пионерская | 6 | 1 | пластик | 10.50-11.00 | 12.50-13.00 |

График работ по сбору и транспортировки отходов МУП «ЖКХ Зеленоградского городского округа» представлены в Таблице 13.

Таблица 13

| № п/п | Населенный пункт | Адрес КП | Количество контейнеров на КП | Объем контейнеров, м3 | Периодичность вывоза ТКО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Улица | № дома |  |  |  |
| 1 | пос.Александровка | Пионерская | - | 2 | 1,1 | Понедельник, пятница |
| 2 | пос.Васильково | Озерная | - | 1 | 1,1 | Вторник, пятница |
|  |  | Озерная | - | 2 | 1,1 | Вторник, пятница |
|  |  | кладбище | - | 1 | 6,0 | Вторник, пятница |
| 3 | пос.Вербное | - | - | 1 | 1,1 | Вторник |
| 4 | пос. Горбатовка | Садовая | - | - | - | - |
| 5 | пос. Грачевка | Школьная | - | 2 | 1,1 | Вторник |
|  |  | Новая | - | 2 | 1,1 | Вторник |
|  |  | Центральная | - | 2 | 1,1 | Вторник |
|  |  | Центральная | - | 1 | 1,1 | Вторник |
|  |  | Центральная | - | - | - | Вторник |
|  |  | Кузнецкая | - | 2 | 1,1 | Вторник |
|  |  | Молодежная | - | 1 | 1,1 | Вторник |
|  |  | Кузнецкая | 15 | 2 | 1,1 | Вторник |
|  |  | Садовая | - | 2 | 1,1 | Вторник |
|  |  | Молодежная | - | 2 | 1,1 | Вторник |
| 6 | пос. Дворики | - | - | 2 | 1,1 | Вторник, пятница |
|  |  | - | - | 1 | 1,1 | Вторник, пятница |
|  |  | - | - | 1 | 1,1 | Вторник, пятница |
| 7 | пос. Дубровка | Зеленая | - | 2 | 1,1 | Понедельник, пятница |
|  |  | Зеленая | - | 2 | 1,1 | Понедельник, пятница |
| 8 | пос. Дунаевка | Каменная | - | 2 | 1,1 | Вторник |
| 9 | пос. Заостровье | Пионерская | - | 3 | 1,1 | Понедельник, пятница |
|  |  | Прибрежная | - | 2 | 1,1 | Понедельник, пятница |
|  |  | Молодежная | - | 2 | 1,1 | Понедельник, пятница |
|  |  | Набережная | - | 2 | 1,1 | Понедельник, пятница |
|  |  | Балтийская | - | 2 | 1,1 | Понедельник, пятница |
|  |  | Юридическое лицо | - | 3 | 1,1 | Понедельник, пятница |
|  |  | пер. Садовая-Пионерская | - | 1 | 6,0 | Понедельник, пятница |
| 10 | пос. Зеленый Гай | Молодежная | - | 2 | 1,1 | Понедельник, пятница |
|  |  | Молодежная | - | 2 | 1,1 | Понедельник, пятница |
| 11 | пос. Каменка | Заводская | - | 2 | 1,1 | Вторник |
|  |  | Дачная | - | 1 | 1,1 | Вторник |
| 12 | пос. Каштановка | Солнечная | - | 2 | 1,1 | Вторник, пятница |
|  |  | Зеленая | - | 2 | 1,1 | Вторник, пятница |
| 13 | пос. Кленовое | - | - | 2 | 1,1 | Вторник, пятница |
| 14 | пос. Коврово | Школьная | 11 | 1 | 6,0 | Понедельник, пятница |
|  |  | Балтийская | - | 2 | 1,1 | Понедельник, пятница |
|  |  | Балтийская | - | 3 | 1,1 | Понедельник, пятница |
|  |  | Балтийская | - | 2 | 1,1 | Понедельник, пятница |
|  |  | Заводская | - | 2 | 1,1 | Понедельник, пятница |
|  |  | Кольцевая | - | 1 | 1,1 | Понедельник, пятница |
|  |  | Администрация | - | 2 | 1,1 | Понедельник, пятница |
|  |  | Юридическое лицо | - | 1 | 1,1 | Понедельник, пятница |
|  |  | пер. Южный | - | 1 | 1,1 | Понедельник, пятница |
|  |  | пер. Северный | - | 1 | 1,1 | Понедельник, пятница |
| 15 | пос. Колосовка | Центральная | - | 4 | 1,1 | Понедельник, вторник, пятница |
|  |  | Титова | - | 3 | 1,1 | Понедельник, вторник, пятница |
|  |  | Гагарина | - | 3 | 1,1 | Понедельник, вторник, пятница |
|  |  | Садовый переулок | - | 1 | 1,1 | Понедельник, вторник, пятница |
|  |  | Школьная | - | 1 | 1,1 | Понедельник, вторник, пятница |
|  |  | Зеленая | - | 2 | 1,1 | Понедельник, вторник, пятница |
| 16 | пос. Кострово | Школьная | - | 7 | 1,1 | Понедельник, четверг |
|  |  | Зеленая | - | 3 | 1,1 | Понедельник, четверг |
|  |  | Калининградское шоссе | - | 5 | 1,1 | Понедельник, четверг |
|  |  | Звероводческая | - | 4 | 1,1 | Понедельник, четверг |
|  |  | Звероводческая | - | 2 | 1,1 | Понедельник, четверг |
|  |  | Прохладная | - | 3 | 1,1 | Понедельник, четверг |
| 17 | пос. Красноторовка | Лесная | 1 | 4 | 1,1 | Вторник, пятница |
|  |  | Школьная | - | 2 | 1,1 | Вторник, пятница |
|  |  | Школьная | 4 | 3 | 1,1 | Вторник, пятница |
|  |  | Лесная | - | 2 | 1,1 | Вторник, пятница |
|  |  | Центральная | - | 4 | 1,1 | Вторник, пятница |
|  |  | Школьная | 5 | 2 | 1,1 | Вторник, пятница |
|  |  | Школьная | 19 | 2 | 1,1 | Вторник, пятница |
| 18 | пос. Краснофлотское | У магазина | - | 4 | 1,1 | Четверг, понедельник |
| 19 | пос. Кузнецкое | Новая | - | 2 | 1,1 | Пятница, понедельник |
|  |  | Новая | - | 3 | 1,1 | Пятница, понедельник |
| 20 | пос. Куликово (Переславский ТО) | Озерная | - | 7 | 1,1 | Понедельник, пятница |
| 21 | пос. Куликово (Ковровский ТО) | Хуторская | - | 2 | 1,1 | Понедельник, пятница |
|  |  | Пионерская | - | 2 | 1,1 | Понедельник, пятница |
|  |  | - | - | 1 | 1,1 | Понедельник, пятница |
|  |  | - | - | 1 | 6,0 | Понедельник, пятница |
| 22 | пос. Кумачево | Комсомольская (у клуба) | - | 3 | 1,1 | Вторник, четверг |
|  |  | Октябрьская | - | 3 | 1,1 | Вторник, четверг |
|  |  | Озерная | - | 3 | 1,1 | Вторник, четверг |
|  |  | Молодежная | - | 2 | 1,1 | Вторник, четверг |
| 23 | пос. Лесенково | - | - | 2 | 1,1 | Вторник |
| 24 | пос. Лесное | Центральная | - | 2 | 1,1 | Вторник, пятница |
|  |  | Взморья | - | 2 | 1,1 | Вторник, пятница |
|  |  | Лесная | - | 2 | 1,1 | Вторник, пятница |
|  |  | Ветеранов | - | 2 | 1,1 | Вторник, пятница |
|  |  | Зеленая | - | 3 | 1,1 | Вторник, пятница |
|  |  | Набережная | - | 2 | 1,1 | Вторник, пятница |
|  |  | Юридическое лицо | - | 1 | 6,0 | Вторник, пятница |
|  |  | Юридическое лицо | - | 11 | 1,1 | Вторник, пятница |
|  |  | Невского | - | 1 | 1,1 | Вторник, пятница |
|  |  | Парковая | - | 2 | 1,1 | Вторник, пятница |
| 25 | пос. Луговское | Центральная | - | 2 | 1,1 | Вторник, пятница |
|  |  | Полевая | - | 2 | 1,1 | Вторник, пятница |
|  |  | Юридическое лицо | - | 1 | 1,1 | Вторник, пятница |
|  |  | Кольцевая | - | 2 | 1,1 | Вторник, пятница |
| 26 | пос. Мельниково | Новая | - | 2 | 1,1 | Понедельник, вторник, пятница |
|  |  | Букетная | - | 2 | 1,1 | Понедельник, вторник, пятница |
|  |  | Центральная | - | 5 | 1,1 | Понедельник, вторник, пятница |
|  |  | Юридическое лицо | - | 1 | 1,1 | Понедельник, вторник, пятница |
|  |  | Енисейская | - | 2 | 1,1 | Понедельник, вторник, пятница |
|  |  | Каштановая | - | 2 | 1,1 | Понедельник, вторник, пятница |
| 27 | пос. Морское | Морская | - | 4 | 1,1 | Вторник, пятница |
|  |  | Юридическое лицо | - | 5 | 1,1 | Вторник, пятница |
|  |  | Первомайская | - | 2 | 1,1 | Вторник, пятница |
| 28 | пос. Моховое | Новосельская | - | 2 | 1,1 | Понедельник, пятница |
|  |  | Дорожная | - | 2 | 1,1 | Понедельник, пятница |
|  |  | Юридическое лицо | - | 2 | 1,1 | Понедельник, пятница |
| 29 | пос. Муромское | Полевая | - | 2 | 1,1 | Понедельник, пятница |
|  |  | Садовая | - | 4 | 1,1 | Понедельник, пятница |
|  |  | Центральная | - | 1 | 1,1 | Понедельник, пятница |
|  |  | Солнечная | - | 2 | 1,1 | Понедельник, пятница |
|  |  | Каштановая | - | 2 | 1,1 | Понедельник, пятница |
|  |  | Строителей | - | 2 | 1,1 | Понедельник, пятница |
|  |  | Железнодорожная | - | 1 | 1,1 | Понедельник, пятница |
| 30 | пос. Низовка | Каштановая | - | 2 | 1,1 | Четверг |
| 31 | пос. Ольховое | - | - | 2 | 1,1 | Вторник |
| 32 | пос. Орехово | - | - | 2 | 1,1 | Вторник |
| 33 | пос. Охотное | - | - | 2 | 1,1 | Вторник |
| 34 | пос.Переславское | 20-й км, у здания почты | - | 9 | 1,1 | Понедельник, пятница |
|  |  | - | - | 6 | 1,1 | Понедельник, пятница |
|  |  | У здания котельной | - | 2 | 1,1 | Понедельник, пятница |
| 35 | пос. Поваровка | Пер. Каштановый | - | 1 | 1,1 | Вторник, пятница |
|  |  | Балтийская | - | 2 | 1,1 | Вторник, пятница |
|  |  | Балтийская | 7 | 1 | 1,1 | Вторник, пятница |
|  |  | Озерная | - | 2 | 1,1 | Вторник, пятница |
|  |  | Полевая | - | 1 | 1,1 | Вторник, пятница |
| 36 | пос. Романово | Школьная | - | 1 | 6,0 | Понедельник, вторник, пятница |
|  |  | Офицерская | - | 1 | 1,1 | Понедельник, вторник, пятница |
|  |  | Советская | - | 1 | 1,1 | Понедельник, вторник, пятница |
|  |  | Советская | - | 1 | 1,1 | Понедельник, вторник, пятница |
|  |  | Озерная | - | 1 | 1,1 | Понедельник, вторник, пятница |
|  |  | Звездная | - | 2 | 1,1 | Понедельник, вторник, пятница |
|  |  | Новая | - | 1 | 1,1 | Понедельник, вторник, пятница |
|  |  | Хуторская | - | 1 | 1,1 | Понедельник, вторник, пятница |
|  |  | Приозерный пер. | - | 1 | 1,1 | Понедельник, вторник, пятница |
|  |  | Комсомольская | - | 2 | 1,1 | Понедельник, вторник, пятница |
|  |  | У Кирхи | - | 2 | 1,1 | Понедельник, вторник, пятница |
|  |  | Юридическое лицо | - | 5 | 1,1 | Понедельник, вторник, пятница |
|  |  | Кладбище | - | 1 | 1,1 | Понедельник, вторник, пятница |
| 37 | пос. Рощино | Заречная | - | 2 | 1,1 | Вторник, пятница |
|  |  | Теннистая аллея | - | 1 | 1,1 | Вторник, пятница |
|  |  | - | - | 1 | 1,1 | Вторник, пятница |
|  |  | Береговая | - | 1 | 1,1 | Вторник, пятница |
| 38 | пос. Русское | Победы | - | 2 | 1,1 | Вторник, пятница |
|  |  | Победы | - | 1 | 1,1 | Вторник, пятница |
|  |  | Новая | - | 1 | 1,1 | Вторник, пятница |
| 39 | пос. Рыбачий | Заречная | - | 3 | 1,1 | Вторник, пятница |
|  |  | Зеленая | - | 3 | 1,1 | Вторник, пятница |
|  |  | Победы | - | 2 | 1,1 | Вторник, пятница |
|  |  | Первомайская | - | 3 | 1,1 | Вторник, пятница |
|  |  | Гагарина | - | 2 | 1,1 | Вторник, пятница |
|  |  | Школьная |  | 3 | 1,1 | Вторник, пятница |
|  |  | Набережная | - | 1 | 6,0 | Вторник, пятница |
|  |  | Юридическое лицо | - | 11 | 1,1 | Вторник, пятница |
|  |  | Пограничная | - | 2 | 1,1 | Вторник, пятница |
| 40 | пос. Сальское | Садовая | - | 1 | 1,1 | Понедельник, пятница |
|  |  | Саовая | - | 2 | 1,1 | Понедельник, пятница |
|  |  | Садовая | - | 1 | 1,1 | Понедельник, пятница |
| 41 | пос. Сиринево | Новая | - | 2 | 1,1 | Вторник, пятница |
|  |  | Новая | - | 1 | 1,1 | Вторник, пятница |
| 42 | пос. Сокольники | Юридическое лицо | - | 3 | 1,1 | Понедельник |
|  |  | Донская | - | 1 | 1,1 | Понедельник, пятница |
| 43 | пос. Холмогоровка | Новостроевская | - | 4 | 1,1 | Понедельник, пятница |
|  |  | Лесопарковая | - | 4 | 1,1 | Понедельник, пятница |
|  |  | Молодежная | - | 5 | 1,1 | Понедельник, пятница |
|  |  | 43-я Гвардия | - | 3 | 1,1 | Понедельник, пятница |
|  |  | Животноводческая | - | 1 | 1,1 | Понедельник, пятница |
| 44 | пос. Холмы | Сиреневая | - | 1 | 1,1 | Понедельник, пятница |
|  |  | Сиреневая | - | 2 | 1,1 | Понедельник, пятница |
|  |  | Вишневая | - | 2 | 1,1 | Понедельник, пятница |
| 45 | пос. Шатрово | - | - | 1 | 1,1 | Вторник |
| 46 | пос. Искрово | - | - | 1 | 1,1 | Вторник, пятница |
| 47 | пос. Киевское | У дороги | - | 2 | 1,1 | Вторник |
| 48 | пос. Новосельское | - | - | 1 | 1,1 | Вторник |
| 49 | пос. Озерово | - | - | 1 | 1,1 | Понедельник, пятница |
| 50 | пос. Привольное | - | - | 2 | 1,1 | Вторник |
| 51 | пос. Лужки | Юридическое лицо | - | 2 | 1,1 | Пятница |
| 52 | пос. Логвино | Центральная | - | 6 | 1,1 | Четверг |
| 53 | г. Зеленоградск | Юридичекое лицо | - | 3 | 1,1 | Четверг |
| 54 | пос. Откосово | - | - | 6 | 1,1 | Понедельник, пятница |
| 55 | пос. Павлинино | Центральная | - | 5 | 1,1 | Понедельник, пятница |
| 56 | пос. Богатое | - | - | 1 | 1,1 | Вторник |
| 57 | пос. Ягодное | - | - | 1 | 1,1 | Вторник |
| 58 | пос. Янтаровка | - | - | 2 | 1,1 | Вторник |
| 59 | пос. Водное | Юридическое лцо | - | 2 | 1,1 | 1 раз в месяц по заявке |

График работ по сбору и транспортировки отходов ООО «Чистый дом» представлен не был.

Периодичность удаления ТКО, КГО и жидких отходов с территории муниципального образования представлена в Таблице 14.

Таблица 14

| Наименование объекта | Периодичность удаления |
| --- | --- |
|  | Крупногабаритные отходы | Жидкие бытовые отходы | Твердые коммунальные отходы |
|  |  |  | контейнерная система сбора | бесконтейнерная система сбора |
| Благоустроенный жилой фонд | По заявке | - | Ежедневно (2 раза в неделю) | - |
| Неблагоустроенный жилой фонд | По заявке | - | Ежедневно (2 раза в неделю) | - |
| Частный сектор благоустроенный | По заявке | - | Ежедневно (2 раза в неделю) | - |
| Частный сектор неблагоустроенный | По заявке | - | Ежедневно (2 раза в неделю) | - |
| Организации и учреждения | По заявке | - | Ежедневно (2 раза в неделю) | - |

Транспортировка отходов от объектов жилого фонда в территориальных отделах МО «Зеленоградский городской округ» осуществляется от двух до четырех раз в неделю, но не реже двух раз в неделю (согласно графикам).

Администрацией МО «Зеленоградский городской округ» представлена информация по заключенным ООО «Крот» договорам на транспортировку ТКО с организациями и предприятиями, осуществляющими деятельность на территории г. Зеленоградска (Таблица 15).

Таблица 15

| № п/п | Населенный пункт | Улица | Дом | Наименование организации (предприятия) | Обслуживающая организация, с которой заключен договор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты транспортной инфраструктуры |
| 1 | г. Зеленоградск | Вокзальная | 1 | Зеленоградск Новый, железнодорожный вокзал | ООО «Крот» |
| 2 | г. Зеленоградск | Железнодорожная | 25а | Сервис-экспресс, ООО, автосервис | ООО «Крот» |
| 3 | г. Зеленоградск | Железнодорожная | 40 | Бегемот, автомойка самообслуживания | ООО «Крот» |
| 4 | г. Зеленоградск | Московская | 66 | Приморское кольцо, автоцентр | ООО «Крот» |
| 5 | г. Зеленоградск | Московская | 66 | Дорсервис, ООО, штрафстоянка | ООО «Крот» |
| 6 | г. Зеленоградск | Потёмкина | 20 | СургутНефтеГаз | ООО «Крот» |
| 7 | г. Зеленоградск | Тургенева | 11Б | Комплекс, автомойка | ООО «Крот» |
| 8 | г. Зеленоградск | Тургенева | 11в | Бегемот, автомойка самообслуживания | ООО «Крот» |
| 9 | г. Зеленоградск | Тургенева | 12Б | ЛУКОЙЛ | ООО «Крот» |
| 10 | г. Зеленоградск | Тургенева | 15а | Автомойка, ИП Рауш П.В. | ООО «Крот» |
| 11 | г. Зеленоградск | Тургенева | 15а | Шинсервис, шиномонтажная мастерская | ООО «Крот» |
| Объекты бытового обслуживания |
| 12 | г. Зеленоградск | Безымянный переулок | 1 | Фея, парикмахерская | ООО «Крот» |
| 13 | г. Зеленоградск | Бровцева | 11а | Шарм, салон красоты | ООО «Крот» |
| 14 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 21 | ЭФФЕКТ, салон красоты | ООО «Крот» |
| 15 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 28 | Регина, салон красоты | ООО «Крот» |
| 16 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 3 | O P I, студия | ООО «Крот» |
| 17 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 3 | Магия, студия красоты | ООО «Крот» |
| 18 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 9 | Ирис, салон | ООО «Крот» |
| 19 | г. Зеленоградск | Ленина | 12/2Б | Ателье | ООО «Крот» |
| 20 | г. Зеленоградск | Ленина | 9 | Зеленоградские бани | ООО «Крот» |
| 21 | г. Зеленоградск | Лермонтова | 20 | Мария, салон красоты | ООО «Крот» |
| 22 | г. Зеленоградск | Московская | 1а | Светлана, швейная мастерская | ООО «Крот» |
| 23 | г. Зеленоградск | Московская | 3 | Городская ритуальная служба 939, ООО | ООО «Крот» |
| 24 | г. Зеленоградск | Московская | 66 | Персона Грата, салон красоты | ООО «Крот» |
| 25 | г. Зеленоградск | Московский 3-й переулок | 1 | Мастерская по ремонту одежды и обуви, ИП Михайлова Л.Н. | ООО «Крот» |
| 26 | г. Зеленоградск | Московский 3-й переулок | 3 | Мастерская по ремонту бытовой техники, ИП Чумаков В.В. | ООО «Крот» |
| 27 | г. Зеленоградск | Окружная | 15 | Сапфир, сеть химчисток | ООО «Крот» |
| 28 | г. Зеленоградск | Окружная | 7 | Loft, салон красоты | ООО «Крот» |
| 29 | г. Зеленоградск | Окружная | 7 | ПостиркинЪ, прачечная | ООО «Крот» |
| 30 | г. Зеленоградск | Победы | 1 | Стиль, салон-парикмахерская | ООО «Крот» |
| 31 | г. Зеленоградск | Победы | 21 | Мастерская по ремонту одежды и обуви, ИП Ерицян Т.В. | ООО «Крот» |
| 32 | г. Зеленоградск | Ткаченко | 1 | Радуга, магазин-ателье | ООО «Крот» |
| 33 | г. Зеленоградск | Ткаченко | 1 | Калейдоскоп желаний, кабинет по уходу за телом | ООО «Крот» |
| 34 | г. Зеленоградск | Ткаченко | 1 | MALKOV STUDIO, авторская студия парикмахера-модельера, колориста Владимира Малькова | ООО «Крот» |
| 35 | г. Зеленоградск | Ткаченко | 25 | Мастерская по ремонту обуви | ООО «Крот» |
| 36 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1 | Киоск по ремонту обуви | ООО «Крот» |
| 37 | г. Зеленоградск | Тургенева | 10г | Альтаир, салон красоты | ООО «Крот» |
| 38 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1Б | Брикер Партнер, ООО, служба аварийного открывания замков | ООО «Крот» |
| 39 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1Б | Мастерская по ремонту одежды | ООО «Крот» |
| 40 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1Б | Людмила, мастерская по ремонту одежды | ООО «Крот» |
| 41 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1Б | Стиль, салон красоты | ООО «Крот» |
| 42 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1в | Дива, салон | ООО «Крот» |
| Объекты торговли |
| 43 | г. Зеленоградск | Безымянный переулок | 1 | Лариса, продуктовый магазин | ООО «Крот» |
| 44 | г. Зеленоградск | Бровцева | 11а | SP39.ru, интернет-сервис совместных закупок | ООО «Крот» |
| 45 | г. Зеленоградск | Бровцева | 11а | Магазин разливного пива | ООО «Крот» |
| 46 | г. Зеленоградск | Бровцева | 11а | Сабрина, продуктовый магазин | ООО «Крот» |
| 47 | г. Зеленоградск | Бровцева | 14а | Пресса, торговая сеть печатной продукции | ООО «Крот» |
| 48 | г. Зеленоградск | Бровцева | 16 | Будь здоров, сеть аптек | ООО «Крот» |
| 49 | г. Зеленоградск | Бровцева | 16 | Виктория Квартал, сеть супермаркетов | ООО «Крот» |
| 50 | г. Зеленоградск | Бровцева | 16 | Магазин бытовой техники и хозяйственных товаров | ООО «Крот» |
| 51 | г. Зеленоградск | Бровцева | 16 | Магазин разливного пива, ИП Савицкий А.А. | ООО «Крот» |
| 52 | г. Зеленоградск | Бровцева | 16а | Магазин бытовой химии и зоотоваров, ИП Кублицкая Е.М. | ООО «Крот» |
| 53 | г. Зеленоградск | Бровцева | 16Б | Магазин одежды, ИП Афанасьева Н.В. | ООО «Крот» |
| 54 | г. Зеленоградск | Бровцева | 16в | Магазин овощей и фруктов, ИП Исмайлов Э.Ю. | ООО «Крот» |
| 55 | г. Зеленоградск | Бровцева | 16в | Магазин цветов и семян, ИП Гуринов А.М. | ООО «Крот» |
| 56 | г. Зеленоградск | Бровцева | 18а | Всё для вас, продуктовый магазин | ООО «Крот» |
| 57 | г. Зеленоградск | Вокзальная | 1 | Нуга Бест, торговая фирма | ООО «Крот» |
| 58 | г. Зеленоградск | Вокзальная | 1 | Булки Булочки, магазин свежей выпечки | ООО «Крот» |
| 59 | г. Зеленоградск | Вокзальная | 1 | Новости 39, торговая сеть печатной продукции | ООО «Крот» |
| 60 | г. Зеленоградск | Вокзальная | 1 | От заката до рассвета, магазин | ООО «Крот» |
| 61 | г. Зеленоградск | Вокзальная | 1 | Первый Хлебозавод, ОАО, торговая сеть хлебобулочных и кондитерских изделий | ООО «Крот» |
| 62 | г. Зеленоградск | Вокзальная | 1 | Евросеть, сеть салонов связи | ООО «Крот» |
| 63 | г. Зеленоградск | Вокзальная | 1 | Хоббит, сеть магазинов | ООО «Крот» |
| 64 | г. Зеленоградск | Вокзальная | 1а | Продовольственный магазин | ООО «Крот» |
| 65 | г. Зеленоградск | Вокзальная | 2 | Бутыль, сеть магазинов алкогольной продукции | ООО «Крот» |
| 66 | г. Зеленоградск | Вокзальная | 2 | Бутыль, сеть продовольственных магазинов | ООО «Крот» |
| 67 | г. Зеленоградск | Вокзальная | 2 | Романовский хлеб, магазин | ООО «Крот» |
| 68 | г. Зеленоградск | Володарского | 26а | Русский хлеб, торговая сеть | ООО «Крот» |
| 69 | г. Зеленоградск | Володарского | 26а | Магазин изделий из янтаря | ООО «Крот» |
| 70 | г. Зеленоградск | Володарского | 4а | Первый Хлебозавод, ОАО, торговая сеть хлебобулочных и кондитерских изделий | ООО «Крот» |
| 71 | г. Зеленоградск | Володарского | 7/1 | Госпожа Удача, магазин продуктов | ООО «Крот» |
| 72 | г. Зеленоградск | Володарского | 7/1 | Пивная Лавка, магазин разливного пива | ООО «Крот» |
| 73 | г. Зеленоградск | Володарского | 8 | Sushi light, сеть магазин-салонов японской кухни | ООО «Крот» |
| 74 | г. Зеленоградск | Гагарина | 38а | Mistelle, аперитив-бар | ООО «Крот» |
| 75 | г. Зеленоградск | Горького | 1 | Кулинария, ИП Кутейникова И.В. | ООО «Крот» |
| 76 | г. Зеленоградск | Горького | 2/2 | Билайн, офис продаж | ООО «Крот» |
| 77 | г. Зеленоградск | Горького | 2/2 | ГИГ, компьютерный центр | ООО «Крот» |
| 78 | г. Зеленоградск | Железнодорожная | 10а | Магазин хозяйственных товаров, ИП Близнюкова Н.И. | ООО «Крот» |
| 79 | г. Зеленоградск | Железнодорожная | 10а | Магазин, ИП Константинова Ж.Н. | ООО «Крот» |
| 80 | г. Зеленоградск | Железнодорожная | 10а | Продовольственный Складъ, оптово-розничный магазин | ООО «Крот» |
| 81 | г. Зеленоградск | Железнодорожная | 10а | Секонд-хенд | ООО «Крот» |
| 82 | г. Зеленоградск | Железнодорожная | 10а | Продуктовый склад, ИП Акимов С.А. | ООО «Крот» |
| 83 | г. Зеленоградск | Железнодорожная | 9в | Дюна, продуктовый магазин | ООО «Крот» |
| 84 | г. Зеленоградск | Заречная | 2а | Магазин продуктов и сопутствующих товаров, ИП Полищук А.И. | ООО «Крот» |
| 85 | г. Зеленоградск | Калининградская | 31а | Золотая рыбка, продовольственный магазин | ООО «Крот» |
| 86 | г. Зеленоградск | Курортный переулок | 1 | Ягна, ООО, магазин продуктов | ООО «Крот» |
| 87 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 1 | Целитель, аптека | ООО «Крот» |
| 88 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 10 | Ларец, магазин подарков и сувениров | ООО «Крот» |
| 89 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 12 | Fashion Love, бутик женской одежды | ООО «Крот» |
| 90 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 12 | Стрелец, магазин косметики и парфюмерии | ООО «Крот» |
| 91 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 13 | MODA, салон женской одежды | ООО «Крот» |
| 92 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 13 | Амели, магазин одежды | ООО «Крот» |
| 93 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 13 | Парус, магазин польского трикотажа | ООО «Крот» |
| 94 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 13 | Универмаг | ООО «Крот» |
| 95 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 14 | Amber Empire, магазин | ООО «Крот» |
| 96 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 14 | Магазин игрушек | ООО «Крот» |
| 97 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 14 | Янтарный мир, магазин изделий из янтаря | ООО «Крот» |
| 98 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 17 | Золотой Век, цветочный салон | ООО «Крот» |
| 99 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 19 | У Феи, магазин детских товаров | ООО «Крот» |
| 100 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 2 | Евро стиль, магазин женской одежды и аксессуаров | ООО «Крот» |
| 101 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 2 | Лунтик, детский магазин | ООО «Крот» |
| 102 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 21 | Бочонок, сеть магазинов разливного пива | ООО «Крот» |
| 103 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 21 | Золотая комета, сеть магазинов | ООО «Крот» |
| 104 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 21 | Лавка Бахуса, сеть магазинов алкогольной продукции | ООО «Крот» |
| 105 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 21 | Медвежонок, детский магазин | ООО «Крот» |
| 106 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 21 | Милана, магазин | ООО «Крот» |
| 107 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 22 | Курортная Лавка, магазин | ООО «Крот» |
| 108 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 23 | Одевайся Свободно, магазин-шоурум | ООО «Крот» |
| 109 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 23 | Янтарная мануфактура, сеть магазинов | ООО «Крот» |
| 110 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 25 | Русский ломбард, ООО, сеть ломбардов | ООО «Крот» |
| 111 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 25 | Элегант, магазин одежды | ООО «Крот» |
| 112 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 26 | Янтарный Комбинат, фирменный магазин изделий из янтаря | ООО «Крот» |
| 113 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 26 | Янтарный мир, магазин изделий из янтаря | ООО «Крот» |
| 114 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 27 | Амбер Арт, магазин сувениров и изделий из янтаря | ООО «Крот» |
| 115 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 27 | Барахольщик, магазин антиквариата и сувениров | ООО «Крот» |
| 116 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 27 | Булочная, ИП Губжокова А.С. | ООО «Крот» |
| 117 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 27 | Круглый кот, магазин | ООО «Крот» |
| 118 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 27 | Сеть ювелирных бутиков, ИП Перевезенцев Д.В. | ООО «Крот» |
| 119 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 28 | Солнышко, детский магазин | ООО «Крот» |
| 120 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 3 | Постельное Королевство, салон | ООО «Крот» |
| 121 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 5а | Пресса, торговая сеть печатной продукции | ООО «Крот» |
| 122 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 6 | Любой каприз, магазин нижнего белья | ООО «Крот» |
| 123 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 6 | Шкатулка Самоцветов, магазин натуральных камней и минералов | ООО «Крот» |
| 124 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 7 | АРТ плюс, магазин | ООО «Крот» |
| 125 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 7 | Ю Маркет, сеть продовольственных магазинов | ООО «Крот» |
| 126 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 8 | Алекс, магазин мужской одежды | ООО «Крот» |
| 127 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 8 | БотинОк, обувной магазин | ООО «Крот» |
| 128 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 8 | Дюна Оптик, салон оптики | ООО «Крот» |
| 129 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 8 | Магазин женской одежды, ИП Жовтенко И.В. | ООО «Крот» |
| 130 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 8 | Магазин книг и канцтоваров | ООО «Крот» |
| 131 | г. Зеленоградск | Ленина | 10 | Sushi love, сеть кафе-магазинов японской кухни | ООО «Крот» |
| 132 | г. Зеленоградск | Ленина | 10 | Пивной двор, сеть магазинов разливного пива | ООО «Крот» |
| 133 | г. Зеленоградск | Ленина | 11а | Светлана, магазин женской одежды | ООО «Крот» |
| 134 | г. Зеленоградск | Ленина | 12 | Мясная лавка | ООО «Крот» |
| 135 | г. Зеленоградск | Ленина | 12/2Б | Татьяна, магазин женской одежды | ООО «Крот» |
| 136 | г. Зеленоградск | Ленина | 12Б | Сундучок, магазин сувениров и подарков | ООО «Крот» |
| 137 | г. Зеленоградск | Ленина | 1а | Янтарная подкова, ювелирный магазин | ООО «Крот» |
| 138 | г. Зеленоградск | Ленина | 1Б | Солнышко, магазин детских товаров | ООО «Крот» |
| 139 | г. Зеленоградск | Ленина | 21а | Ася, продуктовый магазин | ООО «Крот» |
| 140 | г. Зеленоградск | Ленина | 5 | Магазин изделий из янтаря, ИП Юрченко Н.Н. | ООО «Крот» |
| 141 | г. Зеленоградск | Лермонтова | 20 | Цветочная лавка, ИП Осипова А.В. | ООО «Крот» |
| 142 | г. Зеленоградск | Лермонтова | 2д | Бутыль, сеть продовольственных магазинов | ООО «Крот» |
| 143 | г. Зеленоградск | Лермонтова | 2д/1 | Три брата, продуктовый магазин | ООО «Крот» |
| 144 | г. Зеленоградск | Лесопарковая | 1 | МедТорг, ООО, сеть аптек | ООО «Крот» |
| 145 | г. Зеленоградск | Лесопарковая | 1а | Магазин овощей и фруктов | ООО «Крот» |
| 146 | г. Зеленоградск | Лесопарковая | 2/3 | Лиза, продуктовый магазин | ООО «Крот» |
| 147 | г. Зеленоградск | Лесопарковая | 5/1 | Пресса, торговая сеть печатной продукции | ООО «Крот» |
| 148 | г. Зеленоградск | Лесопарковая | 5а | Пивная Лавка, магазин разливного пива | ООО «Крот» |
| 149 | г. Зеленоградск | Лесопарковая | 5а | Семья, сеть универсамов | ООО «Крот» |
| 150 | г. Зеленоградск | Московская | 12 | Продуктовый магазин, ИП Зейналов Р. | ООО «Крот» |
| 151 | г. Зеленоградск | Московская | 13в | Сеть салонов памятников, ИП Краснобаев А.М. | ООО «Крот» |
| 152 | г. Зеленоградск | Московская | 1а | Flamingo, магазин детских товаров | ООО «Крот» |
| 153 | г. Зеленоградск | Московская | 34 | Диана, продуктовый магазин | ООО «Крот» |
| 154 | г. Зеленоградск | Московская | 36 | Саша, магазин одежды | ООО «Крот» |
| 155 | г. Зеленоградск | Московская | 36г | Продуктовый магазин | ООО «Крот» |
| 156 | г. Зеленоградск | Московская | 40/1 | София, магазин продуктов | ООО «Крот» |
| 157 | г. Зеленоградск | Московская | 66 | Автомагазин, ИП Лютов П.С. | ООО «Крот» |
| 158 | г. Зеленоградск | Московская | 66 | Выбор Плюс, ООО, продуктовый магазин | ООО «Крот» |
| 159 | г. Зеленоградск | Московская | 66 | Приморское кольцо, автоцентр | ООО «Крот» |
| 160 | г. Зеленоградск | Московская | 9а | Славный, продуктовый магазин | ООО «Крот» |
| 161 | г. Зеленоградск | Московский 3-й переулок | 1 | General, сеть магазинов одежды | ООО «Крот» |
| 162 | г. Зеленоградск | Московский 3-й переулок | 1-3 | Для Вас, магазин | ООО «Крот» |
| 163 | г. Зеленоградск | Окружная | 15 | EUROSPAR, сеть супермаркетов | ООО «Крот» |
| 164 | г. Зеленоградск | Окружная | 15 | Книжная лавка, сеть магазинов | ООО «Крот» |
| 165 | г. Зеленоградск | Окружная | 15 | Рада, сеть магазинов косметики и парфюмерии | ООО «Крот» |
| 166 | г. Зеленоградск | Окружная | 15 | Сказка, сеть детских магазинов | ООО «Крот» |
| 167 | г. Зеленоградск | Окружная | 2 | Добрый доктор, зооцентр | ООО «Крот» |
| 168 | г. Зеленоградск | Окружная | 2 | Домовенок, магазин | ООО «Крот» |
| 169 | г. Зеленоградск | Окружная | 2 | Надежда, магазин продуктов | ООО «Крот» |
| 170 | г. Зеленоградск | Окружная | 2 | Продуктовый магазин, ИП Пермякова Т.П. | ООО «Крот» |
| 171 | г. Зеленоградск | Окружная | 2а/1 | Центр оригинальных моторных масел | ООО «Крот» |
| 172 | г. Зеленоградск | Окружная | 3 | Kenigdoors, сеть салонов | ООО «Крот» |
| 173 | г. Зеленоградск | Окружная | 3 | Деметра, магазин | ООО «Крот» |
| 174 | г. Зеленоградск | Окружная | 3 | Панацея-фарм, сеть аптек | ООО «Крот» |
| 175 | г. Зеленоградск | Окружная | 3 | Пивной мир, сеть пивных магазинов | ООО «Крот» |
| 176 | г. Зеленоградск | Окружная | 3 | Техномолл, магазин бытовой техники | ООО «Крот» |
| 177 | г. Зеленоградск | Окружная | 3 | Шик & Блеск, сеть магазинов косметики и бытовой химии | ООО «Крот» |
| 178 | г. Зеленоградск | Окружная | 3а | Магазин овощей и фруктов | ООО «Крот» |
| 179 | г. Зеленоградск | Окружная | 3Б | Магазин бытовой химии | ООО «Крот» |
| 180 | г. Зеленоградск | Окружная | 3Б | Продовольственный магазин | ООО «Крот» |
| 181 | г. Зеленоградск | Окружная | 5 | Виктория, сеть супермаркетов | ООО «Крот» |
| 182 | г. Зеленоградск | Окружная | 5 | Панацея-фарм, сеть аптек | ООО «Крот» |
| 183 | г. Зеленоградск | Окружная | 5 | Русский ломбард, ООО, сеть ломбардов | ООО «Крот» |
| 184 | г. Зеленоградск | Окружная | 5 | Русский ювелирный дом, сеть салонов | ООО «Крот» |
| 185 | г. Зеленоградск | Окружная | 5 | Хоббит, сеть магазинов | ООО «Крот» |
| 186 | г. Зеленоградск | Окружная | 5а | ХАН, центр фейерверков | ООО «Крот» |
| 187 | г. Зеленоградск | Окружная | 7 | n & k house, магазин одежды и обуви | ООО «Крот» |
| 188 | г. Зеленоградск | Окружная | 9 | ГИГ, компьютерный центр | ООО «Крот» |
| 189 | г. Зеленоградск | Окружная | 9 | Какаду, сеть зоомагазинов | ООО «Крот» |
| 190 | г. Зеленоградск | Окружная | 9 | Пивной двор, сеть магазинов разливного пива | ООО «Крот» |
| 191 | г. Зеленоградск | Победы | 13 | Гвардейский мясокомбинат, торговая сеть | ООО «Крот» |
| 192 | г. Зеленоградск | Победы | 16 | Победа, продуктовый магазин | ООО «Крот» |
| 193 | г. Зеленоградск | Победы | 16 | Татьяна, продовольственный магазин | ООО «Крот» |
| 194 | г. Зеленоградск | Победы | 5в | Продуктовый магазин, ИП Полякова И.Э. | ООО «Крот» |
| 195 | г. Зеленоградск | Пограничная | 1а | Cranz-Stamp, полиграфическая студия | ООО «Крот» |
| 196 | г. Зеленоградск | Пограничная | 1а | Король Безопасности, ООО, торгово-сервисная компания | ООО «Крот» |
| 197 | г. Зеленоградск | Потёмкина | 2 | Бриз, продовольственный магазин | ООО «Крот» |
| 198 | г. Зеленоградск | Потёмкина | 20 | СургутНефтеГаз | ООО «Крот» |
| 199 | г. Зеленоградск | Приморская | 21 | Монетка, продуктовый магазин | ООО «Крот» |
| 200 | г. Зеленоградск | Приморский 2-й переулок | 1 | Бутыль, сеть магазинов алкогольной продукции | ООО «Крот» |
| 201 | г. Зеленоградск | Приморский 2-й переулок | 1 | Бутыль, сеть продовольственных магазинов | ООО «Крот» |
| 202 | г. Зеленоградск | Приморский 2-й переулок | 1 | Хозяюшка, магазин | ООО «Крот» |
| 203 | г. Зеленоградск | Пугачёва | 20 | Лавка Бахуса, сеть магазинов алкогольной продукции | ООО «Крот» |
| 204 | г. Зеленоградск | Пугачёва | 20а | МиниБутик 39, магазин | ООО «Крот» |
| 205 | г. Зеленоградск | Пугачёва | 7 | Amber Time, ювелирная лавка | ООО «Крот» |
| 206 | г. Зеленоградск | Пугачёва | 9Б | Лабар, джелатерия | ООО «Крот» |
| 207 | г. Зеленоградск | Пугачёва | 9Б | Продуктовый магазин, ИП Кувшинова О.С. | ООО «Крот» |
| 208 | г. Зеленоградск | Пушкина | 1 | Сокровища Пруссии, магазин | ООО «Крот» |
| 209 | г. Зеленоградск | Пушкина | 2 | А мы-Чернила 39, торгово-сервисная компания | ООО «Крот» |
| 210 | г. Зеленоградск | Сибирякова | 16 | Молоко, ОАО, торговая сеть молочной продукции | ООО «Крот» |
| 211 | г. Зеленоградск | Ткаченко | 1 | Секонд-хенд | ООО «Крот» |
| 212 | г. Зеленоградск | Ткаченко | 1 | Сток-центр | ООО «Крот» |
| 213 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1 | TELE2, центр обслуживания абонентов | ООО «Крот» |
| 214 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1 | Дивиzион, сеть салонов | ООО «Крот» |
| 215 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1 | МегаФон, оператор связи | ООО «Крот» |
| 216 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1 | Силуэт плюс, магазин | ООО «Крот» |
| 217 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1/2 | Галерея сувениров, магазин изделий из янтаря | ООО «Крот» |
| 218 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1/2 | Магазин оптики | ООО «Крот» |
| 219 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1/2 | Русский хлеб, торговая сеть | ООО «Крот» |
| 220 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1/3 | Золотая корона, магазин одежды | ООО «Крот» |
| 221 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1/3 | Ромашка, магазин украшений из уральских камней | ООО «Крот» |
| 222 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1/3 | Цветочный магазин | ООО «Крот» |
| 223 | г. Зеленоградск | Тургенева | 10в | Мастерок, магазин строительных материалов | ООО «Крот» |
| 224 | г. Зеленоградск | Тургенева | 10г | RisoVar, магазин и служба доставки суши | ООО «Крот» |
| 225 | г. Зеленоградск | Тургенева | 10г | Волшебная Коробочка, салон цветов и подарков | ООО «Крот» |
| 226 | г. Зеленоградск | Тургенева | 10г | Выбор Плюс, ООО, продуктовый магазин | ООО «Крот» |
| 227 | г. Зеленоградск | Тургенева | 10г | Карандаш, магазин товаров для творчества и офиса | ООО «Крот» |
| 228 | г. Зеленоградск | Тургенева | 10г | МебельСити, мебельный салон | ООО «Крот» |
| 229 | г. Зеленоградск | Тургенева | 10г | Одевайся Свободно, магазин-шоурум | ООО «Крот» |
| 230 | г. Зеленоградск | Тургенева | 12Б | ЛУКОЙЛ | ООО «Крот» |
| 231 | г. Зеленоградск | Тургенева | 12д | Ю Маркет, сеть продовольственных магазинов | ООО «Крот» |
| 232 | г. Зеленоградск | Тургенева | 14 | Зеленоградская вода, ООО | ООО «Крот» |
| 233 | г. Зеленоградск | Тургенева | 18а | Магазин напитков | ООО «Крот» |
| 234 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1а | Гурьевские колбасы, сеть магазинов | ООО «Крот» |
| 235 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1а | ДомСадОгород, магазин | ООО «Крот» |
| 236 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1а | Мясной ряд, магазин | ООО «Крот» |
| 237 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1а | РыбоLOV, магазин товаров для рыбалки | ООО «Крот» |
| 238 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1Б | Faberlic, дистрибьюторская компания | ООО «Крот» |
| 239 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1Б | Oriflame, косметическая компания | ООО «Крот» |
| 240 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1Б | Александра, магазин женской одежды и обуви | ООО «Крот» |
| 241 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1Б | Алина, магазин нижнего белья и косметики | ООО «Крот» |
| 242 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1Б | Антикварная лавка | ООО «Крот» |
| 243 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1Б | Арт-винтаж, магазин авторских сувениров | ООО «Крот» |
| 244 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1Б | Балт-руш, торговый центр | ООО «Крот» |
| 245 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1Б | Брикер Партнер, ООО, салон окон и дверей | ООО «Крот» |
| 246 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1Б | Брикер Партнер, ООО, эколавка | ООО «Крот» |
| 247 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1Б | Ветеринарная аптека, ИП Сенькина О.В. | ООО «Крот» |
| 248 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1Б | Все для дома, магазин хозяйственных товаров | ООО «Крот» |
| 249 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1Б | Гамма, магазин товаров для шитья и рукоделия | ООО «Крот» |
| 250 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1Б | Доступная мебель, магазин | ООО «Крот» |
| 251 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1Б | Кристина, магазин нижнего белья | ООО «Крот» |
| 252 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1Б | Магазин трикотажных изделий | ООО «Крот» |
| 253 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1Б | Магазин цветов, ИП Шульц Т.В. | ООО «Крот» |
| 254 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1Б | Молоко, ОАО, торговая сеть молочной продукции | ООО «Крот» |
| 255 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1Б | Первая Помощь +, сеть социальных аптек | ООО «Крот» |
| 256 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1Б | Престиж, магазин | ООО «Крот» |
| 257 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1Б | ТД Лабиринт, ООО, интернет-магазин | ООО «Крот» |
| 258 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1Б | Тюлевый салон | ООО «Крот» |
| 259 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1Б | Формула здоровья, сеть аптек | ООО «Крот» |
| 260 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1в | Сеть магазинов, ИП Варажян Р.М. | ООО «Крот» |
| 261 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1г | Магазин цветов и сувениров, ИП Шульц И.В. | ООО «Крот» |
| 262 | г. Зеленоградск | Тургенева | 2 | Весёлый, магазин | ООО «Крот» |
| 263 | г. Зеленоградск | Тургенева | 2 | Зайка, магазин товаров для детей | ООО «Крот» |
| 264 | г. Зеленоградск | Тургенева | 2 | Книжная лавка, сеть магазинов | ООО «Крот» |
| 265 | г. Зеленоградск | Тургенева | 3а | Кооператор, сеть супермаркетов | ООО «Крот» |
| 266 | г. Зеленоградск | Тургенева | 3а | Кооператор-два, ООО, аптека | ООО «Крот» |
| 267 | г. Зеленоградск | Тургенева | 3г | Тортино, торговая сеть | ООО «Крот» |
| Объекты общественного питания |
| 268 | г. Зеленоградск | Вокзальная | 1 | Пирожковая, ИП Гунько Г.И. | ООО «Крот» |
| 269 | г. Зеленоградск | Вокзальная | 1а | У фонтана, кафе | ООО «Крот» |
| 270 | г. Зеленоградск | Вокзальная | 1а | Королевский шашлычок, кафе-бистро | ООО «Крот» |
| 271 | г. Зеленоградск | Вокзальная | 2 | Тай Китай WOK-buffet, кафе | ООО «Крот» |
| 272 | г. Зеленоградск | Вокзальная | 2 | Пончики, кафе быстрого питания | ООО «Крот» |
| 273 | г. Зеленоградск | Вокзальная | 2 | Pita Bull, сеть кафе быстрого питания | ООО «Крот» |
| 274 | г. Зеленоградск | Володарского | 12а | Забава, кафе | ООО «Крот» |
| 275 | г. Зеленоградск | Володарского | 16Б | Brott-n-Roll Sandwich bar, кафе | ООО «Крот» |
| 276 | г. Зеленоградск | Володарского | 20 | Самбия, ресторан | ООО «Крот» |
| 277 | г. Зеленоградск | Володарского | 20а | Шопен, кафе | ООО «Крот» |
| 278 | г. Зеленоградск | Володарского | 24в | 20-ый Меридиан, кафе | ООО «Крот» |
| 279 | г. Зеленоградск | Володарского | 26а | Кофеюха, кофейня | ООО «Крот» |
| 280 | г. Зеленоградск | Володарского | 30 | АмБар, кафе | ООО «Крот» |
| 281 | г. Зеленоградск | Володарского | 30а | АмБургер, кафе быстрого питания | ООО «Крот» |
| 282 | г. Зеленоградск | Володарского | 32а | Кино & Море, летнее кафе-кинотеатр | ООО «Крот» |
| 283 | г. Зеленоградск | Володарского | 7 | Monopol, ресторан | ООО «Крот» |
| 284 | г. Зеленоградск | Гагарина | 2/1 | Круиз, кафе | ООО «Крот» |
| 285 | г. Зеленоградск | Гагарина | 24а | Кухня, кафе | ООО «Крот» |
| 286 | г. Зеленоградск | Гагарина | 2Б | Веранда, кафе-пиццерия | ООО «Крот» |
| 287 | г. Зеленоградск | Гагарина | 2в | У Нептуна, кафе | ООО «Крот» |
| 288 | г. Зеленоградск | Гагарина | 38а | Mistelle, аперитив-бар | ООО «Крот» |
| 289 | г. Зеленоградск | Горького | 1 | Пруссия, кафе | ООО «Крот» |
| 290 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 17 | Встреча, кафе | ООО «Крот» |
| 291 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 2 | Ура Пицца!, кафе | ООО «Крот» |
| 292 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 29 | Дом пряника, ИП Якимов О.В. | ООО «Крот» |
| 293 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 3 | Сковородка, пиццерия | ООО «Крот» |
| 294 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 6 | БуфетЪ, кафе-кондитерская | ООО «Крот» |
| 295 | г. Зеленоградск | Ленина | 10 | Смак, кафе | ООО «Крот» |
| 296 | г. Зеленоградск | Московская | 34 | Старый город, кафе | ООО «Крот» |
| 297 | г. Зеленоградск | Московская | 51 | Трактир Мельница | ООО «Крот» |
| 298 | г. Зеленоградск | Московская | 66 | Фанат, кафе-бар | ООО «Крот» |
| 299 | г. Зеленоградск | Московская | 66 | Тунец, суши-бар | ООО «Крот» |
| 300 | г. Зеленоградск | Московский 3-й переулок | 1 | XXX, ночной клуб | ООО «Крот» |
| 301 | г. Зеленоградск | Окружная | 11 | Бухара, сеть лаунж-кафе | ООО «Крот» |
| 302 | г. Зеленоградск | Окружная | 15 | Konigsbacker, пекарня | ООО «Крот» |
| 303 | г. Зеленоградск | Первомайская | 18 | Магазин-закусочная | ООО «Крот» |
| 304 | г. Зеленоградск | Пограничная | 14а | Геркулес, ресторан | ООО «Крот» |
| 305 | г. Зеленоградск | Приморская | 21 | Kranz Torte, кондитерское ателье | ООО «Крот» |
| 306 | г. Зеленоградск | Пушкина | 4 | Брецель, кафе | ООО «Крот» |
| 307 | г. Зеленоградск | Саратовская | 2а | Уксус, кафе | ООО «Крот» |
| 308 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1Б | Konigsbacker, пекарня | ООО «Крот» |
| 309 | г. Зеленоградск | Тургенева | 3Б | Богатырь №1, кафе-бистро | ООО «Крот» |
| Объекты гостиничного типа |
| 310 | г. Зеленоградск | Володарского | 8 | Балтийская корона | ООО «Крот» |
| 311 | г. Зеленоградск | Гагарина | 19а | “Кристалл” | ООО «Крот» |
| 312 | г. Зеленоградск | Железнодорожная | 1 | "Логер Хаус" | ООО «Крот» |
| 313 | г. Зеленоградск | Володарского | 20 | туркомплекс «Самбия» | ООО «Крот» |
| 314 | г. Зеленоградск | Гагарина | 3а | «Вилла Лана» | ООО «Крот» |
| 315 | г. Зеленоградск | Володарского | 8 | «Кранц Отель» | ООО «Крот» |
| 316 | г. Зеленоградск | Пушкина | 4 | «Лаптау» | ООО «Крот» |
| 317 | г. Зеленоградск | Гагарина | 24а | Априори | ООО «Крот» |
| 318 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 16 | Курхаус Кранц | ООО «Крот» |
| 319 | г. Зеленоградск | Гагарина | 1а | «Кошкин дом» | ООО «Крот» |
| 320 | г. Зеленоградск | Гагарина | 17в | «Ренессанс» | ООО «Крот» |
| 321 | г. Зеленоградск | Ленина | 36 | «Топаз» | ООО «Крот» |
| 322 | г. Зеленоградск | Гагарина | 35а | «Строитель» | ООО «Крот» |
| 323 | г. Зеленоградск | Пограничная | 14а | «Геркулес» | ООО «Крот» |
| 324 | г. Зеленоградск | Дачная | 20 | Гранд Сокольники | ООО «Крот» |
| 325 | г. Зеленоградск | Володарского | 28 | «А море» | ООО «Крот» |
| 326 | г. Зеленоградск | Крымская | 5 | Санаторий «Чайка» | ООО «Крот» |
| 327 | г. Зеленоградск | Пугачева | 4 | Санаторий «Зеленоградск» | ООО «Крот» |
| 328 | г. Зеленоградск | Володарского | 24в | «20 меридиан» | ООО «Крот» |
| 329 | г. Зеленоградск | Володарского | 20а | «Принцесса Элиза» | ООО «Крот» |
| 330 | г. Зеленоградск | Ткаченко | 4 | «Элиза Инн» | ООО «Крот» |
| 331 | г. Зеленоградск | Пушкина | 3 | «Домик Гудовича» | ООО «Крот» |
| 332 | г. Зеленоградск | Володарского | 24г | “Золотые пески” | ООО «Крот» |
| 333 | г. Зеленоградск | Победы | 6 | «Индиан Хауз» | ООО «Крот» |
| 334 | г. Зеленоградск | Приморская | 23 | «Прибалтийский силуэт» | ООО «Крот» |
| 335 | г. Зеленоградск | Саратовская | 2а | Гостинично-развлекательный комплекс Пapadox | ООО «Крот» |
| 336 | г. Зеленоградск | Гагарина | 41в | Отель SPA – Зеленоградск | ООО «Крот» |
| 337 | г. Зеленоградск | Гагарина | 41б | «Янтарный сезон» | ООО «Крот» |
| 338 | г. Зеленоградск | Ленина | 27 | Санаторий-профилакторий «Неринга» | ООО «Крот» |
| 339 | г. Зеленоградск | Взморья | 38 | «Маяковский» | ООО «Крот» |
| 340 | г. Зеленоградск | Лесная | 6 | База отдыха «Балтика» | ООО «Крот» |
| 341 | г. Зеленоградск | Набережная | 2 | Гостевой дом «Вилла Элиза Заркау» | ООО «Крот» |
| 342 | г. Зеленоградск | Центральная | 38ж | Гостевой дом «Бойкова» | ООО «Крот» |
| 343 | г. Зеленоградск | Центральная | 4а | Гостевой дом «Парма» | ООО «Крот» |
| 344 | г. Зеленоградск | Лесная | 3 | Гостевой дом «Понарт» | ООО «Крот» |
| 345 | г. Зеленоградск | 2-й Саратовский пер. | 5 | «У башни» | ООО «Крот» |
| 346 | г. Зеленоградск | Володарского | 28 | Апартаменты «У капитана» | ООО «Крот» |
| 347 | г. Зеленоградск | Толстого | 4 | Студия «У моря» | ООО «Крот» |
| 348 | г. Зеленоградск | Лермонтова | 13 | Гостевой дом «Дюна центр» | ООО «Крот» |
| Объекты офисного типа, государственные и муниципальные организации |
| 349 | г. Зеленоградск | Балтийская, | 26а | Стоматологическая поликлиника, Зеленоградская центральная районная больница | ООО «Крот» |
| 350 | г. Зеленоградск | Вокзальная | 1 | Зеленоградск Новый, железнодорожный вокзал | ООО «Крот» |
| 351 | г. Зеленоградск | Гагарина | 2в | Поисково-спасательный отряд, г. Зеленоградск | ООО «Крот» |
| 352 | г. Зеленоградск | Гагарина | 44 | Sup4You.ru, компания по прокату, продаже и обучению сап серфингу | ООО «Крот» |
| 353 | г. Зеленоградск | Железнодорожная | 30а | Мега-Экспресс, служба заказа легкового транспорта | ООО «Крот» |
| 354 | г. Зеленоградск | Железнодорожная | 38а | Отделение ГИБДД ОМВД России по Зеленоградскому району | ООО «Крот» |
| 355 | г. Зеленоградск | Железнодорожная | 38а | Пожарно-спасательная часть №15 Зеленоградского муниципального района | ООО «Крот» |
| 356 | г. Зеленоградск | Зелёная | 16 | Служба заказных перевозок, ИП Луканин Н.В. | ООО «Крот» |
| 357 | г. Зеленоградск | Крылова | 1Б | Калининградгазификация, ОАО, аварийно-диспетчерская служба | ООО «Крот» |
| 358 | г. Зеленоградск | Крымская | 5а | Администрация муниципального образования Зеленоградский городской округ | ООО «Крот» |
| 359 | г. Зеленоградск | Крымская | 5а | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №10 по Калининградской области | ООО «Крот» |
| 360 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 11 | Городской центр культуры и искусства, г. Зеленоградск | ООО «Крот» |
| 361 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 11 | Совет ветеранов, г. Зеленоградск | ООО «Крот» |
| 362 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 14 | CRANZ-ТУР, агентство путешествий | ООО «Крот» |
| 363 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 15 | Мои документы, центр предоставления государственных и муниципальных услуг | ООО «Крот» |
| 364 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 15 | Отделение №13 Управления Федерального казначейства по Калининградской области в г. Зеленоградск | ООО «Крот» |
| 365 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 16 | Янтарная роза, компания по прокату автотранспорта | ООО «Крот» |
| 366 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 20 | Отдел пенсионного фонда России в Зеленоградском районе | ООО «Крот» |
| 367 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 20 | Комитет социальной защиты, Администрация муниципального образования Зеленоградский городской округ | ООО «Крот» |
| 368 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 20 | Центр социальной поддержки населения, г. Зеленоградск | ООО «Крот» |
| 369 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 20 | Отдел опеки и попечительства, Комитет социальной защиты, Администрация муниципального образования Зеленоградский городской округ | ООО «Крот» |
| 370 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 21 | Юнона, туристическая компания | ООО «Крот» |
| 371 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 26 | Шкипер, агентство недвижимости | ООО «Крот» |
| 372 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 26 | Нотариус Сашенкова Е.С. | ООО «Крот» |
| 373 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 27 | Сеть ювелирных бутиков, ИП Перевезенцев Д.В. | ООО «Крот» |
| 374 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 28 | ЗАГС Зеленоградского муниципального района | ООО «Крот» |
| 375 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 3 | Детская консультация, Зеленоградская центральная районная больница | ООО «Крот» |
| 376 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 4 | Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Зеленоградского района | ООО «Крот» |
| 377 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 4 | Сбербанк, ПАО | ООО «Крот» |
| 378 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 4 | Балтийский отдел по содействию занятости населения | ООО «Крот» |
|  | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 4 | Зубная Фея, детская стоматология | ООО «Крот» |
| 379 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 4 | Янтарьэнергосбыт, ОАО | ООО «Крот» |
| 380 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 4 | Федеральная служба государственной статистики по Калининградской области | ООО «Крот» |
| 381 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 8 | ПрофиТ СТК+, ООО, управляющая компания | ООО «Крот» |
| 382 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 8 | Кранц-Комфорт, ООО, управляющая компания | ООО «Крот» |
| 383 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 8 | Карвайт, ООО, управляющая компания | ООО «Крот» |
| 384 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 8 | Магазин книг и канцтоваров | ООО «Крот» |
| 385 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 8 | Зеленоградские Тепловые Сети, ООО | ООО «Крот» |
| 386 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 9 | Мировые судьи Зеленоградского района Калининградской области | ООО «Крот» |
| 387 | г. Зеленоградск | Курортный проспект | 9 | Мировые судьи Зеленоградского района Калининградской области | ООО «Крот» |
| 388 | г. Зеленоградск | Куршская коса 14 км | 1 | Музейный комплекс Куршская коса, информационный визит-центр | ООО «Крот» |
| 389 | г. Зеленоградск | Куршская коса 14 км | 1 | Куршская коса, национальный парк | ООО «Крот» |
| 390 | г. Зеленоградск | Куршская коса 14 км | 2 | Музей Русских Суеверий | ООО «Крот» |
| 391 | г. Зеленоградск | Ленина | 1 | Управление образования, Администрация муниципального образования Зеленоградского района | ООО «Крот» |
| 392 | г. Зеленоградск | Ленина | 1 | Городская библиотека | ООО «Крот» |
| 393 | г. Зеленоградск | Ленина | 1 | Агентство геодезических работ, ООО | ООО «Крот» |
| 394 | г. Зеленоградск | Ленина | 1 | Отделение по вопросам миграции отдела МВД России по Зеленоградскому району | ООО «Крот» |
| 395 | г. Зеленоградск | Ленина | 1 | Районный архив администрации Зеленоградского городского округа | ООО «Крот» |
| 396 | г. Зеленоградск | Ленина | 10 | Golden Cranz Development Group, департамент недвижимости | ООО «Крот» |
| 397 | г. Зеленоградск | Ленина | 12в | Россельхозбанк, АО | ООО «Крот» |
| 398 | г. Зеленоградск | Ленина | 12в | Эдем, пансионат для пожилых людей | ООО «Крот» |
| 399 | г. Зеленоградск | Ленина | 1Б | Зеленоградский универсальный рынок | ООО «Крот» |
| 400 | г. Зеленоградск | Ленина | 20 | Зеленоградский городской округ, муниципальное образование | ООО «Крот» |
| 401 | г. Зеленоградск | Ленина | 20 | Общественная приемная Губернатора Калининградской области | ООО «Крот» |
| 402 | г. Зеленоградск | Ленина | 22 | Отдел судебных приставов Зеленоградского района | ООО «Крот» |
| 403 | г. Зеленоградск | Ленина | 4 | Детский сад №4, г. Зеленоградск | ООО «Крот» |
| 404 | г. Зеленоградск | Ленина | 6 | Краеведческий музей, г. Зеленоградск | ООО «Крот» |
| 405 | г. Зеленоградск | Лермонтова | 20 | Областная станция по борьбе с болезнями животных Калининградской области | ООО «Крот» |
| 406 | г. Зеленоградск | Лермонтова | 4а | Палладиум, фитнес-клуб | ООО «Крот» |
| 407 | г. Зеленоградск | Лесопарковая | 1 | Зеленоградская центральная районная больница | ООО «Крот» |
| 408 | г. Зеленоградск | Лесопарковая | 1 | Поликлиника, Зеленоградская центральная районная больница | ООО «Крот» |
| 409 | г. Зеленоградск | Лесопарковая | 1 | Росгосстрах-Медицина, страховая компания | ООО «Крот» |
| 410 | г. Зеленоградск | Лесопарковая | 1а | Котельная квартальная №2 | ООО «Крот» |
| 411 | г. Зеленоградск | Московская | 13а | Церковь апостола Андрея Первозванного | ООО «Крот» |
| 412 | г. Зеленоградск | Московская | 13в | Сеть салонов памятников, ИП Краснобаев А.М. | ООО «Крот» |
| 413 | г. Зеленоградск | Московская | 23 | Кобра, частное охранное предприятие | ООО «Крот» |
| 414 | г. Зеленоградск | Московская | 3 | Городская ритуальная служба 939, ООО | ООО «Крот» |
| 415 | г. Зеленоградск | Московская | 34 | Авиакасса, туристическое агентство | ООО «Крот» |
| 416 | г. Зеленоградск | Московская | 34 | Арго, информационный центр Российского потребительского общества | ООО «Крот» |
| 417 | г. Зеленоградск | Московская | 34 | Калининградская областная коллегия адвокатов | ООО «Крот» |
| 418 | г. Зеленоградск | Московская | 4 | ОМА-Дент, стоматологический кабинет | ООО «Крот» |
| 419 | г. Зеленоградск | Московская | 40а | Спасо-Преображенский собор | ООО «Крот» |
| 420 | г. Зеленоградск | Московская | 42 | Детский сад №6, г. Зеленоградск | ООО «Крот» |
| 421 | г. Зеленоградск | Московская | 46а | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области в Светловском и Балтийском округах | ООО «Крот» |
| 422 | г. Зеленоградск | Московская | 66 | УК Зеленоградск, ООО | ООО «Крот» |
| 423 | г. Зеленоградск | Московская | 66 | Жемчужина, ООО, стоматология | ООО «Крот» |
| 424 | г. Зеленоградск | Московская | 66 | МПК, ООО, строительная компания | ООО «Крот» |
| 425 | г. Зеленоградск | Московская | 66 | Дорсервис, ООО, штрафстоянка | ООО «Крот» |
| 426 | г. Зеленоградск | Московская | 7 | Детская городская библиотека | ООО «Крот» |
| 427 | г. Зеленоградск | Московский 3-й переулок | 1 | Росгосстрах, страховая компания | ООО «Крот» |
| 428 | г. Зеленоградск | Московский 3-й переулок | 1 | Нотариус Ларичева Н.В. | ООО «Крот» |
| 429 | г. Зеленоградск | Окружная | 2 | Добрый доктор, зооцентр | ООО «Крот» |
| 430 | г. Зеленоградск | Окружная | 2 | Денталика плюс, стоматологическая клиника | ООО «Крот» |
| 431 | г. Зеленоградск | Окружная | 3 | Стоматология 32 | ООО «Крот» |
| 432 | г. Зеленоградск | Окружная | 4 | Лествица, центр раннего развития детей | ООО «Крот» |
| 433 | г. Зеленоградск | Окружная | 5 | КБ ЭНЕРГОТРАНСБАНК, АО | ООО «Крот» |
| 434 | г. Зеленоградск | Окружная | 7 | Карвайт, ООО, управляющая компания | ООО «Крот» |
| 435 | г. Зеленоградск | Окружная | 7 | Евробалт плюс, ООО, строительно-инвестиционная компания | ООО «Крот» |
| 436 | г. Зеленоградск | Окружная | 7 | Лондон, языковой центр | ООО «Крот» |
| 437 | г. Зеленоградск | Окружная | 9 | Зелёный город, агентство недвижимости | ООО «Крот» |
| 438 | г. Зеленоградск | Октябрьская | 21 | Военный комиссариат Зеленоградского района городов Пионерский и Светлогорск Калининградской области | ООО «Крот» |
| 439 | г. Зеленоградск | Октябрьская | 5 | Фотостудия Виктора Кирсанова | ООО «Крот» |
| 440 | г. Зеленоградск | Октябрьская | 7 | Наш дом, центр помощи детям оставшихся без попечения родителей | ООО «Крот» |
| 441 | г. Зеленоградск | Первомайская | 17 | Прокуратура Зеленоградского района | ООО «Крот» |
| 442 | г. Зеленоградск | Победы | 11а | Сказка, детский сад | ООО «Крот» |
| 443 | г. Зеленоградск | Победы | 15 | Экран, ООО, оператор кабельного телевидения | ООО «Крот» |
| 444 | г. Зеленоградск | Победы | 15 | Лайзер, ООО, интернет-провайдер | ООО «Крот» |
| 445 | г. Зеленоградск | Победы | 16 | Почтовое отделение №30, г. Зеленоградск | ООО «Крот» |
| 446 | г. Зеленоградск | Пограничная | 12а | Домик Ангелов, музей | ООО «Крот» |
| 447 | г. Зеленоградск | Пограничная | 1а | Консультационно-правовой центр, ИП Гарипов М.А. | ООО «Крот» |
| 448 | г. Зеленоградск | Пограничная | 1а | Король Безопасности, ООО, торгово-сервисная компания | ООО «Крот» |
| 449 | г. Зеленоградск | Пограничная | 2 | Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ, АО, Калининградский филиал | ООО «Крот» |
| 450 | г. Зеленоградск | Пограничная | 5а | Зеленоградский районный суд | ООО «Крот» |
| 451 | г. Зеленоградск | Потёмкина | 15а | Дорожно-эксплуатационное предприятие №1 | ООО «Крот» |
| 452 | г. Зеленоградск | Потёмкина | 20 | Мир Макса, ООО, кредитно-страховое агентство | ООО «Крот» |
| 453 | г. Зеленоградск | Приморская | 21 | Жилищный трест-Лучший дом, ООО, управляющая компания | ООО «Крот» |
| 454 | г. Зеленоградск | Приморская | 21 | Мед-Вест, строительная компания | ООО «Крот» |
| 456 | г. Зеленоградск | Приморская | 8 | Санкт-Петербургский университет МВД России, Калининградский филиал | ООО «Крот» |
| 457 | г. Зеленоградск | Пушкина | 1 | Марина, агентство недвижимости | ООО «Крот» |
| 458 | г. Зеленоградск | Садовый 1-й переулок | 1 | Детский сад №3, г. Зеленоградск | ООО «Крот» |
| 459 | г. Зеленоградск | Саратовская | 10 | Калининградская областная организация инвалидов, г. Зеленоградск | ООО «Крот» |
| 460 | г. Зеленоградск | Саратовская | 10 | Почтовое отделение №26, г. Зеленоградск | ООО «Крот» |
| 461 | г. Зеленоградск | Саратовская | 2а | Murarium, музей кошек | ООО «Крот» |
| 462 | г. Зеленоградск | Саратовская | 2а | Музей Черепов и Скелетов | ООО «Крот» |
| 463 | г. Зеленоградск | Саратовская | 2а | КВЕСТ ВЕСТ, компания по организации квестов | ООО «Крот» |
| 464 | г. Зеленоградск | Сибирякова | 16 | Сбербанк, ПАО | ООО «Крот» |
| 465 | г. Зеленоградск | Сибирякова | 7 | МОЯ СТОМАТОЛОГИЯ, ООО | ООО «Крот» |
| 466 | г. Зеленоградск | Сибирякова | 7 | Фонд социального страхования РФ, Калининградское региональное отделение | ООО «Крот» |
| 467 | г. Зеленоградск | Ткаченко | 1 | Время Недвижимости, агентство | ООО «Крот» |
| 468 | г. Зеленоградск | Ткаченко | 1 | ЦКМ, компания | ООО «Крот» |
| 469 | г. Зеленоградск | Ткаченко | 1 | КРОТ, ООО, компания по вывозу мусора | ООО «Крот» |
| 470 | г. Зеленоградск | Ткаченко | 1 | Студия Евгении Ломановой, семейный клуб | ООО «Крот» |
| 471 | г. Зеленоградск | Ткаченко | 1 | Ткаченко 1, ТСЖ | ООО «Крот» |
| 472 | г. Зеленоградск | Ткаченко | 1 | Городской союз ТСЖ | ООО «Крот» |
| 473 | г. Зеленоградск | Ткаченко | 1 | АВК-Строй, управляющая компания | ООО «Крот» |
| 474 | г. Зеленоградск | Ткаченко | 1 | АВК-Строй, управляющая компания | ООО «Крот» |
| 475 | г. Зеленоградск | Ткаченко | 1 | Расчетно-Кассовый Центр Жилищно-Коммунального Хозяйства, ООО | ООО «Крот» |
| 476 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1/3 | Ромашка, магазин украшений из уральских камней | ООО «Крот» |
| 477 | г. Зеленоградск | Тургенева | 10г | ВетРитм, ветеринарная клиника | ООО «Крот» |
| 478 | г. Зеленоградск | Тургенева | 10г | Патриот, группа компаний | ООО «Крот» |
| 479 | г. Зеленоградск | Тургенева | 11Б | Информационно-туристический центр, г. Зеленоградск | ООО «Крот» |
| 480 | г. Зеленоградск | Тургенева | 12Б | ERGO Русь, страховая компания | ООО «Крот» |
| 481 | г. Зеленоградск | Тургенева | 14 | Зеленоградская вода, ООО | ООО «Крот» |
| 482 | г. Зеленоградск | Тургенева | 15 | КранцСтрой, ООО, строительная компания | ООО «Крот» |
| 483 | г. Зеленоградск | Тургенева | 18 | Зеленоградский кооператор, торгово-производственная фирма | ООО «Крот» |
| 484 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1Б | ГИД, туристическое агентство | ООО «Крот» |
| 485 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1Б | Учебные Курсы АвтоВиТ, автошкола | ООО «Крот» |
| 486 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1Б | Зелёный город, агентство недвижимости | ООО «Крот» |
| 487 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1Б | Авеню-Риэлт, агентство недвижимости | ООО «Крот» |
| 488 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1Б | Ваша Недвижимость в Калининграде и области, агентство недвижимости | ООО «Крот» |
| 489 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1Б | БухПроСвет, ООО, бухгалтерская фирма | ООО «Крот» |
| 490 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1Б | Ветеринарная аптека, ИП Сенькина О.В. | ООО «Крот» |
| 491 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1Б | Брикер Партнер, ООО, служба аварийного открывания замков | ООО «Крот» |
| 492 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1Б | Зетта Страхование, ООО, страховая компания | ООО «Крот» |
| 493 | г. Зеленоградск | Тургенева | 1е | Фотосалон | ООО «Крот» |
| 494 | г. Зеленоградск | Тургенева | 2 | Балтийский кадастровый центр, центр недвижимости и права | ООО «Крот» |
| 495 | г. Зеленоградск | Тургенева | 4 | Отделение вневедомственной охраны по Зеленоградскому району, Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Калининградской области | ООО «Крот» |
| 496 | г. Зеленоградск | Тургенева | 4 | Отделение лицензионно-разрешительной работы, Управление федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Калининградской области | ООО «Крот» |
| 497 | г. Зеленоградск | Тургенева | 4 | Отдел МВД России по Зеленоградскому району | ООО «Крот» |
| 498 | г. Зеленоградск | Тургенева | 5Б | Вектор, гимназия | ООО «Крот» |
| 499 | г. Зеленоградск | Тургенева | 5Б | Детская школа искусств, г. Зеленоградск | ООО «Крот» |
| 500 | г. Зеленоградск | Тургенева | 6 | Арабески, школа балетного искусства | ООО «Крот» |
| 501 | г. Зеленоградск | Тургенева | 6 | Средняя общеобразовательная школа, г. Зеленоградск | ООО «Крот» |
| 502 | г. Зеленоградск | Тургенева | 9Б | Tango, танцевальный клуб | ООО «Крот» |
| 503 | г. Зеленоградск | Тургенева | 9Б | Янтарь, ДЮСШ | ООО «Крот» |
| 504 | г. Зеленоградск | Школьная | 1 | Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат, пос. Сосновка | ООО «Крот» |

Таким образом, ООО «Крот» заключено 504 договора на транспортировку ТКО, из них 11 договоров с объектами транспортной инфраструктуры, 31 договор с объектами бытового обслуживания, 225 договоро с объектами торговли, 42 договора с объектами общественного питания, 39 договоров с объектами гостиничной сферы, 156 договоров с объектами офисного типа.

Представлена информация по заключенным МУП «ЖКХ Зеленоградского городского округа» договорам на транспортировку ТКО с организациями и предприятиями, осуществляющими деятельность на территории городского округа (Таблица 16).

Таблица 16

| № п/п | Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя, заключившего Договор с МУП «ЖКХ Зеленоградского городского округа» | Адрес вывоза ТКО |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ИП Селезень А. И. | Зеленоградский р-н, п. Рыбачий, ул. Победы, д. 28. |
| 2 | ГБУЗ «ЗЦРБ» | г. Зеленоградск, ул. Лесопарковая, 1 |
| 3 | ИП Балашова Т. В. | п. Русское, ул. Победы, д. 7а |
| 4 | ИП Зуйкова Е. В. | п. Красноторовка, пер. Центральный, д.1 |
| 5 | ИП Меликсетян А. Г. | п. Переславское, 20 км, Чебуречная |
| 6 | ИП Баратова К. М. | п. Охотное, торговый павильон |
| 7 | ООО «Курортные отели Элиза» | п. Лесной, ул. Набережная, д. 2 |
| 8 | СПК «Колхоз им. Калинина» | П. Коврово |
| 9 | ИП Харламова | п. Низовка, торговля с автомобиля |
| 10 | ООО «Селянка» | п. Луговское, ул. Центральная, д. 28 а |
| 11 | ИП Киракосян | П. Мельниково, ул. Центральная, д. 32 |
| 12 | ООО «Дивали» | П. Мельниково, ул. Центральная, д. 11 |
| 13 | ФГБУ «Главрыбвод» | П. Лесной |
| 14 | КФХ Авакян | П. Безымянка, кафе «Шарк» |
| 15 | ИП Артюхов | П. Каменка, ул. Дачная, д. 12 |
| 16 | ФГБНУ «АтлантНИРО» | П. Лесной |
| 17 | СПК РК «Труженик моря» | П. Рыбачий, ул. Победы, д. 4 |
| 18 | МАДОУ д/с п. Холмогоровка | П. Холмогоровка, ул. Лесопарковая, д. 8 |
| 19 | ИП Вульферт | П. Коврово, ул. Школьная, 1 |
| 20 | ИП Осипов Г. Г. | П. Кострово, ул. Прохладная, д.7. кв.4 |
| 21 | ООО «Санаторий Чайка» | Г. Зеленоградск, ул. Крымская, д.5 |
| 22 | ИП Филиппова Д. Н. | П. Коврово |
| 23 | ИП Поверина Е. С. | П. Переславское, в/ч 49289 |
| 24 | ИП Патутин А. Ю. | П. Кострово, Калининградское шоссе, 2б |
| 25 | ИП Шмаков В. С. | П. Сиренево, магазин |
| 26 | ИП Шимкус А. Р. | П. Мельниково, ул. Центральная,17 |
| 27 | ЗАО «Луговское» | П. Луговское |
| 28 | ИП Вастльева Т. И. | П. Муромское, ул. Центральная, 7а |
| 29 | ИП Алексеев В. А. | П. Муромское, ул. Центральная, д. 12 |
| 30 | ИП Одинцова Е. А. | П. Холмогоровка, ул. Новостроевская,1 |
| 31 | ООО «Гранд Леон» | П. Переславское, 20 км |
| 32 | ИП Геворгян А. Д. | П. Переславское, кафе Арцах |
| 33 | ИП Николаенков А. П. | П. Откосово, ул. Советская, д. 2а |
| 34 | КРОО Ирины Фон Раушен | П. Холмогоровка, конюшня |
| 35 | ИП Казарян О. Б. | П. Моховое, магазин |
| 36 | ИП Дворецкая И. В. | П. Холмы, ул. Сиреневая, д. 24 |
| 37 | ООО «Нойкурен» | П. Романово, пивоварня |
| 38 | ИП Мнацаканян Г. А. | П. Кумачево, магазин |
| 39 | ИП Мкртачян Л. А. | П. Каменка, автосервис |
| 40 | ООО «МЕТА-Вест» | П. Куликово Кафе «Флюгер» |
| 41 | ИП Стрелкова | П. Заостровье |
| 42 | ИП Зубачев С. В. | П. Кострово |
| 43 | ИП Алиева Р. Н. | П. Романово, п. Рощино |
| 44 | ИП Симчугов Ю. А. | Г. Зеленоградск, ул. Московская, д 66. |
| 45 | ИП Коробков А. В. | Г. Зеленоградск, оптика |
| 46 | ИП Ломакина В. В. | П. Краснофлотское, магазин |
| 47 | ИП Ковалева Н. М. | П. Кострово |
| 48 | ИП Кошенкова Н. А. | П. Колосовка, ул. Центральная, маг. «Апельсин» |
| 49 | ИП Лапусева И. Н. | П. Колосовка |
| 50 | ИП Легоцкая О. В. | П. Колосовка |
| 51 | ИП Шаповалова Н. А. | П. Колосовка, ул. Центральная, кафе |
| 52 | МАДОУ дет. Сад. «Солнышко» | П. Коврово, ул. Школьная, д. 117 |
| 53 | ООО «Морской Бриз» | П. Рыбачий, ул. Победы, д. 12 |
| 54 | МБУК «Зеленоградское объединение библиотек» | П. Коврово, ул. Балтийская, д. 53 |
| 55 | СПК «Колхоз пригородный» | П. Моховое, ул. Дорожная, д. 3 а |
| 56 | ИП Дубина В. Л. | П. Грачевка, ул. Центральная, д. 7. |
| 57 | МАДОУ д/с п. Романово | П. Романово, ул. Советская, д. 21 |
| 58 | Биологическая станция «Рыбачий» | П. Рыбачий, ул. Победы, д. 32 |
| 59 | ДНТ «Флотское» | П. Заостровье |
| 60 | ООО «Эрмланд» | П. Откосово, ул. Солнечная, д. 10 |
| 61 | ИП Ли Н. М. | П. Рощино |
| 62 | АО «Агрофирма Прозоровская» | П. Кострово |
| 63 | ПУ ФСБ РФ | П. Рыбачий |
| 64 | МАУ ДО «ДШИ» | Г. Зеленоградск, ул. Тургенева |
| 65 | МАУ ДЦО и ОД и П «Бригантина» | П. Круглово |
| 66 | ООО «Филипп» | П. Морское |
| 67 | ИП Белоконь Д. А. | П. Мельниково |
| 68 | ООО «РОСТ» | П. Каменка, ул. Дачная, д. 12 |
| 69 | ИП Мартынцова | П. Лесной |
| 70 | ИП Кобелян | П. Лесной |
| 71 | СПК «Сокольники Де Люкс» | П. Малиновка |
| 72 | ИП КФХ Кувшинова О. С. | П. Лесной |
| 73 | ОАО «Первый Хлебозавод» | П. Рыбачий |
| 74 | ООО «Балтика» | П. Лесной |
| 75 | ИП Шаранов С. И. | Г. Зеленоградск |
| 76 | ООО «Балтзангаз НОС» | П. Мельниково |
| 77 | ООО «ГК Фьюжен Менеджмент» | П. Лесной |
| 78 | ООО «Лукойл КМН» | П. Романово |
| 79 | ИП Морозов А. В. | Г. Зеленоградск |
| 80 | ИП Воеводина | Г. Зеленоградск |
| 81 | КФХ Ли К. В. | П. Ягодный |
| 82 | МАОУ СОШ «п. Рыбачий» | П. Рыбачий |

Таким образом, МУП «ЖКХ Зеленоградского городского округа» заключено 82 договора на транспортировку ТКО, из них 43 договора с индивидуальными предпринимателями, и 39 договоров с юридическими лица.

Информация по договорам заключенным ООО «Чистый дом» на транспортировку ТКО с организациями и предприятиями, осуществляющими деятельность на территории городского округа, отсутствует.

3.2. Система сбора отходов. Характеристика контейнеров и контейнерных площадок

Образующиеся на территории МО «Зеленоградский городской округ» отходы транспортируются и размещаются на полигоне твердых коммунальных и промышленных отходов ГП КО «ЕСОО», расположенном в пос. Круглово МО «Зеленоградский городской округ».

Данный полигон ведет свою деятельность с 1977 года на месте отработанного песчаного карьера и представляет собой полигон открытого типа.

Общая площадь земельного участка составляет 3 га, среднее плечо транспортировки отходов от основных городов побережья Балтийского моря составляет 30 км.

ГП КО «ЕСОО» имеет Лицензию № (39)-4360-СТУРБ от 08.09.2017 г. на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности (выдана Управлением Росприроднадзора по Калининградской области – бессрочно) .

Сбор отходов от жилого фонда, предприятий и организаций МО «Зеленоградский городской округ» производится в контейнеры различного объема, в населенных пунктах это пластиковые и металлические контейнеры объемом 1,1 м3 , и 6 м3 находятся на обслуживании МУП «ЖКХ Зеленоградского городского округа», в г. Зеленоградске установлены пластиковые контейнеры объемом 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 м3, находятся на обслуживании ООО «Крот» и ООО «Чистый дом».

Всего в МО «Зеленоградский городской округ» установлено 526 контейнера (Таблицы 17).

Таблица 17

| № п/п | Контейнеры для сбора твердых бытовых отходов | Контейнеры для сбора крупногабаритных отходов |
| --- | --- | --- |
|  | Объем контейнера, м3 | Количество, шт. | Объем контейнера, м3 | Количество, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МО «Зеленоградский городской округ» |
|  | 1,1 | 361 | 6,0 | 4 |
|  | 2,2 | 50 | - | - |
|  | 3,3 | 28 | - | - |
|  | 4,4 | 12 | - | - |
|  | 5,5 | 35 | - | - |
|  | Всего: | 486 | Всего: | 4 |
| 2 | Город Зеленоградск |
|  | 1,1 | 13 | - | - |
|  | 2,2 | 50 | - | - |
|  | 3,3 | 28 | - | - |
|  | 4,4 | 12 | - | - |
|  | 5,5 | 35 | - | - |
|  |  | 138 | - | - |
| 3 | Поселки |
|  | 1,1 | 348 | 6,0 | 4 |

- Сведения о количестве, местах расположения контейнеров и обустройстве контейнерных площадок в МО «Зеленоградский городской округ» представлены в Таблице 18.

| Населенный пункт | Адрес | Количество установленных контейнеров, шт. | Объем каждого из установленных контейнеров, м3 | Наличие водонепроницаемого покрытия (да/нет) | Наличие ограждения (да/нет) | Периодичность уборки | Площадка расположена на расстоянии 20-100 метров от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) |
| г. Зеленоградск | Ткаченко, 3 | 3 | 3,3 | да | да | ежедневно | да |
|  | Ткаченко, 15 | 3 | 3,3 | да | да | ежедневно | да |
|  | пер. 2-ой Саратовский | 3 | 3,3 | да | да | ежедневно | да |
|  | Пограничная, 12 | 2 | 2,2 | да | да | ежедневно | да |
|  | Курортный пр-т, 3 | 5 | 5,5 | да | да | ежедневно | да |
|  | Потемкина, 13 | 2 | 2,2 | да | да | ежедневно | да |
|  | Солнечная, 3 | 1 | 1,1 | да | да | ежедневно | да |
|  | Октябрьская, 1 | 4 | 4,4 | да | да | ежедневно | да |
|  | Чкалова, 8 | 2 | 2,2 | да | да | ежедневно | да |
|  | Пугачева, 4А | 2 | 2,2 | да | да | ежедневно | да |
|  | Володарского, 20 | 5 | 5,5 | да | да | ежедневно | да |
|  | Октябрьская, 23 | 3 | 3,3 | да | да | ежедневно | да |
|  | Московская, 47 | 2 | 2,2 | да | да | ежедневно | да |
|  | Московская, 52 | 1 | 1,1 | да | да | ежедневно | да |
|  | Подлесная, 2 | 2 | 2,2 | да | да | ежедневно | да |
|  | Лермонтова, 18 | 2 | 2,2 | да | да | ежедневно | да |
|  | Окружная, 1 | 5 | 5,5 | да | да | ежедневно | да |
|  | Окружная, 2 | 2 | 2,2 | да | да | ежедневно | да |
|  | пер. 2-ой Московский | 2 | 2,2 | да | да | ежедневно | да |
|  | Крымская, 1 | 2 | 2,2 | да | да | ежедневно | да |
|  | Тургенева (Кооператор) | 1 | 1,1 | да | да | ежедневно | да |
|  | Железнодорожная, 9а | 5 | 5,5 | да | да | ежедневно | да |
|  | Крылова. 7 | 3 | 3,3 | да | да | ежедневно | да |
|  | Железнодорожная, 38 | 2 | 2,2 | да | да | ежедневно | да |
|  | Железнодорожная (склады) | 2 | 2,2 | да | да | ежедневно | да |
|  | Крымская (администрация), 5А | 1 | 1,1 | да | да | ежедневно | да |  |
|  | Горького, 6 | 2 | 2,2 | да | да | ежедневно | да |  |
|  | Ленина, 38 | 2 | 2,2 | да | да | ежедневно | да |  |
|  | Ленина, 20 | 1 | 1,1 | да | да | ежедневно | да |  |
|  | Садовая, 19 | 3 | 3,3 | да | да | ежедневно | да |  |
|  | Сибирякова, 25 | 5 | 5,5 | да | да | ежедневно | да |  |
|  | Победы, 16 | 4 | 4,4 | да | да | ежедневно | да |  |
|  | пер. 1-й Железнодорожный, 11а | 5 | 5,5 | да | да | ежедневно | да |  |
|  | Победы, 10 | 2 | 2,2 | да | да | ежедневно | да |  |
|  | Первомайская, 24 | 2 | 2,2 | да | да | ежедневно | да |  |
|  | Пионерская, 6 | 1 | 1,1 | да | да | ежедневно | да |  |
|  | Зеленая, 2а | 3 | 3,3 | да | да | ежедневно | да |  |
|  | Зеленая, 20а | 2 | 2,2 | да | да | ежедневно | да |  |
|  | Лермонтова, 5в | 1 | 1,1 | да | да | ежедневно | да |  |
|  | Окружная, 2а | 2 | 2,2 | да | да | ежедневно | да |  |
|  | Гагарина, 37 | 2 | 2,2 | да | да | ежедневно | да |  |
|  | Гагарина, 9 | 2 | 2,2 | да | да | ежедневно | да |  |
|  | Гагарина, 23 | 2 | 2,2 | да | да | ежедневно | да |  |
|  | Первомайская, 5 | 2 | 2,2 | да | да | ежедневно | да |  |
|  | Тургенева, 11 | 1 | 1,1 | да | да | ежедневно | да |  |
|  | Тургенева, 10 | 1 | 1,1 | да | да | ежедневно | да |  |
|  | Тургенева, 15 | 1 | 1,1 | да | да | ежедневно | да |  |
|  | Тургенева (МАУ СОШ г. Зеленоградск), 6 | 4 | 4,4 | да | да | ежедневно | да |  |
|  | Заречная (Байконур) | 3 | 3,3 | да | да | ежедневно | да |  |
|  | Лесопарковая, 1 | 5 | 5,5 | да | да | ежедневно | да |  |
|  | п. Сосновка Озерная (кольцо) | 2 | 2,2 | да | да | ежедневно | да |  |
|  | ул. Луговая, 37 | 1 | 1,1 | да | да | ежедневно | да |  |
|  | ул. Луговая, 3 | 2 | 2,2 | да | да | ежедневно | да |  |
|  | п. Вишневое ул. Курортная | 1 | 1,1 | да | да | ежедневно | да |  |
|  | ул. Окружная | 1 | 1,1 | да | да | ежедневно | да |  |
|  | п. Малиновка ул. Морская | 5 | 5,5 | да | да | ежедневно | да |  |
|  | п. Клинцовка остановка | 2 | 2,2 | да | да | ежедневно | да |  |
| пос. Александровка | ул. Пионерская | 2 | 1,1 | нет | нет | От двух до четырех раз в неделю и по графику. | да |  |
| пос. Васильково | ул. Озерная | 1 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Озерная | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Вербное | - | 1 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Горбатовка | ул. Садовая | 0 | - | нет | нет |  | да |  |
| пос. Грачевка | ул. Школьная | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Новая | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Центральная | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Центральная | 1 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Центральная | 0 | - | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Кузнецкая | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Молодежная | 1 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Кузнецкая | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Садовая | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Молодежная | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Дворики | - | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | - | 1 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | - | 1 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Дубровка | ул. Зеленая | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Зеленая | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Дунаевка | ул. Каменная | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Заостровье | ул. Пионерская | 3 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Прибрежная | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Молодежная | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Набережная | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Балтийская | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | пер. Садовая -Пионерская | 1 | 6 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Зеленый Гай | ул. Молодежная | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Молодежная | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Каменка | ул. Заводская | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | уд. Дачная | 1 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Каштановка | ул. Солнечная | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Зеленая | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Кленовое | пос. Кленовое | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Коврово | ул. Школьная | 1 | 6 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Балтийская | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Балтийская | 3 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Балтийская | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Заводская | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Кольцевая | 1 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | у администрации | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | пер. Южный | 1 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | пер. Северный | 1 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Колосовка | ул. Центральная | 4 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Титова | 3 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Гагарина | 3 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Садовый пер. | 1 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Школьная | 1 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Зеленая | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Кострово | ул. Школьная | 7 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Зеленая | 3 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Калининградское шоссе | 5 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Звероводческая | 4 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Звероводческая | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Прохладная | 3 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Красноторовка | ул. Лесная | 4 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Школьная | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Школьная | 3 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Лесная | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Центральная | 4 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Школьная | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Школьная | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Краснофлотское | у магазина | 4 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Кузнецкое | ул.Новая | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Новая | 3 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Куликово (Переславский тер.отдел) | ул. Озерная | 7 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Куликово (Ковровский тер.отдел) | ул. Хуторская | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Пионерская | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Кумачево | ул. Комсомольская, у клуба | 3 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Октябрьская | 3 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Озерная | 3 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Молодежная | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Лесенково | пос. Лесенково | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Лесной | ул. Центральная | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Взморья | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Лесная | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Ветеранов | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Зеленая | 3 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Набережная | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Невского | 1 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Парковая | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Луговское | ул. Центральная | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Полевая | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Кольцевая | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Мельниково | ул. Новая | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Букетная | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Центральная | 5 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Енисейская | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Каштановая | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Морское | ул. Морская | 4 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Первомайская | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Моховое | ул. Новосельская | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Дорожная | 1 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Муромское | ул. Полевая | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Садовая | 4 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Центральная | 1 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Солнечная | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Каштановая | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Строителей | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Железнодорожная | 1 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Низовка | ул. Каштановая | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Ольховое | - | 3 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Орехово | - | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Охотное | - | 3 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Переславское | 20-й км, у здания почты | 9 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | - | 6 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | у здания котельной | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Поваровка | пер. Каштановый | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Балтийская | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Балтийская | 1 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Озерная | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Полевая | 1 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Романово | ул. Школьная | 1 | 6 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Офицерская | 1 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Советская | 1 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Советская | 1 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Озерная | 1 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Звездная | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Новая | 1 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Хуторская | 1 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | Приозерный пер. | 1 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Комсомольская | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Рощино | ул. Заречная | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Тенистая аллея | 1 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Береговая | 1 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Русское | ул. Победы | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Победы | 1 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Новая | 1 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Рыбачий | ул. Заречная | 3 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Зеленая | 3 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Победы | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Первомайская | 3 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Гагарина | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Школьная | 3 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Набережная | 1 | 6 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Пограничная | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Сальское | ул. Садовая | 1 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Садовая | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Садовая | 1 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Сиренево | ул. Новая | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Новая | 1 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Сокольники | ул. Донская | 1 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Холмогоровка | ул. Новостроевская | 4 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Лесопарковая | 4 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Молодежная | 5 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул.43-я Гвардейская | 3 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Животноводческая | 1 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Холмы | ул. Сиреневая | 1 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Сиреневая | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
|  | ул. Вишневая | 1 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Шатрово | - | 1 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Искрово | - | 1 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Киевское | у дороги | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Новосельское | - | 1 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Озерово | - | 1 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Привольное | - | 2 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Логвино | ул.Центральная | 6 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Откосово | - | 6 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Павлинино | ул. Центральная | 5 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Богатое | - | 1 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Ягодное | - | 1 | 1,1 | нет | нет |  | да |  |
| пос. Янтаровка | - | 2 | 1,1 | нет | нет | 2 раза в неделю | да |  |

Специализированными организациями применяется тарный метод (метод несменяемых контейнеров) транспортировка отходов с территории города и поселков. При данном методе отходы собираются в специализированные ёмкости (контейнеры) и после наполнения ёмкостей перегружаются в специализированный транспорт.

Отходы, образующиеся в жилых зданиях от текущего ремонта квартир (обрывки обоев, мелкий битый кирпич, штукатурка), опавшие листья, смет, собираемые с дворовых территорий, обрезки зелёных  насаждений, кроме пней и стволов деревьев, транспортируются на основании заключённых договоров муниципальных предприятий со специализированной организацией (или по разовым заявкам граждан) за отдельную плату. Сбор производится в контейнеры, стоящие на площадке, имеющей твердое покрытие и находящейся  в непосредственной близости от проезжей части дороги.

Крупногабаритные отходы (мебель, холодильники, газовые плиты, стиральные машины, стальные мойки, велосипеды, баки, радиаторы отопления, детали легковых машин, детские коляски, чемоданы, диваны, телевизоры, унитазы, раковины, детские ванночки, тазы, линолеум,  доски, ящики, фанера и др.), вывозятся управляющими организациями самостоятельно  или по договорам со специализированной организацией за отдельную плату. Сбор таких отходов производится на площадках, принадлежащих потребителям, имеющих твердое покрытие и находящихся в непосредственной  близости от проезжей части дороги.

На территории промышленных предприятий оборудованы площадки для временного сбора и хранения промышленных отходов, предприятия самостоятельно заключают договоры на транспортировку промышленных отходов со специализированными организациями, осуществляющими деятельность на территории Калининградской области.

Отходы жизнедеятельности животных, образующиеся на сельскохозяйственных предприятиях - помет и навоз – используются для удобрения полей, в связи с чем, хранение происходит непосредственно на территории или около существующих ферм и носит временный характер. Транспортировка отходов производится 2 раза в год в период подготовки сельскохозяйственных угодий к полевому сезону.

Скотомогильники на территории МО «Зеленоградский городской округ» отсутствуют. Биологические отходы животных транспортируются на территорию скотомогильников, расположенных в других муниципалитетах Калининградской области.

## 3.3. Нормы накопления и объемы образующихся коммунальных отходов

Постановлением Правительства РФ от 04.04.2016 г. № 269 (с изменениями от 27.02.2017 г.) утверждены Правила опредения нормативов накопления твердых коммунальных отходов (далее – Правила).

Правила устанавливают порядок определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов, включающий в себя процедуры сбора, анализа и расчета данных о массе и объеме накапливаемых отходов с учетом их сезонных изменений.

Нормативы устанавливаются органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органами местного самоуправления поселений или городских округов (в случае наделения их соответствующими полномочиями законом субъекта Российской Федерации).

Данный нормативно – правовой акт внес существенные изменения: отменено разграничение между мусором от производства и жилых зон, прописана организация единой системы контроля за утилизацией всех отходов, определён новый расчет оплаты за вывоз домового мусора, введены нормативы накопления мусора на одного жителя квартиры или целиком с торгового помещения в расчете на площадь, для решения всех организационных вопросов в регионах назначается оператор ТКО.

Новыми требованиями четко определены нормативы для каждой категории лиц, на которых распространяются правила обращения с отходами, это:

- собственники жилых помещений,

- владельцы прилегающих территорий,

- индивидуальные предприниматели, арендующие производственные помещения.

Нормативы определяются с помощью специальных замеров раз в сезон, проводимых оператором ТКО. Для этого выбирают жилой район, в котором сосредоточено не менее 2% общего населения для небольших городов, 1% — для крупных и 0,5% для городов-миллионников.

При расчете существунную роль играют различные факторы – уровень  благоустроенности жилого помещения (наличие системы центрального отопления, канализации и т.д.); наличие контейнеров для отдельного сбора различных видов мусора к примеру пластика, бумаги и т.д. (в таком случае масса ТКО значительно меньше); погодные условия (например, в северных регионах нашей страны значительно увеличен срок отопительного сезона); присутствие на придомовой территории зеленых посадок.

Для точного составления нормативов используют данные из благоустроенных и неблагоустроенных жилых фондов, учитывается плотность населения. Большое значение имеет способ отопления жилья.

Категории, по которым рассчитываются нормативы:

- благоустроенный жилой фонд (наличие центрального отопления, проведен газ и водоснабжение, сбор отходов осуществляется раздельным способом);

- неблагоустроенное жилой фонд (печное отопление, отсутствие постоянного водоснабжения и канализации, сбор отходов не осуществляется, отдельно выделяют частные дома);

- жидкие отходы (отдельной строкой идут отходы, скапливающиеся в подвалах и выгребных ямах).

Кроме того, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.07.2016 г. № 524/пр утверждены Методические рекомендации по вопросам, связанным с определением нормативов накопления твердых коммунальных отходов. Данный приказ носит рекомендательный характер.

Согласно информации, предоставленной администрацией МО «Зеленоградский городской округ», на территории муниципалитета отсутствовали утвержденные нормы накопления отходов.

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области от 04.05.2018 г. № 203 установлены нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Калининградской области.

Нормативы накопления ТКО в МО «Зеленоградский городской округ» для многоквартирных жилых домов и индивидуальных жилых домов представлены в Таблице 19.

Таблица 19

| № п/п | Объекты | Расчетная единица | Норматив накопления | Плотность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/год | кг/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Город курортной зоны Балтийского моря |
| 1,7 | 221 | на 1 жителя | 1,6 | 208 | 130 |
| 1,7 | 221 | на 1 жителя | 2,5 | 325 | 130 |
| Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей |
| 3 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,0 | 130 | 130 |
| 4 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 165 | 150 |
| Сельский населенный пункт курортной зоны Балтийского моря |
| 5 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,1 | 165 | 150 |
| 6 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,5 | 225 | 150 |

Нормативы накопления ТКО по категориям объектов (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) на территории Калининградской области представлены в Таблице 20.

Таблица 20

| № п/п | Наименование объектов | Расчетная единица | Норматив накопления | Плотность, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/год | кг/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Города |
| 1 | Гостиницы | на 1 койко-место | 1,2 | 132 | 110 |
| 2 | Общежития | на 1 койко-место | 0,9 | 99 | 110 |
| 3 | Детские сады, ясли | на 1 место | 0,8 | 96 | 120 |
| 4 | Поликлиники | на 1 место | 2,0 | 240 | 120 |
| 5 | Больницы, санатории, прочие лечебно-профилактические учреждения | на 1 место | 2,0 | 220 | 110 |
| 6 | Рестораны, кафе, учреждения общепита | на 1 место | 2,2 | 242 | 110 |
| 7 | Школы | на 1 учащегося | 0,9 | 117 | 130 |
| 8 | Школы-интернаты и детские дома | на 1 учащегося | 1,2 | 144 | 120 |
| 9 | Вузы, техникумы | на 1 учащегося | 1,0 | 130 | 130 |
| 10 | Театры, кинотеатры | на 1 место | 1,2 | 216 | 180 |
| 11 | Концертные залы, публичные библиотеки | на 1 место | 1,5 | 195 | 130 |
| 12 | Клубы, дискотеки | на 1 место | 1,7 | 187 | 110 |
| 13 | Пляжи | на 1 кв. м общей площади | 0,0003 | 0,03 | 100 |
| 14 | Продовольственные магазины | на 1 кв. м торговой площади | 1,5 | 165 | 110 |
| 15 | Промтоварные магазины | на 1 кв. м торговой площади | 1,5 | 165 | 110 |
| 16 | Рынки | на 1 кв. м торговой площади | 0,5 | 60 | 120 |
| 17 | Оптовые базы, склады продовольственных товаров | на 1 кв. м общей площади | 0,2 | 28 | 140 |
| 18 | Оптовые базы, склады промышленных товаров | на 1 кв. м общей площади | 0,2 | 28 | 140 |
| 19 | Киоски, торговые павильоны, лотки | на 1 кв. м общей площади | 0,6 | 66 | 110 |
| 20 | Дома быта: торговые площади | на 1 кв. м торговой площади | 1,6 | 176 | 110 |
| 21 | Дома быта: обслуживание населения | на 1 кв. м общей площади | 1,3 | 143 | 110 |
| 22 | Вокзалы, автовокзалы | на 1 кв. м общей площади | 0,7 | 105 | 150 |
| 23 | Спортивные здания и сооружения | на 1 место по проекту | 1,2 | 132 | 110 |
| 24 | Аптеки | на 1 кв. м торговой площади | 1,4 | 154 | 110 |
| 25 | Автостоянки | на 1 машино-место | 0,3 | 33 | 110 |
| 26 | Автомастерские | на 1 работника по ремонту автотранспорта | 7,1 | 781 | 110 |
| 27 | Автомобильная заправочная станция | на 1 машино-место | 2,3 | 253 | 110 |
| 28 | Автомойки | на 1 машино-место | 4,3 | 473 | 110 |
| 29 | Гаражные кооперативы | на 1 гараж | 0,2 | 22 | 110 |
| 30 | Парикмахерские | на 1 рабочее место | 0,9 | 99 | 110 |
| 31 | Прачечные, химчистки | на 1 кв. м общей площади | 1,5 | 165 | 110 |
| 32 | Ремонт бытовой техники | на 1 кв. м общей площади | 1,5 | 165 | 110 |
| 33 | Ателье | на 1 кв. м общей площади | 1,5 | 165 | 110 |
| 34 | Ремонт очков, ключей, услуги по ксерокопированию | на 1 рабочее место | 1,3 | 143 | 110 |
| 35 | Мастерские по ремонту обуви | на 1 рабочее место | 1,2 | 132 | 110 |
| 36 | Ремонт часов, ювелирных изделий | на 1 рабочее место | 1,3 | 143 | 110 |
| 37 | Садоводческие кооперативы | на 1 кв. м общей площади | 0,3 | 45 | 150 |
| 38 | Музеи, выставки | на 1 кв. м общей площади | 1,9 | 190 | 100 |
| 39 | Бани, сауны | на 1 кв. м общей площади | 1,0 | 110 | 110 |
| 40 | Учреждения, организации, офисы, конторы | на 1 сотрудника | 1,6 | 176 | 110 |
| 2. Сельские населенные пункты |
| 41 | Гостиницы | на 1 койко-место | 1,2 | 120 | 100 |
| 42 | Общежития | на 1 койко-место | 0,9 | 90 | 100 |
| 43 | Детские сады, ясли | на 1 место | 0,7 | 91 | 130 |
| 44 | Поликлиники | на 1 место | 1,7 | 204 | 120 |
| 45 | Больницы, санатории, прочие лечебно-профилактические учреждения | на 1 место | 1,7 | 187 | 110 |
| 46 | Рестораны, кафе, учреждения общепита | на 1 место | 2,1 | 231 | 110 |
| 47 | Школы | на 1 учащегося | 0,9 | 108 | 120 |
| 48 | Школы-интернаты и детские дома | на 1 учащегося | 1,2 | 132 | 110 |
| 49 | Вузы, техникумы | на 1 учащегося | 1,0 | 120 | 120 |
| 50 | Театры, кинотеатры | на 1 место | 1,2 | 192 | 160 |
| 51 | Концертные залы, публичные библиотеки | на 1 место | 1,3 | 169 | 130 |
| 52 | Клубы, дискотеки | на 1 место | 1,3 | 143 | 110 |
| 53 | Пляжи | на 1 кв. м общей площади | 0,0003 | 0,030 | 100 |
| 54 | Продовольственные магазины | на 1 кв. м торговой площади | 1,1 | 132 | 120 |
| 55 | Промтоварные магазины | на 1 кв. м торговой площади | 1,1 | 132 | 120 |
| 56 | Рынки | на 1 кв. м торговой площади | 0,5 | 50 | 100 |
| 57 | Оптовые базы, склады продовольственных товаров | на 1 кв. м общей площади | 0,2 | 26 | 130 |
| 58 | Оптовые базы, склады промышленных товаров | на 1 кв. м общей площади | 0,2 | 26 | 130 |
| 59 | Киоски, торговые павильоны, лотки | на 1 кв. м общей площади | 0,4 | 44 | 110 |
| 60 | Дома быта: торговые площади | на 1 кв. м торговой площади | 1,5 | 165 | 110 |
| 61 | Дома быта: обслуживание населения | на 1 кв. м общей площади | 1,2 | 132 | 110 |
| 62 | Вокзалы, автовокзалы | на 1 кв. м общей площади | 0,7 | 98 | 140 |
| 63 | Спортивные здания и сооружения | на 1 место по проекту | 1,2 | 120 | 100 |
| 64 | Аптеки | на 1 кв. м торговой площади | 1,3 | 130 | 100 |
| 65 | Автостоянки | на 1 машино-место | 0,3 | 30 | 100 |
| 66 | Автомастерские | на 1 работника по ремонту автотранспорта | 4,0 | 440 | 110 |
| 67 | Автомобильная заправочная станция | на 1 машино-место | 2,2 | 220 | 100 |
| 68 | Автомойки | на 1 машино-место | 4,2 | 420 | 100 |
| 69 | Гаражные кооперативы | на 1 гараж | 0,2 | 20 | 100 |
| 70 | Парикмахерские | на 1 рабочее место | 0,9 | 90 | 100 |
| 71 | Прачечные, химчистки | на 1 кв. м общей площади | 1,4 | 154 | 110 |
| 72 | Ремонт бытовой техники | на 1 кв. м общей площади | 1,4 | 154 | 110 |
| 73 | Ателье | на 1 кв. м общей площади | 1,3 | 143 | 110 |
| 74 | Ремонт очков, ключей, услуги по ксерокопированию | на 1 рабочее место | 1,3 | 130 | 100 |
| 75 | Мастерские по ремонту обуви | на 1 рабочее место | 1,2 | 120 | 100 |
| 76 | Ремонт часов, ювелирных изделий | на 1 рабочее место | 1,3 | 130 | 100 |
| 77 | Садоводческие кооперативы | на 1 кв. м общей площади | 0,2 | 30 | 150 |
| 78 | Музеи, выставки | на 1 кв. м общей площади | 1,9 | 190 | 100 |
| 79 | Бани, сауны | на 1 кв. м общей площади | 0,8 | 80 | 100 |
| 80 | Учреждения, организации, офисы, конторы | на 1 сотрудника | 1,2 | 132 | 110 |

Данные по морфологическому составу отходов потребления администрацией МО «Зеленоградский городской округ» не представлены.

В Территориальной схеме приведены выборочные данные по результатам исследований морфологического состава, проводимых в 2014 году (Таблица 21) (ориентировочный морфологический состав по основным компонентам ТКО указан в процентах по объему).

Таблица 21

| № п/п | Компоненты отходов | Благоустроенный жилой фонд | Неблагоустроенный жилой фонд | Объекты торговли | Медицинские организации | Образовательные организации | Административные объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пищевые отходы | 12 | 13 | 1 | 13 | 14 | 12 |
| 2 | Бумага, картон | 17 | 15 | 43 | 22 | 21 | 24 |
| 3 | Дерево | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 5 |
| 4 | Черный металлолом | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Цветной металлолом | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Текстиль | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| 7 | Стекло | 9 | 8 | 9 | 5 | 7 | 6 |
| 8 | Кожа, резина | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 9 | Пластмасса | 26 | 26 | 25 | 24 | 26 | 25 |
| 10 | Прочее | 16 | 15 | 11 | 15 | 14 | 18 |

Данные по результатам исследований морфологического состава, проводимых в 2015 – 2016 годах, представлены в Таблице 22 (ориентировочный морфологический состав по основным компонентам ТКО указан в процентах по массе).

Таблица 22

| № п/п | Компоненты отходов | Благоустроенный жилой фонд | Неблагоустроенный жилой фонд | Объекты торговли | Образовательные организации | Медицинские организации | Административные объекты, офисы | Объекты бытового обслуживания населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пищевые отходы | 24 | 13 | 9 | 20 | 24 | 9 | 11 |
| 2 | Растительные отходы | 8 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | Макулатура | 14 | 11 | 43 | 17 | 24 | 52 | 18 |
| 4 | Опасные отходы (батарейки, аккумуляторы, тара) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Дерево | 3 | 9 | 6 | 0 | 10 | 0 | 7 |
| 6 | Черный металлолом (включая жестяные банки) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Цветной металлолом (включая алюминиевые банки) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Текстиль | 3 | 6 | 0 | 3 | 8 | 0 | 12 |
| 9 | Стекло | 13 | 14 | 7 | 16 | 0 | 13 | 14 |
| 10 | Полимеры | 7 | 9 | 18 | 13 | 12 | 6 | 16 |
| 11 | Прочее | 26 | 23 | 13 | 27 | 19 | 17 | 12 |

Поскольку ТКО неоднородны и включают ряд видов отходов, отдельно классифицированных в федеральном классификационном каталоге отходов (далее – ФККО), утвержденном приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 18 июля 2014 года № 445, в Территориальной схеме определено расчетное количество основных видов ТКО в зависимости от источников образования отходов в 2015 году), которое представлено в Таблице 23.

Таблица 23

| № п/п | Группа отходов | Вид отхода | Код отходов по ФККО | Расчетное количество отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Отходы из жилищ | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 73111001724 | 233931 |
|  |  | Отходы из жилищ крупногабаритные | 73111002215 | 12312 |
|  |  | Отходы из жилищ при раздельном сборе | 73112000000 | 0 |
| 2 | Отходы от уборки территории городских и сельских поселений | Мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов благоустройства | 73120002725 | 75860 |
| 3 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным | Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций | 73310000000 | 12850 |
|  |  | Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный | 73322001724 | 3450 |
| 4 | Прочие отходы потребления на производстве, подобные коммунальным | Отходы при предоставлении транспортных услуг населению | 73410000000 | 23620 |
|  |  | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли | 73510000000 | 63215 |
|  |  | Отходы при предоставлении услуг гостиничного хозяйства и общественного питания | 73600000000 | 3600 |
| 5 | Отходы при предоставлении услуг в области образования, искусства, развлечений, отдыха и спорта | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений | 73710001725 | 12200 |
|  |  | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий | 73710002725 | 7630 |
|  |  | Отходы при предоставлении прочих видов услуг населению | 73900000000 | 4300 |
| 6 | Всего | 452968 |

Вышепредставленные данные являются общими, по всей территории Калининградской области. Основным источником определения объемов образования отходов на территории Калининградской области являются сведения федерального статистического наблюдения № 2-ТП (отходы). Администрация МО «Зеленоградский городской округ» может основываться по данным паспортов отходов, которые должны иметь ООО «Крот», МУП «ЖКХ Зеленоградского городского округа» и ООО «Чистый дом».

Администрацией МО «Зеленоградский городской округ» представлены сведения по количеству вывезенных ТКО за 2016 г. и 2017 г.  (Таблица 24).

Таблица 24

| Наименование поставщика отходов | 2016 г., тыс. куб. м | 2017 г., тыс. куб. м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| МО «Зеленоградский городской округ» |
| Население | 19,09 | 19,85 |
| Организации и учреждения общественного назначения, торговые предприятия | - | - |
| Прочие (указать) | 6,93 | 7,91 |
| ВСЕГО | 26,02 | 27,76 |

В Территориальной схеме указана информация согласно данным федерального статистического наблюдения № 1-кх «Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов», которые учитывают объем ТКО, вывезенных на полигоны захоронения ТКО. В Таблице 25 представлена динамика объемов ТКО, вывезенных на объекты размещения ТКО с 2005 по 2015 год, согласно федеральной статистической отчетности.

Таблица 25

| Наименование муниципального образования | Объем ТКО, вывезенных на полигоны захоронения ТКО, тыс. куб. м |
| --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Зеленоградский городской округ | 30,2 | 30,9 | 30,4 | 32,9 | 35,1 | 36,7 | 38 | 45,3 | 46,4 | 40 |

Администрацией МО «Зеленоградский городской округ» представлена копия формы 1-КХ (сведения о благоустройстве городских населенных пунктов) за 2017, согласно которой за 2017 год с территории округа вывезено и захоронено 69,3 тыс. куб. м твердых коммунальных отходов. Таким образом, прослеживается динамика к увелечению количества образования ТКО.

3.4. Прогноз количества образования отходов

Вопросы прогнозирования количества и состава коммунальных отходов как в зарубежной практике, так и в нашей стране находятся в стадии разработки. В настоящее время чаще всего применяются методы:

1) метод эмпирической экстраполяции - вычерчивание кривых изменения количества и состава отходов на основании многолетних наблюдений за предшествующие годы и продолжения их естественного роста на последующие годы;

2) метод расчетных параметров, основанный на данных выпуска промышленных и продовольственных товаров, влияющий на накопление отходов, а также уровень благосостояния населения.

Эффективность метода эмпирической экстраполяции напрямую зависит от стабильного роста промышленного производства за прошедшие годы. Из-за отсутствия стабильного промышленного производства в прошедшее десятилетие, данный метод можно использовать ограниченно, для краткосрочного прогнозирования. Поэтому за основу взят метод расчетных параметров. Метод расчетных параметров основывается на данных о ходе выпуска промышленных и продовольственных товаров, в настоящее время и на перспективу, а также рост населения. Этот метод позволяет более точно устанавливать требуемые параметры. Использование этого метода затруднительно из-за отсутствия твердых показателей на длительный срок выпуска товаров потребления, влияющих на образование отходов.

Применяя коэффициент годового прироста и имея данные об исходном образовании отходов, методом сложных процентов рассчитываются прогнозные данные по формулам:

mпр = mисх(1+0,005)t

vпр = vисх(1+0,011)t

где mпр – прогнозируемая масса твердых коммунальных отходов;

mисх – исходная масса образующихся твердых коммунальных отходов;

vпр – прогнозируемый объем твердых коммунальных отходов;

vисх – исходный объем образующихся твердых коммунальных отходов;

t – период прогнозирования.

Таблица 26. Прогноз изменения норм накопления

|  | Норма накопления м³/год в жилищном фонде |
| --- | --- |
| Год | Городское население | Сельское население курорта Балтийского моря | Сельское население с численностью менее 15 тыс.человек |
| 2018 | 1,6 | 1,1 | 1,0 |
| 2019 | 1,616 | 1,111 | 1,01 |
| 2020 | 1,6321 | 1,1221 | 1,0201 |
| 2021 | 1,6484 | 1,1331 | 1,0301 |
| 2022 | 1,6649 | 1,1444 | 1,0404 |
| 2023 | 1,6814 | 1,1559 | 1,0508 |
| 2024 | 1,6980 | 1,1674 | 1,0611 |
| 2025 | 1,7150 | 1,1791 | 1,0715 |
| 2026 | 1,7321 | 1,1909 | 1,0820 |
| 2027 | 1,7494 | 1,2028 | 1,0928 |
| 2028 | 1,7669 | 1,2148 | 1,1035 |
| 2029 | 1,7844 | 1,2270 | 1,1144 |
| 2030 | 1,8020 | 1,2390 | 1,1255 |
| 2031 | 1,8201 | 1,2514 | 1,1368 |
| 2032 | 1,8381 | 1,2639 | 1,1481 |
| 2033 | 1,8564 | 1,2764 | 1,1594 |
| 2034 | 1,8750 | 1,2891 | 1,1710 |
| 2035 | 1,8938 | 1,3020 | 1,1825 |
| 2036 | 1,9125 | 1,3151 | 1,1944 |
| 2037 | 1,9314 | 1,3280 | 1,2061 |

Прогнозирование накопления отходов в весовых единицах проводилось на основании использования коэффициента годового прироста 1%, установленного многочисленными исследованиями, как зарубежными, так и отечественными.

Ртутьсодержащие отходы

В соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» № 261-ФЗ и Порядоком обращения с ртутьсодержащими отходами, утвержденным постановлением Правительства РФ № 681 от 03.09.2010 г., органы местного самоуправления должны организовывать сбор ртутьсодержащих отходов и информирование юридических и физических лиц. Ответственность за сбор ртутьсодержащих отходов в многоквартирных домах возложена на управляющие компании (постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2006 г., в ред. от 06.05.2011 г. «Об утверждении  правил содержания общего имущества и т.д.», глава 2).

По информации администрации МО «Зеленоградский городской округ» Порядок обращения с ртутьсодержащими отходами имеется в муниципалитете,  Договора со специализированной организацией на утилизацию ртутьсодержащих отходов заключены коммунальными предприятиями (организациями).

3.5. Система сбора и вывоза жидких отходов

На территории МО «Зеленоградский городской округ», в населенных пкунктах где отсутствует хояйственно-бытовая канализация, работами по сбору и транспортировке жидких отходов занимается МУП «Коммунальщик» (по разовым заявкам и договорам). В г. Зеленоградске и населенных пунктах, где имеется канализационная система, сточные воды поступают на очистные сооружения АО «ОКОС».

Согласно пункту 5 подпункта 5.5  Методических рекомендаций МДК-7-01.2003 «О порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенны пунктов Российской Федерации», утвержденных постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 182, норма накопления жидких бытовых отходов в неканализованном  жилом фонде в зависимости от местных условий колеблется от 1,5 до 4,5 м3  / год.

Численность населения в МО «Зеленоградский городской округ», проживающая в неблагоустроенном и частном неблагоустроенном фонде, по состоянию на 01.01.2018 составляет 9 475 человек, таким образом, при минимальной норме накопления жидких бытовых отходов - 1,5 м3  / год, годовой объем образования жидких бытовых отходов человека составит – 14 210  м3  / год.

Годовой объем фактически вывезенных жидких отходов  МУП «Коммунальщик» в 2017 году составил 198 м3.

При использовании выгребных ям и септиков, юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить надежную гидроизоляцию выгребных ям, исключающую загрязнение жидкими отходами окружающей среды.

Запрещается:

- Выливать жидкие отходы во дворах и на улицах. Использовать для этого колодцы, водостоки ливневой канализации, а также пользоваться поглощающими ямами, закапывать бытовой мусор и нечистоты в землю.

- Устанавливать в одном дворе несколько одинаковых санитарных устройств (туалетов, выгребных ям).

- Устраивать выпуск сточных вод из неканализованных жилых домов в ливневую канализацию, на рельеф, в кюветы, в водоемы и водотоки города. Устройство местной канализации разрешается только с согласия и выполнения условий, выданных федеральным органом, осуществляющим государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

- Устраивать выпуски из накопителей хозбытовых стоков.

Администрацией МО «Зеленоградский городской округ» информации по  автотранспорту, который используется для вывоза жидких отходов из неканализованного жилого фонда, представлено не было.

3.6. Характеристика спецавтотранспорта, используемого для вывоза отходов с территории МО «Зеленоградский городской округ»

Для сбора отходов, образующихся на территории МО «Зеленоградский городской округ», и транспортировки их к местам размещения используются 7 (единиц) специализированной мусоровозной техники. Характеристика и техническое состояние автотранспорта представлены в Таблице 27.

Таблица 27. Характеристика спецавтотранспорта, используемого для вывоза отходов

| Модель | Базовое шасси | Объем кузова, м3 | Навесное оборудование | Коэффициент уплотнения | Год выпуска | Количество | Процент износа | Количество рейсов в день |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для вывоза ТКО |
| AXOR | Mercedes-Bens AXOR | 13 | - | 3 | 2007 | 1 | 15% | 2-3 |
| КАМАЗ -65115 | МКЗ-4701-01 | 55,5 | - | 0,13 | 2014 | 1 | 5% | 2 |
| КАМАЗ -65115 | МКЗ-4701-01 | 55,5 | - | 0,13 | 2014 | 1 | 5% | 2 |
| МАЗ 6312В5- 455-012 | МКЗ-33001 | 55,5 | - | 0,13 | 2014 | 1 | 5% | 2 |
| Для вывоза КГО |
| ГАЗ-САЗ | ГАЗ | 7 м3 | - | 2,5 | 2007 | 1 | 10% | 4 |
| Камаз | Камаз | 10 м3 | - | 6 | 2008 | 2 | 10% | 2 |

3.7. Характеристика спецавтотранспорта, используемого для летней и зимней уборки территории МО «Зеленоградский городской округ»

В МО «Зеленоградский городской округ» особенности уборки территории муниципального образования в весенне-летний и осенне-зимний периоды регламентируются Правилами благоустройства территории МО «Зеленоградский городской округ», утвержденными Решением Совета депутатов № 95 от 04.11.2016 г.

В данных Правилах прописано кто является ответственным за содержание в чистоте отдельных территорий округа и объектов благоустройства.

Уборкой территории г. Зеленоградска занимается ООО «Крот» и ООО «Чистый дом», уборкой террий населенных пунктов МУП ЖКХ «Зеленоградский городской округ».

Работы, выполняемые по уборке территории, различаются в зависимости от сезона (зима, лето, осень, весна).

Зимняя уборка обеспечивает нормальное движение пешеходов и транспорта независимо от погодных условий и включает подметание и сдвигание снега, устранение скользкости, удаление снега и снежно-ледяных образований с поверхности усовершенствованных и неусовершенствованных покрытий.

При осуществлении зимней уборки территории муниципального образования, организации должны заключать одноразовые договора с предприятиями занимающиемися дорожными работами (к примеру Зеленоградский «РАЙАВТОДОР») на оказание услуг по применению противогололедных материалов. На данных предприятиях должно иметься место хранения указанных материалов.

Летняя уборка включает подметание пыли и сора с поверхности усовершенствованных покрытий, полив территории для уменьшения пылеобразования и увлажнения воздуха, удаление мусора с газонов и их полив, уборку контейнерных площадок, очистку урн от мусора и их промывку.

В осеннее время помимо обычных уборочных работ проводятся подметание и сгребание листьев, очистка канав.

В Правилах благоустройства территории округа ппрописан порядок обустройства и содержания пляжей и зон рекреации на водоемах.

Характеристика автотранспорта, используемого для уборки территории округа, представлена в Таблице 28.

Таблица 28. Характеристика спецавтотранспорта, используемого для уборки территории

| Модель | Базовое шасси | Объем кузова | Навесное оборудование | Коэффициент уплотнения | Год выпуска | Количество | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Летняя уборка |
| КДМ | ЗИЛ | - | подметальная щетка, цистерна технологическая | - | 2007 | 2 | 20% |
| Bobcat | S150 | - | ковш, подметальная щетка | - | 2007 | 1 | 20% |
| Зимняя уборка |
| КДМ | ЗИЛ | - | подметальная щетка, поворотный отвал, пескоразбрасыватель | - | 2007 | 2 | 20% |
| Bobcat | S150 | - | ковш, подметальная щетка | - | 2007 | 1 | 20% |
| Вспомогательная техника и оборудование |
| МКСМ | - | - | подметальная щетка, ковш, отвал |  | 2008 | 2 | 20% |
| ИТОГО: | 4 |  |

Таким образом, 3 единицы спецавтотранспорта осуществляют как зимнюю, так и летнюю уборку территории, 2 единицы вспомогательной техники и оборудования имеют небольшой процент износа 20 % износа.

Рис. 2. КДМ ЗиЛ

Рис. 3. Bobcat S150

Данные о количестве дворников, осущесвляющих работы по уборке территории муниципального образования, и графики их работы, администрацией МО «Зеленоградский городской округ» представлено не было.

На территории поселков в большинстве случаев дворников в штате администраций территориальных отделов нет. Ручную уборку тротуаров и территорий населенных пунктов производят местные жители в ходе проведения сезонных мероприятий по уборке территории (весенние и осенние субботники).

Собственной специализированной техники для осуществления зимней и летней уборки территории в других территориальных отделах округа нет.

Для обеспечения надлежащего состояния дорог и тротуаров необходимо приобретение дополнительной  специализированной техники (комбинированных уборочных машин) с целью увеличения мощностей действующих в настоящее время предприятий.

Приобретение техники для каждого территориального отдела МО «Зеленоградский городской округ» экономически нецелесообразно в связи с малой протяженностью поселковых дорог, ограниченностью бюджета территориальных отделов и близостью расположения административного центра МО «Зеленоградский городской округ», что позволит обеспечить надлежащее состояние дорог и тротуаров путем заключения договоров со специализированными организациями.

Тарифы

По представленной администрацией МО «Зеленоградский городской округ» информации, в настоящее время действуют тарифы на вывоз и обезвреживание отходов представленные в Таблице 29.

Таблица 29

| Тарифы на вывоз и обезвреживание |
| --- |
| Твердых коммунальных отходов | Жидких коммунальных отходов |
| Для населения: | Для населения: |
| - благоустроенного муниципального жилищного фонда | 1,52 руб./м2 общей площади | неблагоустроенного муниципального жилищного фонда | 1200руб./бочка |
| - неблагоустроенного муниципального жилищного фонда | 1,52 руб./м2 общей площади |  |  |
| - благоустроенного частного жилищного фонда | 60 руб./чел. | неблагоустроенного частного жилищного фонда | 1200руб./бочка |
| - неблагоустроенного частного жилищного фонда | 60 руб./чел. |  |  |
| Для бюджетных организаций | 500 руб./м3 | Для бюджетных организаций | 1200руб./бочка |
| Для коммерческих организаций | Договорная | Для коммерческих организаций | 1200руб./бочка |
| Для предприятий | Договорная | Для предприятий | 1200руб./бочка |

По информации МУП «ЖКХ Зеленоградского городского округа», на территории муниципалитета Приказом от 16.04.2018 г. № 15 утверждены  следующие тарифы на сбор и вывоз отходов:

- на жилищную услугу по сбору и вывозу отходов (с 01.05.2018 г. по 30.06.2018 г. – 525,0 руб./м3, с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. – 540 руб./м3);

-  для нанимателей жилых  помещений по договорам социального найма жилого помещения, муниципального жилого фонда, для собственников жилых помещений в многоквартирных домах (с 01.05.2018 г. по 30.06.2018 г. – 2,44 руб./кв.м.общей площади, с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. – 2,51 руб./кв.м. общей площади);

- для индивидуальных жилых домов (с 01.05.2018 г. по 30.06.2018 г. – 63,0 руб./чел. в месяц, с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. – 64,80 руб./чел. в месяц).

3.8. Система утилизации, обезвреживания и размещения отходов

Производственные отходы, смёт от уборки улиц и ТКО размещаются для захоронения на полигоне ТКО и промышленных отходов в пос. Круглово МО «Зеленоградский городской округ». На Рис. 4 указано месторасположение пос. Круглово МО «Зеленоградский городскйо округ».

Договора с ГПКО «ЕСОО» на размещение отходов с территории муниципалитета на полигоне ТКО и промышленных отходов в пос. Круглово, имеются у ООО «Крот», ООО «Чистый дом» и МУП «ЖКХ Зеленоградского городского округа», согласно информации администрации МО «Зеленоградский городской округ».

Рис. 4. Месторасположение полигона ТКО пос. Круглово,

выкопировка с сайта http://maps.google.ru

Следует отметить, что данный полигон оказывает услуги по обезвреживанию отходов, указанных в Таблице 30.

Таблица 30

| Наименование и место расположения организации по обезвреживанию отходов | Класс опасности отхода | Наименование вида отхода | Код отхода по ФККО | Ед. измерения | Количество отходов, принимаемых для обезвреживания | Количество обезвреженных отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
| ГП КО «ЕСОО», пос. Барсуковка Неманского городского района | III | Отходы нефтепродуктов | 40600000000 | т | 16,05 | 10,14 | 16,05 | 10,14 |
|  |  | Отходы органических растворителей | 41410000000 | т | 2,06 | 8,00 | 2,06 | 8,00 |
|  |  | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | 91920401603 | т | 0,75 | 5,50 |  |  |
|  |  | Шлам очистки емкостей и трубо-проводов от нефти и нефтепродуктов | 91120002393 | т | - | 2,38 | - | 2,38 |

Полигон ТКО и промышленных отходов в пос. Круглово МО «Зеленоградского городского округа» внесен в Государственный реестр объектов размещения отходов, и является объектом захоронения отходов.

Полигон принимает на захоранения следующие отходы:

IV класса опасности

- Отходы очистки сточных вод производства растительных масел и жиров	(30114800000)

- Обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) (30531342214)

- Обрезки вулканизованной резины (33115102205)

- Пыль (мука) резиновая (33115103424)

- Затвердевшие отходы пластмасс	(33542000000)

- Отходы производства прочей неметаллической минеральной продукции	(34000000000)

- Шлак печей переплава алюминиевого производства (35522001294)

- Отходы при механической обработке металлов (36120000000)

- Отходы нейтрализации отработанных технологических растворов и электролитов гальванических производств (36348500000)

- Отходы потребления производственные и непроизводственные, материалы, изделия, утратившие потребительские свойства, не вошедшие в блоки 1-3, 6-9 (40000000000)

- Отходы материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров (лаки, краски, эмали, грунтовки)	(41442000000)

- Отходы прочих смазочных материалов, не вошедшие в другие группы (41960000000)

- Отходы резинометаллических изделий незагрязненные	(43130000000)

- Отходы продукции из полипропилена незагрязненные	(43412000000)

- Уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) (44250402204)

- Прочие отходы фильтров и фильтровальных материалов отработанные (44390000000)

- Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные (45570000714)

- Отходы шлаковаты незагрязненные (45711101204)

- Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства	 (48100000000)

- Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) (46811202514)

- Зола от сжигания угля малоопасная (61110001404)

- Отходы при сборе и обработке сточных вод	 (72000000000)

- Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)	(73111001724)

- Отходы (осадки) из выгребных ям (73210001304)

- Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным	(73300000000)

- Отходы жиров при разгрузке жироуловителей (73610101394)

- Отходы строительства и ремонта (80000000000)

- Лом футеровок алюминиевого производства (91211000000)

- Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) (91920402604)

V класса опасности

- Отходы при лесозаготовках (15211001215)

- Отходы при рыболовстве	(17110000000)

- Обрезки и обрывки смешанных тканей (30311109235)

- Продукция из древесины, утратившая потребительские свойства (40400000000)

- Бумага и изделия из бумаги, утратившие потребительские свойства (40500000000)

- Резинометаллические изделия отработанные незагрязненные (43130001525)

- Отходы продукции из пластмасс, не содержащие галогены, незагрязненные (43400000000)

- Лом изделий из стекла (45110100205)

- Отходы абразивных материалов и изделий	(45600000000)

- Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные (46101001205)

- Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства (48241100525)

- Зола от сжигания древесного топлива практически неопасная	 (61190002405)

- Отходы при заборе, очистке и распределении воды для бытовых и промышленных нужд (71000000000)

- Отходы коммунальные твердые	 (73100000000)

- Отходы из жилищ крупногабаритные	(73111002215)

- Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (73300000000)

- Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами (735100000000)

- Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные (73610001305)

- Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений (73710001725)

- Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий (73710002725)

- Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме (82220101215)

- Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме (82230101215)

- Лом огнеупорного мертеля незагрязненный	 (91219101215)

- Остатки и огарки стальных сварочных электродов (91910001205)

- Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых (	92031001525)

ГЛАВА 4. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ городской округ» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

4.1. Организация сбора и транспортирования ТКО. Общие принципы.

Коммунальные отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на твердые и жидкие отходы. К твердым коммунальным отходам (ТКО) относят отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. К жидким отходам относятся нечистоты, собираемые в неканализованных зданиях.

В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 24.06.1998 г.    № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращения с отходами относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих городских округов.

Система сбора, накопления и удаления бытовых отходов включает в себя:

- подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

- организацию временного накопления отходов в домовладениях;

- сбор и транспортировка отходов с территорий домовладений и организаций;

- обезвреживание и утилизация коммунальных отходов.

При использовании контейнерной системы сбора отходов выделяют сменяемые и несменяемые контейнеры. Выбор той или иной системы определяется рядом факторов: удаленностью мест разгрузки мусоровозов, санитарно-эпидемиологическими условиями, периодичностью санитарной обработки сборников отходов и возможностью их обработки непосредственно в домовладениях, типом и количеством спецавтотранспорта для транспортировки отходов, количеством проживающих жителей и т.д.

Применение системы сменяемых контейнеров целесообразно при дальности вывоза не более 8 км, при обслуживании объектов временного образования отходов и сезонных объектов (летние кафе и павильоны, ярмарки, места с большим скоплением людей). При системе сменяемых сборников отходов заполненные контейнеры следует погружать на мусоровоз, а взамен оставлять порожние чистые контейнеры. В этой системе применяются контейнерные мусоровозы.

Система несменяемых сборников отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности. Использование данной системы приемлемо для районов северной и средней климатической зон, для малоэтажной застройки и домов средней этажности. Эффективность системы несменяемых сборников обеспечивается при использовании различных типов и размеров контейнеров - от 0,3 до 2,0 м3. При системе несменяемых сборников отходов твердые коммунальные отходы из контейнеров необходимо перегружать в мусоровоз, а сами контейнеры оставлять на месте. В этой системе применяются кузовные мусоровозы.

При размещении отходов в контейнерах должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз).

Металлические и пластиковые контейнеры для сбора отходов в летний период необходимо промывать (при «несменяемой» системе не реже одного раза в 10 дней, «сменяемой» - после опорожнения).

4.1.2. Организация сбора и транспортирования крупногабаритных отходов

Вывоз крупногабаритных отходов с придомовых территорий следует производить по мере их накопления.

Крупногабаритные отходы собираются на специально отведенных площадках или в контейнеры большой вместимости. Транспортирование крупногабаритных отходов осуществляется своевременно за счет организаций по обслуживанию жилья. На строительных площадках мусор собирается в контейнеры, установленные в специально отведенных местах. Складировать строительный мусор в контейнеры для ТКО запрещается. Строительные организации при производстве строительных, ремонтно-строительных и восстановительных работ обязаны ежедневно, по окончании рабочего дня, вывозить со стройплощадки строительный мусор в специально отведенные места.

Для их накопления на существующих оборудованных и планируемых контейнерных площадках необходимо размещать контейнеры для сбора крупногабаритных отходов. Площадка должна иметь твердое покрытие и удобные подъездные пути. Ее располагают на расстоянии не менее 20 м и не далее 100 м от жилых домов. Вокруг площадки устраивают зеленые насаждения. Размер площадки выбирают с учетом условий подъезда спецавтотранспорта для вывоза накопленных отходов.

Число контейнеров для сбора крупногабаритных отходов, обслуживающих территорию, определяют с учетом нормы накопления, плотности крупногабаритных отходов и периодичности вывоза.

Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

На начальном этапе предлагается использовать существующие на настоящий момент контейнерные площадки, имеющие  твердое покрытие.

4.1.3. Организация сбора и транспортирования производственных отходов

Все промышленные отходы подлежат специальному статистическому учету по форме «2-ТП (отходы)» и размещаются в соответствии с нормативами отраслевых ведомств.

Отходы промышленных предприятий вывозят сами предприятия с привлечением транспорта специализированных организаций на полигоны.

4.1.4. Организация сбора и удаления жидких отходов

В МО «Зеленоградский городской округ» нормы накопления жидких отходов для населения, объектов общественного назначения и торговых предприятий не утверждены.

Сбор и удаление жидких отходов следует осуществлять в соответствии с требованиями п. 2.3. СанПиН 4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях следует устанавливать дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 м и не более 100 м.

На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8-10 метров.

В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше чем до 0,35 м от поверхности земли.

Неканализованные уборные и выгребные ямы дезинфицируют растворами состава: хлорная известь (10%), гипохлорид натрия (3-5%), лизол (5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%), эти же растворы применяют для дезинфекции деревянных мусоросборников. Время контакта не менее 2 мин.

Запрещается применять сухую хлорную известь (исключение составляют пищевые объекты и медицинские лечебно-профилактические учреждения).

Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

Жидкие отходы из неканализованных домовладений должны вывозиться по мере накопления по заявкам населения на договорной основе специализированной организацией.

4.1.5. Организация сбора и транспортирования отходов от организаций и предприятий, социально-культурного и бытового обслуживания населения

Каждое предприятие, учреждение или организация, расположенное на территории МО «Зеленоградский городской округ» обязано установить на земельном участке, находящемся в собственности или в аренде, контейнер для накопления отходов, а также заключить договор со специализированной организацией на вывоз ТКО.

Обращение с отходами от организаций, учреждений и предприятий должно осуществляться в соответствии с требованием СанПиН № 4690-88 - ежедневно в теплое время года (209 дней в году) и 3 раза в неделю в холодное время года (156 дней в году).

4.1.6. Организация сбора и транспортирования строительных и прочих отходов

Строительные отходы, образовавшиеся в результате ремонта квартир, входят в состав твердых коммунальных отходов, и жильцы имеют право выносить указанные отходы на контейнерную площадку, если производят ремонт собственными силами. Если ремонт или перепланировка идут с привлечением подрядных организаций, то обязанность по удалению строительных отходов возлагается на подрядчика и соответствующим образом прописывается в договоре.

Удаление отходов осуществляется на специализированное предприятие по размещению твердых коммунальных отходов, имеющее необходимую разрешительную документацию.

Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

4.2. Требования к местам накопления ТКО

Места накопления (контейнерные площадки) ТКО должны соответствовать требованиям законодательства с сфере саниатрно – эпидемиологического благополучия населения и другим требованиям законодательства РФ.

Контейнерные площадки должны соответствовать основным требованиям «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территории населенных мест», утвержденным главным государственным санитарным врачом СССР             05 августа 1988 года № 4690-88.

Накопление отходов может осуществляться и путем их раздельного складирования.

Накопление ТКО должно осуществляется в соответствии с правилами обращения с ТКО и порядком накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО, утвержденным органом исполнительной власти Калининградской области.

Постановлением Правительства Калинингадской рбласти от 28.09.2017 г. № 519 утвержден Порядок сбора твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного сбора) на территории Калининградской области.

Пунктом 8 данного Порядка определено, что сбор ТКО на территории Калининградской области осуществляется региональным оператором в соответствии с региональной программой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Калининградской области, утверждаемой Правительством Калининградской области, и Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Калининградской области, утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 09.09.2016 г. № 425, на основании договоров на оказание услуг по обращению с ТКО.

4.3. Селективный сбор отходов

На территории Калининградской области повсеместно отсутствует централизованный селективный сбор отходов, система раздельного сбора отходов находится на начальных этапах развития, существующая система сбора ТКО не предусматривает разделение и накопление отходов по видам, не решен вопрос сбора, накопления и обезвреживания особо опасных видов отходов (люминесцентных и энергосберегающих ламп, элементов питания), что приводит к их попаданию в состав смешанных ТКО.

В Территориальной схеме Калининградской области указано, что внедрение селективного сбора в муниципальных образованиях должно происходить поэтапно с постепенным наращиванием количества выделяемых фракций. В схеме был ппроизведен расчет необходимого количества контейнеров для вторичного сырья, (оценка производилась по упрощенному варианту, учитывался объем двух компонентов – бумаги и пластика). Данные предстаывлены в Таблице 31.

Расчеты показали, что при внедрении селективного сбора отходов на территории муниципального образования в среднем достаточно установить на контейнерной площадке по одному контейнеру, предназначенному для сбора всех видов вторичного сырья, при условии периодичности вывоза 2 раза в неделю.

С целью создания и эффективного функционирования системы утилизации ТКО целесообразно постепенное внедрение опыта селективного сбора отходов.

На начальном этапе предлагается организовать селективный сбор отдельных фракций отходов, представляющих собой потенциальное вторичное сырье (макулатура, полимеры, стекло), а также отдельный сбор опасных отходов, таких как ртутьсодержащие предметы, батарейки.

Таблица 31

| Наименование муниципального образования | Масса вторичного сырья, т | Объем вторичного сырья, куб. м | Необходимое количество контейнеров объемом 0,75 куб. м, ед. | Фактическое количество контейнерных площадок, ед. | Количество контейнеров на контейнерных площадках, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всех видов вторичного сырья | бумаги и пластика | всех видов вторичного сырья | бумаги и пластика | для всего объема вторсырья | для бумаги и пластика |  | на весь объем вторичного сырья | для бумаги, пластика |
| МО «Зеленоградский городской округ» | 1676 | 982 | 12890 | 7554 | 165 | 97 | 249 | 1 | 0 |

4.4. Требования к транспортированию ТКО

Транспортирование отходов должно осуществляться при соблюдении следующих условиях:

- наличие паспорта отходов;

- наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств;

- соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов на транспортных средствах;

- наличие документации для транспортирования и передачи отходов с указанием количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их транспортирования.

В соответствии с законодательством Российской Федерации юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов     I - IV классов опасности, обязаны получить лицензию на ее осуществление до 01 июля 2016 года. После 01 июля 2016 года осуществление данной деятельности без лицензии не допускается.

4.5. Региональный оператор по обращению с ТКО

Требования к региональному оператору определены в статье 24_6 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Региональный оператор – это юридическое лицо, которому присваивается статус регионального оператора и определяется зона его деятельности на основании конкурсного отбора, который проводится уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Статус регионального оператора присваивается на срок не более чем десять лет.

Зона деятельности регионального оператора представляет собой территорию или часть территории субъекта Российской Федерации, на которой региональный оператор осуществляет деятельность на основании соглашения, заключаемого с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Зона деятельности регионального оператора определяется в Территориальной схеме Калининградской области  обращения с отходами.

Региональные операторы обязаны соблюдать схему потоков ТКО, предусмотренную Территориальной схемой обращения с отходами в Калининградской области, на территории которого такие операторы осуществляют свою деятельность.

Региональные операторы заключают договора на оказание услуг по обращению с ТКО с собственниками ТКО. Региональный оператор не вправе отказать в заключении договора на оказание услуг по обращению с ТКО собственнику ТКО, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне его деятельности. Региональные операторы вправе заключать договоры на оказание услуг по обращению с другими видами отходов с собственниками таких отходов (ст. 24_7 89-ФЗ).

Собственники ТКО обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО и находятся места их накопления.

Юридические лица, в результате деятельности которых образуются ТКО, вправе отказаться от заключения договора с региональным оператором в случае наличия в их собственности или на ином законном основании объекта размещения отходов, расположенного в границах земельного участка, на территории которого образуются такие ТКО, или на смежном земельном участке по отношению к земельному участку, на территории которого образуются такие твердые коммунальные отходы.

В Территориальной схеме Калининградскйо области предпалогалось, что на территории Калининградской области наиболее приемлемыми вариантами зонирования территории области для определения зоны ответственности регионального оператора определены два варианта, при которых на территории Калининградской области действуют:

1) один региональный оператор;

2) два региональных оператора.

При первом варианте зоной ответственности регионального оператора являются все муниципальные образования Калининградской области.

При втором втором варианте на территории Калининградской области осуществляют свою деятельность два регионального оператора:

- в центральной и западной частях области (преимущественная зона обслуживания – город Калининград и близлежащие муниципальные образования);

- в северной и восточной частях Калининградской области.

Затем было определено, что на территории Калининградской	 области будет работать один региональный рператор, в июне 2018 года был проведен конкурс по выбору регионального оператора на территории Калининградской области.

По результатам проведенного конкурсного отбора на присвоение статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и в соответствии с заключенным Соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Калининградской области статусом регионального оператора на территории Калининградской области наделено Государственное предприятие Калининградской области «Единая система обращения с отходами» (ГП КО «ЕСОО»).

Начало деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с п. 4.2. Соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Калининградской области - 01.01.2019.

### 4.6. Основные принципы эффективного обращения с ТКО:

- уменьшение объемов накопления отходов;

- вторичное использование всех полезных фракций отходов, включая их применение как источника энергии;

- обработка неиспользуемых отходов с целью снижения исходящей от них опасности для человека и окружающей среды;

- экологически безопасное захоронение тех отходов, которые не поддаются вторичному использованию или переработке по технологическим причинам или в силу ее экономической нецелесообразности.

Устойчивость системы обращения с отходами обеспечивается:

- развитием рынка вторичных ресурсов;

- удалением отходов способами, которые соответствуют требованиям экологических и санитарных стандартов;

- пресечением нелегального размещения и захоронения отходов;

- применением принципа «загрязнитель платит»;

- формированием общественного мнения в пользу неукоснительного соблюдения правил обращения с отходами и опорой на помощь самых широких слоев населения при контроле за ситуацией в сфере обращения с отходами.

Механизмы реализации данной стратегии на государственном уровне таковы:

- оказание поддержки производителям, которые принимают меры в целях уменьшения материалоемкости при производстве как основной продукции, так и ее упаковки;

- запрет на использование материалов, для которых доказана вредность их воздействия на людей и окружающую среду;

- поощрение использования тех материалов, которые безопасны и в составе изделий, и в виде отходов;

- увеличение стоимости размещения отходов на полигонах, чтобы стимулировать промышленную переработку отходов.

Также необходимо регулярно проводить мониторинг потоков отходов, оказывающих наибольшее воздействие на окружающую среду.

В настоящее время основные потоки отходов следующие:

- отслужившие свой срок автомобили;

- изношенные автомобильные шины;

- отходы снесенных строений;

- отходы упаковки;

- отходы бумаги и картона;

- отработанное электронное оборудование.

4.7. Мониторинг потоков отходов

Мониторинг потоков отходов - это сбор и анализ сведений о количестве и маршрутах движения разных видов отходов.

Рис. 5. Система мониторинга потоков отходов

Для проведения постоянного мониторинга потоков отходов необходима организация сквозной системы учета на всех этапах процесса обращения с отходами – на этапе сбора, на этапе транспортировки, на этапе утилизации.

Основная цель мониторинга – проследить весь цикл существования отходов, от момента образования до момента утилизации или захоронения, и документально удостоверить, что отходы не исключались из технологического цикла произвольным образом и не скапливались на несанкционированных свалках, загрязняя окружающую природную среду и причиняя вред здоровью населения.

Рис. 6. Комплекс сортировки ТКО «ВторТех-60»

#### Мобильная мусороперегрузочная станция

Мусороперегрузочная станция очень эффективный и перспективный метод управления потоками отходов, с возможностью организации мусоросортировочного цеха. Линия сортировки ТКО – это наиболее разумный подход к процессу утилизации отходов, её внедрение позволяет уменьшить объемы размещаемых отходов на полигоне, дает возможность повторного использования (рециклинга) отходов.

Рис. 7. Мусоросортировочная станция                               Рис. 8. Мусоросортировочная станция

Sacria СП                                                                          Экопром ESC-40

Принцип ее действия заключается в следующем: отходы поступают на специальную площадку с помощью мусоровоза. Мусор сортируется по категориям: картон, бумага, текстиль, пластик, металлы, стекло, дерево. Для сортировки этих материалов на пути конвейера устанавливают ручной сортировочный цех. Для снижения объемов мусора и вторичного сырья используются специальные компакторы.

Компакторы для отходов.

У данного вида оборудования существует несколько названий: компакторы, прессы для мусора, уплотнители отходов.

Главная задача, которая решается компакторами, — уменьшение объема отходов путем их сжатия. Степень сжатия отходов компактором зависит от вида отходов: пищевые отходы могут быть сжаты в соотношении 1 к 3 (т.е. их объем уменьшится в 3 раза), а текстильные — 1:10.

Существует два основных вида мусорных уплотнителей: стационарные (моноблочные) (рис.9) и мобильные, которые устанавливаются на транспортное шасси (рис. 10). Отсортированные вторичные ресурсы прессуется и складируется в сформированные кипы, которые передаются переработчику отходов.

Прессованные обработанные отходы вывозятся грузовым спецавтотранспортом в место захоронения (полигон в п. Барсуковка).

Рис.9. Стационарный (моноблочный) компактор

Моноблочные компакторы предназначены для прессования любого типа отходов, используются в торговых и офисных центрах, на предприятиях по утилизации или сортировке отходов, банках, магазинах, аэропортах, вокзалах и других учреждениях.

Рис.10. Мобильный компактор

Мобильные компакторы меньше размерами, чем стационарные, не требуют специальных подготовительных работ по установке и, благодаря небольшим размерам, могут устанавливаться в ограниченном пространстве.

Монолитность конструкции позволяет обеспечить герметичность компакторов, что особенно важно, если в числе отходов попадают жидкости. Конструкция компактора такова, что пресс и бункер для сбора и хранения спрессованных отходов представляют собой единое целое.

Преимущества использования мусороперегрузочной станции с компакторами:

- сокращение объема отходов, ожидающих утилизации;

- снижение стоимости вывоза отходов за счет сокращения их объема;

- возможность продажи некоторых типов отходов (макулатура, полиэтилен, металл, пластик, стекло);

- значительное сокращение затрат на транспортировку ТКО на полигон;

- снижение валовых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух мусоровозным транспортом.

В Территориальной схеме предполагается создание новых и модернизация существующих объектов инфраструктуры, оборудованных с учетом экологических, санитарных и иных требований и позволяющих подвергнуть обработке весь объем образуемых ТКО, в том числе: мусороперегрузочных станций, мусоросортировочных комплексов, полигонов ТКО, объектов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства.

Остается актуальным в настоящее время строительство или модернизация межмуниципальных комплексов в сфере обращения с отходами, которые будут формироваться на основе полигонов ТКО, в том числе и в пос. Круглово МО «Зеленоградского городского округа» – строительство мусоросортировочного комплекса, стационарные мусороперегрузочные станции
(с сортировочными линиями и без них) и мобильные мусороперегрузочные станции.

В МО «Зеленоградский городской округ»  планируется строительство мусороперегрузочной станции (далее – МПС) с целью оптимизации условий транспортирования ТКО.

В Таблице 32 представлены данные о движении ТКО от источников образования отходов до объектов обработки (сортировки) отходов с указанием минимального и максимального количества извлеченного сырья и отходов, направленных на захоронение на 2018 год.

Таблица 32

| Объект размещения отходов/ мусоросортировочный комплекс | Обслуживаемые муниципальные образования | Расчетная масса ТКО, доставляемых на объект, тонн | Расчетное минимальное извлечение вторичного сырья, т | Расчетный максимальный поток отходов на размещение, т | Расчетное максимальное извлечение вторичного сырья, т | Расчетный минимальный поток отходов на размещение, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полигон отходов вблизи пос. Круглово МО «Зеленоградского городского округа» без мусоросортировочного комплека | Зеленоградский городской округ | 13 320 | 0 | 13 320 | 0 | 13 320 |

В Таблице 33 представлены данные о движении ТКО на 2023 год с учетом строительства новых объектов по обращению с ТКО.

Таблица 33

| Объект размещения отходов/ мусоросортировочный комплекс | Обслуживаемые муниципальные образования | Расчетная масса ТКО, доставляемых на объект, тонн | Расчетное минимальное извлечение вторичного сырья, т | Расчетный максимальный поток отходов на размещение, т | Расчетное максимальное извлечение вторичного сырья, т | Расчетный минимальный поток отходов на размещение, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полигон отходов вблизи пос. Круглово МО «Зеленоградского городского округа» без мусоросортировочного комплека | Зеленоградский городской округ | 13 320 | 2 664 | 10 656 | 4 795 | 8 525 |

Как указано в Территориальной схеме, обеъм затрат на проектирование и строительство мусороперегрузочной станции в МО «Зеленоградский городской округ» в период с 2018-2021 гг., проектной мощностью 10 000 тонн в год, составит 30,0 млн.рублей.

За счет внебюджетных средств в рамках региональной программы обращения с отходами, в том числе с ТКО, в Калининградской области планируется реализация следующих проектов:

1) модернизация производства по переработке опасных отходов и производства современных гидроизоляционных и кровельных материалов;

2) создание производства по обезвреживанию особо опасных отходов (утилизация ртутьсодержащих отходов);

3) модернизация производственных мощностей по сбору и обработке опасных отходов;

4) модернизация производства по сбору и обработке электротехники;

5) создание исследовательской и производственной базы по разработке и внедрению высокотехнологичных биоразлагаемых химических средств;

6) создание производства по переработке отходов упаковочных материалов;

7) модернизация производства по переработке автомобильных покрышек и нефтесодержащих отходов;

8) создание производства по обезвреживанию медицинских отходов;

9) модернизация производства по обезвреживанию судовых твердых промышленных отходов;

10) создание производства по обезвреживанию ила избыточного биологических очистных сооружений.

4.8. Определение необходимого количества контейнеров и контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов при отсутствии раздельного сбора отходов

В МО «Зеленоградский городской округ» используется контейнерная система сбора и накопления ТКО.

Согласно представленным администрацией МО «Зеленоградский городской округ» данным, для сбора твердых коммунальных отходов от населения, проживающего в домах без мусоропроводов, а также организаций и предприятий используются контейнеры объемом 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 м3. Для сбора крупногабаритных отходов в четырех населенных пунктах используются контейнеры объемом 6.0 м3. В г. Зеленоградске контейнеры для сбора КГО отсутствуют.

Для обеспечения санитарной очистки МО «Зеленоградский городской округ» рекомендуется использовать контейнеры, представленные в Таблице 34.

Таблица 34. Технические характеристики контейнеров, м3

| Показатель | Тип 1 | Тип 2 |
| --- | --- | --- |
| Вместимость, м3 | 1,1 | 6.0 |
| Масса, кг | 70,0 | 583,7 |
| Размеры, мм |  |  |
| Длина | 1077 | 4500 |
| Ширина | 1377 | 1200 |
| Высота | 1369 | 1350 |

Расчет потребности в контейнерах для жилищного фонда и для предприятий (организаций) осуществляется о следующим формулам:

Суточное образование отходов:

С = Р х N х Кн, где

С - суточная норма накопления ТКО;

Р – количество проживающих на территории домовладений и прочих жилых объектов;

N - суточная норма накопления ТКО на 1 человека;

Кн = 1,25 - коэффициент неравномерности накопления ТКО.

Необходимое количество контейнеров:

Псб = (С х Т х Кр) / (V х Кз), где

Т - периодичность вывоза (количество суток между очередными вывозами), сут.;

Кр = 1,05 - коэффициент повторного заполнения отходами контейнеров в результате уборки контейнерной площадки после разгрузки контейнеров;

V - объем одного контейнера;

Кз = 1,1 - коэффициент заполнения контейнеров.

Рекомендуемая периодичность вывоза - ежедневно в теплое время года, в холодное время года - не реже одного раза в три дня, согласно требованиям СанПиН № 4690-88.

4.8.1. Расчет количества контейнеров для МО «Зеленоградский городской округ»

В данном разделе приведены расчеты потребности в контейнерах МО «Зеленоградский городской округ» с учетом прогнозного роста численности населения и ежегодного увеличения норматива образования ТКО.

Таблица 35. Расчет необходимого количества контейнеров

| Год 2018 | Численность населения, проживающего в | Норма накопления ТКО, м3/чел. | Объем отходов от жилого сектора, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | г. Зеленоградске | поселки | г. Зеленоградск | поселки | г. Зеленоградск | поселки |
| 35 754 человек | 15 730 | 20 024 | 1,6 | 1,1 | 31 460 | 27 533 |

В Таблицах 36, 37 приведены результаты расчетов необходимого количества контейнеров для обслуживания жилого фонда в г. Зеленоградске и населенных пунктах МО «Зеленоградский городской округ» (в соответствии с положениями генеральной схемы санитарной очистки территории МО «Зеленоргадский городской округ»).

Таблица 36

| Источник образования отходов | Объем контейнера, м3 | Количество контейнеров, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| При вывозе три раза в неделю |
| Город Зеленоградск | ТКО | 1,1 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
|  |  | 2,2 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  |  | 3,3 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
|  |  | 4,4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  |  | 5,5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| ИТОГО: | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |

Таблица 37

| Источник образования отходов | Объем контейнера, м3 | Количество контейнеров, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| При вывозе три раза в неделю |
| Александровка | ТКО | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Аральское | ТКО | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Безымянка | ТКО | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Васильково | ТКО | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вербное | ТКО | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вершинино | ТКО | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Веткино | ТКО | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вольное | ТКО | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Геройское | ТКО | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горбатовка | ТКО | 1,1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Горьковское | ТКО | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дачное | ТКО | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дубровка | ТКО | 1,1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Заостровье | ТКО | 1,1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Звягинцево | ТКО | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зеленый Гай | ТКО | 1,1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Иркутское | ТКО | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Искрово | ТКО | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Калиново | ТКО | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Каменка | ТКО | 1,1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Каштановка | ТКО | 1,1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Киевское | ТКО | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коврово | ТКО | 1,1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Корчагино | ТКО | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краснофлотское | ТКО | 1,1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Кудринка | ТКО | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Куликово | ТКО | 1,1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Летное | ТКО | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Луговское | ТКО | 1,1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Лужки | ТКО | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мельниково | ТКО | 1,1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Молочное | ТКО | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Моховое | ТКО | 1,1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Муромское | ТКО | 1,1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Надеждино | ТКО | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Низовка | ТКО | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Новосельское | ТКО | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Обухово | ТКО | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Озерово | ТКО | 1,1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ольшанка | ТКО | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Привольное | ТКО | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рогачево (Дунаевка) | ТКО | 1,1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Родники | ТКО | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Романово | ТКО | 1,1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Рощино | ТКО | 1,1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Сальское | ТКО | 1,1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Светлово | ТКО | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сиренево | ТКО | 1,1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Сокольники | ТКО | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Федорово | ТКО | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холмы | ТКО | 1,1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Широкополье | ТКО | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шумное | ТКО | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Алексеевка | ТКО | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Волошино | ТКО | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дорожное | ТКО | 1,1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Дружное | ТКО | 1,1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Колосовка | ТКО | 1,1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Перелески | ТКО | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подорожное | ТКО | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кострово | ТКО | 1,1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Котельниково | ТКО | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кузнецкое | ТКО | 1,1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Куликово | ТКО | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кумачево | ТКО | 1,1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Логвино | ТКО | 1,1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Откосово | ТКО | 1,1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Павлинино | ТКО | 1,1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Переславское | ТКО | 1,1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Прохладное | ТКО | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Серегино | ТКО | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холмогоровка | ТКО | 1,1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Красноторовка | ТКО | 1,1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Алексино | ТКО | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Баркасово | ТКО | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кленовое | ТКО | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Майский | ТКО | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Орехово | ТКО | 1,1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Охотное | ТКО | 1,1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Прислово | ТКО | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сараево | ТКО | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сторожевое | ТКО | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Филино | ТКО | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ягодное | ТКО | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Янтаровка | ТКО | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Поваровка | ТКО | 1,1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Вершково | ТКО | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Круглово | ТКО | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Морозовка | ТКО | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Путилово | ТКО | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Русское | ТКО | 1,1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Сычево | ТКО | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грачевка | ТКО | 1,1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Осокино | ТКО | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Богатое | ТКО | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Водное | ТКО | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Гусевка | ТКО | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дворики | ТКО | 1,1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Дружба | ТКО | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клюквенное | ТКО | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Красновка | ТКО | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лесенково | ТКО | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Листовое | ТКО | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Листопадовка | ТКО | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ольховое | ТКО | 1,1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ракитное | ТКО | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шатрово | ТКО | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лесной | ТКО | 1,1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Рыбачий | ТКО | 1,1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Морское | ТКО | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО: | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |

Таблица 38

| № п/п | Наименование населенного пункта | Необходимое количество контейнеров для накопления ТКО жилищного фонда (1,1 м.куб.) | Количество установленных контейнеров на настоящий момент (1,1 м.куб.) | Количество дополнительных контейнеров, необходимых к установке (1,1 м.куб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Город Зеленоградск | 280 | 13 | 267 |
| 2 | Александровка | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Аральское | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Безымянка | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Васильково | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Вербное | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Вершинино | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Веткино | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Вольное | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Геройское | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Горбатовка | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Горьковское | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Дачное | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Дубровка | 3 | 4 | 0 |
| 15 | Заостровье | 9 | 11 | 0 |
| 16 | Звягинцево | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Зеленый Гай | 2 | 4 | 0 |
| 18 | Иркутское | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Искрово | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Калиново | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Каменка | 2 | 3 | 0 |
| 22 | Каштановка | 3 | 4 | 0 |
| 23 | Киевское | 1 | 2 | 0 |
| 24 | Коврово | 11 | 14 | 0 |
| 25 | Корчагино | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Краснофлотское | 4 | 4 | 0 |
| 27 | Кудринка | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Куликово | 4 | 4 | 0 |
| 29 | Летное | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Луговское | 5 | 6 | 0 |
| 31 | Лужки | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Мельниково | 10 | 13 | 0 |
| 33 | Молочное | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Моховое | 5 | 3 | 2 |
| 35 | Муромское | 9 | 14 | 0 |
| 36 | Надеждино | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Низовка | 1 | 2 | 0 |
| 38 | Новосельское | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Обухово | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Озерово | 2 | 1 | 1 |
| 41 | Ольшанка | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Привольное | 1 | 2 | 0 |
| 43 | Рогачево (Дунаевка) | 2 | 2 | 0 |
| 44 | Родники | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Романово | 13 | 11 | 2 |
| 46 | Рощино | 2 | 4 | 0 |
| 47 | Сальское | 2 | 4 | 0 |
| 48 | Светлово | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Сиренево | 2 | 3 | 0 |
| 50 | Сокольники | 1 | 1 | 0 |
| 51 | Федорово | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Холмы | 3 | 4 | 0 |
| 53 | Широкополье | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Шумное | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Алексеевка | 1 | 0 | 1 |
| 56 | Волошино | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Дорожное | 2 | 0 | 2 |
| 58 | Дружное | 2 | 0 | 2 |
| 59 | Колосовка | 14 | 14 | 0 |
| 60 | Перелески | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Подорожное | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Кострово | 13 | 24 | 0 |
| 63 | Котельниково | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Кузнецкое | 3 | 5 | 0 |
| 65 | Куликово | 1 | 7 | 0 |
| 66 | Кумачево | 7 | 11 | 0 |
| 67 | Логвино | 4 | 6 | 0 |
| 68 | Откосово | 4 | 6 | 0 |
| 69 | Павлинино | 4 | 5 | 0 |
| 70 | Переславское | 15 | 17 | 0 |
| 71 | Прохладное | 1 | 0 | 1 |
| 72 | Серегино | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Холмогоровка | 15 | 17 | 0 |
| 74 | Красноторовка | 5 | 19 | 0 |
| 75 | Алексино | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Баркасово | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Кленовое | 1 | 2 | 0 |
| 78 | Майский | 1 | 0 | 1 |
| 79 | Орехово | 2 | 2 | 0 |
| 80 | Охотное | 2 | 3 | 0 |
| 81 | Прислово | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Сараево | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Сторожевое | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Филино | 1 | 0 | 1 |
| 85 | Ягодное | 1 | 1 | 0 |
| 86 | Янтаровка | 1 | 2 | 0 |
| 87 | Поваровка | 5 | 8 | 0 |
| 88 | Вершково | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Круглово | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Морозовка | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Путилово | 1 | 0 | 1 |
| 92 | Русское | 2 | 4 | 0 |
| 93 | Сычево | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Грачевка | 7 | 16 | 0 |
| 95 | Осокино | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Богатое | 1 | 1 | 0 |
| 97 | Водное | 1 | 0 | 1 |
| 98 | Гусевка | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Дворики | 3 | 4 | 0 |
| 100 | Дружба | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Клюквенное | 1 | 0 | 1 |
| 102 | Красновка | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Лесенково | 1 | 2 | 0 |
| 104 | Листовое | 1 | 0 | 1 |
| 105 | Листопадовка | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Ольховое | 2 | 3 | 0 |
| 107 | Ракитное | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Шатрово | 1 | 1 | 0 |
| 109 | Лесной | 2 | 16 | 0 |
| 110 | Рыбачий | 5 | 18 | 0 |
| 111 | Морское | 1 | 6 | 0 |
|  | ИТОГО: | 522 | 361 | 291 |

На сегодняшний день в г. Зеленоградске установлены контейнеры различного объема (1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 м3) в количестве 138 единиц, целесообразно и практичнее установить в городе пластиковые контейнеры объемом 1,1 м3, которых согласно расчетам понадобиться 267 единицы, с учетом 13 единиц уже имеющихся данного объема.

Организациям, обслуживающим г. Зеленоградск, рекомендовано своевременное обновление существующего контейнерного парка с постепенным переходом на пластиковые контейнеры объемом 1,1 м3, что позволит сократить количество установленных контейнеров, а также увеличатся сроки эксплуатации контейнерного парка (в сравнении с металлическими контейнерами).

В поселках установлены контейнеры объемом 1,1 м3 в количестве 348 единиц, согласно расчетам требуется установка дополнительных в количестве 24 единицы в ряде поселков муниципального образования. После установки контейнеров и оборудования контейнерных площадок рекомендуется включение их в маршрут движения мусоровозной техники МУП ЖКХ «Зеленоградский городской округ».

Следует отметить, что в некоторых поселках количество контейнеров установленных в настоящий момент превышает количество рассчетных данных контейнерного парка.

В соответствии с приведенными выше положениями, общая потребность городского округа в установке дополнительных контейнеров для сбора ТКО составляет 291 контейнер объемом 1,1 м3 каждый, при наличии уже установленных  контейнеров данного объема.

При дальнейшем переходе и  использовании контейнеров объемом:

- 1.1 м3, – для сбора ТКО от населения;

- 6.0 м3   – для сбора КГО от населения (КГО вывозят на основании заявок),

необходимое количество контейнеров указано в Таблице 39.

Таблица 39

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество установленных контейнеров для КГО на настоящий момент объемом 6.0 м3 | Необходимое количество контейнеров для КГО объемом 6.0 м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Город Зеленоградск | 0 | 9 |
| 2 | Александровка | 0 | 0 |
| 3 | Аральское | 0 | 0 |
| 4 | Безымянка | 0 | 0 |
| 5 | Васильково | 0 | 0 |
| 6 | Вербное | 0 | 0 |
| 7 | Вершинино | 0 | 0 |
| 8 | Веткино | 0 | 0 |
| 9 | Вольное | 0 | 0 |
| 10 | Геройское | 0 | 0 |
| 11 | Горбатовка | 0 | 0 |
| 12 | Горьковское | 0 | 0 |
| 13 | Дачное | 0 | 0 |
| 14 | Дубровка | 0 | 0 |
| 15 | Заостровье | 1 | 0 |
| 16 | Звягинцево | 0 | 0 |
| 17 | Зеленый Гай | 0 | 0 |
| 18 | Иркутское | 0 | 0 |
| 19 | Искрово | 0 | 0 |
| 20 | Калиново | 0 | 0 |
| 21 | Каменка | 0 | 0 |
| 22 | Каштановка | 0 | 0 |
| 23 | Киевское | 0 | 0 |
| 24 | Коврово | 1 | 0 |
| 25 | Корчагино | 0 | 0 |
| 26 | Краснофлотское | 0 | 0 |
| 27 | Кудринка | 0 | 0 |
| 28 | Куликово | 0 | 0 |
| 29 | Летное | 0 | 0 |
| 30 | Луговское | 0 | 0 |
| 31 | Лужки | 0 | 0 |
| 32 | Мельниково | 0 | 0 |
| 33 | Молочное | 0 | 0 |
| 34 | Моховое | 0 | 0 |
| 35 | Муромское | 0 | 0 |
| 36 | Надеждино | 0 | 0 |
| 37 | Низовка | 0 | 0 |
| 38 | Новосельское | 0 | 0 |
| 39 | Обухово | 0 | 0 |
| 40 | Озерово | 0 | 0 |
| 41 | Ольшанка | 0 | 0 |
| 42 | Привольное | 0 | 0 |
| 43 | Рогачево (Дунаевка) | 0 | 0 |
| 44 | Родники | 0 | 0 |
| 45 | Романово | 1 | 0 |
| 46 | Рощино | 0 | 0 |
| 47 | Сальское | 0 | 0 |
| 48 | Светлово | 0 | 0 |
| 49 | Сиренево | 0 | 0 |
| 50 | Сокольники | 0 | 0 |
| 51 | Федорово | 0 | 0 |
| 52 | Холмы | 0 | 0 |
| 53 | Широкополье | 0 | 0 |
| 54 | Шумное | 0 | 0 |
| 55 | Алексеевка | 0 | 0 |
| 56 | Волошино | 0 | 0 |
| 57 | Дорожное | 0 | 0 |
| 58 | Дружное | 0 | 0 |
| 59 | Колосовка | 0 | 0 |
| 60 | Перелески | 0 | 0 |
| 61 | Подорожное | 0 | 0 |
| 62 | Кострово | 0 | 0 |
| 63 | Котельниково | 0 | 0 |
| 64 | Кузнецкое | 0 | 0 |
| 65 | Куликово | 0 | 0 |
| 66 | Кумачево | 0 | 0 |
| 67 | Логвино | 0 | 0 |
| 68 | Откосово | 0 | 0 |
| 69 | Павлинино | 0 | 0 |
| 70 | Переславское | 0 | 1 |
| 71 | Прохладное | 0 | 0 |
| 72 | Серегино | 0 | 0 |
| 73 | Холмогоровка | 0 | 1 |
| 74 | Красноторовка | 0 | 0 |
| 75 | Алексино | 0 | 0 |
| 76 | Баркасово | 0 | 0 |
| 77 | Кленовое | 0 | 0 |
| 78 | Майский | 0 | 0 |
| 79 | Орехово | 0 | 0 |
| 80 | Охотное | 0 | 0 |
| 81 | Прислово | 0 | 0 |
| 82 | Сараево | 0 | 0 |
| 83 | Сторожевое | 0 | 0 |
| 84 | Филино | 0 | 0 |
| 85 | Ягодное | 0 | 0 |
| 86 | Янтаровка | 0 | 0 |
| 87 | Поваровка | 0 | 0 |
| 88 | Вершково | 0 | 0 |
| 89 | Круглово | 0 | 0 |
| 90 | Морозовка | 0 | 0 |
| 91 | Путилово | 0 | 0 |
| 92 | Русское | 0 | 0 |
| 93 | Сычево | 0 | 0 |
| 94 | Грачевка | 0 | 0 |
| 95 | Осокино | 0 | 0 |
| 96 | Богатое | 0 | 0 |
| 97 | Водное | 0 | 0 |
| 98 | Гусевка | 0 | 0 |
| 99 | Дворики | 0 | 0 |
| 100 | Дружба | 0 | 0 |
| 101 | Клюквенное | 0 | 0 |
| 102 | Красновка | 0 | 0 |
| 103 | Лесенково | 0 | 0 |
| 104 | Листовое | 0 | 0 |
| 105 | Листопадовка | 0 | 0 |
| 106 | Ольховое | 0 | 0 |
| 107 | Ракитное | 0 | 0 |
| 108 | Шатрово | 0 | 0 |
| 109 | Лесной | 0 | 0 |
| 110 | Рыбачий | 1 | 0 |
| 111 | Морское | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: | 4 | 11 |

В настоящее время в МО «Зеленоградский городской округ» установлено 4 контейнера для сбора КГО объемом 6,0 м3 (в поселках Рыбачий, Романово, Коврово, Заостровье), согласно расчетам необходимо дополнительно установить контейнеры данного объема в количестве 11 единиц (9 контейнеров в г. Зеленеоградске, и по 1 контейнеру в пос. Переславское и пос. Холмогоровка).

Кроме того,  администрацией МО «Зеленоградский городской округ» представлена информация о юридических лицах (объекты гостиничного типа), имеющих собственные контейнерные площадски, и осуществляющие деятельность на территории муниципалитета (Таблица 40).

Таблица 40

| Наименование населенного пункта | Улица | Номер дома | Наименование объекта | Площадка расположена на расстоянии 20-100 метров от жилых домов и других объектов | Количество единиц измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МО «Зеленоградский городской округ» | Гагарина | 8 | Балтийская корона | да | 56 |
|  | Ленина | 19а | “Кристалл” | да | 27 |
|  | Взморья | 1 | "Логер Хаус" | да | 21 |
|  | Лесная | 20 | туркомплекс «Самбия» | да | 174 |
|  | Набережная | 3а | «Вилла Лана» | да | 20 |
|  | Центральная | 8 | «Кранц Отель» | да | 24 |
|  | Центральная | 4 | «Лаптау» | да | 21 |
|  | Лесная | 24а | Априори | да | 40 |
|  | 2-й Саратовский пер. | 16 | Курхаус Кранц | да | 60 |
|  | Володарского | 1а | «Кошкин дом» | да | 21 |
|  | Толстого | 17в | «Ренессанс» | да | 45 |
|  | Лермонтова | 36 | «Топаз» | да | 47 |
|  | Гагарина | 35а | «Строитель» | да | 54 |
|  | Ленина | 14а | «Геркулес» | да | 70 |
|  | Взморья | 20 | Гранд Сокольники | да | 28 |
|  | Лесная | 28 | «А море» | да | 24 |
|  | Набережная | 5 | Санаторий «Чайка» | да | 120 |
|  | Центральная | 4 | Санаторий «Зеленоградск» | да | 230 |
|  | Центральная | 24в | «20 меридиан» | да | 16 |
|  | Лесная | 20а | «Принцесса Элиза» | да | 20 |
|  | 2-й Саратовский пер. | 4 | «Элиза Инн» | да | 44 |
|  | Володарского | 3 | «Домик Гудовича» | да | 4 |
|  | Толстого | 24г | “Золотые пески” | да | 19 |
|  | Лермонтова | 6 | «Индиан Хауз» | да | 12 |
|  | Гагарина | 23 | «Прибалтийский силуэт» | да | 53 |
|  | Ленина | 2а | Гостинично-развлекательный комплекс Пapadox | да | 20 |
|  | Взморья | 41в | Отель SPA – Зеленоградск | да | 50 |
|  | Лесная | 41б | «Янтарный сезон» | да | 20 |
|  | Набережная | 27 | Санаторий-профилакторий «Неринга» | да | 58 |
|  | Центральная | 38 | «Маяковский» | да | 30 |
|  | Центральная | 6 | База отдыха «Балтика» | да | 48 |
|  | Лесная | 2 | Гостевой дом «Вилла Элиза Заркау» | да | 30 |
|  | 2-й Саратовский пер. | 38ж | Гостевой дом «Бойкова» | да | 15 |
|  | Володарского | 4а | Гостевой дом «Парма» | да | 19 |
|  | Толстого | 3 | Гостевой дом «Понарт» | да | 24 |
|  | Лермонтова | 5 | «У башни» | да | 6 |
|  | Гагарина | 28 | Апартаменты «У капитана» | да | 30 |
|  | Ленина | 4 | Студия «У моря» | да | 8 |
|  | Взморья | 13 | Гостевой дом «Дюна центр» | да | 16 |

Следует отметить, что все индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории МО «Зеленоградский городской округ», должны иметь договора со специализированной организацией на сбор и вывоз ТКО, при наличии собственных контейнеров и контейнерных площадок должны соблюдать требования действующего законодательства РФ по их обслуживанию и обустройству.

Кроме того, администрацией МО «Зеленоградский городской округ» не представлена информация о наличии и количестве контейнеров на территории кладбищ, расположенных в городском округе.

Следует отметить, что при общей площади кладбищ - 22,5 га необходимое количество контейнеров для мусора должно быть - не менее 23 штук объемом 1,1 м3 по одному контейнеру на 1,0 га кладбища.

Таким образом, при отсутствии или нехватке контейнеров на данной территории, необходимо установииь дополнительные контейнеры.

Администрация МО «Зеленоградский городской округ» сообщила, что общая площадь городского пляжа составляет 600 метров, уборкой пляжа занимается ООО «Крот».

В соответствии с требованиями санитарных правил СанПиН 4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»  - «Контейнеры емкостью 0,75 м3 следует устанавливать из расчета один контейнер на 3500-4000 м2 площади пляжа».

Кроме того, представлена информация о контейнерах, установленных в садоводческих некоммерческих товарищестсвах, расположенных на территории муниципалитета (Таблица 41).

Таблица 41

| Адрес объекта | Наименование объекта | Количество участков | Наличие КП | Площадка расположена на расстоянии 20-100 метров от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения (да/нет) | Объем каждого из установленных контейнеров, м3 | Периодичность уборки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| пос. Сокольники | СНТ "Прибой" | 1146 | да | да | 1,1 | 1 раз в неделю |
| пос. Осокино | СНТ "Природа" | 380 | да | да | 1,1 | 1 раз в неделю |
| Зеленоградский район | ТСН "Морское" | 85 | да | да | 1,1 | 1 раз в неделю |
| пос. Куликово | СНТ "Светлогорское" | 362 | да | да | 1,1 | 1 раз в неделю |
| пос. Вершково | СНТ "Янтарное" | 563 | да | да | 1,1 | 1 раз в неделю |
| пос. Рощино | СНТ "Чайка-1" | 515 | да | да | 1,1 | 1 раз в неделю |
| пос. Рощино | СНТ "Рощино-Зеленоградск" | 249 | да | да | 1,1 | 1 раз в неделю |
| пос. Заостровье | ДНТ "Флотское" | 162 | да | да | 1,1 | 1 раз в неделю |
| пос. Прибой | СНТ "Волна" | 1482 | да | да | 1,1 | 1 раз в неделю |
| пос. Орехово | СНТ "Радар" | 204 | да | да | 1,1 | 1 раз в неделю |
| Зеленоградский район | ТСН "Наша Дача" | 86 | да | да | 1,1 | 1 раз в неделю |
| пос. Сосновка | СНТ "Сосновка" | - | да | да | 1,1 | 1 раз в неделю |

4.9. Основные принципы рационального размещения контейнерных площадок

При размещении контейнерных площадок необходимо по возможности выполнять как требования санитарных правил СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест (п. 2.2.3. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, а также учитывать ряд других факторов. Контейнерные площадки должны примыкать непосредственно к сквозным проездам и исключать необходимость маневрирования мусоровозных машин. Учитывая, что мусоровозные машины с манипулятором с одной остановки могут разгружать не более трех контейнеров, то наибольшее количество размещаемых контейнеров на площадке не должно превышать шести.

# Помимо санитарных требований к размещению площадок существенное значение имеет и экономическая составляющая процесса сбора и удаления отходов: чем большее количество площадок будет оборудовано на территории населенного пункта, тем большее количество рейсов понадобится спецавтотранспорту, следовательно, вырастут транспортные расходы. Кроме того, оборудование площадки подразумевает капитальные затраты и определенный контейнерный парк (с учетом замены контейнеров).

# Также при определении количества и местоположения контейнерных площадок необходимо принимать во внимание плотность населения в каждом конкретном квартале.

В минимальном варианте, без учета особенностей внутриквартального планирования и дорожной сети, количество контейнерных площадок может быть определено следующим образом:

Кол-во		= 	Площадь застройки

площадок 		Площадь обслуживания 1 контейнерной площадки

Площадь обслуживания одной контейнерной площадки составляет примерно от 7850 кв.м, но не более 31400 кв. м., учитывая максимально приемлемое расстояние от площадки до жилых домов (200 метров). При расстоянии от жилого дома до контейнерной площадки более 200 метров велика вероятность того, что человек не понесет мусор в контейнер, а предпочтет выбросить его в первое попавшееся доступное место (например, часто имеет место факт сброса отходов в уличные урны или в пределах зеленых насаждений).

Алгоритм выбора места для контейнерной площадки в общем виде может выглядеть следующим образом:

- Определение границ территории, на которой требуется установка контейнерной площадки: исходя из расчета плотности населения и объемов образующихся отходов.

- Удовлетворение действующих санитарных правил и норм.

- Учет влияния архитектурно-планировочных особенностей территории: наличие подъездов и т.п. Должно приниматься во внимание наличие соответствующей техники у перевозчика – для минимизации финансовых затрат.

- Учет общественного мнения.

- Разработка вариантов размещения площадки.

- Комиссионное утверждение местоположения объекта.

Наибольший вес и значение имеет необходимость выполнения требований санитарных правил: процесс удаления отходов из домовладения должен быть организован. В случае невозможности выполнения требований по минимальному расстоянию (20 метров), допускается согласование ближе расположенных к другим объектам площадок.

Располагаться площадка может и на муниципальной земле, и на принадлежащей собственнику (возможность аренды и т.п.). Контейнерная площадка не обязательно должна принадлежать городу: ТСЖ и индивидуальные домовладельцы могут быть собственниками площадок.

Выбор вторичного сырья (текстиль, банки, бутылки, другие предметы) из сборников отходов, а также из мусоровозного транспорта не допускается.

Контейнеры для сбора КГО рекомендуется устанавливать один контейнер на каждую пятую контейнерную площадку. Возможно оборудование контейнерных площадок для ТКО для временного хранения КГО.

На Рис. 11 представлены виды контейнеров объемом 1.1 м3, 6.0 м3.

Рис. 11. Контейнеры для сбора ТКО объемом 1.1 м3 и КГО 6.0 м3

Организация системы мойки контейнеров для накопления ТКО

Мойку и обеззараживание контейнеров целесообразно осуществлять специализированной организацией, по заявочной системе.

Рекомендуемая периодичность вывоза отходов:

При временном хранении отходов в сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток.

Металлические и пластиковые контейнеры для сбора отходов в летний период необходимо промывать (при «несменяемой» системе не реже одного раза в 10 дней, «сменяемой» - после опорожнения).

Вывоз КГО рекомендуется производить не реже одного раза в неделю.

Решения по конструкции контейнерных площадок

Площадки для контейнеров должны иметь: ровное асфальтовое или бетонное покрытие, уклон в сторону проезжей части 0,02%, ограждение зелеными насаждениями (для создания живой изгороди вокруг контейнерных площадок могут быть использованы декоративные кустарники: смородина золотистая, айва японская, барбарис обыкновенный, боярышник, жасмин, ирга канадская и др.) или какое-либо другое ограждение (кирпичное, сетчатое, бетонное и т.п.). Для вентилирования днищ контейнеров на существующих площадках сбора ТКО предлагается устанавливать баки на подставки, что позволит замедлить коррозийные процессы и увеличить срок службы контейнеров.

Для поддержания необходимого санитарного состояния площадок контейнеры должны быть установлены от ограждающих конструкций не ближе 1 м, друг от друга - 0,35 м. На этих площадках могут предусматриваться специальные места для установки контейнера для пищевых отходов.

Рис.12. Пример площадки для сбора ТКО

На Рисунке 13 представлены дополнительные варианты ограждения контейнерных площадок.

Рис. 13 Варианты ограждения контейнерных площадок

4.10. Рекомендации по селективному (раздельному) сбору ценных компонентов ТКО

Территориальной схемой предусмотрено внедрение селективного сбора отходов. Раздельный сбор вторичного сырья является одним из важнейших мероприятий в области обращения с отходами, в том числе ТКО.

Раздельный сбор ценных компонентов ТКО осуществляется:

- организацией стационарных и передвижных пунктов приема вторсырья;

- на специальных мусоросортировочных цехах на полигонах ТКО или мусороперегрузочных станциях

- непосредственно на мусороперерабатывающих предприятиях.

Раздельный сбор вторичного сырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, что существенно снижает загрузку полигонов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, улучшает экологическую обстановку. Дальнейшая переработка собираемого таким образом сырья является экологически приемлемым, энерго- и ресурсосберегающим производством, ведет к экономии ценного сырья.

Развитие предприятий торговли, сферы обслуживания населения, увеличение разнообразия вида и рост качества продукции приводят к увеличению в составе образующихся отходов современных упаковочных материалов. В составе ТКО жилого фонда и особенно ТКО общественных и торговых предприятий содержится значительное количество утильных фракций (бумага, картон, полимерные материалы, металлы).

Практическая реализация селективного сбора полезных компонентов отходов связана с организацией сбора и фактической переработкой  загрязненного материала.

Наибольшую эффективность имеет селективный сбор утильных фракций ТКО от общественных и торговых предприятий, т.к. их качество выше, чем качество утильных фракций ТКО жилого фонда. В торговых точках легче, чем в жилых зонах организовать селективный сбор и транспортировку утильных компонентов. Восстановление и создание приемных пунктов для сбора вторсырья  приводит к созданию новых рабочих мест, в том числе и для маломобильных групп населения. Реализация указанных мероприятий позволяет не только снизить ущерб, причиняемый окружающей среде отходами, оказать финансовую поддержку наименее обеспеченным гражданам, но и получить вторичное сырье для промышленности, естественные источники которого являются исчерпаемыми.

В целях организации системы сбора вторичного сырья необходимо установить контейнеры для раздельного сбора с соответствующей маркировкой и цветовым обозначением силами организаций, осуществляющих сбор вторичного сырья с обязательством периодического вывоза накопленных полезных фракций ТКО с целью последующей переработки.

Постановлением Правительства Калининградской области от 28.09.2017 г. № 519 утвержден Порядок сбора твердыфх коммунальных отходов (в том числе раздельного сбора) на территории Калининградской области.

Рис. 14. Образцы контейнеров для раздельного сбора отходов

В Территориальной схеме указаны балансовые потоки отходов с учетом возможности извлечения вторичного сырья. Проведены расчеты количественного содержвния основных видов вторичного сырья в ТКО на настоящий момент, а также на перспективу до 2025 года.

Согласно представленной администрацией МО «Зеленогрпадский городской округ» информации (Таблица 18) в г. Зеленоградске оборудовано 57 контейерных площадок, соответствующих требованиям санитарно – эпидемиологическим законодательства РФ. В населенных пунктах городского округа установлено 162 контейнерные площадки, которые не соответствуют установленным требованиям (отсутствует водонепроницаемое покрытие и огорождение).

Кроме того, согласно рассчетам (Таблица 38), в некоторых населенных пунктах, а именно в поселках Аральское, Безымянка, Горбатовка, Горьковское, Кудринка, Ольшанка, Алексеевка, Дорожное, Дружное, Прохладное, Майский, Филино, Путилово, Водное, Клюквенное, Листовое необходимо установить контейнеры для ТКО (в настоящий момент отсутствуют) и соответственно оборудовать контейнерные площадки, в количестве 16 единиц.

Таким образом, в МО «Зеленоградский городской округ» необходимо построить и оборудовать в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ – 178 контейнерных площадок.

4.11. Определение необходимого количества спецавтотранспорта для транспортировки отходов потребления с территории МО «Зеленоградский городской округ»

Число мусоровозов (Nтр), необходимых для вывоза отходов, определяется по формуле:

Nтр = Пгод/(365 * Псут * Кисп),

Где:

Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением рассматриваемой системы, м3;

Псут – суточная производительность единицы данного вида транспорта, м3;

Кисп – коэффициент использования парка (0,8).

Суточная производительность мусоровозов (Псут):

,

Где:

Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3.

Для сбора отходов, образующихся на территории МО «Зеленоградский городской округ», и транспортировки их к местам размещения используется 5 (единиц) специализированной мусоровозной техники для вывоза ТКО и 2 (единицы) транспорта для вывоза КГО.

Принцип работы мусоровоза кузовного

С учетом норм образования отходов и схемы вывоза отходов определяется необходимое количество и тип спецавтотранспорта и его потоки.

Расчет осуществляем для моделей спецавтотранспорта, представленных в Таблице 42.

Таблица 42. Спецавтотранспорт, рекомендуемый для вывоза твердых коммунальных отходов

| Модель | Базовое шасси | Объем кузова, м3 | Навесное оборудование | Коэфф. уплотнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Для вывоза ТКО |
| КО-440-5 | КАМАЗ | 22 | Манипулятор | 3 |
| Volvo FE 240 | - | 13.5 | Опрокидыватель | 2.5-6 |
| Для вывоза КГО |
| МСК контейнеровоз (для смен. кузов.) | ЗИЛ, КАМАЗ | - | Контейнер объемом 6,11,12 куб. м. | 1 |

Скорость движения мусоровозов в черте города не должна превышать 30 км/час, за пределами городской черты – 45 км/час.

Профессии: водитель автомобиля, грузчик, оператор.

Состав работ:

- Для водителя автомобиля. Установка мусоровоза под загрузку. Управление спецоборудованием при перегрузке ТRО. Переезд к следующей контейнерной площадке в пределах 1 км. Установка мусоровоза под разгрузку, управление спецоборудованием.

- Для грузчика. Открывание крышек контейнеров. Кантовка контейнера под захват манипулятора (при необходимости). Подбор просыпавшихся при погрузке ТRО. Закрывание крышек контейнеров. Очистка кузова от остатков ТКО после разгрузки.

- Для оператора. Подготовка документации по выпуску машин на линию путевого листа и справки о работе спецмашин, организация своевременного выпуска машин и периодическая проверка нахождения их на линии; оперативное перераспределение машин в случаях нарушения утвержденного графика или изменения по каким-либо причинам условий работы машин на линии; регистрация машин, возвращающихся в парк; прием и обеспечение заявок на машины; подготовка ежедневного (суточного) отчета работы машин

Для оптимизации вывоза ТКО необходимо составить график движения транспорта и маршрутизацию движения мусороуборочного транспорта по всем объектам, подлежащим регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемой территории от начала до полной загрузки машины.

Графики работы спецавтотранспорта, утверждаемые руководителем специализированного предприятия, выдают водителям, а также направляют в жилищно-эксплуатационные организации.

При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта необходимо располагать следующими исходными данными:

- подробной характеристикой подлежащих обслуживанию объектов и территории обслуживания в целом,

- сведениями о накоплении коммунальных отходов по отдельным объектам,

- о состоянии подъездов,

- интенсивности движения по отдельным улицам,

- о планировке кварталов и дворовых территорий,

- о местоположении объектов обезвреживания и переработки коммунальных отходов.

По каждому участку должны быть данные о числе установленных сборников отходов.

При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта следует руководствоваться следующими правилами:

- сводить до минимума повторные пробеги спецавтотранспорта по одним и тем же улицам;

- объединять объекты, расположенные на улицах с особо интенсивным движением, в маршруты, подлежащие обслуживанию в первую очередь, объединять все объекты по системам сбора твердых коммунальных отходов;

- по возможности прокладывать маршрут от центра города в направлении к месту обезвреживания;

- при применении кузовных мусоровозов продолжать маршрут до полного заполнения кузова;

- предусматривать минимальные пробеги для каждой единицы спецавтотранспорта.

На основе расчетных данных о количестве транспортируемых отходов определяем необходимое количество спецавтотранспорта для удаления твердых коммунальных отходов с территории МО «Зеленоградский городской округ».

В Таблице 43 представлен расчет производительности мусоровозов, рекомендуемых к использованию для транспортирования ТКО в МО «Зеленоградский городской округ», при вывозе ТКО 7 раз в неделю (365 дней в году), для транспортировки КГО при вывозе 1 раз в неделю (52 дня  в году).

Таблица 43

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Volvo FE 240 | КО-440-5 | МСК контейнеровоз (для смен. кузов.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число а-м дней в работе | день | 365 | 365 | 52 |
| 2 | Средняя продолжительность а-м час в смену (по факту заключенных договоров) | час. | 8 | 8 | 8 |
| 3 | Число ездок с грузом (в год) | шт. | 365 | 365 | 52 |
| 4 | Средняя погрузка на 1 ездку, по паспортным данным мусоровоза | м3 | 81 | 66 | 11 |
| 5 | Количество вывозимых отходов | м3 | 29565 | 24090 | 572 |

# Расчет потребности в спецавтотранспорте для вывоза твердых коммунальных отходов с территории МО «Зеленоградский городской округ»

Расчет потребности в спецавтотранспорте на период с 2018 г. до 2023 г. производится, основываясь на прогнозируемых объемах твердых коммунальных отходов населения и организаций на данный период.

Таблица 44. Потребность в спецавтотехнике на 2018-2023 гг. для жилищного фонда

| №№ | Марка автомобиля | Количество единиц | График работы (период) дней | Режим работы (час) | Итого часов работы (гр.3*гр.4 *гр.5) | Количество рейсов в смену | Объем кузова м3 | Коэффициент уплотнения | Объем кузова с учетом коэффициента уплотнения | Перевезено мусора за период, м3 (гр.3* гр.4*7*гр.10)/1,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для вывоза ТКО |
| 1 | Мусоровоз Volvo FE 240 | 1 | 365 | 8 | 2920 | 3 | 13,5 | 6 | 81 | 88695 |
| 2 | КО-440-5 | 1 | 365 | 8 | 2920 | 3 | 22 | 3 | 66 | 72270 |
|  |  | Для вывоза КГО |
| 3 | МСК - контейнеровоз | 1 | 52 | 8 | 416 | 5 | 11 | 1 | 11 | 5720 |

Таким образом, потребность МО «Зеленоградский городской округ» составляет 2 (две) единицы мусоровозной техники типа Volvo FE 240 или КО-440-5.

Ниже представлена характеристика мусоровозов типа Volvo FE 240.

Рис. 15. Мусоровоз марки Volvo FE 20 м3

Таблица 45. Технические характеристики мусоровоза Volvo FE 240

| Шасси мусоровоза | Volvo FE 4x2 |
| --- | --- |
| Емкость кузова, м.куб | 13,5 |
| Масса полная, кг | 21000 |
| Вид загрузки | с боковой загрузкой |
| Колесная база, мм | 3700 |
| Модель двигателя | Volvo D7Е |
| Мощность двигателя, квт | 205 |
| Степень уплотнения | 1:5 |
| Мусоровозная надстройка | Norba SL5 |
| Рабочий цикл, с | 24-30 |
| Размеры обслуживаемых контейнеров, л | 120-1100 |
| Конструктивные особенности | Прблесковые маяки. 4 камеры. Цветной дисплей в кабине |

Мусоровоз Volvo FE 240 объемом 13,5 м3 на двухосном шасси, грузоподъемность 8 тонн (70 м3 отходов за рейс), оснащен подъемником для евроконтейнеров. Данный мусоровоз с боковой загрузкой, оборудован тросовой системой загрузки контейнеров.

Для него разработан прессовый механизм, обеспечивающий высокий уровень сжатия отходов. Кузов выполнен из высокопрочной качественной стали и адаптирован к работе в сложных условиях. Отходы внутри мусоровоза прессуются, что повышает эффективность использования оборудования. Спецавтомобиль используется при обслуживании жилищных и промышленных объектов, при сборе бытовых отходов.

Учитывая имеющийся парк спецавтотранспорта, их техническое состояние и процент износа, в настоящее время на территории округа не требуется приобретать мусоровозную технику.

4.12. Методы организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информирование о порядке осуществления такого сбора

Ртуть относится к группе особо токсичных веществ первого класса опасности и, попадая в почву, воду и воздух, загрязняет и отравляет окружающую среду. Источником загрязнения являются ртутьсодержащие лампы, термометры и приборы. К ртутьсодержащим отходам (далее – РСО) относятся металлическая ртуть, отработанные ртутьсодержащие лампы, прочие изделия с ртутным заполнением, утратившие потребительские свойства, подлежащие обезвреживанию.

В лампах содержится до 5 мг ртути, находящейся в агрегатном состоянии в виде паров. Поэтому опасность представляет не только процесс утилизации отработанных ламп, но и частое неаккуратное обращение с ними. Разрушенная или повреждённая колба лампы вызывает освобождение паров ртути, которые могут вызвать тяжёлое отравление. Пары ртути не имеют запаха, проникают в организм человека при вдыхании. Отравление связано с поражением нервной системы, печени, почек, желудочно-кишечного тракта.

Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп от физических лиц предлагается производить в пункте бесплатного приёма.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением, должны вести постоянный учет получаемых и отработанных ртутьсодержащих ламп.

Юридические лица или индивидуальные предприниматели, не имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, размещению и обезвреживанию отходов 1-4 классов опасности, осуществляют накопление отработанных ртутьсодержащих ламп. Для этого используется  специальная тара, накопление производится отдельно от остальных видов отходов.

Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в специально выделенном для этих целей помещении, защищенном от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, в местах, исключающих повреждение тары.

Сбор и утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляют специализированные организации путем заключения соответствующих договоров на оказание услуг по сбору и транспортированию ртутьсодержащих отходов. Специализированные организации - юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, размещению и обезвреживанию отходов 1-4 классов опасности, имеющие лицензии на осуществление данной деятельности.

Сбор, упаковка, временное хранение и транспортирование РСО осуществляются в соответствии с требованиями ГОСТа 25834 «Лампы электрические, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», ГОСТа 12.3.031-83 «Работы со ртутью. Требования безопасности», ГОСТа 21575 «Ящики из гофрированного картона для люминесцентных ламп», Санитарных правил при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением от 04.04.88.

Сбор и хранение РСО должно производиться в специально оборудованном помещении, отдельно расположенном от производственных помещений. Помещение для хранения твердых ртутьсодержащих отходов (класс Е по ГОСТ 1639-78 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия»), а также ламп с ртутным заполнением и твердых отходов класса Г по ГОСТ 1639-78 должно располагаться на расстоянии не менее 100 м от производственных зданий.

Информация о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп должна размещаться на официальном сайте МО «Зеленоградский городской округ», в средствах массовой информации, в местах реализации ртутьсодержащих ламп, на информационных стендах.

Размещению подлежит следующая информация:

- порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп;

- наименование организации, осуществляющей сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, размещение и обезвреживание ртутьсодержащих отходов, проведение демеркуризационных мероприятий, с указанием места нахождения и контактных телефонов;

- места и условия приема отработанных ртутьсодержащих ламп.

Хранение отработанных ламп и термометров должно осуществляться в неповрежденной картонной упаковке в количестве не более 30 штук. Хранить упакованные отработанные лампы и др. следует на стеллажах, исключая повреждение упаковок.

Тарой для сбора и хранения ламп являются целые картонные коробки от ламп типа ЛБ, ДРЛ, картонные, фанерные коробки, коробки из ДСП, полиэтиленовые и бумажные мешки.

Сбор и хранение битых ртутьсодержащих ламп должно производиться в герметичной, стальной емкости с ручками для переноса и маркировкой «Для битых ртутьсодержащих отходов». Запрещается бой, вынос на свалку и другие места, не предусмотренные органами санитарного надзора и охраны природы отходы, содержащие ртуть.

Хранение и транспортирование РСО должно осуществляться в герметичных емкостях, устойчивых к механическим, химическим, термическим и прочим воздействиям (ГОСТ 12.3.031-83 «Работа со ртутью. Требования безопасности»).

Ввиду того, что РСО согласно ГОСТу 19403 «Грузы опасные» относятся к категории опасных грузов, их перевозку следует осуществлять согласно Правилам перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

На каждый рейс машины, перевозящей отходы, инженером-экологом должен оформляться паспорт на вывоз отходов. Факт сдачи ртутьсодержащих отходов подтверждается возращением паспорта на вывоз отходов с отметкой о приеме представителя специализированного предприятия.

При транспортировании ртутьсодержащих отходов необходимо обеспечивать обязательную укладку мест правильными рядами во избежание повреждения тары в пути, потери ртути и заражения транспортных средств и местности ртутью. Битые лампы должны транспортироваться в герметичных контейнерах с ручками для переноса.

Сбор и хранение ртутьсодержащих отходов производится специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию.

Сбор ртутьсодержащих отходов от населения осуществляется:

- при управлении товариществом собственников жилья, либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом  - товарищество собственников жилья, либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, либо юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме;

- при непосредственном управлении собственниками помещений в многоквартирном доме - юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме;

- при проживании физических лиц в частном секторе – путем подворового объезда на основании плана-графика, с указанием места и времени сбора, разрабатываемого специализированной организацией- перевозчиком, либо путем индивидуального вывоза по заявкам, поступившим от жителей в диспетчерские службы специализированной организации.

Оплата расходов по сбору и вывозу отходов осуществляется на основании договора или контракта между администрацией и специализированной организацией-перевозчиком в соответствии с действующим законодательством.

Организации и предприятия, не относящиеся к субъектом малого и среднего бизнеса, разрабатывают и утверждают в установленном порядке проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов.

Организации, отчитывающиеся по форме федерального государственного статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, обработке, утилизации, использовании, обезвреживании, транспортировании отходов производства и потребления», включают данные об РСО в указанную форму.

Администрация МО «Зеленоградский городской округ» сообщила, что жилищно – коммунальные предприятия, осуществляющие деятельность на территории округа имеют договор со специализированной организацией на утилизацию ртутьсодержащих отходов, а также Порядок сбора, учета, хранения и транспортировки ртутьсодержащих отходов на территории МО «Зеленоградский городской округ».

4.13. Обращение с нерегулируемыми Федеральным законом  от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» видами отходов

Медицинскеие отходы

Существуют различные классы медицинских отходов:

- класс А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к ТКО);

- класс Б (эпидемиологически опасные отходы);

- класс В (чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы);

- класс Г (токсикологически опасные отходы I-IV классов опасности);

- класс Д (радиоактивные отходы).

Данные отходы имеют различную степень эпидемиологической, токсикологической, радиационной опасности и к определенному классу предъявляются различные требования по их утилизации.

В соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» предъявляются особые требования к методам обращения с данными категориями медицинских отходов.

Отходы класса А размещаются на объектах захоронения совместно с ТКО.

Обеззараживание и обезвреживание медицинских отходов классов Б и В осуществляются в медицинских организациях и на централизованных объектах обезвреживания.

Отходы классов Г и Д утилизируются соответственно видам и классам опасности.

Отношения в области обращения с радиоактивными отходами регулируются законодательством в области обращения с радиоактивными веществами, учет таких отходов ведется отдельно.

Биологические отходы

- трупы животных и птиц, в том числе лабораторных;

- абортированные и мертворожденные плоды;

- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо- и рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других объектах;

- другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

Основным методом обезвреживания биологических отходов является их захоронение в скотомогильниках. На территории МО «Зеленоградский городской округ» скотомогильники отсутствуют.

ГЛАВА 5. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ городской округ» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

#### 5.1. Требования к благоустройству земельных участков, выделенных под индивидуальную жилую застройку и садоводство. Организация сбора и транспортирования ТКО

Собственники земельных участков, выделенных под индивидуальную жилую застройку обязаны:

- обеспечить условия накопления жидких отходов на территориях частных домовладений в соответствии с действующим законодательством;

- обеспечить сбор и транспортировку отходов потребления (ТКО, КГО и жидких отходов) на договорной основе со специализированной организацией, предоставив заключенные договора в органы местного самоуправления;

- при осуществлении нового строительства собственники частных домовладений должны предоставить в органы местного самоуправления договора на вывоз отходов потребления в момент получения почтового адреса;

- обеспечить санитарное состояние собственных участков в соответствии  с требованием  природоохранного и санитарного законодательства;

- не допускать образования несанкционированных свалок;

- соблюдать требования пожарной безопасности на территориях частных домовладений.

## 5.2. Предложения по ликвидации несанкционированных свалок

Места образования несанкционированных свалок:

1. Вблизи частного сектора (морфологический состав – ТКО и строительные отходы).

2. Свободная от застройки территория, леса, пустыри (морфологический состав - ТКО и строительные отходы).

3. Кюветы автомобильных дорог, прилегающие к объездным дорогам территории (морфологический состав - ТКО и строительные отходы).

Предложения по ликвидации несанкционированных свалок:

1. Осуществление муниципального контроля выполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и населением требований законодательства РФ, муниципальных нормативных актов в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления.

2. Увеличение охвата садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан, а также населения, проживающего в частном секторе, договорами на вывоз и размещение твердых бытовых отходов, а также создание условий для сбора и транспортировки ТКО на этих территориях.

3. Организация и проведение субботников с привлечением общественности и работников предприятий, учреждений и организаций для уборки территории МО «Зеленоградский городской округ». Бюджетные средства при этом должны выделяться на мешки для мусора, транспортировку отходов.

4. Осуществление экологического просвещения в целях формирования экологической культуры в обществе.

## 5.3. Предложения по организации механизированной, летней и зимней уборки территории МО «Зеленоградский городской округ»

Механизированная уборка территории муниципального образования является одной из важных и сложных задач органов местного самоуправления.

Уборочные работы делятся на летние и зимние. Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту городских дорог и приземных слоев воздуха: подметание, мойка и полив покрытий. Зимой проводятся наиболее трудоемкие работы: уборка территорий от уличного смета в бесснежный период, очистка дорог от свежевыпавшего и уплотненного снега, устранение скользкости поверхности проезжей части дороги, в целях создания безопасного движения транспорта и пешеходов.

Организация механизированной уборки требует проведения подготовительных мероприятий, своевременного ремонта усовершенствованных покрытий улиц, проездов и площадей; периодической очистки отстойников колодцев ливневой (дождевой) канализации; обустройство бортовым камнем в виде ограждения зеленых насаждений.

Организация работ по механизированной уборке предусматривает разделение на участки территорию муниципального образования, которую обслуживает специализированная организация, обеспечивающая выполнение всех необходимых работ.

Администрации городского округа рекомендуется утверждать титульные списки улиц, площадей, проездов, нуждающихся в летней и зимней уборке; очередность (графики) уборки территорий в летние и зимние периоды года; перечни мест складирования песко-соляных смесей (далее – ПСС), количество песка и химических материалов, заготовляемых для посыпки дорог зимой; количество дежурных уборочных машин. Данную информацию, целесообразно закреплять в заключаемых с подрядчиками договорах на осуществление механизированной уборки территорий муниципального образования.

Уборку территории проезжей части целесообразно проводить ежедневно, до начала движения транспорта, до семи часов утра. По мере необходимости в течение суток производиться патрульная уборка территории.

В зависимости от объемов работ, категории улиц, режима уборки и производительности машин, устанавливают режим работы уборочных машин и формируют бригады рабочих. Деление на маршруты производится с помощью карты-плана убираемого участка, на которую нанесены протяженность убираемых улиц, места заправки поливомоечных машин, баз хранения ПСС, места размещения снежных свалок, расположение баз материалов, стоянок дежурных машин.

Полнота нормативной базы, регламентирующей содержание и обеспечение санитарного состояния территории, позволяет устанавливать административную ответственность за нарушения, также должна быть усилена ответственность предприятий, обеспечивающих уличную уборку и удаление отходов на всех этапах.

## 5.3.1 Организация работ по летней уборке территории МО «Зеленоградский городской округ»

Период летней уборки установлен с 15 апреля до 15 ноября.

В летний период года на дорогах образуются загрязнения, состав, количество и санитарно-гигиеническая характеристика которых в большой степени зависят от состояния окружающей среды. Уличный смет может включать в себя продукты стирания дорог и автомобильных покрышек, просыпь перевозимых насыпных материалов, мусор, листья и т.п.

Технология летней уборки территории включает в себя следующие постоянно повторяющиеся технологические операции - подметание, мойку и поливку твердых покрытий дорог, проездов, тротуаров и площадей. Остальные операции носят периодический характер и в общих объемах работ по уборке территории незначительны. При летней уборке территорий муниципальных образований с дорожных покрытий удаляется смет с такой периодичностью, чтобы его количество на дорогах не превышало установленной санитарной нормы.

Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений. Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, должны быть постоянно очищены от песка и различного мелкого мусора. Прилотковые зоны, тротуары и остановки пассажирского транспорта не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнения различным мусором. Допускаются небольшие загрязнения песчаными частицами и различным мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между проходами подметально-уборочных машин.

Согласно п. 2.4 Санитарных правил «Гигиеническими требованиями к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. СП 2.1.7.1038-01», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2001 № 16, на полигоны твердых коммунальных отходов может приниматься  уличный, садово-парковый смет.

## 5.3.2 Организация работ по зимней уборке территории МО «Зеленоградский городской округ»

Период зимней уборки установлен с 15 ноября до 15 апреля.

Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся в срок до 15 ноября текущего года, к этому же сроку организации-подрядчики завершают работы по подготовке мест для приема снега и обеспечивают завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных материалов.

Технология производства основных операций зимней уборки дорог основана на комплексном применении средств механизации и технологических материалов, что является наиболее эффективным и рациональным в условиях интенсивного транспортного движения.

Зимняя уборка улиц и дорог при обильных снегопадах, включает первоочередные мероприятия и операции второй очереди. К первоочередным операциям зимней уборки относятся:

- обработка проезжей части дорог противогололедными материалами;

- сгребание и подметание снега;

- формирование снежного вала для последующего вывоза;

- выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, около остановок городского и пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов и т.п.

К операциям второй очереди относятся:

- удаление снега (вывоз);

- зачистка дорожных лотков после удаления снега;

- скалывание льда и удаление снежно - ледяных образований.

В период снегопадов в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки улиц и дорог – крутые спуски и подъемы, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках общественного транспорта и т.д. Обработка тротуаров, мостов и путепроводов реагентами не допускается, на данных территориях применяются абразивные материалы (песок, щебень).

По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта мест, необходимо приступить к обработке проезжей части противогололедными материалами. Данная операция начинается с первой от бортового камня полосы движения транспорта, по которой проходят маршруты движения общественного пассажирского транспорта.

Время, необходимое на сплошную обработку противогололедными материалами всей территории, закрепленной за организацией-подрядчиком, не должно превышать трех часов с момента начала снегопада.

В период снегопада интенсивностью 1 - 3 мм/ч к распределению песко-реагентной смеси по поверхности дороги приступают через 10 - 15 мин после начала снегопада. При слабом снегопаде интенсивностью 0,5 - 1 мм/ч песко-реагентной смесью начинают распределять по поверхности дороги не более чем через 20 - 30 мин.

Таблица 46

| Режим | Интенсивность снегопада, мм слоя снега/ч | Температура снега, °C | Норма распределения ПСС, г/м2 | Продолжительность этапов, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Выдержка | Обработка ПСС | Интервал | Сгребание и сметание | Всего |
| Первый цикл |
| I | 5-10 | Выше -6 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | -6 ... -18 | 300 | 0,75 | 1 | 3 | 3 | 7,75 |
|  |  | Ниже -18 | 400 |  |  |  |  |  |
| II | 10-30 | Выше -6 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | -6 ... -18 | 300 | 0,25 | 1 | - | 3 | 4,25 |
|  |  | Ниже -18 | 400 |  |  |  |  |  |
| III | Свыше 30 | Выше -6 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | -6 ... -18 | 300 | 0,25 | 1 | - | 1,5 | 2,75 |
|  |  | Ниже -18 |  |  |  |  |  |  |
| Последующие циклы |
| I | 5-10 | Выше -6 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | -6 ... -18 | 200 | - | 1 | 3,75 | 3 | 7,75 |
|  |  | Ниже -18 | 400 |  |  |  |  |  |
| II | 10-30 | Выше -6 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | -6 ... -18 | 300 | - | 1 | 0,25 | 3 | 4,25 |
|  |  | Ниже -18 | 400 |  |  |  |  |  |
| III | Свыше 30 | Выше -6 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | -6 ... -18 | 300 | - | 1 | 0,25 | 1,5 | 2,75 |
|  |  | Ниже -18 |  |  |  |  |  |  |

Примечания к Таблице 46:

1. При сильных снегопадах и метелях (II и III режимы) все этапы уборки начинаются одновременно с началом снегопада.

2. На дорогах, где не производится внесение песко-реагентной смеси, подметание начинается с началом снегопада.

3. Если после окончания последнего цикла работ снегопад продолжается, последующие циклы повторяются необходимое число раз.

В качестве основных противогололедных материалов используются песок и различные реагенты. Технология с применением песко-реагентной смеси (3-8% реагентов, 92-97% песка), может применяться в любых эксплуатационных условиях проездов с интенсивным движением транспортных средств.

Использование технической соли последнее время не рекомендуется из-за отрицательного воздействия, которое она оказывает на почву, а также автомобили.

В настоящее время предлагается широкий спектр химических реагентов: хлористый кальций (хлорид кальция), хлористый натрий (хлорид натрия), хлорид магния, ХКНМ, ХКМ и другие, в основе которых присутствуют солевые растворы химических элементов, в том или ином процентном соотношении, подобранные таким образом, чтобы воздействие на окружающую среду не причиняло вреда.

ХКМ (хлористый калий модифицированный) – средство для борьбы с гололедицей на дорогах, широко применяемое в настоящее время в городах России, используется в режиме удаления образовавшегося на дорогах льда и снежного наката. Гранулированный реагент ХКМ имеет высокую плавящую способность по отношению ко льду и эффективен в применении до температуры - 35 градусов. Коррозионная активность ХКМ по отношению к черным и цветным металлам, а также его воздействие на асфальтовые и бетонные покрытия, на поверхность природного камня и композиционные материалы в 3-5 раз ниже коррозионного воздействия технической соли. Применение реагентов ХКМ предусматривает использование технологического оборудования для распределения сыпучих реагентов (пескоразбрасывателей).

ХКНМ (хлористый кальций натрий модифицированный) обладает значительно меньшей, чем техническая соль, коррозионной активностью на металлические части общественного транспорта и кузова автомобилей. Подобного эффекта у реагента ХКНМ удалось добиться путем применения ингибиторов коррозии, замедляющих разрушительное воздействие на металл.

Реагент АЙСМЕЛТ™ успешно применяется в Москве в объемах до 20 тысяч тонн ежегодно. Он относится к числу очень эффективных противогололедных средств, так как специально разработанная форма гранул имеет необходимую твердость, позволяющую использовать реагент вплоть до момента полного расплавления льда. Айсмелт можно рассматривать, как аналог гранитной крошки – т.е. качественный фрикционный материал.

Хлористый кальций  в химически чистых реагентах снижает количество ионов натрия и их негативное воздействие на окружающую среду. Хлористый кальций в твердом состоянии абсорбирует влагу до тех пор, пока не растворится, а в состоянии раствора продолжает абсорбировать влагу до тех пор, пока не достигнет равновесия между упругостью паров раствора и упругостью паров воздуха.

Хлористый магний (бишофит, био-маг) предотвращает образование снежно-ледяного слоя или ослабляет его сцепления с покрытием, снижает отрицательное воздействие от образовавшейся зимней скользкости.

Хлористый натрий применяется для повышения эффективности таяния льда и снега, снижения расхода солей, улучшения физикомеханических свойств реагентов. Научными исследованиями установлено, что смесь из трех частей хлористого натрия и одной части хлористого кальция осуществляет таяние льда быстрее, чем отдельно хлористый натрий, и растапливает льда больше, чем каждая из этих солей отдельно. Эффективен при температурах до -20 градусов.

Твердый чешуированный противогололедный реагент «АЦЕДОР» наиболее эффективно используется в предупреждении образования и удаления льда и снежного наката на мостах, эстакадах, где применение хлоридных реагентов нежелательно из-за коррозии металлических конструкций и арматуры. Производится на основе смеси гидратов ацетатов натрия и магния. Имеет высокую плавящую способность по отношению ко льду и эффективен в применении до температуры - 25 градусов. Коррозионная активность противогололедного реагента «АЦЕДОР» по отношению к черным и цветным металлам, а также его воздействие на асфальтовые и бетонные покрытия, на поверхность природного камня и композиционные материалы не превышает соответствующих показателей дождевой воды. Применение реагента «АЦЕДОР» предусматривает использование технологического оборудования для распределения сыпучих реагентов (пескоразбрасывателей).

Для обработки территории дорог, улиц целесообразно применение ХКНМ, поверхности мостов - «Ацедор».

Песко-реагентная смесь распределяется на обрабатываемой поверхности из расчета 200 - 300 г/м2. На 1000 м2 обрабатываемой площади приготовляется на зиму 6-9 м3 смеси.

Содержание пескобаз включает в себя следующие виды работ:

- рыхление противогололедных материалов погрузчиком, коммунальной машиной на базе трактора;

- окучивание противогололедных материалов погрузчиком, коммунальной машиной на базе трактора.

Оперативность и своевременность работ по зимней уборке в первую очередь зависит от работы распределяющих машин и организации крепления и погрузки технологических материалов. Поэтому необходимо обеспечить: расположение баз для хранения технологических материалов, при котором пробеги распределителей с обслуживаемого участка на заправку были бы минимальными (не более 3 - 5 км).

Основными экологическими требованиями к базам по заготовке и хранению противогололедных материалов являются: предотвращение поступления противогололедных материалов (особенно солей) в поверхностные и грунтовые воды, в почву, а также переноса их ветром и колесами транспорта за пределы базы.

Неправильный выбор участка для базы технологических (противогололедных) материалов и неправильное их хранение - в виде штабелей под открытым небом, без достаточной защиты от воздействия атмосферных осадков, может привести к образованию непосредственного стока растворов, содержащих соли, в расположенные вблизи открытые водоемы, к загрязнению почвы, грунтовых вод, гибели растений.

Очистка дорожных покрытий от снега производится путем сгребания и сметания снега плужно-щеточными снегоочистителями. Снегоочистители начинают работу с улиц, имеющих наиболее интенсивное движение транспорта и на которых технологические материалы распределялись в первую очередь с тем, чтобы на каждом участке дороги выдержать соответствующий период между внесением материалов, сгребанием и сметанием снега. Ширина полосы, обрабатываемой одной машиной, должна быть менее 2,5 м.

Таблица 47

| Температура снега, °C | Периодичность работы машин при однооперационной снегоочистке, ч |
| --- | --- |
| -2 -10 | 0,75 |
| Ниже -10 | 1,5 |
| Выше -2 | 0,5 |

Однооперационная снегоочистка применяется на мостах, эстакадах и других искусственных сооружениях, где технологические материалы могут вызвать их повреждение.

Механизированное подметание проезжей части начинается при высоте рыхлой снежной массы на дорожном полотне более пяти сантиметров. При длительном снегопаде циклы механизированного подметания проезжей части осуществляются постоянно.

Очистка тротуаров под скребок от снега и льда проводится в период времени с пяти часов утра до восьми часов утра, а при снегопадах - по мере необходимости с таким расчетом, чтобы пешеходное движение на них не нарушалось.

Снег, счищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигается в лотковую часть улиц и проездов для временного складирования снежной массы.

Формирование снежных валов не допускается:

- на пересечениях всех дорог и улиц и проездов в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов;

- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;

- на тротуарах.

При формировании снежных валов в лотках не допускается перемещение снега на тротуары и газоны.

Сформированные снежные валы удаляются следующими способами: безвывозным, вывозным и комбинированным (с применением стационарных снеготаялок). С учетом  анализа местных условий (протяженности дорог и плотности населенных пунктов МО «Зеленоградский городской округ» и возможностей бюджета) удаление снежных валов в большинстве населенных пунктов округа предусматривается безвывозным способом. Данный способ является самым простым и требует минимум затрат: снег складируется в валах в прилотковой полосе дороги. Для складирования могут быть также использованы свободные территории, прилегающие к убираемым улицам. Перечисленные работы выполняются при помощи снегоочистителей, снабженных направляющим аппаратом и козырьком, управляемым из кабины водителя.

Вывозной способ состоит в погрузке из валов и куч снега в транспортные средства для вывоза его на специально выделенные места складирования. Образованный после снегопада вал снега разрушается и уплотняется колесами транспорта, что резко усложняет последующую уборку. Поэтому незамедлительно после окончания снегопада на таких улицах необходимо организовать погрузку снега и его вывоз.

При решении проблемы утилизации снежной массы необходимо учитывать целый ряд экономических и экологических факторов.

К экономическим факторам, в первую очередь, относится стоимость перевозки снега, практически определяющая способы его утилизации. Увеличение плеча перевозки снега на 10 километров по стоимости сравнимо с затратами на топливо, требующимися для плавления такого же количества снега. Кроме того, перевозка снега автотранспортом приводит к дополнительной экологической нагрузке на воздушную среду за счет загрязнения ее выхлопными газами. Поэтому целесообразно иметь сеть утилизирующих снег сооружений, относительно равномерно распределенных по территории городского образования.

Экологические факторы заключаются в необходимости ликвидации воздействия имеющихся в снеге загрязнений на окружающую среду. Недопустимо создание на газонах сугробов из убранного с дорог снега, поскольку он загрязнен солями, используемыми в качестве противогололедных реагентов, и пагубно действует на зеленые насаждение. Если же использовать противогололедные реагенты на основе мочевины и нитратов, то может быть нанесен существенный урон водным объектам.

Подобные обстоятельства вызывают необходимость оптимизации методов обработки дорожных покрытий и подбора соответствующих химических реагентов, стоимостных факторов, минимизации экологических последствий, а также методов утилизации снежной массы, содержащей противогололедные реагенты.

При длительных отсутствиях снегопада, происходит интенсивное загрязнение дорожного покрытия. Для удаления загрязнений используются подметально-уборочные машины, работающие без увлажнения. Для работы подметально-уборочных машин в зимний период применимы те же требования, что и при уборке в летний период.

## 5.3.3 Расчет необходимого количества уборочных машин и механизмов для механизированной уборки территории МО «Зеленоградский городской округ»

Применяемые для уборки машины и механизмы выпускаются специально для летних и зимних видов уборки территорий. Значительная часть машин изготовляется со сменными приспособлениями и устройствами, что позволяет использовать их на различных технологических операциях круглый год.

Подметально-уборочные машины выполняют летние виды уборки дорожных усовершенствованных покрытий от смета и пыли. По принципу действия механизма транспортировки смета они бывают двух типов:

1. С механическим или вакуумным отделением смета от поверхности дорожного покрытия, перемещением его в бункер подметально-уборочной машины.

2. С гидродинамическим отделением смета от поверхности дорожного покрытия, перемещением его направленными водяными струями поливомоечных машин в лоток проезжей части и смывом потоком воды в колодцы ливнестока.

Большинство подметально-уборочных машин снабжено навесными приспособлениями, прицепами и другим вспомогательным оборудованием и механизмами, обеспечивающими их круглогодичную работу.

Основные работы по очистке территорий от снега осуществляют с помощью плужных, плужно-щеточных и роторных снегоочистителей.

Наиболее экономически оправдано применение универсальной уборочной техники, предназначенной для круглогодичной уборки улиц, внутриквартальных проездов, дворовых территорий, а также для круглогодичного ухода за поверхностями аллей, дорожек скверов и парков и зелеными насаждениями. Универсальные машины обеспечиваются набором соответствующих навесных и сменных механизмов: плужно-щеточным снегоочистительным оборудованием, фрезерно-роторным снегоочистительным механизмом, кусторезами, поливомоечным прицепом и т.д.

Для расчета количества машин для механизированной уборки территории муниципального образования с учетом характеристик дорожной сети, суточных объемов работ  и опыта эксплуатации спецмашин были приняты следующие основные типы уборочных машин:

- машина типа КО-713Н;

- самосвал САЗ 3507;

Количество спецмашин по механизированной уборке определяют по следующей формуле:

МУ = Оj смен/ Оiмаш.смен / Кисп, где

Оj смен _ объем выполнения j вида работы по механизированной уборке территории в течение одной смены в целом по муниципальному образованию, ед.изм./смену;

Оiмаш.смен - производительность единицы i спецмашины в течение смены, ед.изм./смену;

Кисп - коэффициент использования.

Производительность единицы спецмашины в течение смены определяют по следующей формуле:

Оiмаш.смен =( Пjс- Тпз)/Нiвр, где

Пс – продолжительность смены, от 3 до 8 часов в зависимости от нормативных требований к длительности j операции по механизированной уборке, ч.;

Нвр – норма времени на выполнение единицы j работы i спецмашиной;

Тпз- время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, час.

Нормы времени на выполнение работ по механизированной уборке территории определялись на основании Рекомендаций по нормированию труда работников внешнего благоустройства, утвержденных приказом Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ от 06.12.1994 г. № 13.

При определении необходимого количества транспортных средств для механизированной уборки территорий учитывалось 100% площадей дорог с твердым покрытием, площадь скверов, парков, мостов и путепроводов.

Определение необходимого количества техники для зимней и летней уборки территории МО «Зеленоградский городской округ»

В МО «Зеленоградский городской округ» особенности уборки территории муниципального образования в весенне-летний и осенне-зимний периоды регламентируются Правилами благоустройства территории муниципального образования. Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения обслуживаются Зеленоградский РАЙАВТОДОР. Работа по содержанию участков дорог, улиц, проездов, городского пляжа и т.д., расположенных на территории г. Зеленоградска ООО «Крот» и ООО «Чистый дом». Работы по содержанию дорог, улиц, проездов и т.д. на территориях территориальных отделов выполняется собственными силами и МУП «ЖКХ Зеленоградского городского округа». Также при необходимости используется спецтехника иных предприятий.

Количество техники, необходимой для осуществления работ по зимней и летней уборки территории МО «Зеленоградский городской округ» приведено в Таблице 48.

Таблица 48

| Марка машин | Необходимо по расчету (количество машин, ед.) |
| --- | --- |
| Шнекороторный снегометатель SB200 183 см | 1 |
| Самосвал САЗ 3507-01 для вывоза смета | 1 |
| Тракторный прицеп 2ПТС-5 | 1 |
| Экскаватор-погрузчик МТЗ-92П | 1 |
| Машина типа КО-713Н* | 5 |
| Итого | 9 |

* Машины используются в зимний и летний периоды.

Учитывая, что на территории имеется 3 единицы техники для уборки территорий, то согласно расчетным данным рекомендуется приобрести 2 единицы машины типа КО -713Н.

Кроме того, для уборки пляжей предлагается использовать специализированную технику – самоходную машину BEACH TECH MARINA (Рис. 16), которая отличается высокой производительностью. Шасси: две оси, полный привод, высококачественная сталь, гальванизирована высокотемпературным способами покрыта двухкомпонентной краской, что обеспечивает защиту от соленой воды. Кабина закрыта с вентиляцией и стеклоочистителями и обогревом. Возможны следующие методы очистки: только сгребание, только просеивание, комбинированное сгребание и просеивание.  Возможен контроль рабочих функций из кабины. Технические характеристики приведены в Таблице 49.

Таблица 49

| Двигатель | Kubota, 31 кВт, 42 л.с., турбодизель, объем - 1498 см3, 4 цилиндра |
| --- | --- |
| Длина | 5 785 мм |
| Ширина | 1 760 мм |
| Высота | 2 340 мм |
| Высота выгрузки бункера | 1 634 мм |
| Объем бункера | 0,5 м3 |
| Вес нетто | 2 500 кг |
| Рабочая ширина | 1 400 мм |
| Максимальная глубина просеивания | 200 мм |
| Эффективность уборки | 15 000 м2/час |
| Максимальная скорость | 32 км/час |

Рис. 16. Техника для уборки пляжа BEACH TECH MARINA

5.4. Организация ручной уборки территории МО «Зеленоградский городской округ»

В соответствии с Постановлением Министерства труда Российской Федерации от 24 июня 1996 г. № 38 «Об утверждении норм обслуживания для рабочих, занятых на работах по санитарному содержанию домовладений» приведены перечень, состав и периодчиность основных работ, выполняемых при ручной уборке территорий.

Состав работ дорожного рабочего:

- подметание и сдвигание свежевыпавшего снега;

- очистка территорий от уплотненного снега;

- очистка территории, водосточных труб, крышек люков пожарных колодцев от наледи и льда;

- перекидывание снега и скола, сброшенного с крыш;

- очистка участков территорий при зимних механизированных работах;

- укладка снега в валы или кучи после механизированной уборки;

- погрузка снега и скола на транспорт;

- уборка отмосток, приямков;

- посыпка территории песком и хлоридами во время гололеда;

- подметание и мойка территорий, недоступных для уборки машиной при летних уборочных работах;

- очистка урн от мусора и их промывка;

- промывка номерных фонарей;

- протирка указателей, уборка контейнерных площадок;

- погрузка мусора на автотранспорт вручную;

- уборка газонов, поливка газонов из шланга.

Таблица 50. Периодичность основных работ, выполняемых при ручной уборке территорий

| № п/п | Вид уборочных работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Холодный период |
|  | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки в дни снегопада |
|  | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Через 3 часа во время снегопада |
|  | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 1 раз в сутки во время гололеда |
|  | Очистка территорий от наледи и льда | 1 раз в трое суток во время гололеда |
|  | Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |
|  | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
|  | Промывка урн | 1 раз в месяц |
|  | Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей | 2 раза в холодный период |
|  | Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки |
|  | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 3 раза в сутки |
| Теплый период |
|  | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см | 1 раз в двое суток |
|  | Частичная уборка территорий в дни с осадками более 2 см | 1 раз в двое суток (50% территории) |
|  | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
|  | Промывка урн | 2 раза в месяц |
|  | Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей | 5 раз в теплый период |
|  | Уборка газонов | 1 раз в двое суток |
|  | Поливка газонов, зеленых насаждений | 1 раз в двое суток |
|  | Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки |
|  | Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз в двое суток |
|  | Мойка территории | 3 раза в теплый период |

## 5.5. Благоустройство территории МО «Зеленоградский городской округ»

На всех площадях, улицах, садах, парках, рынках, остановках общественного транспорта должны иметься в достаточном количестве урны.

Очистка урн производится предприятиями и организациями, несущими ответственность за уборку данной территории по мере их наполнения.

В соответствии с пунктом 4.1 СанПиН № 4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» расстояние между урнами определяется в зависимости от интенсивности использования магистрали (территории), но не более чем на расстоянии через 40 м на оживленных и 100 м на малолюдных.

Дополнительно урны устанавливаются у входов в магазины, предприятия питания, бытового обслуживания, культурно-зрелищные предприятия, учебные заведения, возле организаций и учреждений, в местах организации уличной торговли. Обязательна установка урн в местах остановки общественного транспорта.

Для жилых зданий и иных строений рекомендуется установка урн объемом не менее 10 литров у каждого входа строения (многоквартирных домов и зданий общественного пользования). Рекомендуется установка порядка 2-3 урн у входов в нежилые строения.

У каждого ларька, киоска (продовольственного, книжного) необходимо устанавливать урну емкостью не менее 10 л.

Обязательна установка урн в местах остановки общественного транспорта.

## - Для магистралей:

При общей протяженности улиц, дорог, проездов и площадей 492,23 км количество урн должно составлять порядка 493 урн.

## - Для жилых зданий и иных строений:

Рекомендуется установка урн объемом не менее 10 литров у каждого входа строения (многоквартирных домов и зданий общественного пользования).

Рекомендуется установка порядка 2-3 урн у входов в нежилые строения.

У каждого ларька, киоска (продовольственного, книжного) необходимо устанавливать урну емкостью не менее 10 л.

- для парков:

Рекомендуется установка одной урны на 800 м2 площади парка, следовательно количество урн должно составлять не менее 50 (учитывая что садово-парковая зона в МО «Зеленоградский городской округ» составляет 40000 м2 ).

- для пляжа:

Урны необходимо располагать на расстоянии 3-5 м от полосы зеленых насаждений и не менее 10 м от уреза воды. Урны должны быть расставлены из расчета не менее одной урны на 1600 м2 территории пляжа. Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 м.

## 5.6. Содержание и благоустройство территории кладбищ МО «Зеленоградский городской округ»

Содержание кладбищ осуществляется в соответствии с требованием СанПиН № 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения». Уборка территорий кладбищ осуществляется ручным способом. На территории кладбища необходимо устанавливать урны, контейнеры для мусора, а также модульный туалет павильонного типа.

На территории кладбищ МО «Зеленоградский городской округ» необходимо наличие или установка контейнеров для отходов, как минимум два контейнера на одно кладбище, в зависомости от площади кладбища. Также необходимо включить данные объекты в графики движения мусоровозной техники специализированных организаций.

Все работы по застройке и благоустройству территории кладбищ должны выполняться в соответствии с действующим законодательством, а также нормативными документами МО «Зеленоградский городской округ».

5.7. Порядок обращения с отходами садово-дачных товариществ, расположенных на территории МО «Зеленоградский городской округ»

Особенностью сбора отходов садово-дачных товариществ является их накопление в летний период, таким образом, целесообразно устанавливать контейнеры только в период осваивания собственниками участков, т.е. с марта по ноябрь.

По информации администрации МО «Зеленоградский городской округ» на территории садово некоммерческих товариществ, расположенных на территории округа, имеются контейнеры объемом 1,1 м3 установленные на контейнерных площадках, периодичность вывоз отходов – 1 раз в неделю.

Не представлена информация о содержании контейненых площадок, соответствуют ли они требованиям санитарно – эпидемиологического законодательства РФ.

ГЛАВА 6. КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ориентировочные капитальные вложения на реализацию Генеральной схемы санитарной очистки МО «Зеленоградский городской округ» определены, исходя из следующих условий:

Стоимость мероприятий учитывает налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству). Стоимость спецмашин и мусоросборников учитывает налог на добавленную стоимость.

Стоимость замены контейнеров и бункеров, а также строительство контейнерных площадок, определяется на основании  среднерыночной стоимости данных мусоросборников.

Также, предусматривалась закупка дополнительной спецтехники для механизированной уборки территории в период 2018-2023 гг. Замена спецтехники должна уточняться в зависимости от их технического состояния.

Установка контейнеров и оборудование контейнерных площадок определяются с учетом общей потребности в контейнерах. Исходя из среднего срока службы одного контейнера для сбора ТКО (семь лет) в период 2018-2023 гг., было рекомендовано заменить контейнеры в г. Зеленоградске, и докупить контейнеры в населенных пунктах, объемом 1,1 м3, а также докупить контейнеры объемом 6,0 м3 для сбора КГО.

Стоимость обустройства контейнерных площадок определяется на основании укрупненной стоимости. Сметная стоимость работ определяется на основании ГЭСН-2001 и сметных цен с учетом перехода к ценам по Калининградской области.

Стоимость спецмашин определяется согласно прейскурантам поставщиков спецтехники.

Приведенные капиталовложения являются ориентировочными. Более точная оценка стоимости выполняемых мероприятий должна определяться в рамках соответствующих инвестиционных программ и программ бюджетного финансирования.

Финансирование мероприятий в области обращения с отходами осуществляется за счет средств регионального и местного бюджетов, запланированных Территориальной схемой Калининградской области.

Таблица 51

Ориентировочные капитальные вложения на реализацию Генеральной схемы санитарной очистки

территории МО «Зеленоградский городской округ»  до 2023 года

| № п/п | Мероприятия/наименование муниципального образования | Ед. изм. | Объемные показатели в ед. изм. | Цена 1 ед. в уровне цен 3 кв.2018 г., тыс. руб. с НДС | Стоимость мероприятия, тыс. руб. | Время проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего за период |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего за период |  |
| 1. | Замена и установка дополнительных контейнеров объемом 1,1 куб.м, 6,0 куб.м |  |
| 1.1. | Контейнеры объемом 1,1 куб.м (всего по МО «Зеленоградский городской округ» для жилого фонда) | ед. | 39 | 65 | 70 | 70 | 47 | 291,0 | 8,0 | 312,0 | 520,0 | 560,0 | 560,0 | 376,0 | 2328,0 | в течение 2018-2023 гг. |
| 1.2 | Контейнеры объемом 6,0 куб.м (всего по МО «Зеленоградский городской округ» для жилого фонда) | ед. | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 25,0 | - | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 50,0 | 275,0 | в течение 2018-2023 гг. |
| 2. | Установка и строительство новых контейнерных площадок ТКО |
| 2.1. | Всего по МО «Зеленоградский городской округ» | ед. | 10 | 42 | 42 | 42 | 42 | 178 | 35,0 | 350,0 | 1470,0 | 1470,0 | 1470,0 | 1470,0 | 6230,0 | в течение 2018-2023 гг. |
| 3. | Спецтехника для уборки территории в зимний и летний период, а также территории пляжа |
| 3.1 | Самосвал САЗ 3507-01 для вывоза смета | ед. | - | 1 | - | - | - | 1 | 700,0 | - | 700,0 | - | - | - | 700,0 | в течение 2019-2023 гг. |
| 3.2 | Уборочная машина КО-713Н | ед. | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1500,0 | - | - | - | 1500,0 | 1500,0 | 3000,0 | в течение 2019-2023 гг. |
| 3.3 | Шнекороторный снегометатель SB200 183 см | ед. | - | - | - | 1 | - | 1 | 800,0 | - | - | - | 800,0 | - | 800,0 | в течение 2019-2023 гг. |
| 3.4 | Тракторный прицеп 2ПТС-5 | ед. | - | - | - | - | 1 | 1 | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 300,0 | в течение 2019-2023 гг. |
| 3.5 | Экскаватор-погрузчик МТЗ-92П | ед. | - | - | - | - | 1 | 1 | 1200,0 | - | - | - | - | 1200,0 | 1200,0 | в течение 2019-2023 гг. |
| 3.6 | Уборочная машина BEACH TECH MARINA | ед. | - | - | - | - | - | 1 | 4850,0 | - | - | - | - | 4850,0 | 4850,0 |  |
| 5. | Всего капитальных вложений |  |  |  |  |  |  |  |  | 662,0 | 2765,0 | 2105,0 | 4405,0 | 9746,0 | 19683,0 | в течение 2018-2023 гг. |

ГЛАВА 7. Совершенствование нормативно-правового обеспечения мероприятий в целях более эффективной деятельности в сфере обращения с отходамИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы МО «Зеленоградский городской округ» предполагают создание правовых основ функционирования единой комплексной системы управления в сфере обращения с отходами производства и потребления, базирующейся на стратегическом курсе создания индустриальной основы  сортировки отходов и сокращения объёмов ТКО.

К полномочиям органов местного самоуправления согласно статье 8 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесены организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращения с отходами относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих городских округов.

Следует отметить, что с 1 января 2019 года статья 8 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» будет излагаться в новой редакции (Федеральным законом от 31.12.2017 № 503-ФЗ).

Для обеспечения эффективной реализации мероприятий Генеральной схемы уполномоченный орган МО «Зеленоградский городской округ» должен выполнять следующие основные функции:

- контроль наличия контейнерных площадок;

- координация деятельности по строительству контейнерных площадок для юридических и физических лиц и установки контейнеров на них;

- реализация мероприятий Генеральной схемы, мониторинг выполнения мероприятий;

- подготовка и уточнение перечня мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- организация предоставления средств муниципального бюджета организациям, участвующим в реализации Генеральной схемы;

- осуществление сбора информации о реализации Генеральной схемы и использовании финансовых средств;

- обеспечение взаимодействия организаций коммунального комплекса,  участвующих в реализации настоящей Генеральной схемы.

В целях совершенствования нормативно-правового и методического обеспечения МО «Зеленоградский городской округ» в сфере обращения с ТКО и жидкими отходами необходимо разработать правила (регламент) обращения с отходами, которые будут регламентировать обращение с отходами на протяжении всего цикла от их образования до использования, с позиций как охраны окружающей природной среды, так и ресурсосбережения.

Основные вопросы, которые должны быть отражены в нормативных правовых актах органа местного самоуправления:

- полный охват услугой по сбору и транспортированию отходов всех объектов образования отходов (требования о заключении договоров на сбор и транспортирование, периодичность вывоза отходов);

- обязанность юридических лиц (в том числе организаций, управляющих жилищным фондом и ТСЖ) и физических лиц (осуществляющих непосредственное управление жилыми помещениями) заключать договоры на сбор и транспортирование ТКО и жидких отходов.

### В целях усиления контроля и исполнения требований нормативных правовых актов органов местного самоуправления по организации сбора и транспортирования ТКО и мусора рекомендуется:

- инициировать передачу полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, в соответствии со ст. 1.3.1. ч. 2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г.  № 195-ФЗ;

- инициировать увеличение штрафов, установленных ст. 73 Кодекса об административных правонарушениях Калининградской области от 12.05.2008 № 244 до размеров, установленных ст. 8.2. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ.

Для создания правового поля в сфере обращения с отходами на территории муниципального образования в соответствии с компетенцией муниципального образования, определенной действующим законодательством Российской Федерации, необходимо разработать и принять следующие муниципальные нормативные правовые акты:

- правила обращения с отходами на территории МО «Зеленоградский городской округ»;

- инвестиционные программы организаций, участвующих в реализации Генеральной схемы очистки;

- долгосрочные надбавки к тарифам организаций коммунального комплекса в сфере утилизации ТКО в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ.

Наличие утвержденных инвестиционных программ позволит устанавливать инвестиционные надбавки к тарифам на услуги по утилизации (захоронению) ТКО.

Органы местного самоуправления могут устанавливать порядок рассмотрения вопросов об определении объемов, источников и сроков поступления средств, в части касающейся инвестиционных проектов реализуемых путем совместного финансирования организаций коммунального комплекса нескольких муниципальных образований, предусмотрев, в том числе способы оформления достигнутых договоренностей.

Органы местного самоуправления запрашивают и получают у организаций коммунального комплекса информацию и необходимые материалы по вопросам реализации мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития и генеральными схемами, в формате, определяемом органом местного самоуправления. Соответствующие положения о правах указанных сторон закрепляются в заключаемых сторонами соглашениях.

Администрация МО «Зеленоградский городской округ» осуществляет контроль не только за выполнением мероприятий и целевым и эффективным расходованием средств, но и за достижением целевых индикаторов, предусмотренных программой комплексного развития объектов, используемых для утилизации твердых коммунальных отходов, и Генеральной схемой.

7.1. Государственный учет

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области от 04.05.2018 г. № 202 устанрвлен Порядок ведения регионального кадастра отходов производства и потребления на территории Калининградской области (далее – региональный кадастр).

Действие регионального кадастра распространяется на органы местного самоуправления, а также индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в прпоцессе осуществления деятельности которых образуются отходы.

Отчетный период охватывает один календарный год, сведения необходимо представить до 1 февраля года, следующего за отчетныфм периодом.

Учету подлежат все виды отходов, за исключением биологических и медицинских.

Нарушение порядка представления органами местного самоуправления, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами информации, необходимой для ведения региональногоо кадастра отходов, если ответственность за соответствующие действия не установлена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет наложения административного штрафа в размере, установленном статьей 80 Закона Калининградской области.

7.2. Структура затрат на осуществление процесса обращения с отходами с учетом основных составляющих

# Сбор – Перемещение – Захоронение

Величина затрат на осуществление процесса сбора, накопления, транспортирования, размещения ТКО зависит от общего объема ТКО, полноты технологического цикла, применяемых технологий, цены эксплуатируемой техники, плеча перевозки и др.

Общий объем ТКО определяется с использованием разработанных нормативов общегодового объема накопления ТКО на душу населения.

Общий объем FТКО складывается из:

# FТКО = FН + FС + FО + FМ + FП

| FН | Общий объем образования отходов от населения |
| --- | --- |
| FС | Объем отходов, образуемых социальной сферой (магазины, больницы, вокзалы, школы и т.п.) |
| FО | Объем офисных отходов (конторы, банки, проектные институты, бизнес-центры) |
| FП | Отходы быта предприятий |
| FМ | Муниципальные отходы (отходы зеленого строительства, уличный смет, листва, сбор из городских урн) |

Общий объем образования ТКО от населения в жилищном фонде определяется:

# Fн = N х V

Где:

# Общая численность населения – V

Средняя норма накопления на одного жителя – N

Объем твердых коммунальных отходов, образующихся не от населения (FС, FО, FП, FМ), определяется в процессе ведения мониторинга отходов для данного муниципального образования. В долях от общего объема образования отходов от населения это составляет 30-60%.

Стоимость процесса обращения с отходами будет складываться следующим образом:

Со = Ссбора + Судаления + Сутилизации + Сзахоронения

В стоимость сбора входят:

- Затраты на организацию и обслуживание контейнерных площадок

- Затраты на приобретение, ремонт и обновление контейнерного парка

- Заработная плата обслуживающего персонала

- Накладные расходы

- Налоговые отчисления в соответствии с действующим законодательством.

В стоимость удаления входят:

- Затраты на обслуживание, ремонт, обновление парка автотранспорта

- Заработная плата водителей, ремонтников и т.п.

- Затраты на горюче-смазочные материалы

- Накладные расходы

- Налоговые отчисления в соответствии с действующим законодательством.

В стоимость утилизации входят:

- Затраты на обслуживание, ремонт, обновление технологических линий

- Заработная плата обслуживающего персонала

- Затраты на электроэнергию (энергоносители и т.п.)

- Накладные расходы

- Налоговые отчисления в соответствии с действующим законодательством.

В стоимость захоронения входят:

- Затраты на обслуживание, ремонт, обновление парка спецмашин

- Заработная плата водителей, ремонтников и т.п.

- Затраты на горюче-смазочные материалы

- Затраты на изоляционные материалы и мероприятия в соответствии с регламентом работы полигона

- Накладные расходы

- Налоговые отчисления в соответствии с действующим законодательством.

Если для этапа сбора и накопления отходов характерны основные затраты в начале – при организации контейнерных площадок, то для этапов транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживании, размещении отходов характерны постоянно растущие затраты, связанные с ростом цен на топливо и электроэнергию. Также стоимость всех этапов процесса обращения с отходами будет постоянно расти по причине необходимости увеличения заработной платы и сопряженных с ней налоговых отчислений – ввиду инфляции, поэтому для прогнозирования изменения общей стоимости процесса обращения с отходами необходимо вводить при расчетах поправочный коэффициент, определяющий влияние инфляционных процессов на конечную стоимость.

Сдерживающим фактором роста платежей для населения должны являться мероприятия, направленные на совершенствование технологии процесса обращения с отходами и увеличения объема возврата в производство вторичного сырья.

Все виды расчетов должны утверждаться аудитом, который проводится специализированными и аккредитованными для данного вида деятельности организациями.

7.3.  Комплекс социальных мер развития санитарной очистки

Реализация комплекса мер, направленных на усовершенствование санитарной очистки территории, невозможна без участия широких слоев общественности, руководителей и чиновников различного уровня, местных жителей.

С целью внедрения опыта и новых технологий в сфере обращения с отходами и развития сбора и переработки вторичного сырья имеет следует регулярно организовывать и проводить конференции, «круглые столы», выставки соответствующей тематики.

Помимо этого необходимо развитие непрерывного экологического образования, ориентированного на развитие навыков рационального природопользования, внедрение передовых методов обращения с отходами. Для обучения населения грамотному обращению с отходами необходимо создание просветительских видеороликов, издание и распространение листовок, буклетов и других информационных материалов, формирующих у населения интерес к проблемам охраны здоровья и окружающей среды от негативного воздействия отходов.

При использовании продукции из вторичного сырья необходимо снабжать эти изделия соответствующими наклейками, этикетками, надписями – «Изготовлено из вторичного сырья». Это дает возможность наглядно продемонстрировать людям, что раздельный сбор отходов и переработка вторичного сырья имеют реальный смысл, что позволит снизить скептическое отношение некоторой части населения к идее ресурсного подхода к отходам.

Работа с общественностью

Участие населения в программе должно стимулироваться. После какого-то периода работы с общественностью следует производить оценку проделанной работы и корректировать свою деятельность.

Опыт и опросы показывают, что степень участия повышает раздача населению специальных контейнеров (или мешков) для вторсырья. Кроме того, раздача контейнеров/ мешков дает повод организаторам программы лично обратиться к населению. Контейнер/ мешок должен быть красивым и ярким - отличаться от обычного мусорного контейнера/ мешка. Желательно, чтобы на контейнере/ мешке была написана или нарисована краткая инструкция – какие материалы в него складывать и как их для этого готовить. Подобные нюансы влияют на степень участия населения в программе.

Важным каналом влияния на общественность являются детские учреждения, прежде всего школа. Дети более восприимчивы к новым идеям и способны затем передать их родителям.

Аналогичные подходы необходимо использовать и при организации сбора иных видов отходов, как то: отходы автотранспорта, ртутьсодержащие отходы, элементы питания, и т.д.

Кроме этого необходимо обеспечить свободный доступ к информации в сфере обращения с отходами.

Основная работа с населением заключается в своевременном и качественном (согласованном со всеми заинтересованными сторонами) предоставлении информации.

Подготовка специалистов сферы обращения с отходами

Персонал и руководящие работники предприятий, обеспечивающих сбор отходов и эксплуатацию полигонов, должны получить соответствующую подготовку, необходимую для решения задач экологической безопасности, технической эффективности и экономической жизнеспособности предприятий. Повышение квалификации специалистов предприятий, обеспечивающих сбор отходов и эксплуатацию полигонов, может быть организовано органами власти.

Подготовка учителей и преподавателей

Дети являются тем фактором, от которого во многом зависит изменение поведенческих стереотипов населения, отражающихся на объемах образования бытовых отходов и на приемах управления ТКО. Необходимо, чтобы учителя начальной школы и преподаватели естественных наук и географии владели проблематикой, связанной с управлением ТКО и были в состоянии передать эти знания детям.

Органы местного самоуправления должны административно и финансово поощрять любую инициативу, направленную на повышение уровня осознания важности проблемы управления отходами, или любую деятельность, способствующую росту гражданского самосознания в обществе

Работа с широкими слоями общественности

Схема обращения с отходами представляет собой документ, подлежащие обнародованию. Доведение его содержания до сведения широких слоев общественности является залогом прозрачности сделанного выбора и обеспечивает обоснованность решений, принимаемых в интересах всего общества. СМИ предлагается опубликовать статьи, направленные на ознакомление общественности с проблематикой, связанной с управлением отходами, и с законами, регулирующими эту деятельность.

Граждане смогут выразить свое отношение по вопросам обращения с отходами по электронной почте или в письме, направляемом в адрес администрации по почте.

Информационные инструменты

Для того, чтобы функции по планированию и контролю могли быть реализованы в полном объеме, необходима реализация следующих мероприятий:

- создание банка данных поставщиков отходов (с указанием нормативного объема отходов);

- создание банка данных подрядчиков по обращению с отходами (с указанием технических характеристик объектов санитарной очистки); данные поступают от подрядчиков и природоохранных органов, выдающих лицензии;

- создание банка данных фактического обращения с отходами на территории (данные поступают из системы учета и  контроля).

- создание банка данных технологий обращения с ТКО. Информация следует собирать у производителей, поставщиков техники и технологий, предприятий, осуществляющих эксплуатацию техники и технологий. Обычно такая информация собирается по результатам семинаров, выставок, конференций.

Информация в банках данных должна постоянно актуализироваться.

Для эффективного управления отраслью санитарной очистки необходимо использование современных методов сбора и обобщения информации. Поскольку до 70 % данных, используемых для решения вопросов управления отходами, являются географическими, то целесообразно использовать в данных условиях методы ГИС-технологий.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В ходе анализа существующего состояния территории МО «Зеленоградский городской округ» в области санитарной очистки и обращения с отходамив выявлено, что на территории централизованная муниципальная система управления коммунальными отходами отсутствует. Существующий порядок не позволяет из-за своей децентрализации получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов от всех категорий природопользователей, управлять потоками отходов, извлекать и использовать утильные фракции ТКО, а также исключить их несанкционированное размещение на территории.

Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами.

В некоторых населенных пунктах контейнеры для сбора ТКО отсутствуют, а в некоторых их количество превышает необходимое, контейнерные площадки в населенных пунктах не оборудованы, в соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. В г. Зеленоградске контейнеры для сбора ТКО различного объема, что неэффективно сказывается на деятельности по обращению с отходами.

В МО «Зеленоградский городской округ», как и на территории области, отсутствует организованная система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТКО, увеличению затрат на транспортировку ТКО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду.

Недостаточное количество специализированных автотранспортных средств для механизированной уборки территории.

В рамках разработки Генеральной схемы очистки территории МО «Зеленоградский городской округ» определены основные направления развития эффективной схемы очистки, обоснован выбор и количество основных объектов по сбору ТКО, а также рассчитаны потребности в транспортных средствах и механизации для осуществления транспортирования отходов и уборки территории муниципалитета.

Существующие и планируемые объекты и сооружения сферы обращения с отходами

| №№ | Наименование объектов и сооружений | Местоположение | Существующее состояние | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. |
|  | Мусороперегрузочная станция | г. Зеленоградск | - | 1 | 1 |
|  | Пункт хранения противогололедных материалов | г. Зеленоградск | 1 | - | - |
|  | Пункт сбора ртутьсодержащих отходов | г. Зеленоградск | 1 | - | - |
|  | Место свалки снега | г. Зеленоградск | 1 | - | - |
|  | Контейнеры для сбора ТКО | МО «Зеленоградский городской округ» | 486* | 291** | 291** |
|  | Контейнеры для сбора КГО | МО «Зеленоградский городской округ» | 4 | 11 | 11 |
|  | Контейнерные площадки | МО «Зеленоградский городской округ» | 57 | 178 | 178 |
|  | Очистные сооружения | МО «Зеленоградский городской округ» | 1 | - | - |

*В указаное количество входят все контейнеры установленные на территории МО «Зеленоградский городской округ» (различного объема)

**В указанное количество входят контейнеры для г. Зеленоградска, рекомендуемые к постепенному переходу на объем 1,1 м3.

Количество дополнительных контейнеров было рассчитано исходя из информации представленной администрацией МО «Зеленоградский городской округ».

Количество контейнерных площадок, приведенное в Главе 6 проекта рассчитано согласно представленной информации по населенным пунктам муниципалитета.

В качестве основных направлений работ по управлению системой обращения с отходами на территории МО «Зеленоградский городской округ» предлагается:

В целях совершенствования муниципальной нормативно - правовой базы администрации МО «Зеленоградский городской округ» рекомендовано в дальнейшем разработать:

- Правила благоустройства территории, согласно Методическим рекомендациям для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденным приказом Минстроя России от 13.04.2017 г. № 711/пр.

- Правила (регламент) обращения с отходами, в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Подготовить документы по нормам накопления ТКО для жилищного фонда и объектов инфраструктуры МО «Зеленоградский городской округ», учитывая данные Территориальной схемы Калининградской области, и в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

В г. Зеленоградске постепенно перейти на контейнеры для сбора ТКО одного объема – 1,1 м3, и установить дополнительные контейнеры для сбора ТКО в населенных пунктах городского округа. Кроме того, установить дополнительные  контейнеры для сбора КГО объемом 6,0 м3.

Оборудовать имеющиеся контейнерные площадки и установить новые, в соответствии с санитарно – эпидемиологическими требованиями законодательства РФ.

Приобрести необходимое количество спецавтотранспорта для механизированной уборки территории.

Организовать пункты сбора вторичного сырья и опасных отходов от населения, провести работу постепенного внедрения селективного сбора ТКО.

Кроме того, необходимо заключить Договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором на территории Калининградской области – Государственным предприятием Калининградской области «Единая система обращения с отходами» (ГП КО «ЕСОО»), до 01.01.2019 г.

Картографический материал

Представлен на сайте: http://tershemothod39.ru/

Логин: 	1@1

Пароль: 	3908023706