Утверждаю

Глава администрации

муниципального образования

«Зеленоградский городской округ»

__________________ С.А. Кошевой

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Капитальный ремонт ул. Ленина от Курортного проспекта до ул. Гагарина в   г. Зеленоградске Калининградской области»

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| Общие данные |
|  | Основание для проектирования | Подготовка документации для реализации проекта в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |
|  | Заказчик | Администрация муниципального образования «Зеленоградский городской округ» |
|  | Исполнитель | Определяется по результатам конкурса |
|  | Наименование объекта | «Капитальный ремонт ул. Ленина от Курортного проспекта до ул. Гагарина в г. Зеленоградске Калининградской области» |
|  | Местоположение объекта (город, площадка, адрес) | Калининградская область, г. Зеленоградск. |
|  | Назначение объекта | Объект улично-дорожной сети |
|  | Источник финансирования | Бюджет МО «Зеленоградский городской округ» |
|  | Вид строительства | Капитальный ремонт |
|  | Стадийность проектирования | Проектная документация, Рабочая документация |
|  | Сроки проектирования | Начало выполнения Работ - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Контракта. Срок выполнения работ – не более 130 (сто тридцать) календарных дней с момента заключения Контракта до передачи Заказчику проектной и рабочей документации, результатов инженерных изысканий с положительными заключениями экспертиз. I этап – срок проектирования не более 60 (шестьдесят) календарных дней с момента заключения Контракта до даты передачи одного комплекта проектной Документации Заказчику для рассмотрения и согласования, в том числе устранение Проектировщиком замечаний, выявленных по результатам проверки Заказчиком. Комплект Документации передается заказчику за 5 дней до истечения срока I этапа II этап – в срок не более 70 (семьдесят) календарных дней с момента окончания I этапа: - регистрация в органах государственной экспертизы заявления о проведении государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта (сдача документации осуществляется Проектировщиком самостоятельно по доверенности от Заказчика); - проверка проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверка достоверности определения сметной стоимости Объекта в органах государственной экспертизы; - устранение замечаний, выявленных по результатам экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий органами государственной экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости Объекта; - передача Заказчику откорректированной по результатам экспертизы, согласованной с заинтересованными органами и скомплектованной проектной и рабочей документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и положительное заключение определения достоверности сметной стоимости объекта. |
|  | Исходная Документация, предоставляемая заказчиком | Утвержденный заказчиком эскизный проект. |
|  | Основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства | Границы проектных работ определяются эскизным проектом Категория улицы и параметры улицы (уточнить проектной документацией) согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство планировка городов и сельских поселений. Участок дороги протяженностью 1,13 км (от Курортного проспекта через участок ул. Пионерская до ул. Гагарина). Расчетная скорость дороги в соответствии с категорией дороги 40 км/ч (уточнить проектной документацией) Число полос движения – 2. Ширина полосы движения – 3,0 м. Ширина проезжей части – 6,0 м. Ширина обочин и тротуаров – в соответствии с эскизным проектом (уточнить проектной документацией). Освещение – в соответствии с эскизным проектом. Тип дорожной одежды – капитальный. Вид покрытия проезжей части– асфальтобетон. Вид покрытия пешеходной части – тротуарная плитка. |
|  | Особые условия проектирования | Не входит в цену Контракта стоимость проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также стоимость проведения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. В случае если по итогам проведения государственной экспертизы и/или проверки достоверности определения сметной стоимости разработанной Документации в соответствующих органах были получены отрицательные заключения по вине Проектировщика, то повторное проведение государственной экспертизы и/или проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, Проектировщик осуществляет за счет собственных средств. Сбор исходных данных и технических условий, согласование проектных решений в процессе проектирования осуществляется Проектировщиком. Проектировщик заказывает и оплачивает подеревную съемку территории в границах проектных работ с определением состояния деревьев (лесопатология) |
| Основные требования, предъявляемые к проектным решениям |
|  | Требования к составу и объему проектной документации | Проектную документацию выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Рабочая документация должна быть выполнена в соответствии с проектной документацией и полученными техническими условиями. Рабочую документацию выполнить в полном объеме, необходимом для проведения работ по реализации технических и технологических решений в процессе капитального ремонта. Проект согласовать заказчиком, со всеми заинтересованными службами, в том числе выдавшими технические условия. |
|  | Требования к проектной документации | Виды и объемы работ по капитальному ремонту участка дороги назначить в соответствии с эскизным проектом и «Ведомостью дефектов дорожного покрытия и эксплуатационного состояния основных элементов участка автомобильной дороги», согласованной с эксплуатирующей организацией и заказчиком. Перед началом работ произвести сбор необходимых исходных данных, получить технические условия владельцев инженерных коммуникаций, попадающих в зону проектных работ. В случае необходимости в изъятии земельных участков или их временном использовании (стройплощадки, объездные дороги) установить собственников, землепользователей, землевладельцев земельных участков, интересы которых будут затронуты при капитальном ремонте автодороги. Для оповещения лиц, чьи интересы могут быть затронуты в результате проведения землеустроительных работ, опубликовать соответствующее объявление в средствах массовой информации и оформить правоустанавливающие документы – затраты на возмещение убытков в соответствии со ст. 57 Земельного кодекса и Постановления Правительства РФ от 07.05.03г. №262. При наличии существующих съездов к домам (зданиям) предусмотреть их восстановление. Предусмотреть сопряжение с существующими дорогами. Запроектировать ремонт или замену всех существующих водопропускных труб и осуществить восстановление водоотвода. Разработать раздел организации дорожного движения участка автодороги в соответствии с утвержденной дислокацией (знаки, барьерное ограждение, сигнальные столбики, разметка) При необходимости изменения дислокации, согласовать новую схему организации дорожного движения с Заказчиком и ГИБДД. В рамках капитального ремонта предусмотреть сохранение существующего гранитного бордюра, устройство дополнительных камер наружного наблюдения, подсветку пешеходных переходов, в том числе встроенную в проезжую часть. Разработать решения, позволяющие избежать размещение знаков дорожного движения на тротуарах в границах проектных работ. Проектные решения принять в соответствии с эскизным проектом. Разработать малые архитектурные формы (ограждения, опоры освещения, скамейки) и согласовать с заказчиком. Разработать подробные схемы, отображающие раскладку, тип и размер плитки, а также прочих дорожных покрытий. Разработать подробные схемы расположения элементов благоустройства, озеленения и малых архитектурных форм. Разработать единое стилевое и колористическое решение проектируемой территории с учетом: - градостроительной ситуации; - статуса территории; - ландшафтно-визуального анализа территории; - имеющейся композиционно-планировочной структуры и видовых раскрытий; - антивандальности и удобства эксплуатации В случае отклонения проектных решений, предусмотренных эскизным проектом, необходимая доработка осуществляется за счет проектировщика с учетом действующего законодательства и технических регламентов. Все отклонения от эскизного проекта необходимо согласовать с Заказчиком |
|  | Требования к сметной документации | Сметную документацию, в том числе сводный сметный расчет, составить в базисном и текущем уровне цен с применением сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется за счет средств федерального бюджета. Сметная документация должна быть разработана базисно-индексным методом в программе «WinRik», Word, Excel в действующей сметно-нормативной базе Калининградской области с применением индексов Минрегионразвития, выпускаемых ежеквартально, на дату подачи сметной документации для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта в соответствии требованиями Постановления Правительства РФ от 18.05.2009г №427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов». Локальные сметы выполнить по форме 4Т в уровне цен на текущий квартал года. Сметные расчеты, содержащиеся в документации, должны соответствовать физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией. В сводном сметном расчете предусмотреть затраты на авторский и технический надзор. |
| Дополнительные требования |
|  | Потребность в инженерных изысканиях | Проектировщик выполняет следующие изыскания: инженерно-геодезические; инженерно-геологические. |
|  | Требования к участнику размещения заказа устанавливаемые в соответствии с законодательство РФ | В соответствии с Приказом Минрегиона № 624 от 30.12.2009 г. Наличие действующего свидетельства выданное саморегулируемой организацией о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |
|  | Согласование проектной документации | Материалы проектной документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации. Проектные решения по переустройству инженерных сетей и коммуникация согласовать с собственниками сетей. Проектная организация без дополнительной оплаты в установленном порядке подает и защищает выполненную проектно-сметную документацию в органах государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости строительства, представляет пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы. По результатам рассмотрения у Заказчика и экспертизы вносит в проект изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию. |
|  | Объем передаваемой заказчику проектной документации | До прохождения государственной экспертизы предоставить заказчику на согласование в 1 экземпляре технический отчет о выполненных инженерных изысканиях и проектно-сметную документацию, а также инженерные изыскания и проектную документацию в полном объеме на электронном носителе. Передача Заказчику откорректированной по результатам экспертизы проектной и рабочей документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и положительное заключение определения достоверности сметной стоимости объекта и в 3-х экземплярах каждой на бумажном носителе и в 1-ом экземпляре на электронном носителе в формате pdf, «WinRik», dwg |

Техническое задание на проектирование согласовано:

| Заказчик: | Проектировщик |
| --- | --- |
| ________________________________м.п. | ________________________________м.п. |